7/2010.(II. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet

Budapest, XIII. kerület Reitter Ferenc utca – Szegedi út – Jász utca – Országbíró utca által határolt terület szabályozása érdekében a Budapest, XIII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatárólszóló 56/2001. (XII. 20.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 7. § (3) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 56/2001. (XII. 20.)  Ö.K. számú rendeletet (továbbiakban: KVSZ) módosítására az alábbi rendeletet alkotja (továbbiakban: rendelet):

A KSZT területi hatálya

1.§ (1) A rendelet 1. számú mellékletét Budapest, XIII. kerület Reitter Ferenc utca – Szegedi út – Jász utca – Országbíró utca által határolt területre vonatkozó szabályozási tervlap, 2. számú mellékletét az ugyanezen területre vonatkozó kiegészítő előírások képezik.

A rendelet 1. számú melléklete egyben a KVSZ 7. a. /22. számú melléklete, illetőleg a 2. számú melléklete a KVSZ 7 b. /22. számú melléklete.

- A Kerületi Szabályozási Terv (a továbbiakban KSZT) területi hatályát az 1. számú melléklet rögzíti.

2.§	(1)	A KVSZ 59.§ (2) bekezdése kiegészül az alábbi új h) ponttal:

„h)	I-XIII-V/HZ/1	Vegyes beépítésű intézményterület”.

(2)	A KVSZ 66/E.§ alatt szereplő 21/D. számú táblázata az alábbiak szerint változik:

21/D. számú táblázat

| az építési övezet jele | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | Beépítési módja | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  |  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  |  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-V/HZ | zártsorú, hézagosan zártsorú | 2500 | 30 | 65 | 3,5 | 70 | 30 | 12 | 22 |
| I-XIII-V/HZ/1 | zártsorú, hézagosan zártsorú | 2000 | 30 | 50 +10* | 2,8 +0,2* | 70 | 35** | 16*** | 22 |

*	KSZT-ben meghatározott esetekben és feltételekkel alkalmazható maximális többlet paraméterek

**	KSZT alapján csökkenthető a tényleges többlet beépítési mértékkel azonos %-kal

***	KSZT-ben meghatározott helyen és/vagy feltételekkel legfeljebb a felére csökkenthető

Záró rendelkezések

3.§ 	(1)	Jelen rendelet 2010. március 1-én lép hatályba.

- A rendelet előírásait a hatálybalépését követően indított ügyekben kell alkalmazni.

- A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001.(XII.20.) Ö.K. sz., a Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletének 2. számú melléklete a jelen rendelet 3. számú melléklete szerint módosul.

- A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 56/2001.(XII.20.) Ö.K. sz., a Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelete 6. számú mellékletéből a hrsz.: 27195 ingatlanra vonatkozó sor törlésre kerül, ennek megfelelően a  3.b. számú melléklet módosul.

| dr. Prehlik Lajos sk. jegyző | dr. Tóth József sk. polgármester |
| --- | --- |

2. számú melléklet az 7/2010. (II.12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez, a KVSZ 7.b/22. számú melléklete:

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület Reitter Ferenc utca – Szegedi út – Jász utca – Országbíró utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez

Értelmező rendelkezések:

Az építési hely terepszint alatt és felett is beépíthető területrészén (a továbbiakban terepszint feletti építési hely): a beépítés mértékébe beszámító és nem beszámító épületrészek a lehatároláson belül egyaránt elhelyezhetők.

Az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető területrészén: csak a beépítés mértékébe be nem számító pinceszinti, valamint terepszint alatti építmények és a hozzátartozó műtárgyak (rámpa, lépcső, támfal, mellvéd stb.) helyezhetők el a lehatároláson belül.

Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítési mód: Az épületek a telek oldalhatárán zártsorúan csatlakoznak egymáshoz, kivéve, ahol a szabályozási terv kötelező épületközt határoz meg, vagy ahol épületköz kialakítását lehetővé teszi.

Épületköz kialakítása esetén a közre néző homlokzatokat tűzfalasan kialakítani nem lehet, és amennyiben az épületköz két telekre esik, úgy az épületköz szélességének legalább 6,0 m-es sávja az egyik telekre kell, hogy essen.

- Épületköz és minimális szélessége: a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a rögzített szélességgel a terepszint felett épületköz alakítandó ki az építési hely teljes mélységében. Az épületközt határoló homlokzatok között átkötő, áthidaló épületrészek kialakítása nem lehetséges.

Megadott szakaszon belül kialakítandó épületköz és minimális szélessége: a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a feltüntetett sávon belül a rögzített minimális szélességgel épületköz alakítandó ki, az építési hely teljes mélységében.

Megadott szakaszon belül épületköz kialakítható: a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a feltüntetett sávon belül épületköz kialakítható.

A b) és c) pont szerinti épületközök esetében az épületközt határoló homlokzatok között átkötő, áthidaló épületrészek kialakítása lehetséges, de legfeljebb az építési hely mélységének 1/3-ában, a terepszinttől számított 7,0 méter magasság fölött.

Megadott szakaszon belül a homlokzat maximális F/L értéke: az érintett homlokzat szabályozási tervlapon jelölt szakaszán legfeljebb a maximálisan megadott F/L érték érhető el.

Teljes értékű zöldfelület létesítésének elsődleges helye: Telkenként a lehatárolás területének legalább:

- 60%-án, illetve

- a gyalogos átvezetéssel érintett telkek esetén 45%-án

háromszintes növényállomány telepítendő.

Teljes értékű zöldfelület alakítandó ki meghatározott arányban: A lehatárolás területének legalább 20%-án teljes értékű, alá nem épített zöldfelület alakítandó ki.

Gyalogos átvezetés (a két végpontja kötelező, az iránya nem): a tömbbelsőben gyalogos átjárás biztosítandó, a Jász utcai és a Reitter Ferenc utcai végpontok rögzítettek.

Létesíthető parkolóház ajánlott helye: A szabályozási tervlapon jelölt helyen és maximális férőhelyszámmal parkolóház létesíthető.

Felülépítés: épületrészek közötti átkötő, áthidaló épületrész, mely a terepszinttől számított 7,0 méter magasság fölött kerül kialakításra.

Telekalakítás

Új telek homlokvonala 30,0 méternél kisebb nem lehet.

Új telek mélysége a  Reitter Ferenc utca, a Szegedi út, és a Jász utca mentén 40,0 méternél, az Országbíró utca mentén 30,0 méternél kisebb nem lehet.

Rendelkezések a tervszerű telekalakítás és városképi megújulás érdekében

A tömb rendezése érdekében szabályos méretű telkek akkor is kialakíthatók, ha a kialakuló, illetve visszamaradó telkek meglévő építményeinek figyelembevételével számított:

- beépítési paraméterek, illetve

a telepítési távolságok, elő-, oldal- és hátsókerti méretek

nem felelnek meg az általánosan előírtaknak.

A szabályozási tervlapon bontandónak, illetve új épület használatba vételéig bontandónak jelölt épületek nem bővíthetők.

Rendelkezések a terület beépítésére, építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozóan

A beépítési mérték legfeljebb +5%-os kedvezménye akkor érvényesíthető, ha

- a telek 2500 m²-nél kisebb saroktelek, és amelynek legalább az egyik homlokvonala nem haladja meg a 40 métert, vagy

- a telken megőrzésre kerül a szabályozási tervlapon megtartásra javasolt épület, vagy

- a gyalogosátvezetés biztosítására  - az erről szóló külön szerződés alapján – közhasználat céljára átadásra kerül a telek egy része, vagy

- a telken felülépítés(ek) kerülnek kialakításra rendezett terepszinttől 7,0 méternél magasabb alsó síkkal.

További legfeljebb +5%-os kedvezmény érvényesíthető, ha a fenti feltételek közül egyszerre legalább kettő teljesül.

A b), c) és d) esetekben a kedvezmények érvényesítésének további részletes feltételei településrendezési szerződésben rögzítendők.

Amennyiben a 4.1. pont részben vagy egészben érvényesítésre kerül, a tényleges többlet beépítési mértékkel azonos %-kal csökkenthető a legkisebb kötelező zöldfelület.

A szintterületi mutató +0,2 –es kedvezménye akkor érvényesíthető, ha:

- a telek 2500 m²-nél kisebb saroktelek, vagy

- a telken megőrzésre kerül a szabályozási tervlapon megtartásra javasolt épület, vagy

- a gyalogosátvezetés biztosítására - az erről szóló külön szerződés alapján –  közhasználat céljára átadásra kerül a telek egy része.

A b) és c) esetekben a kedvezmények érvényesítésének további részletes feltételei településrendezési szerződésben rögzítendők.

A KVSZ 4. számú melléklete alapján a 22 méteres legnagyobb megengedett építménymagasság alkalmazható, épület legmagasabb pontja a 25 métert nem haladhatja meg.

A szabályozási tervlapon jelölt, „Szabadon állóan is telepíthető építmények helye” elnevezésű lehatárolásban szabadon állóan is telepíthetők építmények a telepítési távolságok betartásával, melyek legkisebb építménymagassága 8,00 méter lehet.

Az építménymagasság legkisebb értéke legfeljebb 12,0 méter lehet, de az utcai homlokzat F/L értéke ez esetben legalább:

- 16,0 méter, illetve

megtartásra javasolt épület bővítése esetén 13,0 méter legyen.

Elvi építési engedély iránti kérelem benyújtása kötelező az építési engedély megkérése előtt:

- két vagy több telek együttes beépítése, illetve

a szabályozási tervlapon megtartásra javasolt épületek megtartása

esetén a beépítéssel kapcsolatos követelmények és a településképi és építészeti követelmények tisztázására. Az elvi engedélyben tisztázni kell a telekhatáron való épületcsatlakozás vagy épületköz kialakításának módját. Elvi engedélyezési eljárás nélkül a 4.8. és 4.9. pontok rendelkezéseit kell betartani.

Elvi engedélyezési eljárás nélkül telek oldalhatárától számítva, a terepszint feletti építési hely előkerti határvonalán legalább 6-6 méter hosszon homlokzatnak kell állnia.

Zártsorú épületcsatlakozás esetén – elvi építési engedélyezési eljárás nélkül – az épület oldalfala/tűzfala - a terepszint feletti építési hely előkerti határvonalától számított :

- legalább 14,0 méteres mélységig a telek oldalhatárán legyen tűzfalas kialakítással,

- 14,0 m-től:

ba) nyílászáróval ellátott homlokzat esetén a telekhatártól legalább az övezet legnagyobb építménymagasságának fele távolságra építhető.

bb) telekhatáron csatlakozó épület fsz, illetve fsz+1 szintjei feletti homlokzata esetén a telekhatártól legalább az övezet legnagyobb építménymagasságának fele távolságra építhető.

bc) legfeljebb 20 m-ig az oldalhatáron állhat tűzfalas kialakítás esetén, amennyiben a szomszédos telek meglévő vagy tervezett beépítését az nem korlátozza.

- 20 m-en túl a telek oldalhatárán állhat, amennyiben a szomszédos telek meglévő vagy tervezett beépítését az nem korlátozza, és az építmény ezen sávba eső legmagasabb pontja nem haladja meg a 10,0 m-t.

Épület hátsó telekhatár felé néző homlokzata és ezen telekhatár közötti távolság nem lehet kisebb:

- a hátsó telekhatárra néző homlokzat F/L értékének felénél, illetve

- 8,0 méternél.

Az I-XIII-V/HZ/1 övezetben Reitter Ferenc utcai és Szegedi úti homlokzattal nem létesíthető:

- lakás,

- gyermekintézmény,

- egészségügyi intézmény.

Kerítés a telek homlokvonalán nem létesíthető, csak az utcai homlokzatok vonalában és a tömbbelsőben, kivéve a gyalogos átvezetés helyét, ahol legalább 10,0 méter széles szabad átjárást kell biztosítani.

A közterület felőli homlokzatok legalább 30%-án téglaburkolatot kell alkalmazni.

A közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó előírások

A közhasználat céljára átadott területet a terepszinten úgy kell kialakítani, mintha gyalogos közterület lenne, és akadálymentesítésükről gondoskodni kell.

Amennyiben a közhasználat céljára átadott terület használata időben korlátozásra kerül, az az utcai homlokzatok vonalában áttört térhatároló szerkezettel lezárható a településrendezési szerződésben meghatározott időtartamra.

A közhasználat céljára átadott terület további kialakítására és használatára vonatkozó szabályokat a tulajdonos és az önkormányzat közötti külön szerződés rögzíti.

Közlekedés

A Szegedi úton közvetlen gépjármű kiszolgálást biztosító útcsatlakozás, kapubehajtó, mélygarázs lehajtó nem létesíthető.

A Jász utcában max. 500 férőhelyes parkolóház létesítése lehetséges a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a tömb telkein létesülő funkciók parkoló férőhely igényének részbeni  kielégítésére.

Parkolóház létesítés esetén a használatbavétel feltétele, a Jász utca és a Szegedi út csomópontjának megfelelő forgalomtechnikai kialakítása.

A mélygarázsok telekhatáron összenyithatók a tűzvédelmi szakhatóság előírásainak figyelembevételével.

Közművek

Új transzformátor csak épületben helyezhető el, szállítójárművel közvetlenül megközelíthető helyiségben.

6 méternél magasabb elektronikus hírközlési építmény - beleértve a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezetet is - a területen nem helyezhető el.

Kisméretű távközlési antenna (mikrocella) az épületek homlokzatán nem látható módon helyezhető el.

Zöldfelületek

Fasor telepítendő a Szegedi út mentén a szabályozási tervlapon jelölt sávban, előnevelt legalább 18-20 cm törzs körméretű egyedekkel. A faegyedeket egymástól 10 méternél, vagy a tűzoltó szakhatóság előírásai szerint meghatározott minimális méretnél nagyobb távolságra ültetni nem szabad.

A közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen csak automata öntözőrendszer kiépítésével együtt telepíthetők fasorok és zöldfelületek.

A I-XIII-V/HZ/1 építési övezet területén a telek beépítetlen területének minden megkezdett 400 m²-e után egy lombos fa telepítendő.

Az előírt zöldfelület

- legalább 2/3-a teljes értékű alá nem épített zöldfelület,

- legfeljebb 1/3-a lehet - minimum 0,5 m talajtakarású - tetőkerti zöldfelület.

- A zöldfelületbe a vízfelületek területük 30%-ának mértékéig számíthatók be.

Környezetvédelem

A Szegedi út és a Reitter Ferenc utca irányába néző épületek zajérzékeny homlokzatait passzív akusztikai védelemmel kell ellátni.

Régészet

A szabályozási terv alá vont terület régészeti érdekű terület, melyen tereprendezésnél és egyéb földmunkával járó beruházásnál a munkálatokat az illetékes hatóság előírásai szerint lehet elvégezni.

3. számú melléklet a 7./2010. (II. 12.) Budapest Főváros XIII. kerületi önkormányzati rendelethez

56./2001. (XII.20.) a Budapest Főváros XIII. kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelete

2. számú mellékletének

módosítása

módosítással érintett terület

# Text boxes

I-XIII-V/HZ/1