Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat

Képviselő-testületének

56/2001. (XII.20.) Ö.K.  számú rendelete*

A

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI VÁROSRENDEZÉSI ÉS ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 63/A. § a. pontja, és 65/A. § (2) bekezdése, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 14. § (3) bekezdése, az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet felhatalmazása alapján a következő rendeletet alkotja:

| *Módosítva: | 23/2006.(VII.5.) Ö.K. rendelet | 35/2008. (XII.15.) Ö.K. rendelet |
| --- | --- | --- |
| 4/2002.(III.25.) Ö.K. rendelet | 27/2006.(IX.11.) Ö.K. rendelet | 4/2009. (II.20.) Ö.K. rendelet |
| 19/2002.(VII.2.) Ö.K. rendelet | 28/2006.(IX.11.) Ö.K. rendelet | 8/2009. (III.20.) Ö.K. rendelet |
| 20/2002.(IX.10.) Ö.K. rendelet | 29/2006.(IX.11.) Ö.K. rendelet | 12/2009.(IV.27.) Ö.K. rendelet |
| 29/2002.(XII.1.) Ö.K. rendelet | 5/2007. (II. 20.) Ö.K. rendelet | 20/2009.(IX.11.) Ö.K. rendelet |
| 8/2003.(II.17.) Ö.K. rendelet | 6/2007. (II. 20.) Ö.K. rendelet | 21/2009.(IX.11.) Ö.K. rendelet |
| 24/2003.(VI.2.) Ö.K. rendelet | 18/2007. (V. 2.) Ö.K. rendelet | 31/2009.(XI.13.) Ö.K. rendelet |
| 27/2003.(VI.2.) Ö.K rendelet | 19/2007. (V. 2.) Ö.K. rendelet | 36/2009.(XII.14.) Ö.K. rendelet |
| 32/2003.(VII.2.) Ö.K. rendelet | 1/2008.(II.20.) Ö.K. rendelet | 7/2010.(II.12.) Ö.K. rendelet |
| 37 /2003.(IX.22.) Ö.K. rendelet | 7/2008.(III.26.) Ö.K. rendelet | 8/2010.(II.12.) Ö.K. rendelet |
| 38/2003.(IX.22.) Ö.K. rendelet | 9/2008.(III.21.) Ö.K. rendelet | 10/2010.(III.22.) Ö.K. rendelet |
| 39/2003.(IX.22.) Ö.K. rendelet | 12/2008. (V. 30.) Ö.K. rendelet | 15/2010.(V.28.) Ö.K. rendelet |
| 62/2003.(XII.15.) Ö.K. rendelet | 13/2008. (V. 30.) Ö.K. rendelet |  |
| 3/2004.(I.20.) Ö.K. rendelet | 16/2008. (VI. 30.) Ö.K. rendelet |  |
| 31/2004.(IX.13.) Ö.K. rendelet | 18/2008.(IX.15.) Ö.K. rendelet |  |
| 41/2004.(XII.20.) Ö.K. rendelet | 19/2008.(IX.15.) Ö.K. rendelet |  |
| 15/2005.(VI.1.) Ö.K. rendelet | 26/2008. (X.18.) Ö.K. rendelet |  |
| 13/2006. (V. 29.) Ö.K. rendelet | 34/2008. (XII.15.) Ö.K. rendelet |  |

I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (továbbiakban: KVSZ) alkalmazása és hatálya

- Budapest Főváros XIII. kerület közigazgatási területén az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK), valamint a 46/1998. (X.15.) Főv. KGY. rendelet (továbbiakban: FSZKT rendelet), a 47/1998. (X.15.) Főv. KGY. rendelet (továbbiakban: BVKSZ), 48/1998. (X.15.) Főv. KGY. rendelet (továbbiakban: a fővárosi településrendezési tervek összhangjáról szóló rendelet) előírásait az e rendeletben foglalt kiegészítésekkel és eltérésekkel együtt kell alkalmazni.

Az alkalmazott fogalmak magyarázatát a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

A kerület közigazgatási területén területet felhasználni, telekalakítást végrehajtani, építési munkát végezni, arra hatósági engedélyt megadni, valamint engedélyhez nem kötött építési tevékenységet végezni, a közterületeken bármilyen rendezést végrehajtani csak a jelen R. és a hozzá tartozó 2-5. számú térképmellékletek, valamint az egyes kerületi szabályozási tervek (továbbiakban: KSZT) által érintett területeken a KSZT-t jóváhagyó önkormányzati rendelet és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján lehet, a (3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

A kerület közigazgatási területének az 1. sz. függelékben felsorolt területeire az 1998. december 31-ig elfogadott részletes rendezési tervek, közterület rendezési tervek előírásait változatlanul alkalmazni kell, azok módosításáig, illetve a legkésőbb 2003. december 31-ig történő felülvizsgálatukig.

A jelen rendelet hatálybalépése előtt elfogadott azon KSZT-k szabályozás alá vont területén, amelyek a BVKSZ előírásai alapján építési övezeteket, övezeteket rögzítenek, azok módosításáig a KSZT-ben meghatározott építési övezetek maradnak hatályban.

A (3)-(4) bekezdések szerinti tervekben külön nem szabályozott kérdésekben jelen rendelet 7.§-22.§ különleges rendelkezéseit, valamint a 23.§-39.§ beépítésre vonatkozó általános rendelkezéseit egyidejűleg alkalmazni kell.

- A 2. számú melléklet szerinti övezeti tervlap tartalmazza az építési övezetek illetőleg övezetek (2) bekezdés szerinti övezeti kódját és lehatárolását.

Az övezeti terven az építési övezet illetőleg övezetek jelölésénél a következő kódokat kell alkalmazni:

a keretövezet jele,

K, KV, KL, Z, E, keretövezetek területén a célzott területfelhasználási módú terület jele,

a XIII. kerület római számmal jelzett kódja,

az egyes keretövezeteken belül az építési övezetek illetőleg övezetek betűjellel és sorszámmal jelzett kerületi kódja.

A 3. a számú melléklet szerinti védelmi, illetőleg a 3. b számú melléklet szerinti korlátozási tervlap területileg lehatárolt, jelen rendeletben rögzített szabályozott elemei és az azokhoz tartozó előírások, valamint a tájékoztató elemek, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kötelezően betartandók.

A 3. a számú melléklet a „védelem alatti és kiemelt területekről” rögzíti: (10/2010.(III.22.)

- kerületi városkép szempontjából kiemelt területek lehatárolását,

tájékoztató jelleggel más helyi önkormányzati rendeletben meghatározott

- védett épületeket,

- kiemelt kerületi közterületeket,

- az országos védelem alá tartozó műemlékeket, műemléki jelentőségű területeket (világörökség) és műemléki környezeteket, régészeti védelemmel érintett területeket,

- fővárosi rendeletben védett épületeket és épületegyütteseket,

- az FSZKT szerinti városképi védelem alá tartozó kiemelt területeket és útvonalakat,

- az FSZKT szerinti fővárosi jelentőségű védett közparkokat, tereket, kerteket, természeti értékeket, védett fasorokat.

A 3. b számú melléklet korlátozási elemeket feltüntető tervlapja tájékoztató jelleggel rögzíti:

- a más kerületi önkormányzati rendeletben rögzített kerületi önkormányzati elővásárlási joggal érintett területeket,

- az FSZKT szerinti, fővárosi önkormányzati elővásárlási joggal érintett területeket,

- az FSZKT szerinti, fővárosi jelentőségű víznyerőhely védőterületét,

- a Margitsziget víznyerőhelyének védőövezeteit,

- az FSZKT-ban rögzített metró védelmi zónáját és a magassági korlátozásokat,

- az árvédelmi szempontból meghatározó védvonalakat.

A 4. számú melléklet tartalmazza a kerület területén építhető legmagasabb építménymagasságok értékét, melyeket az építési övezeti előírások alkalmazásánál figyelembe kell venni.

Az 5. számú melléklet azon területeket rögzíti, melyekre vonatkozóan változtatási tilalom rendelhető el a KSZT elkészítésének időszakára.

A 6.számú melléklet a településrendezési célok megvalósításához szükséges elővásárlási joggal érintett ingatlanok és területek jegyzékét tartalmazza. (23/2006.(VII.5.)

A 7. számú melléklet az egyes területekre vonatkozó kerületi szabályozási terveket (továbbiakban KSZT) tartalmazza, a 7.a. számú mellékletben a szabályozási tervlap szerepel, a 7.b. számú mellékletben szükség esetén a KSZT-ben lehatárolt tervezési területre vonatkozó egyedi előírások szerepeltethetők. (23/2006.(VII.5.)

Az 1. számú függelék a kerület közigazgatási területén hatályban lévő KSZT-k lehatárolását rögzíti, a 2.- 4. számú függelék a különböző védelemmel érintett épületek jegyzékét tartalmazza.

A kerületi szabályozási tervekre vonatkozó rendelkezések

- A kerület közigazgatási területére készülő Kerületi Szabályozási Tervek jelen rendelet figyelembevételével rögzítik az egyes lehatárolt területi egységekre vonatkozó részletes városrendezési és építési előírásokat.

Az egyes területi egységekre vonatkozó KSZT-ket - azok rendelkezéseivel és 1: 1000-es szabályozási tervlapjaival együtt - jelen rendelettel együtt kell alkalmazni. Ahol a szabályozási tervlap és a rendelet alkalmazása ellentmondáshoz vezet, úgy a rendelet szövegét kell mérvadónak tekinteni. (10/2010.(III.22.)

A KSZT térképi ábrázolásán a beépített és beépítésre szánt területek határának, a területfelhasználási módok határának és a területegység jelének valamint szintterületsűrűségének meghatározására az építési övezet, övezet határának és kódjának feltüntetése szolgál.

A KSZT-ben fel kell tüntetni a 2. számú mellékletben rögzített övezeti kódot, illetőleg a 3. a-és 3. b számú mellékletében rögzített védelmi és korlátozási elemeket, valamint a 4. számú melléklet szerinti építménymagassági értékeket.

A KSZT-ben az építési övezet jeleként - a BVKSZ-ben kapott felhatalmazás alapján - az 1. ábra szerinti jelölést kell alkalmazni. A szabályozási tervlapon a szabályozási vonallal és/vagy övezethatárral lehatárolt építési övezetek, övezetek megkülönböztetésére az 1. ábra szerinti övezeti kód jelölést kell alkalmazni. A szabályozási tervlapon az övezeti kóddal azonosított építési övezet, övezet jelét az 1. ábra szerinti formában és tartalommal a tervlap jelmagyarázatában kell szerepeltetni.

1. ábra

a keretövezet jele (L1)

építési övezet helyi kerületi (XIII-K) kódja

Bm	beépítési mód

Bb%	legnagyobb megengedett beépítési mérték

Szm	legnagyobb megengedett szintterületi mutató

Ém	legkisebb és legnagyobb megengedett

építménymagasság (min-max)

Tt	legkisebb telekterület méret

Z%	kötelező legkisebb zöldfelület mértéke

A KSZT az OTÉK, a BVKSZ, valamint a jelen rendelet vonatkozó rendelkezéseit szigoríthatja, a jelen rendeletben, valamint más vonatkozó jogszabályokban nem szabályozott kérdésekben a KSZT önálló előírásokat határozhat meg, melyeket a KSZT kiegészítő előírásaként kell rögzíteni. Engedményes értéket a KSZT akkor határozhat meg, ha arra jelen rendelet felhatalmazást ad.

Rehabilitációs szabályozást igénylő területekre vonatkozó rendelkezések

- Az FSZKT-ben rehabilitációs szabályozási terv készítésére kijelölt területeken építési tevékenységet végezni csak a területre hatályos KSZT alapján lehet.

Az R jelű építési övezetek területén - az építési övezetben rögzített feltételek figyelembevételével - a KSZT az egyes telkek szabályozási határértékeinél az építési övezetben rögzítettől eltérő, engedményes határértékeket is meghatározhat.

Közművesítettség, mérnöki létesítmények

- A kerület közigazgatási területén csak teljes közművesítettségű telken lehet épületet, építményrészt, épületegyüttest elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, átalakítani, bővíteni, korszerűsíteni.

A BVKSZ 5. §-ában meghatározott mérnöki létesítmények közül hintőanyagtároló-telep a kerület közigazgatási területén csak az M, KV keretövezetek területén helyezhető el, zárt tárolóhelyen.

Az önálló épületként tervezett kazánházak elhelyezésének szabályait KSZT-ben kell meghatározni.

A KL keretövezetek területein a BVKSZ 5. § (4) bekezdés szerinti hulladékudvar nem helyezhető el.

A KL-KT-XIII és KL-KT jelű övezetbe sorolt ingatlanok kivételével valamennyi építési övezet, illetőleg övezet ingatlanain a külön jogszabályok keretei között elhelyezhetők a megújuló energiaforrások műtárgyai. (4/2009.(II.20.))

Az építési munka végzése

- Az  FSZKT-ben meghatározott RSZT-vel jelzett területeken, az R jelű rehabilitációs szabályozásra kijelölt építési övezetek területén, valamint a 3. a mellékletben rögzített műemléki, fővárosi, illetőleg helyi értékvédelem alatt álló területen, illetőleg telken építési engedélyhez kötött munka csak a területre hatályos KSZT alapján végezhető, a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.

Az (1) bekezdés szerinti területeken KSZT előírásainak hiányában az építési munkák közül csak

- felújítási,

- helyreállítási,

- korszerűsítési,

- rendeltetés módosításával nem járó átalakítási,

- meglévő lakás esetén tetőtéri bővítési

munka végezhető, de reklámhordozó, cég- és címtábla elhelyezhető, illetőleg utcai kerítés létesíthető.

Meglévő épületek rendeltetésének megváltoztatása KSZT előírásainak hiányában csak akkor engedhető meg, ha az új rendeltetés szerinti parkolóigény nem növekszik, vagy a szükséges számú gépkocsi várakozóhely saját ingatlanon belül biztosítható. (31/2004.(IX.13.)

Az építészeti-műszaki terveket, valamint a kerületi szabályozási terveket be kell nyújtani a kerületi önkormányzati tervtanács elé véleményezésre, az önkormányzati tervtanácsra vonatkozó hatályos rendeletben foglaltak alkalmazásával.

A 3. a számú melléklet szerinti városképvédelem alá tartozó területeken e rendelet hatálybalépése után a meglévő épület bontásával megüresedett telket a lebontástól számított három éven belüli beépítési kötelezettség terheli. A három év indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb két évvel meghosszabbítható.

Az egyéb jogszabályban meghatározottakon túlmenően csak építési engedély alapján végezhető:

- a felületének nagyságától függetlenül reklámcélú építmény, reklámszerkezet, reklám-, valamint

- A3-as (297x420 mm) méretet meghaladó cégtábla, illetve

- tartós építményszerű használat céljára szolgáló jármű (pl. lakókocsi, vasúti kocsi, repülő, hajó, autóbusz, stb.),

építése, elhelyezése, átalakítása, illetőleg

a 3. a számú mellékletben rögzített városképvédelmi területeken, és az egyedi védelem alatt álló épületek esetében:

az épület közterületről látható homlokzatát vagy tűzfalát érintő felületképzés átalakítása, színezése, valamint

a felületének nagyságától függetlenül kirakatszekrény,

a kiugrás nagyságától függetlenül védőtető, előtető, üzleti ernyőszerkezet

építése, elhelyezése, átalakítása, bővítése.

Kirakatportálok kialakítása, elhelyezése, átalakítása, cseréje, a meglévő épület homlokzatának színezése, nyílászáróinak cseréje, átalakítása, új nyílászáró elhelyezése vagy meglévő megszüntetése, valamint cégtáblák, cégérek, valamint homlokzati klímaberendezések elhelyezése csak az érintett homlokzat egészének figyelembevételével végezhető. (10/2010.(III.22.)

Elvi építési engedély megkérése kötelező:

- a zártsorú beépítésű övezetek területén: új épület elhelyezésénél, meglévő épület emeltráépítésénél illetve térdfalmagasítással járó tetőtérbeépítésnél a csatlakozó homlokzatmagasság értékének meghatározása érdekében, ha azt a vonatkozó KSZT nem szabályozza,

- a zártsorú beépítésű övezetek területén: meglévő épület esetén a belső udvari szárny emeletráépítése esetén a gerincmagasság értékének meghatározása érdekében, ha az a szomszédos telekhatár mentén lévő épület meglévő gerincmagasságánál magasabb lesz a ráépítés során, és ha azt a vonatkozó KSZT nem szabályozza,

- ha az övezeti előírások foghíj beépítését KSZT hiányában is lehetővé teszik,

- a 3. a. sz. mellékletben lehatárolt városképi szempontból kiemelt területeken fekvő és a jogszabállyal védett épület homlokzatán loggia-, erkély beépítése esetén, (10/2010.(III.22.)

- KSZT-vel nem szabályozott, de KSZT készítésére kötelezett területeken, és

- a városképileg kiemelt közterületen elhelyezhető építmények és berendezések esetében.

Az elvi  építési engedély műszaki dokumentációjában vizsgálni szükséges, hogy a tervezett beépítés beépítési paraméterei mennyiben illeszkednek a BVKSZ, FSZKT és KVSZ előírásaihoz. (20/2001.(IX.10.)

A c) és e) pont esetében a beépítéssel kapcsolatos követelményeket a telektömb beépítésének figyelembevételével kell meghatározni.

A 3. számú mellékletben lehatárolt városkép szempontjából kiemelt területeken új épület elhelyezésénél, meglévő épület közterületről látható homlokzatának lényeges megváltoztatásánál, emeletráépítésnél, az épület közterületről látható tetőzetét lényegesen megváltoztató tetőtér-beépítés esetén színezési és homlokzatkialakítási látványtervet kell készíteni az érintett utcaképre vonatkozóan. (10/2010.(III.22.)

Az építési övezetekben meghatározott kötelező tetőkerti kialakítás esetén, valamint azon építési övezetek területén, melyekben legalább 30 %-os zöldfelületi kialakítása kötelező, az építési engedélyezési kérelemhez kertépítészeti engedélyezési tervet is be kell nyújtani az 1. számú mellékletben meghatározott tartalommal.

A zártsorúan beépíthető telken új épület létesítése, illetve a meglévő létesítmény terhelési viszonyainak megváltoztatásával járó beavatkozás (pl. emeletráépítés, tetőtérbeépítés, pince-átépítés, -bővítés, stb.), továbbá az eredeti terep 1,0 méternél mélyebb megbontásával járó földmunka, illetve a terepszint 1,0 méternél nagyobb mértékű megváltoztatása (pl. rézsű, feltöltés, stb.), csak az érintett területre vonatkozó részletes talajmechanikai szakvélemény alapján kidolgozott terv, valamint a szomszédos csatlakozó épület alapozási kapcsolatát bemutató statikai terv szerint végezhető.

A szakvélemény ki kell terjedjen az üregvédelemre, pincefeltárásra, a talaj- és rétegvíz viszonyokra és azok műszaki megoldására, továbbá az adott építési tevékenységgel összefüggő és feltétlenül együtt kezelendő terület lehatárolására. Az érintett terület lehatárolását a I. fokú építésügyi hatóság ennek felhasználásával határozza meg.

Árvíztől nem mentett területen csak a KSZT alapján és az árterületekkel, árvízvédelemmel kapcsolatos magasabb szintű jogszabályok betartásával lehet építési tevékenységet folytatni. (10/2010.(III.22.)

A régészeti védelemmel érintett területeken az építést megelőzően ki kell kérni a régészeti szakhatóság véleményét, és a szükséges feltárásokat el kell végeztetni.

A Vizafogó utca- Váci út- Dráva utca- Duna folyam által határolt területen elvi építési engedélyt és építési engedélyt kiadni csak a területre vonatkozó „vezérterv” (a terület közlekedéshálózati, forgalmi, parkolási, egyéb infrastrukturális, térszerkezeti hatásait elemző, a fejlesztések összefüggését feltáró területfejlesztési terv ) alapján lehet. (20/2001.(IX.10.)

(14) Munkanapokon 20 és 7 óra között – a (17) bekezdésben foglalt kivétellel – gépi munkavégzéssel és tehergépjármű forgalommal együtt járó bontási és építési tevékenység végzése tilos. Pihenő- és jogszabály által annak minősített napokon 8 és 20 óra között szabad a fenti tevékenységet gyakorolni. Ezeken az időszakokon kívül, továbbá vasár- és ünnepnapokon mindennemű építési és tehergépkocsi forgalommal járó kivitelezési munka végzése tilos. (18/2008.(IX.15.)

(15) A tervezett építési vagy bontási tevékenység végzéséhez szükséges kivitelezési technológiát úgy kell megválasztani, illetve az anyagszállítást és rakodást úgy kell megszervezni, hogy a (14) bekezdésben előírtak teljesüljenek. (18/2008.(IX.15.)

(16) A (14) bekezdés szerinti tilalom az I-XIII-P, M-XIII-Ü, M-XIII-ID, M-XIII-R, KV-EN-XIII, KV-SZK-XIII, KL-KT-XIII, KT-XIII, KL-KÉ-XIII, KL-VA-XIII jelű övezetekre nem vonatkozik. (18/2008.(IX.15.)

(17) Meglévő és üzemelő kórház ingatlanával közvetlenül határos közterületen építési, illetve bontási tevékenység (pl. út- és közműépítés) 22 és 6 óra között nem végezhető. (18/2008.(IX.15.)

(18) A (14) és (17) bekezdés szerinti tilalom alól kivételt képez az élet, és vagyon megóvása, a baleset és veszély elkerülése, továbbá kiemelkedően fontos gazdasági érdekből végzett tevékenység. (18/2008.(IX.15.)

6/A.§ (10/2010.(III.22.)

Jogszabály által építési engedélyhez és bejelentéshez nem kötött, a városkép illetve az utcai homlokzat megváltozását eredményező építési munkáról a kerületi főépítész ad szakmai véleményt a jogszabállyal védetté nyilvánított épületek, épületegyüttesek esetén, valamint a KVSZ 3. a. sz. mellékletben meghatározott

- fővárosi városkép szempontjából kiemelt területeken,

- fővárosi városkép szempontjából védett útvonalak mentén,

- kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken,

- kiemelt kerületi közterületek mentén.

Telekalakításra vonatkozó rendelkezések

- Közterületet, továbbá közhasználatú magánterületet kialakítani KSZT hiányában nem lehet. Telekcsoport újraosztásánál a telektömb egészének és a városrendezési mutatóknak a figyelembevétele szükséges. (10/2010.(III.22.)

Meglévő szabályozási vonal módosítása csak KSZT alapján lehetséges.

A kerület közigazgatási területén nyeles telek nem alakítható ki.  Kivételt képez ez alól a BVKSZ 6.§ (6) bekezdése szerinti, tömbbelsőben kialakítandó önálló helyrajzi számú mélygarázs, illetve zöldterület létesítésére is alkalmas önálló telek kialakítása.

A kerület területén magánutat új út megnyitása céljából csak a tömbbelsőkön belül lehet kialakítani és akkor, ha a BVKSZ 2. § (7) bekezdése szerintiek teljesülnek. Ebben az esetben a magánút által feltárt telkeket úgy kell kialakítani és azon az építményeket, épületeket elhelyezni, mintha a magánút közterület lenne. A magánút felőli építési határvonal és a magánút felőli telekhatár közötti területsáv előkertnek számít, ezért az arra vonatkozó rendelkezéseket kell betartani.

Az (5) bekezdés szerinti magánutat külön telekként kell kialakítani, és az ingatlan-nyilvántartásba útként kell bejegyeztetni. A magánút céljából kialakított, és ekként nyilvántartott telek nem építhető be.

KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK

a városkép alakítására, az épített és a természeti környezet védelmére

Magasépület létesítése

- A BVKSZ 8. § szerint magasépületet elhelyezni csak látványtervvel igazolt KSZT alapján és a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével lehet a 4. számú melléklet e célból lehatárolt területein.

Magasépület csak akkor engedélyezhető, ha a telek területének legalább 25%-a közhasználat céljára átadott területként kerül kialakításra az önkormányzat és az ingatlantulajdonos közötti, erről szóló külön szerződés alapján.

Magasépület megengedett legmagasabb pontját a KSZT határozza meg sziluett vagy látványterv alátámasztásával

Városképi szempontból kiemelt területek

- A kerületi jelentőségű városképi szempontból kiemelt területek lehatárolását a 3. a. számú melléklet tartalmazza.

Az (1) bekezdés szerinti, valamint az FSZKT-ban rögzített fővárosi városképi szempontból kiemelt területeken, a műemléki jelentőségű területeken telket alakítani, épületet, építményt elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, azt bővíteni, illetőleg jelentősen átalakítani, csak a terület közterületeire is kiterjedő KSZT alapján lehet a 6. § (7) bekezdés szerint.

A városképileg kiemelt területeken és a kiemelt közterületeken építményszerű használat céljára szolgáló lakókocsit elhelyezni nem szabad.

Új úszóműves kikötő csak menetrendszerű személyforgalmi célokra létesíthető. Egyéb célokat szolgáló úszómű nem telepíthető.

Az épületek közterületről látható homlokzataira vonatkozó általános rendelkezések

- A BVKSZ 11. § szerinti rendelkezéseket a (2)-(11) bekezdésekben foglalt kiegészítésekkel együtt kell alkalmazni.

Az értékvédelem alatt álló, valamint a 3. a számú mellékletben rögzített kerületi városképi szempontból kiemelt területeken az épületek közterület felől látható homlokzatait részleges színezéssel ellátni nem lehet.

Az értékvédelem alatt nem álló, valamint a 3. a számú mellékletben városképi szempontból nem kiemelt területeken az épületek közterületről látható homlokzatait részleges színezéssel ellátni nem lehet, kivéve, ha az a teljes homlokzathosszon az épület vízszintes tagolásához igazodik, és a színezéssel nem érintett homlokzatfelületek eredeti színével azonos, vagy annak színvilágával harmonizál.

Falfestmények, graffitik nem létesíthetők az építmények közterületről is látható homlokzatain, illetve a tűzfalakon, és műtárgyak felületén. Kivételt képez ez alól a zavaró tűzfalak felületképzésénél a vakhomlokzatot ábrázoló, és az önkormányzati tervtanács által véleményezett falfestmény, mely reklámcélú felületet - a vakhomlokzat struktúrájába illeszkedő legfeljebb egy, maximum 1 m2 felületű „céglogó” kivételével - nem tartalmazhat.

Épület közterületről látható homlokzatán lévő nyílászárók felújítása esetén – a teljes homlokzatra kiterjedő felújítás kivételével – csak az épületen meglévő nyílászárók eredeti színei alkalmazhatók.

A kerület területén épületet fehérre – a tört fehér színek kivételével -, feketére vagy rikító színűre színezni nem lehet. Az épületek közterület felőli homlokzatainak részleges színezése- az életveszély elhárítás, a homlokzat egyes részeinek erős rongálódása, a nyílászárók, kirakatportálok cseréje miatt szükséges javítások, valamint a (3) bekezdés szerintiek kivételével – nem megengedett.

A legalább kétszintes épületek építészeti részletképzéseinek átszínezésénél, az épületdíszek, a nyílászárókat keretező elemek és a homlokzatok vízszintes díszítő tagozatai egy színűre nem színezhetők, azokat színvilágában az eredeti tervek szerint, vagy ahhoz hasonló módon egymástól megkülönböztetett, harmonikus színekkel kell ellátni.

A jellemzően vakolatarchitektúrájú homlokzatképzésű utcaszakaszok estében a külső homlokzatok helyreállításánál a vakolatarchitektúrától elütő tégla-, műanyag-, fém- betonburkolat, valamint – a lábazatok kialakításától eltekintve - fényezett kő, műkő nem alkalmazható az

- a Szent István körút menti,

- a Váci út, Nyugati tér és Dózsa György út közötti szakasz menti,

- a Duna menti első épületsort alkotó

épületeken.

Az értékvédelem alatt álló, valamint a 3. a számú mellékletben rögzített épületek esetében azok homlokzatainak és tetőzetének felújítását az épület építészeti stílusának és építészeti értékeinek megőrzésével kell megtervezni és kivitelezni, és ahol lehetséges az eredeti megjelenést kell rekonstruálni.

Épület alkalmi vagy állandó díszkivilágítására előzetes látványtervet kell készíteni, melyről ki kell kérni az önkormányzati tervtanács állásfoglalását.

Épület díszkivilágítása csak olyan módon valósítható meg, hogy az a szomszédos illetve szemközti épületek rendeltetésszerű használatát, valamint a közúti jármű és gyalogosforgalom biztonságát ne zavarja.

A falfirkák eltüntetését lehetővé tevő homlokzatbevonatot kell alkalmazni új, vagy homlokzat felújítással érintett épületek közterületről látható homlokzatán minimum 3,00 méter járdaszint fölötti magasságig, vagy az építési engedélyben meghatározott vízszintes építési tagozatig a KVSZ 3.a. számú mellékletében fővárosi városkép szempontjából kiemelt területen, kerületi városkép szempontjából kiemelt területen és a kiemelt kerületi közterületek mentén lévő épületek esetében, ha az épület közterület felől látható homlokzata a közterület határán van, vagy a közterület felől akadály (pl. kerítés) nélkül megközelíthető. (10/2010.(III.22.)

A közterület és magánút fölé épületrész csak legfeljebb 1,00 m-el nyúlhat ki. A kinyúlás általában az első emelet fölött, de minimum 4,50 m magasságban kezdődhet, Zártsorú beépítés esetén az oldalhatártól számított 2,00 m-en belül nem lehet kiugrás, és a 4,50 m feletti homlokzati felület 50 %-át nem haladhatja meg. A fenti előírástól eltérni csak abban az esetben lehet, ha a területre vonatkozó KSZT másként rendelkezik. Ezen rendelkezés előtetőre nem vonatkozik. (32/2003.(VII.2.)

Az épület bármely építményrészének tényleges homlokzatmagassága az épület valamennyi homlokzati felülete vízszintesen mért hosszának maximum 30 %-a mértékéig kerülhet az övezetre meghatározott minimális építménymagasság alá. Az övezetre meghatározott maximális építménymagasság mértékétől az épület legmagasabb pontja maximum 6,00 m-rel térhet el. A fenti előírásoktól eltérni csak abban az esetben lehet, ha a területre vonatkozó KSZT, illetve egyéb jogszabály másként rendelkezik. (32/2003.(VII.2.)

Az ingatlanokon, illetőleg az épületeken elhelyezhető reklámokra, hirdetésekre, cégérekre vonatkozó általános rendelkezések

- Az épületek közterületről látható homlokzatain, tűzfalain és tetőzetén, valamint az ingatlanon belül a talajhoz rögzítve nem lehet elhelyezni hirdetési- és reklámcélú szerkezetet:

- a 3. a számú melléklet szerinti kerületi és fővárosi városkép szempontjából kiemelt területeken és útvonalak mentén,

- a védett épületeken, és a világörökség területén, valamint

- a BVKSZ 11. § (9) bekezdésében rögzített területeken,

a kulturális és oktatási intézmények épületeinek kulturális rendezvényt, műsort hirdető plakátjai és berendezései, valamint az áttört fényreklámok és a választási kampánnyal kapcsolatos hirdetmények kivételével.

Az A0 (841x1189 mm) méretet meg nem haladó ívméretű, illetve az építési terület lehatárolását szolgáló ideiglenes kerítésen óriásplakát az a-c pontokban meghatározott területeken is elhelyezhető, ha azt egyéb jogszabály nem tiltja. (10/2010.(III.22.)

Tilos reklámhordozót elhelyezni:

- utcatábla és emléktábla 3 m-es körzetén belül, méretétől függetlenül,

- áttört, illetve terméskőből, dísztéglából épített kerítéseken, kivéve az építési területek ideiglenes lekerítését szolgáló kerítéseket, és ahol azt jelen rendelet külön nem tiltja,

- ahol azt más hatályos jogszabály tiltja.

Ahol az (1)-(2) bekezdés szerint reklámtábla elhelyezése nem tiltott az épületek nyílásmentes önálló homlokzatán, vagy a homlokzaton külön traktusként megjelenő nyílásmentes felületén – a tűzfalak kivételével – 1 m2-nél nagyobb felületű reklámtábla és világító reklámtábla csak az épület homlokzati arányaihoz, szerkezeti rendszeréhez igazodóan helyezhető el.

A (3) bekezdés szerinti az egy homlokzaton elhelyezhető reklámtáblák számát az építési hatóság az önkormányzati tervtanács véleménye alapján meghatározhatja.

Az épületek homlokzatain elhelyezhető cégéreket, cégtáblákat és cégfeliratokat úgy kell kialakítani, hogy azok szervesen illeszkedjenek a homlokzatok meglévő vagy tervezett vízszintes és függőleges tagolásához, a nyílászárók kiosztásához, azok ritmusához úgy, hogy együttesen összhangban legyenek az épület építészeti részletképzésével, színezésével, építészeti hangsúlyaival.

Ha cégérek és hirdetőtáblák utólagos elhelyezésénél ez nem biztosítható, akkor az utólagos elhelyezés nem engedhető meg. Erre vonatkozóan a KSZT külön előírásokat és feltételeket határozhat meg.

Nem helyezhető el cégtábla, cégér az utca és házszámtábla, valamint emléktábla szélétől számított 1 m-es távolságon belül.

Az épületeken elhelyezhető cégérek, cégtáblák és cégfeliratok szerkezeteinek, festésének rikító színű kialakítása nem megengedett.

Nem helyezhető el, cégér, cégtábla, cégfelirat, hirdetés vagy egyéb hirdető- és reklámfelület az emeleti szintek nyílászáróira szerelten, ragasztottan, sem kívülről, sem belülről.

Közterületről is látható homlokzatot érintő építési tevékenység (új épület elhelyezése, meglévő épület külső homlokzatát is érintő átalakítása, színezése) esetén a homlokzat előtti állványzat legfeljebb egy hirdetést tartalmazó reklámcélú felülettel, vagy az épület végleges homlokzati rajzát feltüntető ponyvaanyaggal, molinóval takarható, melyet az épület átadása után azonnal el kell távolítani.

Az Újpesti rakpart - Szent István körút - Váci út - Victor Hugó utca által határolt területen, valamint a Margitsziget területén a falsíkra merőleges kialakítású cégér, cégtábla alsó síkja a járdaszinttől legalább 3, 0 m-es magasságban helyezhető el, melynek:

- falsíkra merőleges egyoldali felülete 0, 5 m2-nél,

- Magassága 0, 75 m-nél,

- a homlokzati falsíktól számított kinyúlása 1, 0m-nél,

- szerkezeti vastagsága 0, 2 m-nél

nem lehet nagyobb.

A (9) bekezdésben lehatárolt területen kívül, a falsíkra merőleges kialakítású cégér, cégtábla, - illetőleg ahol az nem tiltott - hirdetőbe-rendezés alsó síkja a járdaszinttől legalább 3, 0 m-es magasságban helyezhető el, melynek:

- Magassága 0, 75 m-nél,

- a homlokzati falsíktól számított kinyúlása 1, 0m-nél

Nem lehet nagyobb.

Az épületek homlokzatfelületein és tetőzetén csak áttört, vagy vonalszerű fényfelirat helyezhető el oly módon, hogy a szomszédos épületek rendeltetésszerű használatát az ne zavarja. A tetőzeten elhelyezhető fényreklám tartószerkezete a terepszintről megjelenő városképi látványban csak takartan, nem látszó módon valósítható meg.

Az épületeken az intézmények cégéreinek, cégtábláinak, cégfeliratainak kialakítása színes reklámfelületként nem engedhető meg:

- az Újpesti rakpart menti épületsorokon,

- a Jászai Mari téren,

- a Szent István parkra néző épületeken.

Az önálló világító betűkkel megvalósuló cégérek kialakításánál a kábeleket a falon belül kell vezetni, a betűket külön összefogó tartószerkezet a homlokzati síkon kívül nem helyezhető el.

A kerület közigazgatási területén A0-ás (841x1189 mm) méretet meghaladó hirdetés vagy reklámhordozó – ahol ezt egyéb rendelet nem tiltja – csak három év időtartamra engedélyezhető.

Az épületek közterületi homlokzatain plakát, falragasz nem helyezhető el. A választási kampányok plakátjai és falragaszai – az erre vonatkozó külön jogszabályok figyelembevételével - csak a homlokzatok és közterületi építmények üvegfelületein helyezhetők el.

Tűzfalon - ideiglenes jelleggel - a teljes felület tatarozásával együtt festett reklám létesíthető.

Meglévő reklámhordozó 50 m-es körzetében csak a meglévővel azonos típusú, fajtájú reklámhordozó helyezhető el. Ezen esetben az önkormányzati tervtanács véleményét kötelezően ki kell kérni.

A kirakatokra és vitrinekre vonatkozó általános rendelkezések

- A 3. a számú melléklet szerinti fővárosi illetőleg kerületi városkép szempontjából kiemelt területeken, a védett és védelemre tervezett épületeken a meglévő kirakat átalakításánál az eredeti architektúrának nem megfelelő kialakítású korábbi kirakatportálokat az eredeti kirakat tervek, vagy az eredeti nyílások geometriai méretei szerint kell helyreállítani. Ahol a kirakatok nyílásai nem az eredeti architektúrát követve, utólagosan lettek átalakítva, ott a kirakatok nyílásai megtarthatók, de a kirakatok az épület földszinti nyílászáróinak megfelelő kialakításúak legyenek, azok felső íveinek helyreállítása mellett.

Az (1) bekezdés szerinti épületek kirakatainak üvegfelületét nem átlátszó felületű anyaggal - fóliával, papírral, műanyaggal, festéssel, vagy más dekorációs felülettel - takarni nem lehet. A kirakatok külső térelhatároló üvegfelületein feliratok, reklámok és hirdetések nem helyezhetők el. Homokfúvott, vagy matt átlátszatlan üvegfelület a kirakat üvegfelületének legfeljebb 30%-án alkalmazható.

Kirakatszekrény a közterületi homlokzatok falfelületein, az előkertek kerítésein illetve az előkertben - az I, IZ, M, K-EÜ keretövezetek szabadon álló beépítésű területeinek kivételével - nem helyezhető el

Az értékvédelem alatt álló épületek kapualjaiban, belső udvari homlokzatán, passzázsokban kirakatszekrényt csak akkor lehet elhelyezni, ha annak méretei és szerkezeti kialakítása az épület falazatának építészeti részletképzését, eredeti vagy felújított mintázott falfestését és falfestményeit, művészi felületképzését (gipszstukkó, dombormű, faragvány stb.) nem takarja el, illetőleg azok nem sérülnek.

Az üzletportálokat védő biztonsági berendezés csak átlátható rácsszerkezetként alakítható ki, vasredőny nem alkalmazható.

A kirakatok biztonsági rácsainak elhelyezését és kialakításuk módját a kirakatportállal együtt kell megtervezni és megvalósítani. Biztonsági rácsot a kirakatportál üvegfelületén belül lehet felszerelni. A földszintről nyíló egyes rendeltetési egységek közterület felőli bejáratainak biztonsági rácsait elsősorban a bejárat belső síkján belül kell elhelyezni.

A kirakatok árnyékoló szerkezeteit új kirakatportál létesítése esetén a kirakatportálon vagy a falsíkon belül, rejtve kell felszerelni.

1, 5 m-nél nem nagyobb járda esetén a kirakatszekrény homlokzati falsíkon túli kilógása nem lehet nagyobb 10 cm-nél.

A homlokzatokon elhelyezhető egyéb technikai- és tájékoztató berendezések

(1) Az épület közterület felöli homlokzatain – beleértve a közterületről látható tetőzetet is – parabolaantennát, napkollektort, égéstermék kivezetőt, légkondicionáló kültéri egységet, valamint egyéb technikai berendezést – a tűzoltó berendezések kivételével – a KVSZ 3.a. számú mellékletében fővárosi városkép szempontjából kiemelt területen és a kiemelt kerületi közterületek mentén lévő épületeken elhelyezni nem lehet. Egyéb területeken fenti berendezéseket elhelyezni csak a kerületi tervtanács véleménye alapján lehet. (32/2003.(VII.2.)

(2) Légkondicionáló berendezés kültéri egységének elhelyezési lehetőségét új épület tervezésénél a homlokzat képébe illesztve meg kell tervezni.

(3)  A közterületről nem látható homlokzatokon az egyes nyílászárók alatti parapet konvektor kivezetése nem engedhető meg, ha az a meglévő épületszobrászati részletek, gipsz-stukkó, falfestmény, mozaik megszüntetését, roncsolását eredményezné.

(4)  Árusító automata berendezés – a parkolóautomata kivételével - a közterület felől is láthatóan nem helyezhető el.

(5)   Bankomat berendezés csak a falsíkba építetten, vagy a kirakatportálba szerelten létesíthető.

(6)  Jellegzetes épületszobrászati elemtől (pl. kapuzatot díszítő szobor, díszítés stb.) a bankomat és parkolóautomata berendezés telepítési távolsága legalább 5 m legyen. A nyílászárók közötti elhelyezésnél törekedni kell a szimmetriára.

(7)   Csak öntöttvas utcanév- és házszámtáblák helyezhetők el az alábbi területeken: Jászai Mari tér, Szent István körút, Nyugati tér, Váci úton a Nyugati tér és a Victor Hugó utca között, Újpesti rakpart a Jászai Mari tértől a Radnóti Miklós utcáig.

Épület tetősíkja fölé kerülő épületgépészeti berendezések, szerelvények és egyéb technikai berendezések – a legfeljebb 6,0 m magas antennaoszlop kivételével - csak épület-szerkezettel takartan, építési engedélyezési terven ábrázolt módon az épület legfelső, fő funkciót szolgáló szintjének zárófödémétől számított legfeljebb 2,0  m magassággal és a tetőfelület legfeljebb egyharmadán helyezhetők el. (10/2010.(III.22.)

Rendelkezések a közterületeken elhelyezhető építményekre, vendéglátó teraszokra vonatkozóan

- A kerület közigazgatási területén közterületi pavilon kizárólag:

- hírlapárusítás, vagy

- virágárusítás

céljából létesíthető, a vonatkozó egyéb jogszabályok figyelembevételével.

A 3. a számú melléklet szerinti városkép szempontjából kiemelt területeken, illetve kiemelt közterületeken közterületi pavilon nem helyezhető el.

Az (1) bekezdés szerint elhelyezhető közterületi pavilonokat úgy kell kialakítani, hogy azok átlátszó határoló felületei haladják meg az egyes homlokzatfelületek 2/3-át.

A 3. a számú melléklet szerinti városképileg kiemelt területeken, illetőleg az (1) bekezdésnek nem megfelelő rendeltetésű közterületi pavilonok közterület-használati engedélyének érvényessége nem hosszabbítható meg. (10/2010.(III.22.)

Vendéglátó terasz, illetve pavilon közterületen csak akkor létesíthető, ha a szükséges illemhely kapacitás 50 m-es körzeten belül biztosított.

Gyalogosövezetben vendéglátó terasz csak akkor létesíthető, ha a visszamaradó akadálytalan gyalogosfelület az érintett közterület vagy közhasználat célját szolgáló terület szélességének legalább 2/3-a. Passzázs területén vendéglátó terasz akkor létesíthető, ha a visszamaradó szélességi méret legalább 3,0 m.

Vendéglátó teraszok csak akkor létesíthetők a közterületi járdákon, illetve vegyes használatú út elkülönített gyalogos felületein, ha a terasz által elfoglalt terület mellett visszamaradó gyalogos járófelület szélessége a Róbert Károly körúttól délre eső és a VK keretövezetbe tartozó tömbök menti közterületeken legalább 3, 0 m, az egyéb nem említett közterületeken legalább 1, 5 m.

A vendéglátó terasz homlokzattal párhuzamos hosszmérete nem haladhatja meg az épület homlokzati szélességének mértékét a kapubejárat és az egyéb rendeltetési egységek kirakatainak és bejáratainak akadálytalan megközelítése figyelembevételével.

Szomszédos, vagy más épület elé vendéglátó terasz csak akkor telepíthető,

- ha a szomszédos épület földszinti rendeltetési egységeinek akadálytalan megközelítése biztosított és

- a szomszédos ingatlan tulajdonosa vagy tulajdonközössége ehhez tulajdonosi hozzájárulását adta,

- az érintett ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zavarja.

Ha az épület földszintjén, magasföldszintjén lakásrendeltetésű egység található akkor a vendéglátó terasz kialakítása megtiltható.

A járdán a vonatkozó jogszabályok szerint egyébként elhelyezhető vendéglátóteraszok üvegezett, zárt módon nem létesíthetők, de az épület színezésével összhangban lévő vászonárnyékolókkal, ernyőkkel lefedhetők.

A közterületeken a köztárgyak, pavilonok, vendéglátó teraszok anyaghasználatában a műanyagszerkezetek, színezetlen alumínium fémszerkezetek nem alkalmazhatók. Nem alkalmazhatók a pavilonok homlokzatfelületeinek és kirakatszekrényeinek szerkezeti és felületképzésénél – beleértve a kirakatrendezés felületképző eszközeit is – a rikító színek.

A közterületekre is vonatkozó KSZT szabályozási előírásaiban rendelkezni kell a közterületi pavilonok, a létesíthető egyéb köztárgyak elhelyezésének és kialakításának módjáról és azok feltételeiről, az utcaburkolatok minőségéről a határoló épületek megközelítési lehetőségeivel összefüggésben.

Az (1) bek.-ben rögzítetteken kívül kivételes méltánylást érdemlő esetekben, egyedi elbírálás alapján más jellegű vállalkozás (tevékenység) is működhet pavilonból.  Akkor, ha a pavilon jó építészeti színvonalú, az egységes városképbe illeszkedik. A vállalkozás tevékenységi körébe pedig nem tartozhat szeszesital árusítás.

A kivételes elbírálásra az Önkormányzat Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága jogosult.

Rendelkezések a közterületeken elhelyezhető hirdető-berendezésekre vonatkozóan

- A Dráva utca – Dózsa György út vonalától délre - beleértve a határoló utak teljes közterületét - a köztárgyak közül önálló reklámhordozókat elhelyezni - a kör alaprajzú hirdetőoszlopok kivételével - nem lehet. A hirdetőoszlopok befoglaló méretének átmérője 80 cm-nél nem lehet nagyobb, magassága 3, 5 m-nél nem lehet magasabb.

Az (1) bekezdésben lehatárolt területen kívüli közterületeken önálló reklámhordozó csak tetszőleges alaprajzú hirdetőoszlopként helyezhető el.

A közterületi hirdetőoszlopok egymástól legalább 100-100 m-es távolságban helyezhetők el.

A köztárgyakon rendszeresített reklámcélú felület csak a tömegközlekedési eszközök megállóinak menetiránnyal ellentétes oldalán, a várostérképes információs táblák hátoldalán, a köztéri órákon, a szemétgyűjtőkön, valamint – a világörökség területének kivételével – az 5, 0 m-nél szélesebb járdákon lévő, kandelábernek nem minősülő vezetéktartó és közvilágítási oszlopokon helyezhető el.

Nem helyezhető el reklámcélú felület a korlátokon és közterületi kerítéseken, a padokon, játszóterek berendezésein, a tömegközlekedés tájékozató tábláin, a közmű-műtárgyak felszín feletti berendezésein, hidakon, támfalakon, lépcsőkön, közúti jelzőtáblákon és minden olyan közterületen elhelyezett tárgyon, melynek rendeltetéséhez az hozzá nem tartozik.

Nem létesíthető a közterületek felett átfeszített reklám, céghirdetmény, molinó az alkalmi rendezvények hirdetésének kivételével. Molinóhirdetés, zászlóhirdetés épület homlokzatára függesztve sem helyezhető el, a 11. § (8) bekezdésben meghatározottak kivételével.

A közterületeken, üzlethelyiségek bejáratainál nem helyezhetők el:

- hordozható, vagy guruló vitrinek,

- árusító fogasok és állványok.

Megállító-tábla elhelyezése csak különlegesen indokolt esetben, korlátozott időtartamra engedélyezhető.

Önálló

- bankomat

- árusító automata - parkoló automaták kivételével -

közterületen nem helyezhető el.

Rendelkezések a közterületek és az azokon elhelyezhető köztárgyak kialakítására

- Tömegközlekedési megállóhoz létesítendő fedett építmények környezetében a jegyárusító automatát, a szemétgyűjtőt a fedett építmény szerkezetével összeszerelten, anyaghasználatával összhangban kell elhelyezni.

Parkolózár a közterületeken nem alkalmazható.

A közmű felszín feletti műtárgyainak (áramelosztók, aknafedlapok stb.) cseréje, vagy új műtárgy létesítése csak a környező történeti stílushoz alkalmazkodó kialakítással valósítható meg.

Meglévő épület erkélyétől, zárterkélyétől, illetve épületszobrászati elemétől, előtetőtől a közlekedési táblát és jelzőrendszert valamint a közvilágítás céljára szolgáló oszlopot legalább 1, 5 m-re kell elhelyezni.

A közvilágítási oszlopok és a tömegközlekedés vezetéktartó oszlopai a 82. § (3) bekezdés szerinti egyes utcaszakaszokon, a köztereken, közparkokban azonos kivitelűek legyenek és illeszkedjenek a környezet építészeti arculatához.

Nem helyezhető el szemétgyűjtő az épület homlokzati falán, vagy annak falsíkja előtt.

A telefonfülke közvetlenül az épület homlokzati fala elé nem telepíthető, helyét a járda berendezési sávjában kell biztosítani.

A sétálóutcák felületét, a gyalogosövezet kiemelt területeit a meghatározó utcaszakaszokon és tereken egységes díszburkolattal kell ellátni, egységes kiviteli terv szerint.

A járdavédelemre szolgáló akadályozó oszlopsor, kőbaba stb. egy-egy utcaszakaszon egységes kivitelű legyen.

A belső célforgalmú és feltáró utakat, továbbá a vegyes használatú lakóutcákat, illetve a KRESZ alapján lakó- és pihenőövezetként kijelölt közterületek burkolatát, a terület jellegéhez illeszkedő burkolattal és forgalomcsillapító műszaki megoldások alkalmazásával kell kialakítani.

A 3. a számú melléklet szerinti kiemelt közterületeken meglévő fasorokat folyamatosan karban kell tartani, rekonstrukciójukat 5 évenként felül kell vizsgálni, és ha szükséges, faegyedekkel kell pótolni.

A közterületi szegélynél létesítendő parkolóhelyekhez védő fasor kialakításáról kell gondoskodni. Amennyiben ennek műszaki vagy közlekedésbiztonsági akadályai vannak, úgy egyéb növényzet elhelyezését kell biztosítani.

A 3. a számú melléklet szerinti kiemelt közterületeken valamint a 82. § (3) bekezdése szerinti útszakaszokon biztosítani kell a köztárgyak, és utcabútorok egységes megjelenését mind forma- mind színvilágát tekintve legalább az egyes pontokban meghatározott útszakaszok mentén.

A közvilágítás, a korlát, a parkolást akadályozó köztárgyak és berendezések kialakítása és stílusa illeszkedjék 3. a számú melléklet szerinti kiemelt közterületek és a mellettük lévő épületek jellegéhez.

Valamennyi közterületen illetőleg magánúton az akadálymentesítést biztosítani kell.

Közterületen elhelyezhető illemhely a közterületi járdákon csak akkor létesíthető, ha a visszamaradó járdaszélesség legalább 3, 0 m. Illemhely csak a berendezési sávba telepíthető.

A közterületek növényzetére vonatkozó rendelkezések

- A közkertek és közterek növényzetének és állagának védelmére létesítendő parkrácsok és kerítések színe és formavilága lehetőség szerint legyen összhangban a tér jellegével, utcabútoraival és köztárgyaival.

Az utcai burkolatok átépítése során legalább az egyik oldalon fasort, vagy egyéb növényzetet kell telepíteni és fenntartani, kivéve ha a növényzet kihelyezését műszaki adottságok nem teszik lehetővé, illetőleg azokon a szakaszokon, ahol az a közlekedés biztonságát veszélyeztetné.

A közterületi járdaszegélynél létesítendő parkolóhelyekhez a közterület tulajdonosának védőfasor, vagy sövény létesítéséről kell gondoskodni, a parkolóhelyek kialakításával egy időben. Amennyiben ennek egyéb műszaki vagy közlekedésbiztonsági akadálya van, akkor egyéb növényzet (hordós fák, -cserjék) elhelyezését kell biztosítani. Az edényes növényzet tartója egy-egy utcaszakaszon egységes kivitelű legyen.

A közterületi növényzet fenntartásáról és folyamatos karbantartásáról, locsolásáról a közterület tulajdonosának gondoskodnia kell.

A közterületi aluljárókra vonatkozó rendelkezések

- A kerület területén lévő, illetőleg azt érintő aluljárókban önálló reklámberendezések nem létesíthetők. Tájékoztató táblák és egyéb hirdetések csak az aluljáró határoló falain lévő kirakatszekrényeken belül helyezhetők el, a közlekedési valamint a turistainformációs tájékoztatótáblák és térképek kivételével.

A közterületi aluljáró tulajdonosa (kezelője) a megrongálódott tájékoztató- és irányítótáblák helyreállításáról haladéktalanul köteles gondoskodni.

Aluljáró területének utólagos beépítése csak a vonatkozó egyéb előírások teljes körű betarthatósága esetén, és gyalogosforgalmi méretezés alapján engedélyezhető.

Aluljáróban szeszesitalt árusító vendéglátó-helyiség nem létesíthető.

Az épületek földszintjeire vonatkozó különleges előírások

- A 3. a számú melléklet szerinti városkép szempontjából kiemelt területek és kiemelt közterületek mentén valamint a fásított köztér, közkert és közpark övezetbe tartozó közterületek mentén:

- nem az épület rendeltetési egységeihez tartozó önálló raktárhelyiségek,

- kisipari műhelyek – a kereskedelmi egységet kiegészítő, azzal egy rendeltetési egységként kialakított kézműipari műhelyek, szolgáltatások kivételével (keramikus, órás, képkeretező stb.) –

- nem közforgalmú (nem közönségforgalmat szolgáló) irodahelyiségek

- sorgarázsok, illetve közterületről látható felszíni parkolók kialakítása

kialakítása a földszinten nem engedhető meg.

A földszinti területeken kialakítandó passzázsok legkisebb szélességi mérete - a már meglévő passzázsok és kapualjak kivételével - 3, 0 m, belmagassága legalább 3, 5 m legyen. Az újonnan kialakítandó  passzázsokat díszburkolattal kell burkolni.

A földszinti passzázsok területén utólagosan pavilon nem helyezhető el. Vendéglátó terasz akkor létesíthető, ha a passzázs visszamaradó szélességi mérete legalább 3, 0 m.

Előlépcső a 1, 5 m-nél keskenyebb közterületi járdára nem nyúlhat ki.

A természet és a növényzet védelme

(32/2003.(VII.2.)(1/2008.II.20.)

- A BVKSZ 15. § -ában foglaltakat a (2) bekezdéssel együtt kell alkalmazni.

A kerület területén lévő Z keretövezetbe sorolt közterületek növényállományának folyamatos fenntartásáról, növény-egészségügyi állapotának 5 évenkénti felméréséről és a szükséges intézkedések megtételéről (növényállomány-rekonstrukció, fasor rekonstrukció, stb.) a közterület vagy a telek tulajdonosának gondoskodnia kell. Amennyiben az előírt felülvizsgálat nem történik meg, és ennek következtében a növényállomány károsodik, illetve elöregszik, a tulajdonost kötelezni kell a növényzet állagának helyreállítására és a szükséges növényegyed pótlások elvégzésére, valamint a fenntartás és gondozás biztosítására.

(3)   Az önkormányzat évenként meghatározza azokat a területeket, melyeket az e célból külön előírt fafajták és ültetési rend alapján favisszapótlásra kijelöl. (31/2004.(IX.13.)

(4)	A kerület igazgatási területén nem telepíthetők a következő fafajok:

- zöld juhar

- nyír (Betula)

- páfrányfenyő nőivarú egyede (Ginkgo)

- eperfa (Morus)

- kanadai hybrid nyárfajok (Populus).

(5) 	A jegyző hatáskörébe nem tartozó fák kivágása esetén az 1/2008. (II. 20.) ÖK számú rendeletben előírtak szerint kell a fapótlásról gondoskodni – ha a fa pótlását ettől eltérően magasabb rendű jogszabály nem szabályozza. (10/2010.(III.22.)

A környezet védelme

(10/2010.(III.22.)

(1) A föld és a vizek védelme érdekében:

- A kerület közigazgatási területének a szennyeződés érzékenységi besorolása "A" különösen érzékeny terület, intézkedési szennyezettségi határérték Ci=C1.

- A talaj terepszintjének feltöltésére, visszatöltésére szennyezett talaj, termőföld nem használható. Töltőanyag csak a talajvédelmi hatóságtól beszerzett előzetes minőség-tanúsítvány birtokában építhető be.

- Csatornázott területen az épületet, önálló rendeltetési egységet a meglévő szennyvízelvezető közcsatornára rá kell kötni.

- Talajvízfigyelő (monitoring-) kút telken belül csak a vonatkozó KSZT által előírt építési helyen kívül helyezhető el. KSZT hiányában monitoringkút csak ideiglenes jelleggel létesíthető.

(2)  A levegő védelme érdekében:

- A kerület közigazgatási területe az 1. Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció zónacsoportba tartozik.

- A levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos jogszabályokban előírt határértéket meghaladó légszennyező anyag-kibocsátású önálló rendeltetési egység, épület, építmény, berendezés nem létesíthető.

- Az építési-bontási tevékenységek végzése során a kivitelező köteles gondoskodni a porszennyezés megelőzéséről.

(3)  Hulladékok káros környezeti hatásainak csökkentése érdekében:

- Lakóövezetekben lévő épületek vagy építmények bontása esetén a bontandó szerkezeteknek a bontási törmeléknek helyben történő aprítása, darálása tilos. Egyéb övezetekben ez a tevékenység csak a bontott anyag helyszínen történő felhasználásának érdekében végezhető, ha a tevékenység végzése a vonatkozó zajhatárértékeket nem haladja meg.

- Az ingatlan tulajdonosa köteles az illegális, szabálytalan hulladéklerakás megakadályozásáról a terület bekerítésével, őrzésével gondoskodni.

(4) 	A levegőtisztaság-védelem, valamint a zaj- és rezgés elleni védelem biztosítására, a vonatkozó jogszabályokban előírt határértéket meghaladó tevékenységű rendeltetési egység, épület, építmény nem létesíthető.

(5) 	Parkolóházak, mélygarázsok szellőzését a szakhatóságok előírásait betartva kell kialakítani, a városképi követelményeknek megfelelően.

(6) 	A meglévő főútvonalak átépítésekor, felújításakor a zajterhelés csökkentése érdekében korszerű zajcsillapító út-, vasútépítési technológiákat kell alkalmazni.

Különleges rendelkezések a Margitsziget területére

- A Margitsziget teljes területén az övezeti előírásokat, a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket a (2)-(4) bekezdésekben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.

A Margitsziget teljes területére vonatkozó KSZT-ben a sziget gyalogos körbejárási lehetőségét közterületi sávval biztosítani kell.

A sziget közterületein illetőleg épületeinek közterületről látható homlokzatain önálló vagy a homlokzatra felszerelt reklámberendezést, köztárgyakon reklámcélú felületet kialakítani, fényreklámot elhelyezni - az egyes létesítmények fényfeliratú cégéreinek kivételével – nem lehet.

A sziget közterületein közterületi pavilon, fülke nem létesíthető, a vendéglátó pavilonok kivételével, melyek 20 m-es körzetében vendéglátó teraszt kell létesíteni, az illemhely biztosításával együtt.

Üzemanyagtöltő a sziget területén nem létesíthető.

A településrendezési feladatok megvalósítását biztosító sajátos jogintézmények

22/A § (19/2002.(VII.2.)

- Budapest Főváros XIII. kerület Önkormányzata a tulajdonában nem álló, az e rendelet 6. számú mellékletében felsorolt ingatlanokra és területekre – az ott felsorolt közérdekű célok megvalósítása érdekében – elővásárlási jogát biztosítja.

- A szabályozási tervnek, ha annak indokai fennállnak – e rendelettől függetlenül – tartalmaznia kell az elővásárlási jog megállapítását és konkrét célját.

- Az elővásárlási jogot az Önkormányzat az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti, illetve az okok megváltozása, megszűnése esetén intézkedik annak törléséről.

- Az elővásárlási joggal terhelt ingatlan tulajdonosa köteles eladási szándéka esetén az Önkormányzathoz intézett nyilatkozatában a szerződés Ptk. szabályai szerinti lényeges tartalmi elemeit közölni.

- Amennyiben az Önkormányzat nyilatkozattételre jogosult képviselője az elővásárlási joga gyakorlásával kapcsolatos megkereséstől számított 60 napon belül nem nyilatkozik, az ingatlan elidegeníthető.

A BEÉPÍTÉSRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Zártsorú, keretes beépítési módú területek

- A keretes beépítési módú területeken a telekbelsőben a hátsókert kialakítása kötelező a 27. § előírásainak figyelembevételével.

A telektömbre vonatkozó KSZT-nek biztosítania kell, hogy a telek legalább 10 m-es épületmélységgel legyen beépíthető.

Keretes beépítés esetén megengedhető a sávos beépítési mód is, mely esetén a telektömb két átellenes rövidebb oldala nem épül össze zártsorúan.

A keretes beépítésnél az építési hely meghatározásánál - ha KSZT másként nem rendelkezik, akkor az építési határvonal meghatározásánál (ld. 2. ábra)

- közbenső teleknél: a szabályozási vonal, illetőleg az attól a telekbelső felé mért 12 m-es távolságban az oldalsó telekhatároktól a telek középvonala felé húzott két 45 º-os elméleti vonal, valamint a hátsókert legkisebb mértékét megállapító hátsókerti építési határvonal által közrezárt terület tekintendő építési helynek.

- sarokteleknél: a szabályozási vonal, illetőleg a hosszabbik telekhatár mentén a telekbelső felé mért 12 m-es távolságban az oldalsó telekhatároktól a telek középvonala felé húzott 45 º-os elméleti vonal, valamint a másik szabályozási vonallal párhuzamos, attól 12 m-re lévő hátsó építési határvonal és az oldalsó telekhatárok által közrezárt terület tekintendő építési helynek.

Az egyes telkek egymástól csak áttört kerítéssel határolhatók le, mely egységes kivitelét kötelezővé lehet tenni.

Zártsorú, zártudvaros beépítésű területek

- Zártsorú, zártudvaros beépítési módú területeken, ha a KSZT ettől eltérően nem rendelkezik és a szomszédos épületek közötti, OTÉK által előírt legkisebb építménytávolság teljesül, akkor a telek oldalhatáránál és hátsó telekvonalán tűzfalas kialakítással elhelyezhető az épület. Ez esetben az oldal vagy hátsókert mérete 0 m. (10/2010.(III.22.)

Zártsorú beépítésűnek kell tekinteni az épület középső traktusában hátraléptetett kialakítású épületkialakítást. A hátraléptetés mélysége nem lehet nagyobb annak szélességénél. A hátraléptetést a közterület felől kerítéssel elhatárolni nem lehet.

A zártudvaros beépítési módú területeken megengedhető a nyitott udvar kialakítása, melynek a beépítési vonalon mért szélessége legalább 10 m legyen, mélysége pedig nem haladhatja meg a beépítési vonalon mért szélesség mértékét. Az így kialakuló udvarterületet zöldfelületként illetve tetőkertként kell kialakítani és fenntartani. A közterületi telekhatár mentén csak áttört kerítés építhető.

Vegyes beépítésű területek

- A vegyes beépítési jellegű területeken egy telektömbben a zártsorú építési helyen belül a keretes, zártudvaros, vagy szabadon álló épületelhelyezés szabályai szerint lehet az épületeket elhelyezni.  Az egyes telkek épület-elhelyezését az építési hely meghatározásával a KSZT-ben kell rögzíteni.

Az egyes, egymástól különböző beépítési módokra a rájuk vonatkozó általános előírások érvényesek, melyektől a tűzvédelmi szakhatóságok állásfoglalása alapján a KSZT eltérhet.

Vegyes beépítési módú területeken a KSZT-ben biztosítani kell az egyes utcaszakaszok egymás melletti telkein az egységes előkert kialakítást, vagy annak tilalmát.

Előkert

- Az előkertre vonatkozó OTÉK, valamint BVKSZ előírásokat a (2)-(6) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

Szabadonálló beépítési módú területeken az előkert legkisebb mérete 5 m, ha az építési övezet, vagy a területre vonatkozó KSZT másként nem rendelkezik.

Ikresen csatlakozó beépítésnél az előkert legkisebb mélysége mindkét érintett telek beépítése esetén azonos kell legyen.

A jellemzően zártsorúan már beépült területeken az előkert mélysége a kialakult állapotnak megfelelően – ha KSZT másként nem rendelkezik – a már beépült szomszédos telek előkertjének figyelembevételével határozandó meg.

Zártsorú beépítési módú területeken előkertet kialakítani - az épület hátraléptetése és a nyitott udvar kialakítása kivételével - csak a vonatkozó KSZT alapján lehet.

Az előkert előírt legkisebb méretű sávjában személygépjármű-tároló nem helyezhető el.

Oldalkert, hátsókert

- Az oldalkertre, hátsókertre vonatkozó OTÉK, valamint BVKSZ előírásokat a (2)-(15) bekezdésében foglaltak figyelembevételével kell alkalmazni.

A már jellemzően zártsorú, zártudvaros beépítési módú területeken az épületek utcafronti elhelyezésekor a hátsókert méretének megállapítása során (3. ábra):

- a három oldalról tűzfallal körülvett telek beépítése esetén a hátsókert mérete 0 m, az épület a telek hátsókerti és oldalsó határán tűzfalasan csatlakozhat, [3. ábra a)],

- ha a beépítendő telekre a hátsó telekhatár felőli szomszédos épület homlokzata rátekint, akkor az OTÉK szerinti, épületek közötti távolságot meg kell tartani, kivéve, ha a KSZT kisebb értéket határoz meg a meglévő épületek építménymagasságainak figyelembevételével [3. ábra b1)-b2)], mely távolság nem lehet kisebb, mint 12 m.

Ha a szomszédos telek udvari homlokzatai a beépítendő telekre tekintenek, akkor a szomszédos meglévő oldalhomlokzatok és az új épület, épületrész homlokzatai közötti távolság meghatározásánál az oldalkertre néző építménymagasságnak megfelelő homlokzatok közötti távolságot kell megtartani, mely azonban nem lehet kisebb 16 m-nél.  [3. ábra c1.)] Ha azt a telekszélesség és az építménymagasságok indokolttá teszik - ezt az értéket legfeljebb 12 m-re lehet csökkenteni [3. ábra c2.)]. Egyéb esetben az (7) bekezdés szerinti keretes beépítési mód szabályai a mértékadók.

A beépítendő telken a szomszédos udvari homlokzatoktól mért 16 m-en belül tűzfalasan akkor sem lehet új épületet, épületrészt elhelyezni, ha az eredeti beépítés az adott telekhatáron tűzfalas volt. Kivételt képeznek ez alól a 100 %-os beépítésű parkolóházak.

Meglévő oldalsó épületszárny bontása során, ha annak helyén új épületszárny létesül, és a (3) bekezdés szerinti belső udvari homlokzatok közötti 16 m-es távolság nem biztosítható, akkor legfeljebb a lebontott szárny kontúrjának megfelelő szélességű épületrész építhető vissza.

Eredetileg két egymás felé homlokzattal néző udvar nem építhető be kivéve, ha mindkettő az udvar teljes területén beépül és építési engedélyezési eljárás során az egyidejűség biztosított.

A telekbelső felé kialakítandó keresztszárny esetén - ha az nem az oldalhatáron kerül elhelyezésre, illetőleg KSZT másként nem rendelkezik - az oldalkert legkisebb szélességének meghatározásánál a következő szabályokat kell figyelembe venni (4. ábra a, b):

- az épület utcai traktusának hátsókert felé eső élvonala valamint az oldalsó telekhatárok metszéspontjától a telek középpontja felé húzott 45 º-os elméleti vonal és az utcai traktus közötti területen épületszárny az OTÉK előírt oldalkert méreteinek figyelmen kívül hagyásával is elhelyezhető;

- az a) pont szerinti épületrész homlokzatait úgy kell kialakítani, hogy

- hogy annak nyílászáróval kialakított homlokzatai az oldalsó telekhatártól számított 6, 0m-en belül ne legyenek párhuzamosak az oldalsó telekhatárral, és

- ne zárjanak be 60º-nál kisebb szöget az oldalsó telekhatárral, és

- a telekhatártól számított 1, 5 m-en belül csak akkor létesíthető nyílászáró – a mellékhelyiségek legalább 1, 80 m-es mellvédmagasságú szellőzőablakain, szellőzőnyílásain kívül -, ha a homlokzati falsík 1, 5 m-en belül lévő szakasza merőleges az oldalsó telekhatárra.

Keretes beépítés esetén - ha KSZT másként nem rendelkezik - a hátsókert legkisebb mérete:

- 34 m, vagy annál nagyobb telekmélység esetén a hátsókertre tekintő építménymagasság értéke,

- 28 m és 33 m közötti telekmélység esetén legalább 16, 0 m,

- 24 m és 27 m telekmélység esetén legalább 12, 0 m, ha a hátsó szomszédos telkek meglévő épületeitől, illetőleg azok építési helyétől való legalább 16 m-es épületek közötti távolság biztosított,

- 22 m és 23 m telekmélység esetén legalább 10, 0 m, ha a hátsó szomszédos telkek meglévő épületeitől, illetőleg azok építési helyétől való legalább 16 m-es épületek közötti távolság biztosított,

- 20 m és 21 m közötti telekmélység esetén legalább 8, 0 m, ha a hátsó szomszédos telkek meglévő épületeitől, illetőleg azok építési helyétől való legalább 12 m-es épületek közötti távolság biztosított,

- 16 m és 19 m közötti telekmélység esetén legalább 6, 0 m, ha a hátsó szomszédos telkek meglévő épületeitől, illetőleg azok építési helyétől való legalább 10 m-es épületek közötti távolság biztosított,

- 15 m illetve annál kisebb telekmélységű telek esetén a hátsókert mélysége 4, 0 m.

Saroktelek akkor is beépíthető legfeljebb 12 m-es épületmélységgel, ha az oldalkert mérete kisebb, mint 6, 0 m, de ez legfeljebb 4, 0 m-re csökkenthető.

Saroktelekkel szomszédos két telek építési határvonalait egymástól legalább 12 m-es távolságban kell meghatározni.

4. ábra

Szabadon álló, ikres, valamint hézagosan zártsorú, zártsorú beépítési módú területeken az oldalkert és hátsókert  méretét a KSZT az övezeti előírástól eltérően meghatározhatja, de a rájuk néző homlokzatok tűzfalasan nem alakíthatók ki. (10/2010.(III.22.)

Terepszint alatti építmény az oldal- és hátsókertben is elhelyezhető, de a csatlakozó terepszinthez képest a földtakarással együtt legfeljebb 0, 5-rel emelkedhet ki.

E rendelet hatálybalépése után új fő rendeltetés szerinti épület létesítésekor, vagy azt követően az oldalkert előírt legkisebb méretű sávjában személygép-járműtároló, vagy egyéb kiegészítő funkciójú épület nem helyezhető el.

A tömbbelsőben kialakított mélygarázs önálló telkével szomszédos telkeken a hátsókert és az oldalkert méreteit úgy kell kialakítani a 26. § figyelembevételével, mintha azok előkertek lennének.

Közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó előírások

- A KSZT-ben meg lehet határozni azokat a földszinti területeket, passzázsokat és a tömbbelsőn belüli zöldfelületeket, melyeket a gyalogos forgalom számára megnyitott, közhasználat céljára átadott területrészként kell kialakítani. Ezek kialakításáról az önkormányzat és a tulajdonos külön erről szóló szerződést kötnek. A közhasználat céljára átadott területeket az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni.

KSZT alapján az (1) bekezdés szerinti közhasználat céljára átadott területek kialakítása esetén, az övezetben meghatározott szintterületi mutató mértéke legfeljebb 0, 5-tel növelhető a 31.§ (3) bekezdés figyelembevételével.

Az (1) bekezdés szerinti közhasználat céljára átadott gyalogosforgalmi területeken a közterületekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az alábbi eltérésekkel:

A közhasználat céljára átadott területrész:

- teljes egészében beépíthető a terepszint alatt,

- üvegtetővel, födémmel lefedhető,

- fölé nyúlhat teljes egészében épület, vagy épületrész, árkád létesíthető,

- a fölé nyúló épületrész alsó síkja és a járófelület közötti távolság legalább 4, 0 m, melynek szerkezeti elemei (fal, oszlop) az átadott területrészhez csatlakozhatnak,

- területe nem számít be a beépítés mértékébe, ha meglévő vagy újonnan létesülő udvar lefedésével létesül

- födémmel való lefedése esetén annak tetőkerti kialakítása kötelező,

- egyéb közterületi építménnyel nem építhető be - kivéve, ha KSZT lehetővé teszi -,

- területén vendéglátó terasz elhelyezhető.

Kialakításának egyéb feltételeit és módját a KSZT határozza meg.

A közhasználat céljára átadott területekkel határos épületeket a homlokzati kialakítás, valamint az épületek közötti távolság meghatározása tekintetében úgy kell megvalósítani, - a tűzvédelmi szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével – mintha azok közterülettel lennének határosak.

Terepszint alatti beépítés mértéke, terepszint alatti építmények, pinceszintek

- A zártsorú, zártudvaros beépítésű területeken a mélygarázsok terepszint alatti beépítésének mértéke elérheti a 100%-ot, ha az övezet vagy a KSZT előírásai másként nem rendelkeznek.

A szabadon álló beépítési módú építési övezetek esetében az épülettel egybefüggően kialakított szerkezetű illetve a pinceszinten kialakított mélygarázs feletti zöldfelületet úgy kell kialakítani, hogy annak a talajtakaró vastagságával együtt értelmezett felső síkja az eredeti terepszinthez képest - az oldal- és hátsókertek esetében a 27. § (12) bekezdésének figyelembevételével - az 1, 0 m-t ne haladja meg.

Az OTÉK-ban meghatározott önálló terepszint alatti építmény esetében annak felső födéme – a tetőkerti földtakarást is beleértve - legfeljebb 1, 0 m-rel emelkedhet a környező csatlakozó terepszint fölé.

A melléképítményekre vonatkozó előírások

- A kerület közigazgatási területén a melléképítmények közül nem helyezhető el:

- háztartási célú kemence, húsfüstölő, jégverem, zöldségverem,

- állatkifutó,

- trágyatároló

- siló.

A kerület közigazgatási területén az OTÉK-ban meghatározott melléképítmények közül

az L1, L2, L2/A, L3, L4, L7, a VK és I keretövezetek területén:

- közműbecsatlakozási-műtárgy,

kerti építmény,

kerti vízmedence,

kerti lugas, továbbá lábonálló kerti tető legfeljebb 20 m2-es vízszintes vetülettel,

kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő,

szabadon álló és legfeljebb 6, 00 m magas zászlótartóoszlop

helyezhető el.

A szabadon álló beépítésű L3, L4, I, IZ keretövezetek területén hulladéktartály tároló csak a kerítéssel egybeépítetten létesíthető, a K-EÜ építési övezet területén a 78. § előírásait kell figyelembe venni.

A beépítés mértékének speciális engedményei

- A KSZT-ben az L1, VK és I keretövezetek területén BVKSZ 39. § (15) bekezdése alapján megengedett földszinti és első emeleti szinti 100 % beépítés esetén, az I. illetőleg II. emeleti szinten kialakuló udvar területének felét legalább 50 cm vastag földfeltöltésű tetőkertként kell kialakítani – az üvegtetővel kialakított udvarlefedés kivételével - és folyamatos fenntartásáról gondoskodni kell.

Udvar üvegtetővel az épület bármely szintjén lefedhető, mely beszámít a beépítés mértékébe, de ez esetben az épület nem tekinthető 100%-os beépítettségűnek, ha csak a földszint és az I. emeleti szinti területe hasznosított 100%-osan. Amennyiben a lefedett udvar területe közhasználat céljára átadott terület, akkor területe nem számítható be a beépítés, illetve a szintterületi mutató mértékébe.

Az épületek földszinti területén a közhasználat céljára átadott, és az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett földszinti passzázs területe nem számít be a beépítettség mértékébe, illetőleg a szintterületi mutató számításánál az épület bruttó szintterületébe.

Az udvar lefedésével kapcsolatosan létrejövő közhasználat céljára átadott földszinti területek kialakításakor a BVKSZ 39. § (11) bekezdése szerinti 0, 5-ös többlet szintterületi mutató kedvezmény – az üvegtetővel való lefedés kivételével - akkor érvényesíthető, ha az udvarlefedés során annak tetőfödémén tetőkert kerül kialakításra, a födém legalább 75%-án.

(4)	Már beépített ingatlan esetében KSZT a BVKSZ szerint megállapított mértékben is meghatározhatja az ingatlan beépítési mértékét a meglévő épület bővítési lehetősége érdekében, ha az épület rendeltetése az övezetben engedélyezhető, vagy engedélyezhető funkciójúvá kerül átalakításra. (31/2004.(IX.13.)

A kötelező zöldfelületi minimum előírásai

- A telek legkisebb kötelező zöldfelületi mértékét az építési övezetek rögzítik, melynek értékét a rendeltetésszerű felhasználás biztosításának mértékéig a KSZT szigoríthatja.

Nem kötelező a zöldfelület általános esetben egyébként előírt arányának biztosítása

- a pinceszinte(ke)n kialakított mélygarázs 100 %-os terepszint alatti beépítése esetén, valamint

- ha az építési övezet lehetővé teszi az udvar földszinti, illetve I. és II. emeleti, vagy az épület egésze 100%-os beépítését, vagy

- parkolóház illetőleg mélygarázs létesítésére kijelölt területen illetőleg telken,

kivéve ha az övezeti előírások illetőleg a KSZT részletes előírásai másként nem rendelkeznek.

Az építménymagasság és párkánymagasság meghatározása zártsorú beépítési módú területeken

- A (2)-(9) bekezdések előírásai a zártsorú beépítési módú, legalább 10, 5 m-es építménymagasságú területekre vonatkoznak.

Az építménymagasság megengedett legkisebb értékétől akkor sem lehet eltérni, ha az építés több szakaszra bontva kerül engedélyezésre.

Az építési övezetben előírt legnagyobb megengedett építménymagasság meghatározása mellett a KSZT-ben meg kell határozni legalább a csatlakozó szomszédos telek beépítésének meglévő vagy tervezett csatlakozó homlokzatmagasságától való eltérés ± mértékét.

A csatlakozó homlokzatmagasság értéke a szomszédos épület csatlakozásától vízszintesen mért, a homlokzat szélességének 1/5-ét jelentő, de legalább 3 m szélességű homlokzati sáv magassági értékét jelenti. A csatlakozó homlokzatmagasság számításánál az attikaelemek magasságát is figyelembe kell venni.

A tervezett épület utcai homlokzatmagasságát a tömb teljes szélességére készült utcaképi vizsgálat és tömegvázlat alapján elvi engedélyben kell meghatározni. (10/2010.(III.22.)

Két meglévő értékvédelem alatt álló, közel azonos csatlakozó homlokzatmagasságú épület közötti foghíj beépítése esetén a két szomszédos épület csatlakozó homlokzatmagassági értéke a meghatározó, melytől a létesítendő épület 0, 8 m-rel térhet el. Amennyiben a két szomszédos épület jelentősen eltérő homlokzatmagasságú, akkor az új épület csatlakozó homlokzatmagasságát előzetesen elvi építési engedélyben kell meghatározni KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában.

Egy szomszédos értékvédelem alatt álló és egy értékvédelem alatt nem álló épület közötti foghíj beépítése esetén

- ha a védelem alatt álló épület a magasabb, az értékvédelem alatt álló épület csatlakozó homlokzatmagassági értéke a meghatározó;

- ha a védelem alatt álló épület az alacsonyabb, a két szomszédos épület átlagos csatlakozó homlokzatmagassági értéke a meghatározó, a csatlakozásánál a védelem alatt álló épület csatlakozó homlokzatmagasságnál legfeljebb 1, 5 m-rel lehet nagyobb a tervezett épület csatlakozó homlokzatmagassági értéke;

- ha a védelem alatt álló épület két vagy több szinttel alacsonyabb, a magasabb épület csatlakozó homlokzatmagassága is meghatározó lehet, az új épület csatlakozó homlokzatmagasságát előzetesen elvi építési engedélyben kell meghatározni KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában.

Védettség alatt nem álló épületek közötti foghíjtelek beépítése esetén a 4. sz. melléklet szerinti építménymagasság értékeket kell figyelembe venni. A csatlakozó homlokzatmagasság értékét - KSZT eltérő rendelkezése hiányában - elvi építési engedélyezési tervben kell megállapítani.

Új épület elhelyezésénél, emeletráépítésnél illetve tetőtéri szint térdfal-magasítással járó átépítésénél az építhető építménymagasság nem lehet nagyobb az építési övezetben és a 4. számú mellékletben utcánként meghatározott méretnél, melyek közül az alacsonyabb értéket kell figyelembe venni. Amennyiben a már kialakult beépítésnél a 4. számú melléklet szerinti építménymagasság értéke alacsonyabb, mint a szomszédos épületek magasságából számított csatlakozó homlokzatmagasság értéke, akkor az építménymagasság és a csatlakozó homlokzatmagasság értékét elvi építési engedélyben kell meghatározni a szomszédos épületekhez való csatlakozás figyelembevételével.

Meglévő épület udvari szárnyainak emeletráépítésénél

- az eredeti zárófödém és a kialakuló legfelső zárófödém közötti szintkülönbség nem lehet nagyobb 3, 0 m-nél,

- az eredeti zárófödém és a kialakuló gerincmagasság közötti távolság nem lehet nagyobb 6, 0 m-nél.

Ha a b) pont szerint meghatározott gerincmagasság a telekhatárnál a szomszédos épület meglévő gerincmagasságát meghaladja, akkor az építhető gerincmagasság értékét elvi építési engedélyben kell meghatározni.

Lakóhelyiségek padlószintmagasságára vonatkozó általános rendelkezések a zártsorú beépítési módú területeken

- Új épületek elhelyezésénél a közterülettel határos épülettraktusban a lakóhelyiségek legkisebb padlószintmagassága legalább 7, 0 m legyen:

- a Szent István körút,

- Váci út,

- Róbert Károly körút,

- Dózsa György út

- Újpesti rakpart,

- Pozsonyi út

mentén.

- Pannónia utca,

- Hegedűs Gyula utca

- Lehel utca,

- Béke út

- Dráva utca

- Esztergomi út

Az utcafronti traktus földszinti belmagassága legalább 4, 5 m legyen. (24/2003.(VI.2.)

Zártsorú beépítési mód esetén az (1) bekezdésben fel nem sorolt utcákban a lakóhelyiségek legkisebb padlószintmagassága előkert hiányában legalább 3, 0 m, előkertes kialakítás esetén, - ha annak mérete 5 m-nél kisebb, illetőleg ha az övezet előírásai másként rendelkeznek - legalább 1, 5 m legyen.

Nem lehet magasföldszintes kialakítású épületet elhelyezni, meglévő épületet ily módon átépíteni a (1) bekezdés szerinti közterületek mentén, kivéve, ha a szomszédos épületek kialakítása magasföldszintes.

A járművek elhelyezésére vonatkozó általános rendelkezések

- A kerület igazgatási területén – az M, a KV, a KL-KT, KL-VA keretövezet területébe tartozók kivételével - nem lehet elhelyezni parkolóterületet vagy garázst a 3, 5 t önsúlynál nehezebb gépjárművek és az ilyeneket szállító járművek számára.

Az egyes épületek, rendeltetési egységek parkolási igényét a parkolásra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével kell számítani.

A tömbbelsőben önálló helyrajzi számú telken a BVKSZ 6.§ (6) bekezdése szerinti mélygarázs kialakításának, és megközelítésének módját, megengedett legkisebb, illetőleg legnagyobb férőhelyszámát KSZT-ben kell rögzíteni.

Az (3) bekezdés szerinti módon a tömbbelsőben kialakított mélygarázs tetején tetőkertet kell kialakítani, legalább 1, 0m-es földfeltöltéssel, melynek átlagos kiemelkedése a csatlakozó terepszinthez képest – a földtakarással együtt is - legfeljebb 0, 8 m lehet, közterületi kapcsolata több teleknyúlvánnyal is kialakítható.

Az így kialakított mélygarázs telkének közterületként, vagy közhasználat céljára átadott területként való kialakítása esetén a telkével szomszédos telkeket úgy kell tekinteni, mintha azok közterülettel lennének határosak.

Zártsorú beépítési módú területen több, egymás melletti telken a terepszint alatt egymással összeköthető módon is kialakítható mélygarázs önálló rendeltetési egységként a tűzvédelmi szakhatóság előírásainak figyelembevételével.

Új épület elhelyezése esetén a parkolást telken belül az egyes övezeti előírásoknak megfelelően kell biztosítani. Meglévő épület átalakítása bővítése, rendeltetésmódosítása esetén a többlet parkolóférőhelyek elhelyezését a parkolásra vonatkozó egyéb jogszabályokban meghatározottak figyelembevételével kell biztosítani.

Kétszintes, vagy annál nagyobb mélységű mélygarázs létesítése esetén ki kell kérni a geológiai szakhatóság szakvéleményét.

Meglévő lakóépület emeletráépítése és/vagy tetőtérbeépítése esetén, ha a kialakítandó új lakásszám nem haladja meg a 10 egységet, illetve a Szent István körút - Újpesti rakpart - Dráva utca - Váci út által határolt területen az 5 egységet, az OTÉK szerinti parkolószám-szükséglet kielégítése 500 m-es körzeten belül tulajdonjoggal, vagy tartós bérlettel igazolható. (3/2004.(I.20.)

(10) Emelőszerkezetes parkoló-berendezéssel biztosítandó gépkocsi elhelyezés esetén valamennyi új vagy módosuló önálló rendeltetési egységhez szükséges számú parkolóhelyet biztosító berendezést (parkolási egységet) az önálló rendeltetési egységek használatbavételéig az épületben el kell helyezni. Emelőszerkezetes parkoló-berendezést az önálló használatot biztosító módon kell kialakítani, továbbá  az a felszínen fedetlenül nem helyezhető el. (13/2006. (V.29.)

35/A §  (10/2010.(III.22.)

Új lakóépület udvarán felszíni gépkocsiparkoló csak növényzettel fedetten alakítható ki.

Parkolóházak elhelyezésének általános szabályai

- Parkolóházat elhelyezni az annak elhelyezését megengedő építési övezetek területén akkor lehet, ha KSZT forgalmi vizsgálatokkal alátámasztottan azt lehetővé teszi.

A parkolóházban egyéb rendeltetési egységek csak akkor létesíthetők, ha a KSZT által előírt – nem az egyéb rendeltetést szolgáló - minimális parkolóférőhely kialakításra kerül, és az egyéb rendeltetés szerinti többletparkoló-igény is biztosítható telken belül.

A parkolóház minden szintjén megengedett a 100%-os beépítettség. A szintterületi mutató megengedett mértékét a KSZT határozza meg, mely azonban nem lehet nagyobb 15-nél, önálló parkolóház építése esetén sem. A parkolóházak maximális parkolóférőhely számát, megengedett legnagyobb bruttó szintterületét, illetőleg szintterületi mutatóját, forgalmi vizsgálatokkal alátámasztott – KSZT határozza meg. Gépesített parkolóházban a szintterületi mutató figyelmen kívül hagyható.

Üzemanyagtöltő állomások elhelyezésének szabályai

- Önálló üzemanyagtöltő állomást nem lehet elhelyezni a lakóterületi keretövezetek területén, valamint a BVKSZ 7. §-nak figyelembevétele mellett a Róbert Károly körút mentén illetve attól délre eső területeken.

A Róbert Károly körúttól északra eső területeken nem létesíthető önálló üzemanyagtöltő állomás:

- a Duna és a Váci út közötti területen,

- a Váci út menti egy tömbmélységben

- ahol az övezeti előírások szerint meghatározott legkisebb építménymagasság nagyobb, mint 6, 0 m.

Parkolóházban üzemanyagtöltő állomás a BVKSZ 7. §-ában foglaltaknak valamint az övezeti előírásoknak megfelelően és csak akkor helyezhető el, ha azt a területre vonatkozó KSZT lehetővé teszi.

Üzemanyagtöltő állomás telekhatárának távolsága lakó-, egészségügyi, szociális valamint oktatási rendeltetésű meglévő épülettől, illetve azok építési helyétől legalább 50 m. – függetlenül attól, hogy az üzemanyagtöltő állomás önállóan, parkolóházban vagy egyéb rendeltetésű épületben kerül elhelyezésre.

Egyéb rendeltetésű épületen belüli üzemanyagtöltő állomás létesítése esetén a kiszolgáló kereskedelmi és vendéglátó funkcióhoz szükséges helyiségeket és az üzemanyagtöltő-kútállásokat is az épület homlokzati kontúrján belül kell elhelyezni.

A (2) bekezdés szerinti üzemanyagtöltő állomás létesítése esetén épületből kinyúló előtető vagy az épület elé épített tető alá üzemanyagtöltő-kútállások nem helyezhetők el.

A fő rendeltetés célját szolgáló épületen kívül kiegészítő vagy kiszolgáló funkciójú épületként önálló üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el a telek közterületi határvonala mentén.

Épületben elhelyezendő üzemanyagtöltő állomás esetén több megvalósulási szakaszra bontott építési engedély nem adható.

Önálló üzemanyagtöltő állomás létesítését kertészeti munkarészt is tartalmazó KSZT alapján lehet csak megvalósítani, melyben a növényzettel való beültetési kötelezettség rögzíthető, valamint a zajvédelmet biztosító egyéb műszaki létesítmények megvalósítása kötelezően előírható.

Előírások a bevásárlóközpontokra és egyéb kereskedelmi létesítményekre

- A kerületben az elhelyezhető kereskedelmi létesítmények tömbönkénti mértéke nem haladhatja meg a keretövezetben meghatározott értéket az építési övezetek és a területre vonatkozó KSZT egyedi előírásainak betartása mellett.

A kereskedelmi célú bruttó szintterület mértékébe nem kell beszámítani a közhasználat céljára átadott földszinti passzázsok és zöldfelülettel tetőkertként kialakított fedett területeket.

A BVKSZ 17. § (4) bekezdése szerinti hatásvizsgálatokat a KSZT készítése során az érintett tömböt határoló környezetre vonatkozó, épületenkénti értékvédelmi vizsgálattal kell kiegészíteni.

A Duna-folyam – Rákos patak – kerület határ – Váci út – Szent István körút által határolt terület ingatlanain – a kötöttpályás közösségi közlekedés megállóitól számított 300 m-en belül fekvő ingatlanok kivételével - legfeljebb 6000 m2 bruttó szintterületű kereskedelmi funkciót tartalmazó, vagy ilyen méretű önálló kereskedelmi funkciójú létesítmények helyezhetők el. A kerület egyéb területein a létesíthető legnagyobb kereskedelmi célú bruttó szintterület mértékét az övezetek határozzák meg, melyek az egyes területekre készülő KSZT-ben szigoríthatók. (3/2004.(I.20.) (10/2010.(III.22.)

A kerület területén bevásárlóközpontok létesítése céljából K-BK2 jelű célzott területfelhasználási módú terület csak a Róbert Károly körúttól északra eső, Váci út menti az M és I keretövezetek területén jelölhető ki.

A bevásárló központ területén a telek főútvonal felőli közterületi telekhatára menti sávjában 20 férőhelynél nagyobb felszíni parkolóterület nem alakítható ki.

Hulladék és melléktermék felvásárló telepekre, raktárakra vonatkozó rendelkezések

- Hulladék és melléktermék felvásárló telep és raktár, valamint ezek feldolgozását szolgáló építmény csak az M-XIII-Ü építési övezet területén létesíthető a környezetvédelmi előírások figyelembevételével.

Nem létesíthető hulladék és melléktermék felvásárló telep és raktár, valamint ezek feldolgozását szolgáló építmény, ha a létesítendő telep 100 m-es sugarú körzetében lakóépület vagy jelentős közintézmény épület található, vagy az övezeti előírások alapján az építhető.

- A működési engedéllyel rendelkező hulladék és melléktermék felvásárló telepeket, melyek nem az M-XIII-Ü építési övezet területén találhatóak, 2003. december 31.-ig meg kell szüntetni, illetőleg működési engedélyüket nem lehet meghosszabbítani.

II.

AZ ÉPÍTÉSI ÖVEZETEK ELŐÍRÁSAI

L1, L2, L2/A VALAMINT AZ L3, L4 ÉS L7 LAKÓTERÜLETEK

ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

Előírások a beépítés módjára és a létesíthető funkciókra

- Az L1-XIII jelű építési övezetek

- L1-XIII-K	Keretes, zártsorú beépítésű nagyvárosias lakóterület

- L1-XIII-ZU	Zártudvaros, zártsorú beépítésű nagyvárosias lakóterület

- L1-XIII-V	Vegyes, zártsorú beépítésű nagyvárosias lakóterület

- L1-XIII-R	Rehabilitációs szabályozást igénylő, zártsorú beépítésű nagyvárosias

lakóterület

Az L2-XIII jelű építési övezetek:

- L2-XIII-K	Keretes, zártsorú beépítésű városias lakóterület

- L2-XIII-ZU	Zártudvaros, zártsorú beépítésű városias lakóterület

- L2-XIII-V	Vegyes, zártsorú beépítésű városias lakóterület

- L2-XIII-HZ	Hézagos, zártsorú beépítésű városias lakóterület

- L2-XIII-R	Rehabilitációs szabályozást igénylő, zártsorú beépítésű városias lakóterület

Az L2/A-XIII jelű építési övezetek:

- L2/A-XIII 	Keretes, zártsorú beépítésű kisvárosias lakóterület

- L2/A-XIII-R	Rehabilitációs szabályozást igénylő, zártsorú beépítésű kisvárosias lakóterület

Az L1-XIII, az L2-XIII valamint az L2/A-XIII jelű építési övezetek területén jellemzően a zártsorú zártudvaros vagy keretes beépítési mód szerint lehet új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, átalakítani, ha az övezeti előírások másként nem rendelkeznek.

Az L3-XIII jelű építési övezetek

L3-XIII		Szabadon álló beépítésű kisvárosias lakóterület

Az L4-XIII jelű építési övezetek:

- L4-XIII-SZ	Szabadon álló beépítésű kertvárosias lakóterület

- L4-XIII-IK	Ikres beépítésű kertvárosias lakóterület

- L4-XIII-Z	Zártsorú beépítésű kertvárosias lakóterület

Az L7-XIII jelű építési övezetek:

- L7-XIII-1	Alacsony intenzitású lakótelep

- L7-XIII-2	Magas intenzitású lakótelep

- L7-XIII-AI	Lakótelepi alapintézmény terület

A lakóterületi építési övezetek területén a lakóépületeken kívül a BVKSZ 24. §-ában rögzítettek szerinti:

- szálláshely-szolgáltató épület,

közintézmény épület,

irodaház,

valamint ahol azt az építési övezet előírásai lehetővé teszik

az építési övezetben maximált értékben meghatározott bruttó szintterületű önálló kiskereskedelmi épület illetve rendeltetési egység,

parkolóház, mélygarázs

helyezhető el.

A (8) bekezdésben megengedett fő rendeltetésű épületeken belül a fő rendeltetést kiszolgáló helyiségeken, valamint a (8) bekezdésben felsorolt funkciókörökön kívül önálló rendeltetési egységként:

- vendéglátási,

- kiskereskedelmi,

- irodai,

- szolgáltatási,

- kulturális, művelődési és oktatási célú

- egészségügyi,

- egyházi,

- szociális,

- nem zavaró hatású kézműipari és kisipari

funkciók is elhelyezhetők az övezeti előírások figyelembevételével.

Az L1-XIII jelű építési övezetek területén - ha az övezeti előírások azt lehetővé teszik -, kereskedelmi funkció csak a pinceszinteken, a földszinteken és az első emeleti szinteken engedhető meg.

A lakóterületi építési övezetek területén

- A BVKSZ 24. §-ában rögzített önálló ipari, raktározási, nagykereskedelmi épület,

- ipari, nagykereskedelmi funkciójú, önálló rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület - az L2- XIII-V övezet területén a nem zavaró hatású kézműipari,  kisipari rendeltetési egységet magába foglaló épület kivételével -,

- nem a fő rendeltetést, vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség a (12) bekezdésben foglalt kivétellel -,

- üzemanyagtöltő állomás önállóan vagy más rendeltetésű épületben – a BVKSZ 7. § (3) bekezdés szerinti parkolóházban való elhelyezés kivételével -,

nem létesíthető, meglévő épület használati módját ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

Meglévő épület esetén, ha az egyes rendeltetési egységek raktározási funkciói az épületen belül nem helyezhetők el, akkor azok a közvetlenül szomszédos tömbökben, más épületben önálló rendeltetési egységként is kialakíthatók.

Meglévő lakóépület tetőtere csak lakásfunkció céljára építhető be.

Egyéb rendeltetésű épület tetőterei az épület rendeltetésének megfelelő funkció céljára is beépíthetők, amennyiben a többlet-parkolóhely biztosított.

Az L1-XIII, az L2-XIII, az L2/A-XIII, az L3-XIII építési övezetek területén az épületeket kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületek - a terepszint alatt létesíthető önálló járműtárolók kivételével - nem létesíthetők.

Az lakóterületi  építési övezetek további előírásait a 41.§–58.§-ok határozzák meg, melyek előírásait a KSZT szigoríthatja.

(16) Saroktelekre vonatkozó szabályozási határértékeket akkor lehet alkalmazni, ha egy tömb legalább 4 telekre tagolódik. (23/2006.(VII.5.)

40/A § (13/2006.(V.29.)

Az L1-XIII, L2-XIII, L2/A-XIII, L3-XIII, L4-XIII és L7-XIII jelű építési övezetek új lakóépületeiben a lakások méretét úgy kell meghatározni, hogy átlagméretük a bruttó 50 m2-es értéket meghaladja, de a lakások legfeljebb 20%-a lehet 35 m2 nettó alapterületűnél kisebb.

L1-XIII-k

KERETES, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L1 keretövezet területének keretes jelleggel beépíthető lakóterülete.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén és I. emeletén alakítható ki.

Az elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 4000 m2.

A telek terepszint alatti beépítése esetén tetőkertet kell kialakítani a pinceszint felszín felett be nem épített részének legalább 50%-án, legalább 0, 5 m-es földtakarás biztosításával.

Amennyiben a bontásra kerülő meglévő épület beépítési mértéke nagyobb, mint az 1. sz. táblázat szerinti érték, és a telek mélységi mérete kisebb beépítési mértékkel nem tesz lehetővé legalább 12 m-es épületmélységű új épület kialakítását, akkor az épület bontásával létrejövő foghíjtelek beépítése során az eredeti beépítési mérték is megengedhető.  Ez esetben a szintterületi mutató mértéke elérheti az 5, 0-ös értéket, de a telek csak keretes jelleggel építhető be, zártudvaros beépítési mód nem alkalmazható.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint a 1. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több a BVKSZ szerint meghatározott 5, 0-ös értéknél. Új épület esetén az 1. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában a keretes beépítésre vonatkozó 23. § és 27. § (7)-(10) bekezdések szerinti feltételek betartásával a foghíjtelek beépíthető. A 27. § rendelkezéseitől valamint az 1. számú táblázat szabályozási paramétereitől eltérni csak KSZT előírásai alapján lehet, a BVKSZ keretövezeti határértékének figyelembevételével.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket az 1. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

A terepszint alatti beépítés csak akkor érheti el a 100 %-ot, ha azt KSZT lehetővé teszi.

Az L1-XIII –K építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

az 1. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni a megadott paraméterek között, ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik.

A KSZT az 1. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L1-XIII-k | 500 | 18 | 60 65* | 4, 0 | 80 100* | 20 0** | 16 | 25 |
| * saroktelek esetén |
| ** mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén, amennyiben KSZT azt lehetővé teszi. |

L1-XIII-ZU

ZÁRTUDVAROS, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L1 keretövezet területének jellemzően zártudvaros, vagy  keretes jelleggel beépíthető lakóterülete.

Az épületek földszinti beépítési mértéke - kizárólag teremgarázs létesítése esetén - elérheti a 100%-ot. A felső szintek beépítési mértéke - a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése esetének kivételével - nem haladhatja meg a 70%-ot.

A (2) bekezdés szerinti 100 %-os földszinti beépítési mérték esetén a teremgarázs más rendeltetési célra nem alakítható át, rendeltetésmódosításra engedély nem adható.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén és I. emeletén alakítható ki, melynek legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 6000 m2.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint a 2. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több a BVKSZ szerint meghatározott 5, 0-ös értéknél. Új épület esetén a 2. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

Új épület elhelyezése során a mélygarázs 100%-os terepszint alatti beépítése esetén a mélygarázs udvari zárófödémének legalább 50 %-án tetőkertet kell kialakítani és fenntartani, legalább 0, 5 m-es talajvastagság biztosításával.

KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában a beépítésre vonatkozó 27. § (2)-(10) bekezdések szerinti feltételek betartásával a foghíjtelek beépíthető.

Az 5. számú mellékletben e célból meghatározott területeken csak KSZT alapján lehet telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, a parkolóigény növekedésével járó rendeltetését megváltoztatni.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket a 2. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

Az L1-XIII –ZU építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

az 2. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni a megadott paraméterek között, ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik.

A KSZT a 2. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | m | m2 /m2 | % | % | m |
| L1-XIII-ZU | 800 | 18 | 80 | 5, 0 | 100 | 15 0* | 16 | 25 |
| * mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén |

L1-XIII-v

VEGYES, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L1 keretövezet területének vegyes, keretes és zártudvaros jelleggel - kivételes esetben, ha azt KSZT lehetővé teszi szabadon állóan - beépíthető lakóterülete.

A jellemzően zártudvaros épületcsoportok területén az épületek földszinti beépítési mértéke - kizárólag teremgarázs létesítése esetén - elérheti a 100%-ot. A felső szintek beépítési mértéke - a már meglévő épületek utólagos udvarlefedésének kivételével - nem haladhatja meg a 70%-ot.

A (2) bekezdés szerinti 100 %-os földszinti beépítési mérték esetén a teremgarázs más rendeltetési célra nem alakítható át, rendeltetésmódosításra engedély nem adható.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén és I. emeletén alakítható ki.

Az elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 6000 m2.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint a 3. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több a BVKSZ szerint meghatározott 5, 0-ös értéknél. Új épület esetén a 3. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

A telek terepszint alatti 100%-os beépítése esetén tetőkertet kell kialakítani a pinceszint felszín felett be nem épített részének legalább 50%-án, legalább 0, 5 m vastag talajtakaró biztosításával.

Az övezet területén új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet. A beépítés szabályozási határértékeit a KSZT határozza meg a 3. sz. táblázat figyelembevételével.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket a 3. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

Az L1-XIII-V építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 3. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni a megadott paraméterek között, ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik.

A KSZT a 3. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | Beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L1-XIII-V | 800 | 18 | 70 | 4, 5 | 100 | 20 0* | 16 | 25 |
| * mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén |

L1-XIII-VD

Duna-parti vegyes, jellemzően zártsorú beépítésű nagyvárosias lakóterület

43/A (26/2008.(X.18.)

(1) Az építési övezet a keretövezet Duna-part menti területének zártsorúan beépíthető lakóterülete.

(2) Az építési övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület földszintjén alakítható ki. Az elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 3000 m².

(3) Épület földszintjén lakás és garázs nem alakítható ki.

(4) A 33, 37 és 38 jelű tömbökben az épület(ek) földszintjén, vagy első emeletén a megengedett beépíthető alapterület 10 %-ának megfelelő épület-szintterületet alapfokú ellátást biztosító létesítmény számára kell fenntartani a településrendezési szerződésben rögzítettek szerint.

(5) Pinceszinten csak parkolók és az épület fő rendeltetését kiszolgáló funkciók helyezhetők el.

(6) Épület antenna nélkül mért legmagasabb pontja 31,0 m, de az építési hely Duna felöli határvonalától számított 20,0 m széles területsávban épület homlokzatmagassága 22,0 m lehet.

(7) Épületrészek felsőbb szintekről látható tetőfelületeinek 50 %-án tetőkertet kell létesíteni. Tetőkert (zöldtető) 20 cm minimális termőközeg-vastagsággal létesítendő.

(8) Közterületi telekhatáron kerítés nem létesíthető.

(9) Az L1-XIII-VD építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően elírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, az 3/A számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

3/A számú táblázat

|  | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mérték | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építmény magassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L1-XIII-VD | 2000 | - | 75/40* | 3,0 | 80 | 20 | 16 | 30 |
| *földszinti/emeleti szinten |

L1-XIII-R

REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ,  ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ, NAGYVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L1 keretövezet területének keretes, rehabilitációs szabályozást igénylő területe.

Az övezet területén telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet.

Az épületek földszinti beépítési mértéke gépjárműtároló elhelyezése érdekében elérheti a 100%-ot, mely szinteken kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda helyezhető el.

A telek terepszint alatti 100%-os beépítése esetén tetőkertet kell kialakítani a pinceszint felszín felett be nem épített részének legalább 50%-án.

Az önálló kereskedelmi létesítmény telkenkénti kereskedelmi célú bruttó szintterülete 4000 m2 lehet.

A L1-XIII-R építési övezet telkeinek szabályozási határértékeit KSZT-ben kell meghatározni. Az egyes telkek szabályozási határértékei meghaladhatják a BVKSZ-ben meghatározott értékeket, de az L1-XIII-R övezetbe sorolt területek egészére biztosítani kell, hogy azok átlagértéke a teljes területre vonatkozóan - a közterületek beszámítása nélkül -  ne haladják meg a BVKSZ határértékeit.

L2-XIII-k

KERETES, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ VÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L2 keretövezet területének általában keretes jelleggel beépíthető lakóterülete, melyben KSZT alapján az épületek szabadonálló beépítési móddal is elhelyezhetők.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén és I. emeletén alakítható ki.

Az övezetben a Váci út és a Róbert Károly körút menti épületekben lakófunkció létesítése a földszinten és az első emeleti szinten nem megengedett.

Az elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 4000 m2.

Az övezet területén a 40. § (8) bekezdésében felsoroltak közül önálló parkolóház csak a KSZT alapján létesíthető.

A terepszint alatti beépítés csak akkor érheti el a 100 %-ot, ha a KSZT erről külön rendelkezik.

A telek terepszint alatti 100%-os beépítése esetén tetőkertet kell kialakítani a pinceszint felszín felett be nem épített részének legalább 50%-án.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint a 4. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több a BVKSZ szerint meghatározott 4, 0-es értéknél. Új épület esetén a 4. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

Az övezetben csak KSZT alapján lehet telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni.

KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában a keretes beépítésre vonatkozó 23. § és 27. § (7)-(10) bekezdések szerinti feltételek betartásával a foghíjtelek beépíthető. A 27. § rendelkezéseitől valamint a 4. számú táblázat szabályozási paramétereitől eltérni csak KSZT előírásai alapján lehet. Ez esetben a beépítési mérték legfeljebb 75 %, a szintterületi mutató értéke 4, 0 lehet.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket a 4. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

Az L2-XIII –K építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 4. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 4. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2-XIII-k | 600 | 18 | 60 65* | 3, 5 | 70 100** | 30 0*** | 12, 5 | 25 |
| * saroktelek esetén |
| **ha KSZT lehetővé teszi |
| *** mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén, ha azt KSZT lehetővé teszi |

L2-XIII-ZU

ZÁRTUDVAROS, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ VÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L2 keretövezet területének zártudvaros jelleggel beépíthető lakóterülete, melyben keretes beépítés is megengedett.

Az épületek földszinti beépítési mértéke elérheti a 100%-ot, mely szinteken kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda, illetőleg – ha KSZT lehetővé teszi -  teremgarázs helyezhető el. A felső szintek beépítési mértéke - a már meglévő épületek utólagos udvarlefedésének kivételével - nem haladhatja meg a 60%-ot.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén alakítható ki, melynek legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 2000 m2.

Az övezet területén új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet. A beépítés szabályozási határértékeit a KSZT határozza meg az 5. számú táblázat figyelembevételével.

KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában a keretes beépítésre vonatkozó 23. § és 27. § (7)-(10) bekezdések szerinti feltételek betartásával a foghíjtelek beépíthető.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint az 5. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több a BVKSZ szerint meghatározott 4, 0-es értéknél. Új épület esetén az 5. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket az 5. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

Az L2-XIII-ZU építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

az 5. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 5. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2-XIII-ZU | 800 | 18 | 70 | 3, 5 | 100 | 20 0* | 16 | 25 |
| * mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén |

L2-XIII-v

VEGYES, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ VÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L2 keretövezet területének vegyes, keretes, zártudvaros és hézagosan zártsorú jelleggel beépíthető lakóterülete, melyben kisipari rendeltetési egységek is létesíthetők, amennyiben azok terhelési határértékei  nem haladják meg a lakóterületre vonatkozó határértéket.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén alakítható ki.

Az elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 1000 m2.

Az övezet területén az épületen belül önálló rendeltetési egységként nem zavaró hatású, kisipari funkció is elhelyezhető a lakóterületekre vonatkozó környezeti határérték betartása mellett az épület pinceszintjén és földszintjén.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint a 6. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több a BVKSZ szerint meghatározott 4, 0-es értéknél. Új épület esetén a 6. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

A telek terepszint alatti beépítése esetén tetőkertet kell kialakítani a pinceszint felszín felett be nem épített részének legalább 30%-án.

Az övezet területén telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet. A beépítés szabályozási határértékeit a KSZT határozza meg a 6. sz. táblázat figyelembevételével.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közterület illetőleg közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket a 6. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

Az L2-XIII-V építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 6. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 6. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2-XIII-V | 800 | 18 | 60 65* | 2, 5 | 70 100** | 20 0*** | 10, 5 | 16 19** |
| * saroktelek esetén ** ha KSZT lehetővé teszi *** mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén, ha azt KSZT lehetővé teszi |

47/A §  (10/2010.(III.22.)

Az L2 övezet Rákos-patak – Tatai út – Szegedi út – Béke utca által határolt területen fekvő tömbjeiben kiszabályozott közterületek mentén az ingatlanok beépítése esetén az új épület szintszáma legfeljebb egy szinttel haladhatja meg az adott utcaszakasz átlag szintszámát.

L2-XIII-HZ

HÉZAGOS, ZÁRTSORÚ  BEÉPÍTÉSŰ VÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L2 keretövezet területének jellemzően zártsorúan, illetőleg zártsorú jelleggel beépíthető lakóterülete.

Az övezet területén új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet.

- Kialakult állapot esetén - amennyiben a telek két oldalhatárán való épület-elhelyezés a szomszédos beépítés miatt nem lehetséges - a zártsorú beépítési mód szerinti építési hely határán belül az épület legalább egyik oldalsó határfala a telek oldalsó határán legyen. Amennyiben ez nem biztosítható, az építési hely határát a KSZT-ben kell meghatározni.

Ha a kialakult állapot indokolja, a 12 m-nél keskenyebb telekszélesség esetén a zártsorú, vagy ikres beépítési mód kötelezően előírható.

Előkert hiányában a lakóhelyiség padlószintje a járdaszinttől mérten legalább 1, 5 m legyen.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület pinceszintjén, földszintjén alakítható ki. Az elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 500 m2.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint a 7. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több 3, 0-as értéknél. Új épület esetén a 7. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közterületi közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket a 7. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

Az L2-XIII-HZ építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

a beépítés legnagyobb mértékét,

a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-an és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 7. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 7. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2-XIII-hz | 800 | 16 | 50 60* | 2, 0 | 65 | 25 | 10, 5 | 14 |
| *saroktelek esetén, ha KSZT lehetővé teszi (38/2003.(IX.22.) |

L2-XIII-SZ

VÁROSIAS, SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTERÜLET

48.§ /A  (23/2006.(VII.5.)

(1) A területen szabadonálló beépítési mód előírásait kell alkalmazni.

(2) Az L2-XIII-SZ építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, a 7/A sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

| 7/A sz. táblázat |
| --- |
|  | Az építési telek | Az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2-XIII-SZ | 5000 | 30 | 50 | 2,5 | 55 | 40 | 13 | 16 |

L2-XIII-R

REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ, VEGYES, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ VÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L2 keretövezet területének vegyes, keretes, és zártudvaros rehabilitációs szabályozást igénylő területe.

Az övezet területén telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet. A beépítés szabályozási határértékeit a KSZT határozza meg a 8. sz. táblázat figyelembevételével. .

Az épületek földszinti beépítési mértéke - kizárólag zártudvaros beépítési mód esetén – gépjárműtároló elhelyezése érdekében elérheti a 100%-ot, mely szinteken kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda helyezhető el. A felső szintek beépítési mértékét KSZT-ben kell meghatározni.

A telek terepszint alatti 100%-os beépítése esetén tetőkertet kell kialakítani a pinceszint felszín felett be nem épített részének legalább 50%-án.

Jelen rendelet hatálybalépésekor már meglévő épület tetőtere akkor is beépíthető, ha ezzel a szintterületi mutató nagyobb, mint a 8. számú táblázatban rögzített érték, mely azonban nem lehet több a BVKSZ szerint meghatározott 4, 0-es értéknél. Új épület esetén a 8. számú táblázatban rögzített érték nem léphető túl.

Az önálló kereskedelmi létesítmény telkenkénti kereskedelmi célú bruttó szintterülete 4000 m2 lehet.

A L2-XIII-R építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 8. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 8. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2-XIII-R | 800 | 18 | 75 | 3, 5 | 80 100* | 20 0* | 10, 5 | 16 |
| * mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén |

L2-XIII-R/A

REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ, VÁROSIAS LAKÓTERÜLET

49/A §  (23/2006.(VII.5.)

(1) A területen zártsorú beépítési mód előírásait kell alkalmazni.

(2) Az L2-XIII-R/A építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, a 8/A sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

| 8/A sz. táblázat |
| --- |
|  | Az építési telek | Az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építés övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2-XIII-R/A | 800 | 18 | 50 60* | 2,5 | 80 | 20 | 10,5 | 13 |
| *saroktelek esetén |

L2/A-XIII

KERETES, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L2/A keretövezet területének keretes jelleggel beépíthető lakóterülete.

Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület földszintjén létesíthető.

Az elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 200 m2.

Az övezet területén a 36. § (8) bekezdésében felsoroltak közül önálló parkolóház nem létesíthető.

Az övezet területén új épületet elhelyezni, meglévő épületet alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet. A beépítés szabályozási határértékeit a KSZT határozza meg az 10. sz. táblázat figyelembevételével.

Az L2/A-XIII építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f)   a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét –

a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével - a 9. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 9. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2/A-XIII | 500 | 18 | 50 | 2, 5 | 60 | 30 | 6, 0 | 12, 5 |

L2/A-XIII-R

REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ

KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet az L2/A keretövezet területének vegyes, zártsorú beépítésű rehabilitációs szabályozást igénylő területe.

Az övezet területén telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet. A beépítés szabályozási határértékeit a KSZT határozza meg a 10. sz. táblázat figyelembevételével.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket az 10. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

A telek terepszint alatti 100%-os beépítése esetén tetőkertet kell kialakítani a pinceszint felszín felett be nem épített részének legalább 50%-án.

Az önálló kereskedelmi létesítmény a területen nem helyezhető el. Kereskedelmi rendeltetési egység vagy önálló épület  telkenkénti kereskedelmi célú bruttó szintterülete 500 m2 lehet.

A L2/A-XIII-R építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét –

a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével - a 10. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 10. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L2/A-XIII-R | 500 | 18 | 65 | 2, 5 | 90 100* | 10 0* | 7, 5 | 12, 5 |
| * mélygarázs terepszint alatti 100%-os beépítése esetén |

L3-XIII

SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ KISVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet területén a szabadon álló és a keretes beépítési mód előírásai alapján lehet új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, átalakítani.

Az övezet területén:

- önálló kiskereskedelmi épület

- önálló parkolóház

nem helyezhető el.

Az előkert mélysége legalább 5, 0 m, az oldalkert előírt legkisebb mérete 6, 25 m.

Az L3-XIII építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét

a 11. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 11. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L3-XIII | 1000 | 18 | 30 | 1, 2 | 40 | 55 | 7, 5 | 12, 5 |

L4-XIII-SZ

SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet területén:

- szálláshely-szolgáltató épület,

- közintézmény,

- irodaház,

- önálló kiskereskedelmi épület,

- önálló parkolóház

nem helyezhető el.

Az övezet területén a meglévő kialakult telekállomány megtartandó, a meglévő telkek nem oszthatók meg. Telekösszevonás esetén az új épületet elhelyezni, a meglévő épületet bővíteni úgy kell, mintha az az eredeti két önálló telken lenne.

Az övezet területén a szabadon álló beépítési mód előírásai és a területre vonatkozó KSZT alapján lehet új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, átalakítani.

Az előkert mélysége legalább 5, 0 m, az oldalkert előírt legkisebb mérete 3, 0 m, melytől kialakult állapot esetén a KSZT-ben  meghatározott építési határvonalak figyelembevételével lehet.

Önálló személygépkocsitároló épülete, és vele egy tömegben háztartással kapcsolatos tároló, barkácsműhely, műterem a telek hátsó telekhatárának 6, 0 m-es sávjában helyezhető csak el, mely esetben a hátsókert mérete 0.

A meglévő épületek tetőterei beépíthetők, de emeletráépítés nem lehetséges.

Az L4-XIII-SZ építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét

a 12. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 12. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L4-XIII-SZ | 400* | 18* | 30 | 0, 5 | 35 | 50 | 3, 5 | 4, 5 |
| * meglévő telek megosztása nem lehetséges |

L4-XIII-IK

IKRES BEÉPÍTÉSŰ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet területén:

- szálláshely-szolgáltató épület,

- közintézmény,

- irodaház

- önálló kiskereskedelmi épület

- önálló parkolóház,

nem helyezhető el.

Az övezet területén a meglévő kialakult telekállomány megtartandó, a meglévő telkek nem oszthatók meg. Telekösszevonás esetén az új épületet elhelyezni, a meglévő épületet bővíteni úgy kell, mintha az az eredeti  két önálló telken lenne.

Az övezet területén az ikres beépítési mód előírásai és a területre vonatkozó KSZT alapján lehet új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, átalakítani.

Az előkert mélysége legalább 5, 0 m, az oldalkert előírt legkisebb mérete 4, 5 m, 12 m-nél kisebb  telekszélességnél 3, 0 m lehet, melytől kialakult állapot esetén a KSZT-ben meghatározott építési határvonalak figyelembevételével lehet.

Önálló személygépkocsi-tároló épülete, és vele egy tömegben háztartással kapcsolatos tároló, barkácsműhely, műterem a telek hátsó telekhatárának 6, 0 m-es sávjában helyezhető csak el, mely esetben a hátsókert mérete 0.

Az L4-XIII-IK építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét

a 13. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 13. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | Szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L4-XIII-IK | 400* | 12* | 30 | 0, 5 | 35 | 50 | 3, 5 | 4, 5 |
| * meglévő telek megosztása nem lehetséges |

L4-XIII-Z

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ KERTVÁROSIAS LAKÓTERÜLET

- Az övezet területén a zártsorú keretes beépítési mód szerint alapján lehet új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, átalakítani.

Az övezet területén:

- szálláshely-szolgáltató épület,

- közintézmény,

- irodaház,

- önálló kiskereskedelmi épület,

- önálló parkolóház,

- kiegészítő, kiszolgáló funkciójú épület

nem helyezhető el.

Az övezet területén a meglévő kialakult telekállomány megtartandó, a meglévő telkek nem oszthatók meg.

A telekmélység legalább 35 m, az előkert mélysége legalább 5, 0 m.

KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában a keretes beépítésre vonatkozó 23. § és 27. § (7)-(10) bekezdések szerinti feltételek betartásával a foghíjtelek beépíthető.

Az övezet területén a zártsorú keretes beépítési mód és a területre vonatkozó KSZT előírásai alapján lehet új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, átalakítani.

Az L4-XIII-Z építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét

a 14. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 14. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L4-XIII-Z | 400* | 10* | 35 | 0, 6 | 40 | 50 | 3, 5 | 4, 5 |
| * meglévő telek megosztása nem lehetséges |

L7-XIII-1

ALACSONY INTENZITÁSÚ LAKÓTELEP

- Az övezet területe az L7 keretövezet alacsony intenzitással, telepszerűen beépült területe.

Az övezet területén új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, annak rendeltetését megváltoztatni, csak a 3/b. sz. melléklet szerint lehatárolt területi egységre készülő KSZT alapján lehet.

A területen 5 szintesnél magasabb épület nem létesíthető.

Az övezet területén kiegészítő, kiszolgáló funkciójú épület – parkolóház, teremgarázs, mélygarázs kivételével - nem helyezhető el. Parkolólétesítmények telepítésénél a meglévő értékes fás növényzetet figyelembe kell venni. A tetőkertként, sportpályaként vagy gépkocsi parkolóként kialakított lapostetővel fedett teremgarázs számára a KSZT közterületet is kijelölhet. (3/2004.(I.20.)

Meglévő lapostetős épület magastetővel akkor látható el, ha azt a KSZT lehetővé teszi, és az eredeti beépítési kompozícióba szervesen illeszkedik. Magastető akkor építhető be további önálló lakásokkal, ha a szükséges többlet parkolószám a lakótelepi egység területén biztosítható.

A területen a parkolást a KSZT-ben meghatározott

- felszíni parkolóban,

- terepszint alatti mélygarázsban,

- parkolóházban

kell megoldani.

Az L7-XIII-1 építési övezet telkeinek szabályozási határértékeit KSZT-ben kell meghatározni, Az épületek legkisebb építménymagassági értéke 7, 5 m, a legnagyobb 16 m lehet.

„L7-XIII-1/R

ALACSONY INTENZITÁSÚ LAKÓTELEP

56/A §  (23/2006.(VII.5.)

Az L7-XIII-1/R építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét

a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, az alábbi táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

|  | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építés övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| L7-XIII-1/R | 19000 | 120 | 20 | 1,0 | 30 | 60 | 9 | 16 |

### L7-XIII-1/A

ALACSONY INTENZITÁSÚ, SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ LAKÓTELEP

56/B. §  (28/2006.(IX.11.)

(1)	Az övezet az L7 keretövezet területének általában alacsony intenzitással beépíthető lakóterülete.

(2)	Az övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység csak az épület földszintjén és I. emeletén alakítható ki.

(3)	Az építési övezet területén elhelyezhető legnagyobb bruttó kereskedelmi szintterület legfeljebb 500 m2.

(4)	Az övezet területén önálló, vagy más funkcióval kombinált parkolóház nem létesíthető.

(5)	Az építési övezet területén a beépítés tagolása érdekében az egyes épület homlokzatának közterülettel párhuzamos mérete legfeljebb 30,0 m lehet.

(6)	A meglévő beépítés megtartása esetén a lakóépületek tetőterei önálló lakás kialakítása céljából beépíthetők a tető hajlásszög és a gerincmagasság megtartásával, épületenként legfeljebb 2-2 lakással a szükséges parkolóhelyek telken belüli biztosítása mellett.

(7)	Az L7-XIII-1/A építési övezet telkeinek:

a)	legkisebb kialakítható méreteit,

b)	a beépítés legnagyobb mértékét,

c)	a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d)	a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e)	a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f)	és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével az „A” jelű táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

„A” jelű táblázat

| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező zöldfelületi mértéke | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítés mértéke |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2/m2 | % | % | m |
| L7-XIII-1/A | 3000 | 30 | 40 | 2,0 | 50 | 40 | 7,5 | 16 |

L7-XIII-2

MAGAS INTENZITÁSÚ LAKÓTELEP

- Az övezet területe az L7 keretövezet magas intenzitással, telepszerűen beépült területe.

Az övezet területén új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, annak rendeltetését megváltoztatni, csak a 3/b. sz. melléklet szerint lehatárolt területi egységre készülő KSZT alapján lehet.

A területen 2 szintesnél alacsonyabb épület  - az alapintézmények kivételével - nem létesíthető.

Meglévő lapos tetős épület magastetővel akkor látható el, ha azt a KSZT lehetővé teszi, és az eredeti beépítési kompozícióba szervesen illeszkedik. Magastető akkor építhető be további önálló lakásokkal, ha a szükséges többlet parkolószám a lakótelepi egység területén biztosítható.

Az övezet területén kiegészítő, kiszolgáló funkciójú  -  a parkolóház, teremgarázs, mélygarázs kivételével - - épület nem helyezhető el. Parkolólétesítmények telepítésénél a meglévő értékes fás növényzetet figyelembe kell venni. A tetőkertként, sportpályaként vagy gépkocsi parkolóként kialakított lapostetővel fedett teremgarázs számára a KSZT közterületet is kijelölhet. (3/2004.(I.20.)

A területen a parkolást a KSZT-ben meghatározott

- felszíni parkolóban,

- terepszint alatti mélygarázsban,

- parkolóházban

kell megoldani.

Az L7-XIII-2 építési övezet telkeinek szabályozási határértékeit KSZT-ben kell meghatározni. Az épületek legkisebb építménymagassági értéke 7, 5, a legnagyobb 33 m lehet a 4. sz. melléklet szerinti építménymagassági korlátozás figyelembevételével. A KSZT a határértékeket szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

L7-XIII-AI

LAKÓTELEPI ALAPINTÉZMÉNY TERÜLET

- Az övezet területe az L7 keretövezet alapintézményei elhelyezésére szolgáló területe.

Az övezet területén új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni, annak rendeltetését megváltoztatni, csak a területi egységre készülő KSZT alapján lehet.

Az övezet területén csak a lakossági ellátást szolgáló intézményi funkció létesíthető.

Az övezet területén kiegészítő, kiszolgáló funkciójú  - parkolóház, teremgarázs, mélygarázs kivételével -  épület nem helyezhető el. Parkolólétesítmények telepítésénél a meglévő értékes fás növényzetet figyelembe kell venni. A tetőkertként, sportpályaként vagy gépkocsi parkolóként kialakított lapostetővel fedett teremgarázs számára a KSZT közterületet is kijelölhet. (3/2004.(I.20.)

A területen a parkolást a KSZT-ben meghatározott

- felszíni parkolóban,

- terepszint alatti mélygarázsban,

- parkolóházban

kell megoldani.

Az L7-XIII-AI építési övezet telkeinek szabályozási határértékeit KSZT-ben kell meghatározni, Az épületek legkisebb építménymagassági értéke 4, 5 m, a legnagyobb 16 m lehet.

VK - VÁROSKÖZPONTI ÉS INTÉZMÉNYI TERÜLETEK

ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

Előírások a beépítés módjára és a létesíthető funkciókra

- A VK-XIII jelű építési övezetek:

- VK - XIII -ZU	Zártudvaros, zártsorú beépítésű városközponti terület

- VK - XIII –KK1	Magas intenzitású kerületközponti terület

- VK - XIII –KK2	Kerületi mellékközponti terület

Az  I-XIII jelű építési övezetek:

- I - XIII -E	Egyéb különleges intézményterület

- I - XIII –P	Piac, vásárcsarnok területe

- I - XIII –SZ	Szabadon álló beépítésű intézményterület

- I - XIII –V	Vegyes beépítésű intézményterület

- I - XIII –Z	Zártsorú beépítésű intézményterület

- I - XIII –R 	Rehabilitációs szabályozást igénylő intézményterület

- I-XIII-V/HZ 	Vegyes beépítésű intézményterület (12/2008.(V.30.)

- I-XIII-V/HZ/1 	Vegyes beépítésű intézményterület (7/2010.(II.12.)

Az  IZ-XIII jelű építési övezetek:

- IZ – XIII		Jelentős zöldfelületű intézményterület

- IZ - XIII -ST	Strandfürdő terület

- IZ - XIII –N	Jelentős zöldfelületű rekreációs intézményterület a Népszigeten

A VK-XIII jelű építési övezetek területén a lakóépületeken kívül a BVKSZ 36. §-ában rögzítettek szerinti:

- közintézmény épület,

- igazgatási épület,

- irodaépület

- szálláshely-szolgáltató épület,

- egyéb közösségi szórakoztató épület,

- parkolóház, mélygarázs valamint,

- ahol azt az építési övezet előírásai lehetővé teszik az építési övezetben maximált értékben meghatározott bruttó szintterületű önálló kiskereskedelmi épület illetve rendeltetési egység,

helyezhető el.

Az I-XIII jelű építési övezetek területén:

- közintézmény épület,

- igazgatási épület,

- irodaépület,

szálláshely-szolgáltató épület,

egyéb közösségi szórakoztató épület,

parkolóház, mélygarázs,

sportépítmény, valamint

ahol azt az építési övezet előírásai lehetővé teszik

az építési övezetben maximált értékben meghatározott bruttó szintterületű önálló kiskereskedelmi épület illetve rendeltetési egység,

lakóépület

helyezhető el.

Az IZ-XIII jelű övezetek területén elhelyezhető építményeket az övezeti előírások határozzák meg.

A VK-XIII és az I-XIII és az IZ-XIII jelű övezetek területén az  (5)-(7) bekezdésben megengedett fő rendeltetésű épületeken belül a fő rendeltetést kiszolgáló helyiségeken, valamint a felsorolt funkciókörökön kívül önálló rendeltetési egységként:

- vendéglátási,

- kiskereskedelmi,

- irodai,

- szolgáltatási,

- kulturális, művelődési és oktatási célú,

- szórakoztatási,

- sportcélú

- egészségügyi,

- egyházi,

- szociális,

- nem zavaró hatású kézműipari

funkciók is elhelyezhetők az övezeti előírások figyelembevételével.

A VK-XIII és az I-XIII jelű építési övezetek területén

- önálló ipari, raktározási,  - az I-XIII övezetek kivételével - nagykereskedelmi épület,

- ipari, - az I-XIII övezetek kivételével -nagykereskedelmi funkciójú, önálló rendeltetési egységet tartalmazó egyéb rendeltetésű épület,

- nem a fő rendeltetést, vagy az önálló rendeltetési egységet szolgáló raktározási helyiség - a (9) bekezdésben foglalt kivétellel -,

- üzemanyagtöltő állomás önállóan vagy más rendeltetésű épületben – a BVKSZ 7. § (3) bekezdés szerinti parkolóházban való elhelyezés kivételével -

nem létesíthető, meglévő épület használati módját ilyen célra megváltoztatni nem lehet.

Zártsorú beépítésű, meglévő épület esetén, ha az egyes rendeltetési egységek raktározási funkciói az épületen belül nem helyezhetők el, akkor azok a közvetlenül szomszédos tömbökben, más épületben önálló rendeltetési egységként is kialakíthatók, de önálló földszinti helyiség e célra nem hasznosítható.

A VK-XIII és az I-XIII jelű építési övezetek területén az épületeket kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületek - a terepszint alatt létesíthető önálló járműtárolók kivételével - nem létesíthetők.

Közterülettel határos földszinti traktusban új lakást létesíteni, illetve meglévő helyiség rendeltetését e célra megváltoztatni nem lehet.

Meglévő, udvarra nyíló lakófunkciójú helyiség rendeltetése közforgalmi funkciójú rendeltetési egységgé akkor alakítható át, ha az udvarra más lakófunkciójú helyiség – a házfelügyelői lakáson kívül - nem nyílik.

Meglévő lakóépület tetőtere csak lakásfunkció céljára építhető be.

Egyéb rendeltetésű épület tetőterei az épület rendeltetésének megfelelő funkció céljára is beépíthető.

Az egyes tömbök gépjárművel való megközelítésénél, a lehetséges parkolási kapacitások meghatározásánál a sétálóutcaként kialakított közterületek illetőleg közhasználat céljára átadott területek felől parkolóház, mélygarázs megközelítése nem megengedett.

Új épület elhelyezésénél a telken belüli parkolás módját az építési övezetek határozzák meg.

A VK-XIII, az I-XIII és az IZ-XIII építési övezetek további előírásait a 60.§–71.§ -ok határozzák meg, melyek előírásait a KSZT szigoríthatja.

59/A § (13/2006.(V.29.)

A VK-XIII, I-XIII, IZ-XIII jelű építési övezetek új épületeiben a lakások méretét  úgy kell meghatározni, hogy  átlagméretük a bruttó 50 m2-es értéket meghaladja, de a lakások legfeljebb 30%-a lehet 35 m2 nettó alapterületűnél kisebb.

VK -XIII-ZU

ZÁRTUDVAROS, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ VÁROSKÖZPONTI TERÜLET

- Az övezet a városközponti területek jellemzően zártudvaros beépítési módú területe, melyen keretes jelleggel is lehet épületet elhelyezni.

Az épületek földszinti és első emeleti beépítési mértéke elérheti a 100%-ot, mely szinteken kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda helyezhető el. A felső szintek beépítési mértéke - a már meglévő épületek utólagos udvarlefedésének kivételével - nem haladhatja meg a 70%-ot.

Az övezetbe sorolt területen belül VK-XIII-Z/100 jelű intézményi építési övezet határozható meg a KSZT-ben. A VK-XIII-Z/100 övezetbe sorolt telkeken az épület minden szintje 100%-osan építhető be:

- kulturális, oktatási, művelődési, kereskedelmi épület elhelyezése, illetve meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása esetén  és

- ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, amely legalább 10 m-es szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez, és

- amelynek megvalósulását az önkormányzat és a tulajdonos közötti,  erről szóló külön szerződés rögzíti.

Az önálló kereskedelmi létesítmény, vagy kereskedelmi rendeltetési egységet tartalmazó épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 4000 m2-t, a Váci út mentén a 10. 000 m2-t.

A területen az önkormányzati tervtanács véleményének kikérésekor és az építési engedély alátámasztásaként

- a Szent István körút,

- a Váci út,

- a Jászai Mari tér

mentén új épület elhelyezésénél, meglévő épület közterületről látható homlokzatának megváltoztatása esetén az utcakép egészére vonatkozó színezési és homlokzatkialakítási látványtervet kell készíteni saroktól sarokig.

Az övezet területét határoló közterületeken pavilon nem létesíthető.

KSZT eltérő rendelkezéseinek hiányában a keretes beépítésre vonatkozó 23. § és 27. § (7)-(10) bekezdések szerinti feltételek betartásával a foghíjtelek beépíthető.

Az 5. számú mellékletben e célból meghatározott területeken csak KSZT alapján lehet telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévő épületet bővíteni.

A KSZT a tömbbelsőben kialakítandó közcélú zöldfelület, vagy önálló helyrajzi számú telken elhelyezendő mélygarázs létesítése érdekében a telekméreteket az 15. számú táblázattól eltérő mértékben is meghatározhatja.

A VK-XIII-ZU építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 15. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 15. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| VK-XIII-ZU | 800 | 18 | 80 | 5, 5 | 100 | 10 0* | 16 | 25 |
| * mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén |

VK-XIII-KK1

MAGAS INTENZITÁSÚ KERÜLETKÖZPONTI TERÜLET

- Az övezet a kerület központi funkciójú, elsősorban igazgatási és közintézményi rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgáló VK keretövezetű területe.

- Az övezetbe sorolt területen belül VK-XIII-KK1/100 jelű intézményi építési övezet határozható meg a KSZT-ben. A VK-XIII-KK1/100 övezetbe sorolt telkeken:

- az épület minden szintje 100%-osan építhető be kulturális, oktatási, művelődési, kereskedelmi épület elhelyezése, illetve meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása esetén, és

- ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, amely legalább 20 m-es szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez, és

- amelynek megvalósulását az önkormányzat és a tulajdonos közötti, erről szóló külön szerződés rögzíti.

Az övezet területén a parkolást legalább 75%-ban a terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani.

Az épületek földszinti és első emeleti beépítési mértéke elérheti a 100%-ot, mely szinteken kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda helyezhető el. A felső szintek beépítési mértéke – a (2) bekezdés szerinti VK-XIII-KK/100 övezet, valamint  a már meglévő épületek utólagos udvarlefedése kivételével - nem haladhatja meg a 80%-ot.

Az önálló kereskedelmi létesítmény vagy kereskedelmi rendeltetési egységet tartalmazó épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a Váci út és a Róbert Károly körút mentén a 10. 000 m2-t, az övezet egyéb területein a 15. 000 m2-t.

A területen az önkormányzati tervtanács véleményének kikérésekor és az építési engedély alátámasztásaként

- a Váci út és a Róbert Károly körút mentén létesülő új épület elhelyezésénél, illetőleg

- meglévő épület közterületről látható homlokzatának megváltoztatása esetén

az utcakép egészére vonatkozó színezési és homlokzatkialakítási látványtervet kell készíteni saroktól sarokig.

Az övezet tömbjeinek területét határoló közterületeken pavilon  - a vásározási időszakok, illetve az önkormányzat által engedélyezett eseti rendezvények ideiglenes pavilonjai kivételével  - nem létesíthető.

Az övezet területén a 4. számú mellékletben meghatározott területeken kivételesen magasépület is elhelyezhető, a 8. §-ban foglaltak figyelembevételével.

A KSZT-ben meg kell határozni azokat a területeket, melyeket kötelezően a közhasználat céljára átadandó területként kell kialakítani.

A VK-XIII-KK1 építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével –

a 16. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni a megadott paraméterek között, ha a szabályozási terv másként nem rendelkezik.

A KSZT a 16. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| VK-XIII-KK1 | 1500 | 18 | 80 | 5, 5 | 100 | 10 0* | 16 | 30** |
| VK-XIII-MK/100 | 1500 | 18 | 100 | 5, 5 | 100 | 0 | 16 | 30** |
| *mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén **az építménymagasság mértéke a 4. számú melléklet szerinti területeken a 8. §-ban előírtak alapján magasház esetén növelhető. |

VK-XIII-KK2

KERÜLETI MELLÉKKÖZPONT TERÜLET

- Az övezet a kerület mellékközponti funkciójú, elsősorban igazgatási és közintézményi rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgáló VK keretövezetű területe.

Az övezetbe sorolt területen belül VK-XIII-KK2/100 jelű intézményi építési alövezet határozható meg a KSZT-ben. A VK-XIII-KK2/100 övezetbe sorolt telkeken az épület minden szintje 100%-osan építhető be:

- kulturális, oktatási, művelődési, kereskedelmi épület elhelyezése, illetve meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása esetén  és

- ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, amely legalább 20 m-es szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez, és

- amelynek megvalósulását az önkormányzat és a tulajdonos közötti, erről szóló külön szerződés rögzíti.

Az övezet területén a parkolást legalább 50%-ban a terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani.

Az épületek földszinti és első emeleti beépítési mértéke elérheti a 100%-ot, mely szinteken kereskedelemi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda helyezhető el. A felső szintek beépítési mértéke - a (2) bekezdés szerinti VK-XIII-KK/100 övezet, valamint a már meglévő épületek utólagos udvarlefedésének kivételével - nem haladhatja meg a 80%-ot.

Az önálló kereskedelmi létesítmény vagy kereskedelmi rendeltetési egységet tartalmazó épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a Váci út mentén a 15. 000 m2-t. Az övezet egyéb területein a 6000 m2-t.

A területen a Váci út mentén létesülő új épület elhelyezésénél, meglévő épület közterületről látható homlokzatának megváltoztatása esetén az utcakép egészére vonatkozó színezési és homlokzatkialakítási látványtervet kell készíteni saroktól sarokig.

Az övezet tömbjeinek területét határoló közterületeken pavilon  - a vásározási időszakok, illetve az önkormányzat által engedélyezett eseti rendezvények ideiglenes pavilonjai kivételével  - nem létesíthető.

A KSZT-ben meg kell határozni azokat a területeket, melyeket kötelezően a közhasználat céljára átadandó területként kell kialakítani.

A VK-XIII-KK2 építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 17. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 17. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| VK-XIII-KK2 | 1000 | 18 | 60 | 4, 5 | 100 | 10 0* | 16 | 30** |
| VK-XIII-KK2/100 | 1000 | 18 | 100 | 5, 5 | 100 | 0* | 16 | 30** |
| *mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén **az építménymagasság mértéke a 4. számú melléklet szerinti területeken a 8. §-ban előírtak alapján magasépület esetén növelhető. |

I-XIII-E

EGYÉB KÜLÖNLEGES INTÉZMÉNYTERÜLET

- Az építési övezet jellemzően önálló nagytelkes, szabadon álló beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál.

Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes szabályait KSZT-ben kell meghatározni a 18. sz. táblázat figyelembevételével

A I-XIII-E építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 18. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 18. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | Az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | Beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-E | 3000 | 40 | 35 | 2, 0 | 50 | 35 | 7, 5 | 21 |

I-XIII-P

PIAC, VÁSÁRCSARNOK TERÜLETE

- Az építési övezet területén kizárólag lakossági ellátást szolgáló piac vagy vásárcsarnok helyezhető el.

Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes szabályait KSZT-ben kell meghatározni a 19. sz. táblázat figyelembevételével

A övezet területein

- önálló lakóépület,

- önálló szálláshely-szolgáltató épület,

nem helyezhető el.

Az övezet területén a parkolás legalább 70%-a épületen belül biztosítandó

Az épület(ek)  homlokzati szélességét  legalább 30 m-ként tagolni szükséges.

A I-XIII-P övezet építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 19. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 19. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-P | KSZT | KSZT | 100 | 5, 5 | 100 | 0 | 7, 5 | 25 |

I-XIII-SZ

SZABADON ÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

- Az építési övezetbe jellemzően a szabadon álló beépítés szerint beépíthető intézményterületek tartoznak.

Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes szabályait KSZT-ben kell meghatározni a 20. sz. táblázat figyelembevételével

Az övezet területein lakóépület nem helyezhető el. Az I-XIII-SZ/1 építési övezetben nem helyezhető el továbbá irodaépület, szálláshely-szolgáltató épület, egyéb közösségi szórakoztató épület és kereskedelmi épület.” A övezet területein lakóépület nem helyezhető el. (7/200.(III.26.)

A parkolás felszíni parkolóban is biztosítható.

A I-XIII-SZ építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 20. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 20. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-SZ | 1500 | 30 | 50 | 3, 0 | 75 | 35 | 7, 5 | 16 |
| I-XIII-SZ/1 | 3000 | 30 | 30 | 2,0 | 50 | 35 | 6,0 | 12 |
| I-XIII-SZ/2 | 2000 | 30 | 50 | 1,0 | 60 | 35 | 7,5 | 12 |
| (20/2009.(IX.11.) |

I-XIII-SZD

Duna-parti szabadon álló beépítésű intézményterület

65/A § (26/2008.(X.18.)

(1) Az építési övezetbe a szabadon álló beépítés szerint beépíthető Duna-part menti intézményterületek tartoznak.

(2) Az építési övezet területén lakóépület nem helyezhető el.

(3) A szükséges parkolók legfeljebb 30 %-a felszínen is elhelyezhető.

(4) Épület antenna nélkül mért legmagasabb pontja 16,0 m lehet.

(5) Az I-XIII-SZD építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően elírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, a 20/A számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

20/A számú táblázat

|  | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mérték | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építmény magassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-SZD | 2000 | 40 | 40 | 1,0 | 65 | 35 | 9 | 16 |

I-XIII-V

VEGYES BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

- Az építési övezet területe jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú, keretes vagy szabadon álló beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál.

Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes szabályait KSZT-ben kell meghatározni a 21. sz. táblázat figyelembevételével.

Az övezet telkeinek beépítési módját a KSZT-ben lehetőleg úgy kell meghatározni – a környezetben kialakult beépítés figyelembe vételével -,  hogy  több szomszédos telek alkosson azonos beépítési módú területet.

Az egy telektömböt alkotó telek beépítésénél az egy tömegként létrehozandó épülettel való beépítésre a zártsorú beépítési mód előírásai alkalmazhatók a szabályozási paraméterek meghatározása szempontjából. Ez esetben megengedett a szintterületi mutató 4, 0-es értéke.

Egy telektömbön belül a zártsorú és szabadon álló beépítés vegyes alkalmazása esetén a szabadon álló beépítési módú telkek szintterületi mutatója legfeljebb 3, 0 lehet.

Az övezetbe sorolt területen belül I-XIII-V100 jelű intézményi építési övezet határozható meg a KSZT-ben. A I-XIII-V/100 övezetbe sorolt telkeken az épület minden szintje 100%-osan építhető be:

- kulturális, oktatási, művelődési, kereskedelmi épület elhelyezése, illetve meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása esetén  és

- ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, amely legalább 20 m-es szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez, és

- amelynek megvalósulását az erről szóló külön szerződés rögzíti.

A szabadon állóan beépíthető telkek előkerti méretét a szomszédos beépítés függvényében kell meghatározni.

Az övezet területén az építménymagasság értéke nem lehet kisebb, mint

- 21 m,  a Róbert Károly körút és a Váci útnak a Lehel tértől a Rákos patakig terjedő szakasza menti telkeken, illetve

18 m, a Váci útnak a Rákos patak és az északi kerülethatár közötti szakasza menti telkeken.

A zártsorú beépítésű telkek esetében megengedett a földszinti és első emeleti építményszintek 100%-os beépítése, de az efeletti szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg a 65 %-ot Ez esetben az udvarterületeket tetőkertként kell kialakítani és fenntartani.

Az övezet területén a parkolást

- a Róbert Károly körúton belül legalább 75%-ban a terepszint alatt, vagy parkolóházban,

- a Róbert Károly körúton kívül legalább 50%-ban a terepszint alatt, vagy parkolóházban

kell biztosítani.

A I-XIII-V építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a (8) bekezdés, valamint a 33.§-ban és a 4. számú  mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 21. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 21. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

Amennyiben az övezetben lévő telkeken megvalósuló épületben a szintterület 50%-át meghaladó mértékben lakások létesülnek, a szintterületi mutató 0,5 értékkel csökken. (32/2003.(VII.2.)

|  | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöld- felületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-V | zártsorú | 1500 | 30 | 65 | 4, 0 | 70 1 | 30 2 0 3 | 16 | 30 4 |
|  | szabadon-álló | 1500 | 30 | 60 | 3, 0 | 65 | 35 | 16 | 30 4 |
| I-XIII-V /100 | 1500 | 18 | 100 | 4, 5 | 100 | 0 3 | 16 | 30 4 |
| 1 az érték növelhető mélygarázs létesítése esetén 2 az érték csökkenthető mélygarázs létesítése esetén, KSZT alapján 3 mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén 4 az építménymagasság mértéke a 4. számú melléklet szerinti területeken a 8. §-ban előírtak alapján magasház esetén növelhető. |

7/2008.(III.26.)

I-XIII-V/Z

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

66/A § (23/2006.(VII.5.)

(1) A területen zártsorú beépítési mód előírásait kell alkalmazni.

(2) Az I-XIII-V/Z építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, a 21/A sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

| 21/A sz. táblázat |
| --- |
|  | Az építési telek | Az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-V/Z | 2500 | 40 | 60 | 3,0 | 70 | 35 | 16 | 22 |

I-XIII-V/SZ

SZABADONÁLLÓ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

66/B § (23/2006.(VII.5.)

(1) A területen szabadonálló beépítési mód előírásait kell alkalmazni.

(2) Az I-XIII-V/SZ építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, a 21/B sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

| 21/B sz. táblázat |
| --- |
|  | Az építési telek | Az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-V/SZ | 2500 | 40 | 60 | 3,0 | 65 | 35 | 16 | 22 |
| I-XIII-V/SZ1 | SZ | 1500 | 30 | 60 | 3,0 | 65 | 35 | 16 | 22 |

(20/2009.(IX.11.)

I-XIII-Vz

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

66/C. § (28/2006.(IX.11.)

(1)	Az építési övezet területe jellemzően zártsorú beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál.

(2)	Az építési övezet területén parkolóház építése megengedett.

(3)	Parkolóház építése esetén az épület minden szintje 100%-osan építhető be.

(4)	A szint alatti beépítés legfeljebb kettő szint lehet.

(5)	parkolóház építése esetén a szintterületi mutató értéke 7 m2/m2 lehet.

(6)	Az építési övezetben a Dózsa György út mentén a szabályozási tervben jelölt mélységben lakófunkció nem létesíthető.

(7)	Az I-XIII-Vz építési övezet telkeinek

a)	legkisebb kialakítható méreteit,

b)	a beépítés legnagyobb mértékét,

c)	a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értéket,

d)	a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e)	a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f)	és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével a 21/a. számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

21/a. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező zöldfelületi mértéke | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési | szintterületi | terepszint alatti |  |  |  |
|  |  |  | mértéke | mutatója | beépítés mértéke |  | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2/m2 | % | % | m |
| I-XIII-Vz | 1500 | 30 | 65 | 3,0 | 70 | 30 | 7,5 | 16,0 |

I-XIII-V/Z/A

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

66/D.§ (29/2006.(IX.11.)

(1)	A területen a zártsorú beépítési mód előírásait kell alkalmazni.

(2)	Az I-XIII-V/Z/A építési övezet telkeinek:

a)	legkisebb kialakítható méreteit,

b)	a beépítés legnagyobb mértékét,

c)	a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d)	a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

d)	a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

e)	a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33.§-ban és a 4.számú mellékletben foglaltak figyelembevételével a 21/C táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

21/C táblázat

| az építési övezet jele | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítés mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2/ m2 | % | % | m |
| I–XIII- V/Z/A | 1500 | 30,0 | 65 | 3,0 | 70 | 30 | 16,0 | 22,0 |

I-XIII-V/ZH

ZÁRSORÚ ÉS HÉZAGOSAN ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNY

66/E. § (12/2008.(V.30.)

(1) Az építési övezet területe jellemzően zársorú és hézagosan zártsorú beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az I-XIII-V/HZ építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33. §-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével – a 21/D számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

| 21/D. számú táblázat |
| --- |
|  | Az építési telek | Az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szint- területi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII- V/HZ | zártsorú, hézagosan zártsorú | 2500 | 30 | 65 | 3,5 | 70 | 30 | 12 | 22 |
| I-XIII- V/HZ/1 | zártsorú, hézagosan zártsorú | 2000 | 30 | 50 +10* | 2,8 +0,2* | 70 | 35** | 16*** | 22 |

*	KSZT-ben meghatározott esetekben és feltételekkel alkalmazható maximális többlet paraméterek

**	KSZT alapján csökkenthető a tényleges többlet beépítési mértékkel azonos %-kal

***	KSZT-ben meghatározott helyen és/vagy feltételekkel legfeljebb a felére csökkenthető

(7/2010.(II.12.)

I-XIII-VD

DUNA-PARTI VEGYES, JELLEMZŐEN ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ, MAGASHÁZ ELHELYEZÉSÉT IS LEHETŐVÉ TEVŐ INTÉZMÉNYTERÜLET

66/E. § (23/2008.(X.18.)

(1) Az építési övezet területe jellemzően zártsorú beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál a Duna-part mentén.

(2) Az építési övezet területén a parkolást terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani. Parkolóház létesítése esetén a földszinten a közterületi határvonal mentén közönségforgalmú helyiségeket kell elhelyezni.

(3) Önálló parkolóház és/vagy mélygarázs P+R rendszerű parkoló céljára létesíthető.

(4) A területen lakás létesíthető, de nem helyezhető el épület földszintjén. Lakás helyiségeinek ablakai a Váci útra nem tájolhatók.

(5) Amennyiben az építési övezetben lévő telken megvalósuló épületben a szintterület 50 %-át meghaladó mértékben lakások létesülnek, a szintterületi mutató 0,5 értékkel csökken.

(6) A földszinti homlokzatok hosszának legalább 60 %-án közönségforgalmú helyiségeket kell kialakítani.

(7) A 27-30, 32, 36, 39/a és 39/b jelű tömbökben az épület(ek) földszintjén, vagy első emeletén a megengedett beépíthető alapterület 10%-ának megfelelő épület-szintterületet alapfokú ellátást biztosító létesítmény számára kell fenntartani a településrendezési szerződésben rögzítettek szerint.

(8) Az építési övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint helyezhető el.

(9) Magasház létesítését lehetővé tévő építési helyen kívül elhelyezkedő épület, vagy épületrész antenna nélkül mért legmagasabb pontja 31,0 m lehet, de az építési hely Duna felöli határvonalától számított 10,0 m széles területsávban, magasház létesítését lehetővé tévő építési helyen kívül elhelyezkedő épület legnagyobb homlokzatmagassága 22,0 m lehet.

(10) Magasépület 30 métert meghaladó épületrészének legnagyobb vízszintes vetületi átlagértéke nem haladhatja meg a más jogszabályban meghatározott, az épület legmagasabb pontja által meghatározott magasság (M) felét (M/2). Amennyiben egy épülettömeg egynél több 30 métert meghaladó épületrésszel rendelkezik, az épületrészek közötti távolság minimum M/4.

(11) Az építési övezetben új épület csak építészeti tervpályázat eredménye alapján helyezhető el.

(12) Közterületi telekhatáron kerítés nem létesíthető.

(13) Az I-XIII-VD építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően elírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, az 21/D számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

21/D számú táblázat

| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építmény magassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-VD | 4000 | 40 | 75/40* | 4,0 (4,4)** | 80 | 20 | 18 | 30 (45)*** |
| * földszinti/emeleti szinteken ** közhasználatra átadandó terület átadása esetén *** az építési hely azon részén, ahol magasház létesítése megengedett |

I-XIII-VV1

VÁCI ÚT MENTI VEGYES, JELLEMZŐEN ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

66/F. § (23/2008.(X.18.)

(1) Az építési övezet területe jellemzően zártsorú beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál a Váci út mentén.

(2) Az építési övezet területén a parkolást terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani. Parkolóház létesítése esetén a földszinten a közterületi határvonal mentén közönségforgalmú helyiségeket kell elhelyezni.

(3) A területen lakás nem létesíthető.

(4) Az építési övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint helyezhető el.

(5) A földszinti homlokzatok hosszának legalább 60 %-án közönségforgalmú helyiségeket kell kialakítani.

(6) Épület antenna nélkül mért legmagasabb pontja 31 m lehet.

(7) Az I-XIII-VV1 építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően elírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, az 21/E számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

21/E sz. táblázat

| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mérték | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építmény magassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-VV1 | 4000 | 40 | 75/40* | 3,0 | 80 | 20 | 18 | 30 |
| *földszinti/emeleti szinten |

I-XIII-VV2

VÁCI ÚT MENTI VEGYES, ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

66/G. § (23/2008.(X.18.)

(1) Az építési övezet területe jellemzően zártsorú beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál a Váci út menti területsávban.

(2) Az építési övezet területén a parkolást terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani. Parkolóház létesítése esetén a földszinten a közterületi határvonal mentén közönségforgalmú helyiségeket kell elhelyezni.

(3) A területen lakás nem létesíthető.

(4) Az építési övezet területén kereskedelmi rendeltetésű egység az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint helyezhető el.

(5) A földszinti homlokzatok hosszának 60%-án közönségforgalmú helyiségeket kell kialakítani.

(6) Épület antenna nélkül mért legmagasabb pontja 31 m lehet.

(7) Közterületi telekhatáron új kerítés nem létesíthető.

(8) Az I-XIII-VV2 építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően elírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, a 21/F számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

21/F számú táblázat

| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mérték | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építmény magassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-VV2 | 2000 | 40 | 75/40* | 2,5 | 80 | 20 | 18 | 30 |
| *földszinti/emeleti szinteken |

I-XIII-Z

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

- Az építési övezet területe jellemzően zártsorú, keretes vagy zártudvaros beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál.

Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes szabályait KSZT-ben kell meghatározni a 22. sz. táblázat figyelembevételével.

Az övezetbe sorolt területen belül I-XIII-Z/100 jelű intézményi építési övezet határozható meg a KSZT-ben. A I-XIII-Z/100 övezetbe sorolt telkeken az épület minden szintje 100%-osan építhető be:

- kulturális,  művelődési, kereskedelmi épület elhelyezése, illetve meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása esetén  és

- ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, amely legalább 20 m-es szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez, és

- amelynek megvalósulását az önkormányzat és a tulajdonos közötti, erről szóló külön szerződés rögzíti.

Az övezet területén a parkolást a terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani.

Az övezet területén az építménymagasság értéke nem lehet kisebb, mint

21 m,  a Róbert Károly körút és a Váci útnak a Lehel tértől a Rákos patakig terjedő szakasza menti telkeken, illetve

18 m, a Váci útnak a Rákos patak és az északi kerülethatár közötti szakasza menti telkeken.

Az övezet területén megengedett a földszinti és első emeleti építményszintek 100%-os beépítése, de az efeletti szintek beépítési mértéke nem haladhatja meg a 80 %-ot Ez esetben a kialakuló udvarterületek legalább 50%-át minimum 50 cm-es talajvastagságú tetőkertként kell kialakítani, és fenntartani.

A I-XIII-Z építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 22. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 22. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

Amennyiben az övezetben lévő telkeken megvalósuló épületben a szintterület 50%-át meghaladó mértékben lakások létesülnek, a szintterületi mutató 0,5 értékkel csökken. (32/2003.(VII.2.)

| az építési övezet jele | Az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | Beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-Z | 800 | 30 | 70 50** | 4, 5 | 100 | 20 0* 40** | 16 | 25 |
| I-XIII-Z/100 | 800 | 18 | 100 | 4, 5 | 100 | 0 | 16 | 25 |

* mélygarázs, ill. meglévő pinceszint + terepszint alatti építmény 100%-os beépítése esetén

** Lakóépület létesítése esetén (35/2008.(XII.15.))

I-XIII-Z/B

ZÁRTSORÚ BEÉPÍTÉSŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

67/B. § (32/2007.(X.25.)

(1) Az építési övezet területe zártsorú, keretes vagy zártudvaros beépítésű intézmények elhelyezésére szolgál.

(2) Az I-XIII-Z/B építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével a 22/B számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

(3) Az övezet területén a parkolást a terepszint alatt vagy parkolóházban kell biztosítani.

(4) Amennyiben az övezetben lévő telkeken megvalósuló épületben a szintterület 50%-át meghaladó mértékben lakások létesülnek, a szintterületi mutató 0,5 értékkel csökken.

| 22/B. számú táblázat |
| --- |
| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítés mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2/ m2 | % | % | m |
| I–XIII- Z/B | 800 | 30,0 | 70 | 4,5** | 100 | 20 0* | 16,0 | 25,0 |

*  mélygarázs ill. meglevő pinceszint+ terepszint alatti építmény 100 %-os beépítése esetén.

**amennyiben az övezetben lévő telkeken megvalósuló épületben a szintterület 50%-át meghaladó mértékben lakások létesülnek, a szintterületi mutató 0,5 értékkel csökken.

I-XIII-R

REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ INTÉZMÉNYTERÜLET

- Az övezet a rehabilitációs szabályozást igénylő, átalakuló intézmények területe.

Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes szabályait KSZT-ben kell meghatározni a 23. sz. táblázat figyelembevételével.  A KSZT-ben meg kell határozni a tömb egészére vonatkozó átlagos szintterületi mutatót, mely nem lehet nagyobb 4, 0-nél.

A KSZT-ben meghatározott telkekre szintterületi mutató mértéke:

- a földszint és az I. emeleti szint beépítése és azok felső födémének tetőkerti kialakítása esetén, valamint

- a pinceszinti közönségforgalmú rendeltetési egység (kulturális, kereskedelemi, vendéglátási funkció) kialakítása esetén,

- új kulturális létesítmény elhelyezése esetén, illetve

- a (4)-(5) bekezdésben foglalt esetben

elértheti az 5, 5-os értéket az (2) bekezdés figyelembevételével.

Az egyes telektömbökön belül az épületek, illetőleg épületrészek bontásával járó zöldfelület kialakítása során a telken a szintterületi mutató mértéke:

- 100 m2-kénti alápincézetlen zöldfelület kialakítása esetén, vagy

- 150 m2-kénti, legalább 0, 5 m vastagságú földfeltöltésű tetőkert kialakítása esetén

0, 1-gyel növelhető, de a telekre vonatkozó szintterületi mutató mértéke legfeljebb 4, 5 lehet.

Az övezetbe sorolt területen belül I-XIII-R/100 jelű intézményi építési övezet határozható meg a KSZT-ben. A I-XIII-R/100 övezetbe sorolt telkeken az épület minden szintje 100%-osan építhető be:

- kulturális, oktatási, művelődési, kereskedelmi épület elhelyezése, illetve meglévő épület rendeltetésének e célra való megváltoztatása esetén  és

- ha közhasználat céljára átadásra kerül a földszinti terület legalább 20%-a, amely legalább 20 m-es szakaszon közvetlenül csatlakozik a közterülethez, és

- amelynek megvalósulását az erről szóló külön szerződés rögzíti.

Az övezet területén a parkolást legalább 75%-ban a terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani.

Az I-XIII-R/1 építési övezet kivételével az épületek földszinti és első emeleti beépítési mértéke elérheti a 100%-ot, mely szinteken kereskedelmi, vendéglátási, szolgáltatási, szórakoztatási, kulturális rendeltetési egység, közforgalmú iroda helyezhető el. A felső szintek beépítési mértéke – a már meglévő épületek utólagos udvarlefedésének kivételével – nem haladhatja meg a 80%-ot.  (6/2007.( II.7.))

Az önálló kereskedelmi létesítmény vagy kereskedelmi rendeltetési egységet tartalmazó épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a Lehel út mentén a 10. 000 m2-t. Az övezet egyéb területein 6000 m2-t meghaladó kereskedelmi célú bruttó szintterületű kereskedelemi rendeltetési egység nem létesíthető.

A területen a Lehel út mentén létesülő új épület elhelyezésénél, meglévő épület közterületről látható homlokzatának megváltoztatása esetén az utcakép egészére vonatkozó színezési és homlokzatkialakítási látványtervet kell készíteni saroktól sarokig.

Az övezet tömbjeinek területét határoló közterületeken pavilon - a vásározási időszakok ideiglenes pavilonjai kivételével  - nem létesíthető.

A I-XIII-R építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 23. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 23. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

Amennyiben az övezetben lévő telkeken megvalósuló épületben a szintterület 50%-át meghaladó mértékben lakások létesülnek, a szintterületi mutató 0,5 értékkel csökken. (32/2003.(VII.2.)

|  | (6/2007.(II.7.) (15/2010.(V.28.) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Az építési telek | az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | Beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| I-XIII-R | 800 | 18 | 80 | 4, 0 | 100 | 20 0*** | 16,0 | 22,0 |
| I-XIII-R/100 | 800 | 18 | 100 | 5, 0 | 100 | 0*** | 16,0 | 22,0 |
| I-XIII-R/1 | 1000 | 18 | 85/75* | 4,0 | 90** | 10*** | 16,0 | 22,0 |
| I-XIII-R/2 | 1000 | 18 | 90/80* | 4,5**** | 90***** | 10 | 16,0 | 25,0 |
| I-XIII-R/3 | 800 | 14 | 60 | 3,0 | 80 | 30 | 14,0 | 19,0 |
|  | a telektömb legnagyobb megengedett átlagos szintterületi mutatója |
|  |  | 4, 0 |  |
| * a nagyobb mérték csak a földszinten alkalmazható. ** 800 m2 alatti kialakult telekméret esetén ez az érték 100% lehet. *** 100%-os terepszint alatti beépítés esetén az érték 0 lehet. **** közhasználat céljára átadott terület esetén az érték 0,5-el növelhető. ***** Irodaház létesítése esetén az érték 100 % lehet. |

IZ-XIII

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNYTERÜLET

- Az övezet a szabadon álló intézmények elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületi fedettségű területe.

Az övezet egyes telkeinek beépítési paramétereit, az építés feltételeinek részletes szabályait KSZT-ben kell meghatározni a 24. sz. táblázat figyelembevételével.

Az övezet területén az 59. § (5) bekezdése szerinti épületek helyezhetők el, a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épületekkel. Az övezet területén

- üzemanyagtöltő állomás önállóan, vagy parkolóházban,

- 1000 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi célú építmény önállóan, vagy egyéb rendeltetésű épületen belül önálló rendeltetési egységként, valamint

- nagykereskedelmi rendeltetési egység

nem létesíthető.

Amennyiben az építési övezet területén e rendelet hatálybalépése előtt sportpálya volt, a sportfunkciót – szabad pályaként vagy építményben - a terület legalább 30%-án továbbra is biztosítani kell.

A telken belüli parkolás fásított felszíni parkolóban is biztosítható.

A IZ-XIII építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 24. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 24. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| IZ-XIII | 2000 | 30 | 35 | 2, 4 | 35 | 50 | 4, 5 | 25 |
| IZ-XIII-L | 2000 | 30 | 25 | 1,0 | 35 | 50 | 4,5 | 25 |

IZ-XIII-L (8/2003.(II.17.)

IZ-XIII-SP

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ SPORTINTÉZMÉNY TERÜLET

69/A. § (27/2006.(IX.11.)

(1)	Az övezet sport és szabadidő-eltöltés intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületi fedettségű területe.

(2)	Az övezet területén kizárólag sportlétesítmények helyezhetők el, a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épületekkel. A területen kivételesen legfeljebb 100 férőhelyes szállásfunkciójú épület építhető.

(3)	A kialakult sportolás céljára szolgáló telket megosztani nem lehet, telekalakítás csak a szükséges telekhatár-korrekciók érdekében történhet.

(4)	A telken belüli parkolás felszíni parkolóban is biztosítható.

(5)	Az IZ-XIII-SP építési övezet telkeinek:

a)	legkisebb kialakítható méreteit,

b)	a beépítés legnagyobb mértékét,

c)	a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d)	a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e)	a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f)	és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével a „24/A” jelű táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

24/A jelű táblázat

| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező zöldfelületi mértéke | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítés mértéke |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2/m2 | % | % | m |
| IZ-XIII-SP | 2000 | 30 | 10 | 2,4 | 35 | 50 | 4,5 | 12,0 |

## IZ-XIII-1

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ INTÉZMÉNY TERÜLET

69/B. § (27/2006.(IX.11.)

(1)	Az övezet szabadonálló intézmények elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületi fedettségű területe.

(2)	Az övezet területén az 59.§ (5) bekezdése szerinti épületek helyezhetők el, a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épületekkel. Az övezet területén

- üzemanyagtöltő állomás önállóan, vagy parkolóházban

- 1000 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi célú építmény önállóan, vagy egyéb rendeltetésű épületben önálló rendeltetési egységként, valamint

- nagykereskedelmi rendeltetési egység nem létesíthető.

(3)	A telken belüli parkolás fásított parkolóban is biztosítható.

(4)	Az IZ-XIII-1 építési övezet telkeinek

a)	legkisebb kialakítható méreteit,

b)	a beépítés legnagyobb mértékét,

c)	a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értéket,

d)	a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e)	a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f)	és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével a 24/B. számú táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

24/B. sz. táblázat

| Az építési övezet jele | Az építési telek | Az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező zöldfelületi mértéke | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési | szintterületi | terepszint alatti |  |  |  |
|  |  |  | mértéke | mutatója | beépítés mértéke |  | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2/m2 | % | % | m |
| IZ-XIII-1 | 2000 | 30 | 35 | 2,4 | 35 | 50 | 4,5 | 12,0 |

IZ-XIII-ST

STRANDFÜRDŐ TERÜLET

- Az övezet a strandolás és fürdőzés, szabadidő-eltöltés intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű terület.

Az övezet beépítési paraméterit KSZT-ben kell meghatározni a 25. sz. táblázat figyelembevételével.

Az övezet területén kizárólag a fürdőzést, strandolást, a szállásférőhelyek kivételével az idegenforgalmat és a sportolást szolgáló létesítmények helyezhetők el, a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épületekkel.

Ha a szükséges parkolóférőhely nem helyezhető el telken belül, akkor az más telken – a szolgalmi jog biztosítása mellett -, vagy a közterületen is biztosítható.

A IZ-XIII-ST építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 25. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 25. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

| az építési övezet jele | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| IZ-XIII-ST | 20. 000 | 200 | 25 | 0, 5 | 35 | 60 | 3, 0 | 16 |

IZ-XIII-ST/D

DAGÁLY FÜRDŐ TERÜLETE

70/A.§  (21/2009.(IX.11.)

- Az övezet a strandolás és fürdőzés, szabadidő-eltöltés intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű területe.

Az övezet területén kizárólag a fürdőzést, strandolást, az idegenforgalmat – beleértve a szállásférőhelyeket is - és a sportolást szolgáló létesítmények helyezhetők el, a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épületekkel.

Az övezet területén építményt elhelyezni szabadonálló beépítési mód szerint lehet.

A rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű várakozóhelyek maximum 10%-a helyezhető el felszíni parkolóban.

Az övezet telkeinek min. 7%-án szabad vízfelületet kell biztosítani.

Az építési övezetben a legkisebb kötelező zöldfelületi mértékbe kizárólag aláépítetlen, aktív talajkapcsolattal rendelkező növényzettel fedett területek számíthatók be.

A IZ-XIII-ST/D építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével – a 25/A. sz. táblázat határozza meg.”

| 25/A. sz. táblázat |
| --- |
|  | az építési telek | az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| IZ-XIII-ST/D | 20.000 | 150 | 25 | 0,5 1,0* | 35 | 60 | 3,0 | 16 |

*kizárólag gyógyszálló építése esetén

IZ-XIII-N

JELENTŐS ZÖLDFELÜLETŰ REKREÁCIÓS INTÉZMÉNYTERÜLET A NÉPSZIGETEN

- Az övezet elsősorban az idegenforgalom, a szabadidő-eltöltés, a sportolás intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű terület.

Az övezet területén az 59.§ (5) bekezdésében foglaltak közül:

- lakóépületet, vagy lakófunkciót tartalmazó épületet,

- önálló irodaházat ,

- nem az idegenforgalmat vagy a  rekreációt szolgáló közintézményt,

- kereskedelmi létesítményt a területet használók igényét kielégítő legfeljebb 1500 m2 bruttó szintterületű kereskedelmi épület kivételével

elhelyezni, ilyen célra meglévő épület funkcióját megváltoztatni nem lehet.

A kialakult sportolás céljára szolgáló telket megosztani csak idegenforgalmi vagy sportlétesítmény számára lehet.

Ha a szükséges parkolóférőhely nem helyezhető el telken belül, akkor az a közterületen is biztosítható.

A IZ-XIII-N építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 26. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 26. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| IZ-XIII-N | 3000 | 20 | 30 | 1, 5 | 35 | 50 | 5, 5 | 13 |

MUNKAHELYI TERÜLETEK

ÁLTALÁNOS ÖVEZETI ELŐÍRÁSAI

Előírások a beépítés módjára és a létesíthető funkciókra

- AZ M-XIII jelű építési övezetek:

- M – XIII-Ü	Üzemi jellegű munkahelyi terület

- M - XIII -ID	Intézménydomináns munkahelyi terület

- M - XIII -R	Rehabilitációs szabályozást igénylő munkahelyi terület

Az M-XIII övezetek területén telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni, bővíteni csak a területre vonatkozó KSZT alapján lehet.

Az M-XIII jelű építési övezetek területén a BVKSZ 46.§ (2)- (3) bekezdése szerinti építmények helyezhetők el, az ott meghatározott feltételek figyelembevételével.

Az M-XIII jelű építési övezetek területén:

- lakóépület,

- védőtávolságot igénylő ipari tevékenységű épület ill. építmény, telephely

nem helyezhető el.

A megengedett fő rendeltetésű épületeken belül a fő rendeltetést kiszolgáló helyiségeken, valamint a BVKSZ 46.§ (2)- (3) bekezdésben felsorolt funkciókörökön kívül önálló rendeltetési egységként:

- vendéglátási,

- kiskereskedelmi,

- irodai,

- szolgáltatási,

- kulturális, művelődési és  - az alapfokú oktatási létesítmények kivételével - oktatási célú,

- szórakoztatási,

- a gyermekintézmények kivételével egészségügyi

- kézműipari

- üzemanyagtöltő

funkciók is elhelyezhetők az övezeti előírások figyelembevételével.

Az M-XIII jelű építési övezetek területén az épületeket kiszolgáló vagy kiegészítő funkciójú önálló épületek is létesíthetők.

Az övezet területén meglévő lakóépület tetőtere lakásfunkció céljára beépíthető.

A telken belül a parkolás felszíni parkolóban, mélygarázsban, vagy az épületen belül oldandó meg.

Az M-XIII építési övezetek további előírásait a 73.§–75.§ -ok határozzák meg, melyek előírásait a KSZT szigoríthatja.

M-XIII-Ü

ÜZEMI JELLEGŰ MUNKAHELYI TERÜLET

- Az övezet területe jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú, keretes vagy szabadon álló beépítésű ipari és intézményi épületek elhelyezésére szolgál.

A szabadon állóan beépíthető telkek előkerti méretét a szomszédos beépítés függvényében kell meghatározni.

Ahol a meglévő beépítés lehetővé teszi, a hátsó telekhatárok mentén legalább 3 m szélességben zöldsávot kell kialakítani, és fasort kell ültetni. 1 ha-nál nagyobb telekméret esetén a zöldsáv szélessége legalább 10m.

Az övezet területén hulladék és melléktermék felvásárló telep, illetőleg raktár elhelyezhető a 39. §-ban foglaltak figyelembevételével.

Az M-XIII-Ü építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 27. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 27. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

| az építési övezet jele | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| M-XIII-Ü | 1500 | 30 | 50 60* | 2, 0 | 65 | 25 | 5, 5 | 16 |

*saroktelek esetén, ha KSZT lehetővé teszi (38/2003.(IX.22.)

M-XIII-ID

INTÉZMÉNYDOMINÁNS MUNKAHELYI TERÜLET

- Az övezet területe jellemzően zártsorú, hézagosan zártsorú, keretes vagy szabadon álló beépítésű üzemi és intézményi épületek elhelyezésére szolgál.

A meglévő ipari funkció korszerűsítése, az azzal kapcsolatos átalakítás megengedett, de az ipari tevékenység megváltozása esetén más környezetet zavaró ipari, üzemi tevékenység nem telepíthető.

Az ipari funkció megszüntetésével párhuzamos intézményi rendeltetésű funkcióváltás esetén a BVKSZ 46. § (3) bekezdése szerinti épületek is elhelyezhetők, és a terület beépítési mértéke és szintterületi mutatója a 28. sz. táblázat szerinti engedmény figyelembevételével növelhető.

A szabadonállóan beépíthető telkek előkerti méretét a szomszédos beépítés függvényében kell meghatározni a KSZT-ben.

Az övezet területén az építménymagasság értéke nem lehet kisebb, mint

- 21 m,  a Róbert Károly körút és a Váci útnak a Lehel tértől a Rákos patakig terjedő szakasza menti telkeken, illetve

18 m, a Váci útnak a Rákos patak és az északi kerülethatár közötti szakasza menti telkeken.

A Váci út menti telkek Váci úttal határos, az építési helyen kívül eső, nem beépíthető területein 20 férőhelynél nagyobb befogadó képességű felszíni parkoló nem létesíthető. A parkolót ez esetben is fásítottan kell kialakítani.

AZ M-XIII-ID építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 28. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 28. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| M-XIII-ID | 2000 | 30 | 45 | 2, 0 | 55 | 25 | 5, 5 | 16 |
| (3) bekezdés szerinti engedmény esetén | 1500 | 30 | 60 | 3, 0 | 65 | 20 | 5, 5 | 30* |
| *az építménymagasság mértéke a 4. számú melléklet szerinti területeken a 8. §-ban előírtak alapján magasház esetén növelhető. |

M-XIII-R

REHABILITÁCIÓS SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ MUNKAHELYI TERÜLET

- Az övezet  rehabilitációs szabályozást igénylő, átalakuló munkahelyi terület.

A KSZT-ben meghatározott telkeken a szintterületi mutató mértéke legfeljebb 2, 4 re  növelhető:

- amennyiben a meglévő ipari, üzemi tevékenységű épületek beépítési mértéke az övezetben megengedettnél nagyobb,

- amennyiben a meglévő ipari, üzemi tevékenység intézményi funkcióra változik,

- amennyiben a fejlesztés lehetővé teszi az előírt zöldfelület legalább 40%-ának egybefüggő kialakítását.

Az egyes telektömbökön belül az épületek, illetőleg épületrészek bontásával járó zöldfelület kialakítása során a telken a szintterületi mutató mértéke:

- 100 m2-kénti alápincézetlen zöldfelület kialakítása esetén, vagy

- 150 m2-kénti, legalább 0, 5 m vastagságú földfeltöltésű tetőkert kialakítása esetén

0, 1-gyel növelhető, de a telekre vonatkozó szintterületi mutató mértéke ez esetben is legfeljebb 2, 4 lehet.

Az önálló kereskedelmi létesítmény vagy kereskedelmi rendeltetési egységet tartalmazó épület kereskedelmi célú bruttó szintterülete nem haladhatja meg a 10. 000 m2-t.

Az M-XIII-R építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 29. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 29. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| M-XIII-R | 1000 | 18 | 50 | 2, 0 2, 4* | 65 | 10 | 5, 5 | 16 |
| * a (3)-(4) bekezdések szerinti engedmény esetén |

Ü-XIII

ÜDÜLŐTERÜLET

- Az övezet elsősorban üdülőházak, valamint az idegenforgalom, a szabadidő-eltöltés, a sportolás intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű terület.

Az övezet területén

- lakóépületet, vagy lakófunkciót tartalmazó épületet – a szolgálati lakás kivételével,

- önálló irodaházat

- nem az idegenforgalmat vagy a rekreációt szolgáló közintézményt

- kereskedelmi létesítményt, a területet használók igényét kielégítő legfeljebb 500 m2 bruttó szintterületű kereskedelmi épület kivételével

- üzemanyagtöltő állomást

elhelyezni, ilyen célra meglévő épület funkcióját megváltoztatni nem lehet.

Ha a szükséges parkolóférőhely nem helyezhető el telken belül, akkor az a közterületen is biztosítható.

Sportpálya kialakítása esetén az előírt legkisebb zöldfelület mértéke 20 %-al csökkenthető. A legkisebb zöldfelület számításába a vízmedencék vízfelületének fele beszámítható.

A 2. 000 m2-nél nagyobb területű telek esetén a beépítési mérték számításánál a telek többletterületének csak 50 %-a vehető figyelembe.

Új épület építésénél vagy meglévő épület bővítésénél az épület Dunával párhuzamos homlokzati hossza nem haladhatja meg a 20 m-t.

Az övezet területén csak átlátást biztosító áttört kerítés építhető - mind a közterület, mind a szomszédos telekingatlan felé.

A Ü-XIII építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 30. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 30. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| Ü-XIII | 2000 | 16 | 20 | 0, 6 | 25 | 60 | 4, 5 | 10, 5 |

K-SP - XIII

KÜLÖNLEGES, VÁROSI JELENTŐSÉGŰ SPORTTERÜLET

- Az övezet a sport és szabadidő-eltöltés intézményeinek elhelyezésére szolgáló jelentős zöldfelületű területe.

Az övezet beépítési paraméterit KSZT-ben kell meghatározni a 31. sz. táblázat figyelembevételével.

Az övezet területén kizárólag sportépítmények helyezhetők el, a hozzátartozó kiegészítő funkciójú egyéb épületekkel. A területen kivételesen legfeljebb 100 férőhelyes szállásfunkciójú épület építhető.

A kialakult sportolás céljára szolgáló telket megosztani nem lehet, telekalakítás csak a szükséges telekhatár-korrekciók érdekében történhet.

A telken belüli parkolás felszíni parkolóban is biztosítható.

A K-SP-XIII építési övezet telkeinek:

- legkisebb kialakítható méreteit,

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

- és a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét – a 33.§-ban és a 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével -

a 31. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT a 31. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

|  | az építési telek | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| az építési övezet jele | területe | szélessége | Be8építési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| K-SP-XIII | KSZT* | KSZT* | 30 | KSZT | 30 | 35 | KSZT | KSZT |
| *KSZT határozza meg |

K-SP-XIII/A

KÜLÖNLEGES, VÁROSI JELENTŐSÉGŰ SPORTTERÜLET

77/A § ( 23/2006.(VII.5.)

(1) Az építési övezet terület sporttelep.

(2) A területen szabadonálló beépítési mód előírásait kell alkalmazni.

(3) A K-SP-XIII/A építési övezet telkeinek:

a) legkisebb kialakítható méreteit,

b) a beépítés legnagyobb mértékét,

c) a megengedett legnagyobb szintterületi mutató értékét,

d) a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét,

e) a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét,

f) a telken építhető épület építménymagasságának előírt legkisebb és legnagyobb értékét a 33. §-ban és 4. számú mellékletben foglaltak figyelembevételével, a 31/A sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

| 31/A sz. táblázat |
| --- |
|  | Az építési telek | Az épület |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
| Az építési övezet jele | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| K-SP-XIII/A | 10000 | 15 | 30 | 1,5 | 65 | 35 | 3 | 16 40* |

* pálya megvilágítását szolgáló speciális építmények legnagyobb magassága

K-EÜ-XIII

KÜLÖNLEGES, JELENTŐS EGÉSZSÉGÜGYI LÉTESÍTMÉNYEK TERÜLETE

- Az övezet a különleges területek egészségügyi létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

- Az övezet területén a beépítés és a parkolás módját és a szabályozási határértékek mértékét a KSZT határozza meg.

- Az övezet területén építési telket, építési területet kialakítani és azokon új építményt elhelyezni, csak környezeti hatástanulmány alapján, KSZT szerint lehet, és kizárólag a (4) bekezdés szerinti létesítmények elhelyezése céljából.

- Az övezet területén kizárólag egészségügyi létesítmények, kórházak, szanatóriumok, szociális létesítmények, valamint azok rendeltetésének megfelelő kiegészítő, és kiszolgáló funkciójú épületek helyezhetők el.

- Az övezet területén a meglévő telket más felhasználás érdekében megosztani nem lehet, meglévő épület rendeltetését megváltoztatni a (4) bekezdésben fel nem sorolt rendeltetések céljára

- a létesítményt kiszolgáló kiskereskedelmi és vendéglátási egységek,

- a személyzet számára szolgáló szállásférőhelyek

kivételével nem lehet.

Az övezet területén a 30.§ szerinti melléképítményeken kívül:

- közműpótló műtárgy

- hulladéktartály-tároló,

- kirakatszekrény,

- napkollektor

is elhelyezhető.

KV-EN-XIII

ENERGIASZOLGÁLTATÁS KÜLÖNLEGES VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLETE

- Az övezet kizárólag az energiaszolgáltatás létesítményeinek elhelyezésére szolgál.

Az övezet területén csak KSZT alapján lehet telket alakítani, új épületet elhelyezni. A szabályozási határértékeket  KSZT-ben kell meghatározni.

Új létesítmény esetén környezeti hatástanulmány készítése kötelező.

Az energiaszolgáltatás létesítményein kívül csak a fő tevékenységhez szorosan kötődő illetve azt kiszolgáló:

- szolgálati lakás,

- iroda,

- raktár,

- járműtároló

helyezhető el.

KV-SZK-XIII

SZENNYVÍZKEZELÉS KÜLÖNLEGES VÁROSÜZEMELTETÉSI TERÜLETE

- Az övezet kizárólag a szennyvízkezelés mérnöki létesítményeinek és műtárgyainak elhelyezésére szolgál.

Az övezet területén csak KSZT alapján lehet telket alakítani, új épületet elhelyezni. A szabályozási határértékeket  KSZT-ben kell meghatározni.

Új szennyvízkezelő létesítmény esetén környezeti hatástanulmány készítése kötelező.

A fő tevékenység létesítményein kívül csak a fő tevékenységhez szorosan kötődő illetve azt kiszolgáló:

- szolgálati lakás,

- iroda,

- raktár,

- járműtároló

helyezhető el.

A védőtávolságot a szakhatóság eseti előírása alapján kell meghatározni.

Az előírt zöldfelület legalább 1/3-át egybefüggően kell kialakítani. A telekhatár mentén háromszintes növényállományt kell telepíteni legalább 10 m-es sávban.

KL-VA-XIII

VAsúti létesítmények elhelyezésére szolgáló terület

- Az övezetbe tartozik a Körvasút vasúti közlekedést szolgáló területe.

Az övezet területén telket, építési telket, építési területet kialakítani, épületet, építményt elhelyezni csak a KSZT előírásai alapján lehet.

Az övezet területén:

- lakóépületet, vagy lakást

- olyan épületet, illetőleg létesítményt, melynek környezetterhelési határértékei az övezet megengedett határértékeinél szigorúbbak,

- önálló intézményt

- kereskedelmi és vendéglátási létesítményt a (4) bekezdésben foglaltak kivételével,

- ipari létesítményt

- veszélyes hulladék tartós tárolását szolgáló raktárt

elhelyezni nem lehet.

Az övezet területén KSZT alapján a vasúti megálló és váró, az ezekhez kapcsolódó irányítási-, technológiai- és üzemi építmények, valamint az alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények mellett a tevékenységhez tartozó:

- raktárak,

- szolgálati intézmények,

- szolgálati szállásépületek,

- szolgálati irodák,

- vendéglátási és maximum 1000 m2 bruttó szintterületű kiskereskedelmi funkciót tartalmazó épületek,

- felszíni parkoló,

- mélygarázs, parkolólemez, parkolóház

helyezhetők el.

Új épület elhelyezése esetén a parkolás telken belül oldandó meg.

Az övezet területe – beleértve a vágányzónák területét is - a megfelelő űrszelvény biztosítása mellett tetővel, parkolólemezzel lefedhető, ha azt a KSZT lehetővé teszi.

Az övezet területén a megengedett legnagyobb vagy legkisebb szabályozási mutató értékét a KSZT-ben kell rögzíteni.

# KL-KT-XIII

KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ KÖZTERÜLETEK

- A terület kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál.

A területen a BVKSZ 51. § vonatkozó előírásain túlmenően jelen rendeletben a közterületeken megengedett építmények helyezhetők el a 14-16.§-ok előírásainak megfelelően.

Az övezetbe tartozó a)-o) pontokban meghatározott közterületszakaszokon, azok átépítésekor, területükön köztárgyak elhelyezésekor, növényzet telepítésekor  közterület-rendezési tervet kell készíteni, és biztosítani kell az egyes meghatározott szakaszokon elhelyezhető berendezési tárgyak és növényzet azonos jellegét. Az e célból meghatározott közterületszakaszok:

- az Újpesti rakpart

- Szent István körút és Dráva utca,

- Dráva utca és Rákos patak

közötti szakasza;

a Népfürdő utca

- Dózsa György út és Árpád híd,

- Árpád híd és Rákos patak

közötti szakasza;

a Váci út

- Nyugati tér és Lehel tér,

- Lehel tér és Dózsa György út,

- Dózsa György út és Róbert Károly körút,

- Róbert Károly körút és Rákos patak,

- Rákos patak és vasúti híd

közötti szakasza;

a Dózsa György út teljes szakaszán

Dráva utca teljes szakaszán

a Róbert Károly körút

- Duna és Váci út,

- Váci út Lehel út,

- Lehel út és vasút

közötti szakasza;

a Lehel út

- Lehel tér és Dózsa György út,

- Dózsa György út és Róbert Károly körút,

- Róbert Károly körút és Béke tér

közötti szakasza;

a Béke út

- Béke tér és Rákos patak,

- Rákos patak és vasúti híd

közötti szakasza;

a Reitter Ferenc utca

- Róbert Károly és Szegedi út,

- Béke tér és Rákos patak,

- Rákos patak és vasúti híd,

közötti szakasza;

a Papp Károly utca teljes szakaszán

a Röppentyú utca teljes szakaszán

a Göncöl utca teljes szakaszán

a Petneházy utca teljes szakaszán

a Gyöngyösi út

- Váci út és Göncöl utca ,

- Göncöl utca és Béke utca,

- Béke út és vasút

közötti szakasza;

a Szegedi út

- Papp Károly és Béke tér,

- Béke tér és vasút

közötti szakasza.

Az övezet területén önálló üzemanyagtöltő állomás illetőleg egyéb autós szolgáltató építmény nem létesíthető.

Az övezet területén a meglévő növényállomány fokozott figyelembevételével lehet csak a közlekedés és a közművek műtárgyait, jelzőberendezéseit, valamint a közlekedési táblákat elhelyezni.

Kiemelt figyelmet kell fordítani az övezet területén lévő a BVKSZ–ben védett fasorokra, azok folyamatos karbantartására és szükség esetén a fasor-rekonstrukciókra.

# KT-XIII

KIEMELT KÖZLEKEDÉSI CÉLÚ KERÜLETI KÖZTERÜLETEK

- A terület kizárólag a kerületi jelentőségű közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál.

A területen a BVKSZ 51. § vonatkozó előírásain túlmenően jelen rendeletben a közterületeken megengedett építmények helyezhetők el a 14-16.§-ok előírásainak megfelelően.

Az övezetbe tartozó egyes közterületen:

- a Dráva utca és a Róbert Károly körút közötti szakaszán,

a Róbert Károly körút és Rákos –patak közötti szakaszán,

a Rákos pataktól északra eső szakaszán,

azok átépítésekor, területükön köztárgyak elhelyezésekor, növényzet telepítésekor közterület-rendezési tervet kell készíteni és biztosítani kell az egyes meghatározott szakaszokon elhelyezhető berendezési tárgyak és növényzet azonos jellegét.

Az övezet területén önálló üzemanyagtöltő állomás illetőleg egyéb autós szolgáltató építmény nem létesíthető.

Az övezet területén a meglévő növényállomány fokozott figyelembevételével lehet csak a közlekedés és a közművek műtárgyait, jelzőberendezéseit, valamint a közlekedési táblákat elhelyezni.

KL-KÉ-XIII

KÖZLEKEDÉSSEL KAPCSOlATOS ÉPÍTMÉNYEK TERÜLETE

- A terület elsősorban a tömegközlekedés végállomásának elhelyezésére szolgál.

A területen a végállomás építményei  és a hozzátartozó parkolóterületek létesítményein kívül – beleértve a parkolóház, parkolólemez, mélygarázs építményeit is – a BVKSZ 51. §-ában rögzítettek szerinti:

- a közlekedést szolgáló információs és szolgálati irodák,

- szolgálati pihenők,

- várótermek és várakozó terek, pihenők,

- vendéglátási építmények,

- 500 m2-t nem meghaladó bruttó szintterületű kiskereskedelmi rendeletetési egységek

helyezhetők el.

A területen telket alakítani, új épületet elhelyezni, meglévőt alapterületében bővíteni csak KSZT alapján lehet.

Z-FK-XIII   FÁSÍTOTT KÖZTEREK   A Z-KK –XIII   KÖZKERTEK    ÉS   A   Z-KP-XIII   KÖZPARKOK

és a z-vp városi jelentőségű közparkok általános előírásai

- A területbe tartoznak a BVKSZ  Z keretövezetének Z-FK jelű a szilárd vagy szilárdított burkolattal ellátott, gyalogosközlekedési-, séta - és pihenőfunkciót szolgáló városi közterei, Z-KK jelű közkertjei, a Z-KP jelű közparkként kialakított területei, valamint a Z-VP jelű városi jelentőségű közparkterületek.

A kerület igazgatási területén a zöldterületek az FSZKT-ben területileg lehatárolt célzott területfelhasználási módjaik szerinti fásított közterek közül:

- Z-FK-XIII	fásított köztér

- Z-KK-XIII	közkert

- Z-KP-XIII	közpark

- Z-VP-XIII	városi jelentőségű Margitszigeti közpark.

Az övezetek területén közutat, gyalogutat, gépjárművárakozó-helyet létesíteni, valamint épületet, építményt – a kerület közterületein elhelyezhető köztárgyak kivételével - elhelyezni csak kertépítészeti munkarészt is tartalmazó KSZT alapján lehet.

Az Z keretövezet övezeteinek területén csak az övezetben meghatározott épületek, BVKSZ szerinti építmények helyezhetők el.

A közterületi parkolás a terepszint alatti mélygarázsban oldandó meg, melynek tetőfödémét tetőkertként kell kialakítani. Mélygarázs létesítésénél, a meglévő fák védelme érdekében a KSZT-ben előírható a bányászati módszerek alkalmazása.

Z-FK-XIII

FÁSÍTOTT KÖZTÉR

- Az övezet területén építményként illetőleg épületként KSZT alapján:

- a közlekedés terepszint alatti és feletti építményei,

- közterületi pavilon,

- terepszint alatti gyalogos aluljáró,

- terepszint alatti nyilvános illemhely,

- mélygarázs

létesíthető.

Az övezet területén elhelyezhető terepszint feletti építmény bruttó beépített alapterülete nem lehet nagyobb –az (1) bekezdés a) pont szerinti kivétellel - 20 m2-nél.

Az övezet területén közhasználat elől elzárt területet nem lehet kialakítani.

Az övezet területén a terepszint alatti építmények felső szintje – beleértve a talajtakarás vastagságát is – nem nyúlhat a környező csatlakozó járda vagy zöldfelületek fölé 0, 5 m-nél nagyobb mértékben.

A területen a környező épületekhez kapcsolódóan vendéglátó terasz üzemeltethető.

A köztárgyak elhelyezésének módját és feltételeit, valamint a burkolt felületek arányát, a zöldfelületek növényállományát kertészeti munkarészt is tartalmazó KSZT határozza meg.

A Z-FK-XIII övezet területén:

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a területen építhető építmény építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét

a 32. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 32. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

| az építési övezet jele | a terület | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| Z-FK-XIII | - | - | 2 | - | 85 | 15 | 3, 0 | 4, 5 |

Z-KK-XIII

KÖZKERTEK

- A Z-KK-XIII közkert területén játszókertet és pihenőkertet lehet létesíteni.

A kerület területén az övezetbe tartozó területeken további telket alakítani nem lehet.

Az övezet területén közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem lehet.

Az övezet területén az elhelyezhető építmény bruttó beépített alapterülete nem lehet nagyobb 100 m2-nél

Az övezet területén építményként illetőleg épületként KSZT alapján:

- a vendéglátás építményei illetőleg közterületi pavilonjai közül  - amennyiben ezt KSZT lehetővé teszi -, cukrászda, fagylaltozó ,

- terepszint alatti gyalogos aluljáró,

- nyilvános illemhely,

létesíthető.

A Z-KK-XIII övezet területén:

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a területen építhető építmény építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét

a 33. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 33. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

| az építési övezet jele | a terület | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| Z-KK-XIII | - | - | 1 | - | 20 | 50 | 3, 0 | 4, 5 |

Z-KP- XIII

KÖZPARKOK

- A Z-KP- XIII közpark területén játszókertet, sportkertet és pihenőkertet lehet létesíteni

A kerület területén az övezetbe tartozó területeken további telket alakítani nem lehet.

Az övezet területén közhasználat elől elzárt területet kialakítani nem lehet.

Az övezet területén az elhelyezhető építmény bruttó beépített alapterülete – a testedzést szolgáló építmények kivételével – nem lehet nagyobb 100m2-nél  (13/2006.(V.29.)

Az övezet területén terepszint alatti építmény legfeljebb a terület 20 %-án létesíthető.

Az övezet területén építményként illetőleg épületként KSZT alapján:

- a vendéglátás építményei illetőleg közterületi pavilonjai közül  - amennyiben ezt KSZT lehetővé teszi - cukrászda, fagylaltozó, újságos,

- terepszint alatti gyalogos aluljáró,

- nyilvános illemhely,

- legalább 2, 5 m-es talajtakarású - bolygatatlan földréteg megtartásával - tetőkerti kialakítással mélygarázs

létesíthető.

A Z-KP- XIII övezet területén:

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a területen építhető építmény építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 34. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 34. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

| az építési övezet jele | a terület | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| Z-KP-XIII | KSZT* | 80 | 2 | 0, 015 | 20 | 75 | 3, 0 | 6, 0 |

* KSZT határozza meg

Z-VP- XIII

VÁROSI JELENTŐSÉGŰ MARGIT-SZIGETI KÖZPARK

- A Z-VP-XIII közpark területén játszókertet, sportkertet és pihenőkertet lehet létesíteni

A kerület területén az övezetbe tartozó területeken további telket alakítani nem lehet.

Az övezet területén közhasználat elől elzárt területet kialakítani csak KSZT alapján lehet, melynek nagysága nem haladhatja meg a sziget teljes közpark területének 20%-át.

Az övezet területén az elhelyezhető építmény bruttó beépített alapterülete nem lehet nagyobb 300 m2-nél, meglévő építmény alapterülete ennél nagyobb mértékűre nem bővíthető.

Az övezet területén önálló terepszint alatti építmény nem létesíthető.

Az övezet területén építményként illetőleg épületként KSZT alapján a BVKSZ-ben megengedett épületek és építmények helyezhetők el.

A Z-VP- XIII övezet területén:

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a területen építhető építmény építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 35. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 35. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

| Az építési övezet jele | a terület | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| Z-VP-XIII | KSZT | 200 | 1 | 0, 015 | 0 | 75 | 4, 5 | 6, 0 |

*KSZT határozza meg

E-TG-XIII

ERDŐTERÜLET

- Az övezet területe a Duna partjának beerdősült területe.

Az övezet területén

- vendéglátó épület,

- a szabadidő eltöltés, pihenés, testedzés építményei,

- az ismeretterjesztés építményei,

- a terület fenntartásához szükséges építmények

- közlekedési építmények,

- távvezetékek

helyezhetők el.

Az övezet területén a BVKSZ 53. § (5) bekezdésében foglaltak közül

- a turizmust szolgáló építmények,

- menedékház

- az erdőterületek fenntartásához szükséges szolgálati lakóépületek,

- biztonsági okból szükséges őrházak

nem helyezhetők el.

A kerület területén az övezetbe tartozó területeken további telket alakítani nem lehet. Az övezet területén az elhelyezhető építmény bruttó beépített alapterülete nem lehet nagyobb 300 m2-nél, meglévő építmény alapterülete ennél nagyobb mértékűre nem bővíthető.

Az övezet területén önálló terepszint alatti építmény nem létesíthető.

A E-TG-XIII övezet területén:

- a beépítés legnagyobb mértékét,

- a terepszint alatti beépítés megengedett legnagyobb mértékét

- a kötelezően előírt legkisebb zöldfelület mértékét

- és a területen építhető építmény építménymagasságának előírt legkisebb vagy legnagyobb értékét a 36. sz. táblázat alkalmazásával kell meghatározni.

A KSZT az 36. számú táblázat határértékeit szigoríthatja, ha a kialakult állapot, illetőleg a városkép kedvezőbb kialakítása, vagy egyéb műszaki szempontok azt indokolttá teszik.

| az építési övezet jele | a terület | az épület |
| --- | --- | --- |
|  | legkisebb kialakítható | legnagyobb megengedett | legkisebb kötelező | legkisebb kötelező | legnagyobb megengedett |
|  | területe | szélessége | beépítési mértéke | szintterületi mutatója | terepszint alatti beépítési mértéke | zöldfelületi mértéke | építménymagassága |
|  | m2 | m | % | m2 /m2 | % | % | m |
| E-TG-XIII | - | - | 3 | 0, 05 | 0 | 90 | 3, 0 | 6, 0 |

*KSZT határozza meg

ÁTMENETI ÉS VEGYES RENDELKEZÉSEK

- A rendelet 4. számú mellékletében meghatározott területeken magasépület elhelyezése csak a BVKSZ vonatkozó rendelkezésének módosítása után, az abban meghatározottak figyelembevételével lehetséges.

A helyi parkolási rendelet megalkotásáig az OTÉK szerinti értékeket kell figyelembe venni.

ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

- E rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Képviselőtestületének az üzemanyagtöltő állomások elhelyezésének átmeneti szabályairól szóló 20/1999. (V.17.) Ö.K. számú, a reklámhordozók elhelyezésének építési szabályozásáról szóló 9/1998.(III.27.) Ö.K. számú, valamint a helyi építés átmeneti szabályairól szóló 30/1998. (XII.17.) Ö.K. számú, valamint a hulladék- és melléktermék felvásárlói telep, raktár létesítésének feltételeiről szóló 19/1999. (IV. 15.) ÖK. rendeletek hatályukat vesztik.

E rendelet hatálybalépése előtt a zajhatárértékekre alapulóan kiadott engedélyeket 2003. december 31-ig felül kell vizsgálni.

A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése után indított építési ügyekben kell alkalmazni.

| dr. Tóth József polgármester | dr. Sinka József jegyző |
| --- | --- |

#### MELLÉKLETEK

- számú melléklet

FOGALOMMAGYARÁZAT

- számú melléklet

ÖVEZETI TERVLAP (ld. külön térképen)

3.a  VÉDELMI TÉRKÉP

3.b  KORLÁTOZÁSI TÉRKÉP (ld. külön térképen)

- számú melléklet

ÉPÍTMÉNYMAGASSÁGI MEGKÖTÉSEK (ld. külön térképen)

- számú melléklet

KSZT JÓVÁHAGYÁSÁIG VÁLTOZTATÁSI TILALOM ELRENDELÉSÉNEK LEHETSÉGES TERÜLETEI  (ld. külön térképen)

- számú melléklet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT INGATLANOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE

- számú melléklet KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK

7.a számú melléklet szabályozási tervlapok

7.b számú melléklet kiegészítő előírások

FÜGGELÉK

- számú függelék

A HATÁLYBAN LÉVŐ KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK JEGYZÉKE

(lista + ld. külön térképen)

- számú függelék

###### ORSZÁGOS EGYEDI VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK JEGYZÉKE

- számú függelék

54/1993. (1994.II.1.) Főv. Kgy. Rendeletben védetté nyilvánított épületek és épületegyüttesek jegyzéke

1. számú melléklet

| FOGALOMMAGYARÁZAT |
| --- |
| átlagos szintterületi mutató | A telektömbre vonatkozó átlagos szintterületi mutatószám, mely a telektömb egyes telkeinek szintterületi mutató átlagát jelenti. |
| áttört felületű fényreklám: | Olyan betűkből vagy márkajelzésből álló fényreklám, mely nem rendelkezik tömör összefüggő, megszakítás nélküli sík felületű háttérrel, vagy tartószerkezettel. |
| cégtábla | A tevékenység helyén a cég jelképét, nevét, az ott folytatott tevékenységre utaló feliratot, ábrázolást tartalmazó tábla. |
| cégér | Valamely tevékenységet szimbolizáló, a tevékenység helyét képező ingatlanon elhelyezett tárgy. |
| csatlakozó párkánymagasság | A szomszédos épület párkánymagassága a két épület csatlakozásánál, melynek meghatározó mérete vízszintes irányban legalább 3 m. |
| gyógyszálló | Az a kereskedelmi szálláshely, amely vendégei számára főként természetes gyógytényező alkalmazásával saját gyógyászati részlegen önálló, vagy más gyógyintézet, kiegészítő szolgáltatásainak bevonásával, orvosi ellenőrzés mellett terápiás lehetőséget biztosít |
| jelentősebb átépítés | Több foghíjjal, vagy több bonthatónak ítélt vagy kötelezően bontásra kijelölt épülettel rendelkező terület átépítése. |
| homlokzatmagasság: | a homlokzatsík és a tető metszésvonala (lapostető esetén az attikafal felső éle), illetve a homlokzati sík és a járdatővonal (rendezett terepszint) metszése között függőlegesen mért távolság (27/2006.(IX.11) |
| kertépítészeti engedélyezési terv tartalma | A kertrendezési tervnek legalább 1: 200-as léptékű tervrajzon tartalmaznia kell: a burkolatok, lépcsők, támfalak és egyéb kerti létesítmények – pergola, filagória (kerti pavilon), medence, kerti tó – tervezett helyét, javasolt anyagát és a burkolatok mintametszetét, a minimálisan kiültetésre kerülő növények helyét, a cserjefoltok magasságának (magas, középmagas, alacsony talajtakaró) megkülönböztetésével, ezek darabszámát, az ültetésre javasolt fajok megnevezésével, valamint a műszaki leírást. |
| korlátozott földszinti funkció | A rendelet vagy KSZT a BVKSZ-ben kapott felhatalmazás alapján meghatározhatja a földszinteken elhelyezhető funkciók, rendeltetési egységek körét. |
| magasföldszintes épület | Melynek a járdaszinthez képest első építményszintje legalább 0, 7 m-rel magasabban van, mint a járdaszint. |
| molinó felület | Az épületek, vagy közterületeken lévő oszlopok között kifeszített textil vagy műanyag reklámhordozó. |
| önálló üzemanyagtöltő állomás | Üzemanyagtöltő állomás, mely nem kapcsolódik más építményhez, épülethez – az üzemanyagtöltő állomást igénybevevőket szolgáló kiskereskedelmi, illetve vendéglátó-ipari egység, fizetőhely, töltőkutak feletti tető kivételével – illetve nem más rendeltetésű épületben vagy annak földszintjén helyezkedik el. |
| épületen belüli üzemanyagtöltő állomás | Olyan üzemanyagtöltő állomás, mely más rendeltetésű épületben, vagy annak földszintjén helyezkedik el oly módon, hogy a töltőkút állásokat, a kereskedelmi, szolgáltató- vendéglátó- fizető helyiségeket az épület homlokzati kontúrján belül helyezik el. |
| önkormányzati tervtanács | Jogszabályban meghatározott, az önkormányzati főépítész által működtetett szakmai fórum. |
| parkolózár | Közterületen a kizárólagos parkoló-használat céljából elhelyezett, a talajhoz rögzített, zárral ellátott berendezés, mely a parkoló használatát más számára megakadályozza. |
| reklámhordozó | Minden olyan vizuális vagy audiovizuális tárgy, eszköz, illetve berendezés, amelynek felületén, vagy amelynek működése közben reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információ jelennek meg. |
| reklámtábla | Olyan tömör sík felülettel rendelkező, talajhoz, építményhez rögzített, illetve kihelyezett tárgy, szerkezet, melynek felületén reklámnak vagy hirdetésnek minősülő információ jelenik meg. |
| rehabilitációs szabályozást igénylő terület | Speciális, a kialakult állapotokat figyelembe vevő KSZT, mely értékvédelmi munkarészekkel is kiegészül, és a részletes építési előírásokat tekintve a kialakult állapotnak, vagy az elérendő célnak megfelelően speciálisan, engedményekkel is kiegészülve szabályoz. |
| vendéglátó terasz | Épület földszintjén található vendéglátási egységhez tartozó, közterületen kialakított fogyasztótér. |
| vendéglátó teraszok árnyékoló berendezései | A vendéglátó teraszt lefedő árnyékolószerkezet, jellemzően vászon és fémszerkezetből. |

6. számú melléklet

A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ELŐVÁSÁRLÁSI JOGGAL ÉRINTETT INGATLANOK ÉS TERÜLETEK JEGYZÉKE

| Ingatlan helye | Helyrajzi száma | Az elővásárlási jog elrendelésének célja | Vonatkozó szabályozás |
| --- | --- | --- | --- |
| Róbert K. krt. 80-84 | 27403/10 | egészségügyi fejlesztés | nincs KSZT |
| Szegedi út 35.-39. | 27.299 | közhasznú épület létesítése | TRT / XIII. / 49. 33/2003.(VII.2.) önkormányzati rendelet |
| Béke u. 1-3. | 26293 | közcélú rendeltetés biztosítása | TRT / XIII. / 45. 25/2003.(VI.2.) önkormányzati rendelet |
| Népsziget | 25992/1 | szabályozási terv végrehajtása | TRT / XIII / 5 23/2000.(IX.18.) önkormányzati rendelet |
| Népsziget | 25992/2 | erdő | TRT / XIII / 5. 23/2000.(IX.18.) önkormányzati rendelet |
| Róbert K. krt. 86. | 27360 | parkolóház, vagy közintézmény | TRT / XIII / 48. 24/2003.(VI.2.) önkormányzati rendelet |
| Thurzó utca 16-18. | 25456 | parkolóház, vagy közintézmény | nincs KSZT |
| Thurzó utca 15. | 25420 | parkolóház, vagy közintézmény | nincs KSZT |
| Mosoly utca 29. | 26085/194 | közintézmény | nincs KSZT |
| Róbert Károly krt. 43. | 27829/81 | közintézmény | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26018/1 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26018/2 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26019/9 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26084/3 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26085/57 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26547/2 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26548/3 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26548/4 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26553/5 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26553/6 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26553/7 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26553/8 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26795/3 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26795/4 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26795/5 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26795/6 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26795/7 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26795/8 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26796/3 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Dugonics utca | 26796/5 | közcélú rendeltetés biztosítása | nincs KSZT |
| Pannónia utca 40. | 25261/12 | közművelődési intézmény | nincs KSZT |
| Teve utca | 27815/7 | közpark | KSZT készítés folyamatban |
| Névtelen utca | 25776/27 | parképítés | nincs KSZT |
| Névtelen utca | 25776/32 | parképítés | nincs KSZT |

7. számú melléklet

KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK

7.a számú melléklet szabályozási tervlapok

| Tervlap száma | Tervezési terület | Tervtári szám |
| --- | --- | --- |
| 7.a. 1. | Béke utca – Fáy utca – Hajdú utca – Forgách utca – Röppentyű utca – Tahi utca | TRT/XIII./70 |
| 7 a. 2. | Reitter Ferenc utca – Országbíró utca – Szent László utca – Ambrus utca | TRT/XIII./71 |
| 7.a. 3. | Újpalotai út – Göncöl utca – 26.085 hrsz.-u közterület | TRT/XIII./72 |
| 7.a. 4. | Tűzér utca – Dózsa György út – Angyalföldi út – Klapka utca | TRT/XIII./73 |
| 7.a. 5. | Váci út - MÁV iparvágány - Balzsam utca - Újpalotai út - Szekszárdi utca | TRT/XIII./74 |
| 7.a. 6. | Lehel utca - Dózsa György út - Szabolcs utca - Lőportár utca | TRT/XIII./75 |
| 7.a. 7. | Esztergomi út – Árbóc utca – Visegrádi utca – Süllő utca | TRT/XIII./76 |
| 7.a. 8. | Teve utca – Róbert Károly krt. - Váci út – Petneházy utca- | Nem lépett hatályba |
| 7.a. 9. | Dózsa György út – Tűzér utca – Taksony utca – Kassák Lajos utca | TRT/XIII./77. |
| 7.a. 10. | Lehel utca – Hun utca – Csata utca – Mohács utca | TRT/XIII./78. |
| 7.a. 11. | Váci út – Révész utca - Visegrádi utca - Véső utca | TRT/XIII./79. |
| 7.a. 12. | Madarász utca - Szekszárdi utca –Tomori utca – Berettyó utca | TRT/XIII./80. |
| 7.a. 13. | Béke út – Tahi utca - Jász utca - Zsinór utca | TRT/XIII./81. |
| 7.a. 14. | Váci út – Meder utca – Duna folyam – északi összekötő vasúti híd | TRT/XIII./82. |
| 7.a. 15. | Reitter Ferenc utca – Frangepán utca – Szent László út – Petneházy utca | TRT/XIII./83. |
| 7.a. 16. | Váci út – Apály utca – Angyalföldi út – Dunyov utca | TRT/XIII./84. |
| 7.a. 17. | Pozsonyi út – Ipoly utca – Kárpát utca – Victor Hugo utca | TRT/XIII./85. |
| 7.a. 18. | Béke utca – Országbíró utca – Üteg utca – Petneházy utca | TRT/XIII./86. |
| 7.a. 19. | Dagály Fürdő területe (Népfürdő utca – (25833) hrsz. – Árpád híd – Duna – Rákos-patak) | TRT/XIII./87. |
| 7.a. 20. | Esztergomi út – Róbert Károly körút – Népfürdő utca – Róbert Károly körút – Dagály utca | TRT/XIII./88. |
| 7.a. 21. | Újpalotai út – Berettyó utca – Tomori utca – Szekszárdi utca | TRT/XIII./89. |
| 7.a. 22. | Reitter Ferenc utca – Szegedi út – Jász utca – Országbíró utca | TRT/XIII./90. |
| 7.a. 23. | Váci út – Huba utca – Angyalföldi út – Dózsa György út | TRT/XIII./91. |

7.b számú melléklet kiegészítő előírások (23/2006.(VII.5.)

7.b.1.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület, Béke utca - Fáy utca - Hajdú utca - Forgách utca - Röppentyű utca - Tahi utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez. (23/2006.(VII.5.)

A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

1. Az építési övezetek területére vonatkozó kiegészítő előírások

1.1 L2-XIII-SZ jelű építési övezetére vonatkozó kiegészítő előírások

1.1.1 A területen parkolóház nem helyezhető el.

1.1.2 Épület földszintjének közterület felöli oldalán legfeljebb 200 m2 bruttó szintterületű kereskedelmi rendeltetésű egység helyezhető el, önálló rendeltetési egységként kialakított kereskedelemi funkciójú épület nem létesíthető.

1.1.3 KL-KT jelű övezetű közterületre néző homlokzat földszintjén lakás nem létesíthető.

1.1.4 Terepszint alatti építmény a szabályozási terven jelölt építési helyen belül a vonatkozó egyéb jogszabályokat is figyelembe véve létesíthető.

1.1.5 Épület legmagasabb pontja 22 m lehet.

1.1.6 Telekhatáron legfeljebb 40 cm magas tömör lábazati rész felett legalább 75%-ban átlátható felületű, legfeljebb 2 m magas kerítés létesíthető.

1.1.7 Behajtó csak a Röppentyű és a Rozsnyai utcáról létesíthető.

1.1.8 A szükséges parkolók 90%-át mélygarázsban kell kialakítani.

1.2 L2-XIII-R/A jelű építési övezetére vonatkozó kiegészítő előírások

1.2.1 A területen parkolóház nem létesíthető.

1.2.2 Épület földszintjén legfeljebb 200 m2 bruttó szintterületű kereskedelmi funkció létesíthető, önálló rendeltetési egységként kialakított kereskedelmi funkciójú épület nem létesíthető.

1.2.3 KL-KT jelű övezetű közterületre néző homlokzat földszintjén lakás nem létesíthető.

1.2.4 Terepszint alatti építmény a szabályozási terven jelölt építési helyen belül a vonatkozó egyéb jogszabályokat is figyelembe véve létesíthető.

1.2.5 Épület legmagasabb pontja 17 m lehet.

1.2.6 A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal hosszának legalább 60%-án épülethomlokzatot kell kialakítani.

1.2.7 Építési vonalon kialakított homlokzat felületének legfeljebb 30%-án építményrész a terepszinttől mért 3,0 méter felett, legfeljebb 1,5 méterrel nyúlhat közterület fölé, illetve a Rozsnyai utca felöli építési vonalon kívülre.

1.3 L7-XIII-1/R jelű építési övezetére vonatkozó kiegészítő előírások

1.3.1 A területen szabadonálló beépítési mód előírásait kell alkalmazni.

1.3.2 A területen csak lakásfunkció létesíthető.

1.3.3 Meglévő épület tetőterének beépítése során új önálló lakás nem alakítható ki.

1.3.4 Parkoló mélygarázsban létesíthető (felszíni parkoló a meglévő épületek bővítése esetén nem létesíthető).

1.3.5 A telek jelenlegi zöldfelülete nem csökkenthető.

1.3.6 A meglévő épületek felújítása során mindegyiken azonos anyagú tetőhéjazatot és homlokzat-burkolatokat, valamint azonos típusú és anyagú nyílászárókat kell alkalmazni.

1.4 I-XIII-V/Z jelű építési övezetére vonatkozó kiegészítő előírások

1.4.1 Épület földszintjének közterületre néző részein legalább 50%-ban közforgalmú helyiségeket kell kialakítani.

1.4.2 Lakás csak emeleti szinten létesíthető, a Béke utca irányába nem tájolható.

1.4.3 Fő rendeltetést kiszolgáló funkciójú épületek a területen nem helyezhetők el.

1.4.4 Meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal hosszának legalább 50%-án kell épülethomlokzatot  egy síkban kialakítani. (10/2010.(III.22.)

1.4.5 Épület legmagasabb pontja 25 m lehet.

1.4.6 A parkolást legalább 80%-ban terepszint alatt, épületben vagy parkolóházban kell biztosítani. (10/2010.(III.22.)

1.4.7 A mélygarázsok sport- és tömegrendezvények idején közhasználatra való biztosítása érdekében a terepszint alatti garázsok építésére a szabályozási tervlapon „terepszint alatti építési határvonal”-lal kijelölt teljes terület igénybe vehető. (10/2010.(III.22.)

1.4.8 Felsőbb épületszintekről látható tetőfelületek legalább 60%-án tetőkertet kell létesíteni.

1.4.9 A területen kerítés nem létesíthető.

1.4.10 Az egyes épületek legfeljebb 20,0 m szélességű, gyalogos átközlekedésre alkalmas építményekkel összeköthetők a közterület, vagy közhasználatú terület felett. (10/2010.(III.22.)

1.4.11  A szabályozási tervlapon szereplő, közhasználat céljára átadandó területre vonatkozó településrendezési szerződés megkötése az építési engedélyezés feltétele.

1.4.12. Kizárólag lakossági szolgáltatást nyújtó rendeltetés és az épület teljes hosszában kiépített gyalogos passzázs közhasználat céljára történő biztosítása esetén a földszinti beépítés a szabályozási tervlapon építési helyként meghatározott teljes területet igénybe veheti. (10/2010.(III.22.)

1.5 I-XIII-V/SZ jelű építési övezetére vonatkozó kiegészítő előírások

1.5.1 Épület földszintjének közterületre néző részein legalább 50%-ban közforgalmú helyiségeket kell kialakítani.

1.5.2 Lakás csak emeleti szinten létesíthető, a Béke utca irányába nem tájolható.

1.5.3 Fő rendeltetést kiszolgáló funkciójú épületek a területen nem helyezhetők el.

1.5.4 Meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal hosszának legalább 50%-án kell épülethomlokzatot egy síkban kialakítani. (10/2010.(III.22.)

1.5.5 Épület legmagasabb pontja 25 m lehet.

1.5.6 A mélygarázsok sport- és tömegrendezvények idején közhasználatra való biztosítása érdekében a terepszint alatti garázsok építésére a szabályozási tervlapon „terepszint alatti építési határvonal”-lal kijelölt teljes terület igénybe vehető. (10/2010.(III.22.)

1.5.7 A parkolók legalább 80%-át terepszint alatt, épületben vagy parkolóházban kell kialakítani. (10/2010.(III.22.)

1.5.8 Felsőbb épületszintekről látható tetőfelületek legalább 60%-án tetőkertet kell létesíteni.

1.5.9 A területen kerítés nem létesíthető.

1.5.10 A szabályozási tervlapon szereplő, közhasználat céljára átadandó területre vonatkozó településrendezési szerződés megkötése az építési engedélyezés feltétele.

1.5.11 Az egyes épületek legfeljebb 20,0 m szélességű, gyalogos átközlekedésre alkalmas építményekkel összeköthetők közterület, vagy közhasználatú terület felett. (10/2010.(III.22.)

1.5.12 Kizárólag lakossági szolgáltatást nyújtó rendeltetés és az épület teljes hosszában kiépített gyalogos passzázs közhasználat céljára történő biztosítása esetén a földszinti beépítés a szabályozási tervlapon építési helyként meghatározott teljes területet igénybe veheti. (10/2010.(III.22.)

1.6 K-SP-XIII/A jelű építési övezetére vonatkozó kiegészítő előírások

1.6.1 A szükséges parkolók legalább 50%-át mélygarázsban kell kialakítani

1.6.2 A létesítményeket az építési hely egészére kidolgozott javaslat alapján kell tervezni.

2. Beépítésre nem szánt területek övezeteire vonatkozó kiegészítő előírások

2.1 KL-KT-XIII jelű övezetére vonatkozó előírások

2.1.1 Behajtó a Béke utcáról nem létesíthető

2.1.2 Óriásplakát nem helyezhető el.

2.1.3 Pavilon, építmény – autóbuszmegálló, villamosmegálló védőtetőjének kivételével – nem helyezhető el.

2.2 Z-KK-XIII jelű övezetére vonatkozó előírások

2.2.1 A területen épület nem létesíthető

2.2.2 Reklámhordozó nem helyezhető el.

3. Keretövezetbe nem sorolt közterületre vonatkozó előírás

3.1 A sporttelep és a Béke utca menti intézményi övezetű tömb épületei a közterület felett legfeljebb két helyen, legfeljebb 15,0 m szélességű, egy szint magasságú, gyalogos átközlekedésre alkalmas építményekkel összeköthetők.

3.2 A sporttelep és a Béke utca menti intézményi övezetű tömb közötti közterületen a közút, a terepszint alatti építmény elhelyezésére szolgáló építési helyen belül, a közúti űrszelvény biztosításával mélyvezetésben, fedetten is kialakítható, itt csak közlekedési építmények létesíthetők.

3.3 Építmény és reklámhordozó szerkezet – hirdetőoszlop kivételével – nem helyezhető el.

3.4 A Hajdú utcában a parkolóhelyeket gyeprács burkolattal kell kialakítani, minden negyedik parkolóhely után egy fa telepítendő.

4. Közlekedés

4.1 Közutak besorolása hálózati szerepük szerint:

| Közterület neve | Hálózati szerepe |
| --- | --- |
| Béke utca | II. rendű főút |
| Röppentyű utca | Gyűjtő út |
| Hajdú utca (Fáy utca és Rozsnyai utca közötti szakasza) | Kiszolgáló út |
| Rozsnyai utca | Kiszolgáló út |
| Forgách utca | Kiszolgáló út |
| Fáy utca | Kiszolgáló út |
| Hajdú utca (Rozsnyai utca és Rákos patak közötti szakasza) | Gyalogút |
| Tervezett utca | Kiszolgáló út |

4.2 Új beépítések esetén a parkolást a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő módon és mennyiségben kell biztosítani.

4.3 Az I-XIII-V/SZ és az I-XIII-V/Z övezetű területen tervezett beépítések közúti ingatlan kiszolgálása közvetlenül a Béke utcáról nem biztosítható.

4.4 Az I-XIII-V/SZ és az I-XIII-V/Z övezetű területen tervezett beruházások részeként kell kiépíteni a tervezett kiszolgáló utat és annak Béke utcai jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontját.

4.5 A VASAS SC sporttelep átépítése során, a beruházás részeként fejleszteni kell a Béke utca - Fáy utca, valamint a Béke utca – Frangepán utca jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontját.

5. Zöldfelületek

5.1 A Szabályozási terven jelölt Hajdú, Rozsnyai, Röppentyű, Forgách utcai fasorok megtartandók.

5.2 A Hajdú utcában a parkolók kialakítása során a meglévő fasor fáit figyelembe kell venni, a parkoló-állásokat úgy kell kialakítani, hogy a fák megmaradjanak.

5.3 A Vasas sporttelep területén az építési engedélyezési tervhez szaktervező által készített fakivágási és favédelmi terv csatolandó.

5.4 A 26085/104 hrsz.-ú telken jelölt megtartandó növényállomány területén fát kivágni csak növény-egészségügyi, vagy élet- és balesetvédelmi okból lehet.

5.5 A Szabályozási terven jelölt helyeken a közműépítmények figyelembevételével fasorok telepítendők. (A Fáy utcában fasortelepítés csak az utca átépülése után lehetséges)

5.6 Fasortelepítésnél, -kiegészítésnél várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, "útsorfa" minőségű fák ültetendők min. 8-8 méter távolságban. Az ültetéssel egy időben öntözés lehetőségéről gondoskodni szükséges.

5.7 A Béke utca mentén cserjés fasori sáv alakítandó ki a várostűrő fajokból.

6. Környezetvédelem

6.1 A területen talaj- és talajvízszennyezést okozó tevékenység nem folytatható.

6.2 A területen hulladékot elhelyezni, lerakni tilos.

6.3 A terület az 1. számú, „Budapest és agglomerációja” légszennyezettségi zónába tartozik.

6.4 A magas zajszint miatt passzív akusztikai védelemmel szükséges ellátni a Béke utca menti új épületeket.

7.b/2.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Újpalotai út-Göncöl utca-(26085/136) Hrsz-ú közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez. (27/2006.(IX.11)

I. A szabályozási tervlap szabályozási elemei:

A KVSZ 7.a/2. a számú melléklet szerinti szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a)	építési vonal,

b)	meghatározott eltérésekkel alkalmazott építési vonal,

c)	építési helye,

d)	övezeti mutatók,

e)	építési övezet, övezet határa,

f)	szint alatti építési helye,

g)	megtartandó fa, fasor,

h)	megtartandó zöldfelület,

i)	tervezett fa, fasor,

j)	védelemre javasolt értékes fa, fasor,

k)	parkosított köztér,

l)	kerékpárút,

m)	tervezési terület határa.

II. A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

A szabályozási tervlapon lehatárolt IZ-XIII-SP jelű építési övezet területén fő funkció a sportfunkció.

A szabályozási tervlapon lehatárolt IZ-XIII-1 jelű építési övezet területén fő funkció az intézményfunkció.

1.	A beépítésre és az épületekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések.

1.1.	A szabályzási tervlapon meghatározott terület telkein a fő funkció több épületben is elhelyezhető.

1.2.	Új beépítés esetén tűzfal csak telekhatár mentén létesíthető.

1.3.	Új beépítés esetén a meglévő tűzfalak felületének legalább 50%-án épülettel kell csatlakozni.

2.	Az építési övezetek területére vonatkozó kiegészítő előírások

Telket alakítani az építési övezetben meghatározott paraméterek figyelembevételével, valamint a telekalakítás általános szabályainak megfelelően lehet.

3.	Közlekedés

3.1.	Útvonalak hálózati szerepnek megfelelő tervezési osztályba sorolása (Út 2-1.201.2004 Útügyi műszaki előírásainak megfelelően).

| Közterület neve | Útkategória | Tervezési osztály |
| --- | --- | --- |
| Göncöl utca | gyűjtőút | B. V. c. B. |
| Újpalotai út | kiszolgáló út | B VI. d.B. |
| (26085/136) hrsz-ú közterület | kiszolgáló út | B. VI. d. D. |

    - Az előírt gépkocsi tárolást a földszinten és/vagy szint alatt, mélygarázsokban kell megvalósítani.

4.	Közművek

4.1.	A 120 kv-os magasfeszültségű távvezeték védőtávolságán belül a villamosmű biztonsági övezetéről szóló 122/2004.(X.15.) GKM rendeletben foglalt tilalmak és korlátozások betartandók.

5.	Zöldfelületek

5.1.	A sporttelep telkén 50%-os zöldfelületi arányt kell betartani. A zöldfelületek 60%-át aktív talajfelületen intenzív növényzettel kell biztosítani. A sportpályák, játszótér felülete (műfüves pálya , kavics, homok)  50%-ban számítható be a zöldfelületi arányba, amennyiben vízáteresztő szerkezettel készül.

5.2.	A sporttelep kerítése mellett -ahol van szabad talajfelület-  háromszintes növényzetet kell telepíteni.

6.	Környezetvédelem

A sporttelep kerítését úgy kell zajvédő kerítésként megépíteni, hogy a közúti közlekedésből származó zajterhelés a határértékre csökkenjen a sportpálya területén.

7.	Értékvédelem

A területen tervezett földmunkákat csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet elvégezni.

7.b/3.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Tüzér utca – Dózsa György út – Angyalföldi út – Klapka utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez. (28/2006.(IX.11.)

I.

A szabályozási tervlap szabályozási elemei:

A KVSZ 7a/.3 a számú melléklet szerinti szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a)	építési vonal,

b)	meghatározott eltérésekkel alkalmazott építési vonal,

c)	építési helye,

d)	övezeti mutatók,

e)	építési övezet, övezet határa,

f)	szint alatti építési helye,

g)	megtartandó fa, fasor,

h)	megtartandó zöldfelület,

i)	tervezett fa, fasor,

j)	védelemre javasolt értékes fa, fasor,

k)	parkosított köztér,

l)	kerékpárút,

m)	tervezési terület határa.

II.

A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

A szabályozási tervlapon lehatárolt L2-XIII-R; L2/A-XIII-R; L7-XIII-1/A jelű építési övezetek területén fő funkció a lakófunkció.

2.	A beépítésre és az épületekre vonatkozó kiegészítő rendelkezések.

2.1.	A szabályzási tervlapon meghatározott terület telkein a fő funkció több épületben is elhelyezhető.

2.2.	A területen az építési vonal megegyezik a telek közterületi határával, kivéve, ahol a Szabályozási Terv másként rendelkezik.

2.3.	A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonaltól legfeljebb 5,0 m-rel hátrahúzott homlokzat építhető, de a meglévő épületek homlokzati síkjában minimum 3,0 m széles homlokzati sávval kell csatlakozni.

2.4.	Parkolóházat csak a KL-KT-XIII övezet mentén lehet elhelyezni az I-XIII-Vz építési övezet területén oly módon, hogy a parkolóház ki/behajtója a keretövezetbe nem sorolt közterület felől legyen.

2.5.	Új beépítés esetén új tűzfal csak telekhatár mentén létesíthető.

2.6.	Új beépítés esetén a meglévő tűzfalak felületének legalább 50%-án épülettel kell csatlakozni.

2.7.	Új beépítés esetén, amennyiben a szomszédos épületre emeletráépítést, vagy új épület elhelyezését tesz lehetővé a Szabályozási Terv, úgy a párkánymagassággal a szomszédos épület tervezett magassági értékéhez kell igazodni max. 0,50 m-es eltéréssel.

2.8.	Meglévő zártsorú – zártudvaros beépítés esetén emeletráépítés csak az épületet közterület felé eső részében a közterülettel párhuzamosan engedhető meg az 1:1-es közterületi légtérarányok figyelembevételével, udvari szárny emeletráépítése csak meglévő tűzfalak takarása esetén engedhető meg.

2.9.	16,0 méter széles, vagy annál keskenyebb szabályozási szélességgel rendelkező utcákban új épületek homlokzati síkjai a felsőbb szinteken sem térhetnek el a közterület irányába, kivéve az eresz, a párkány, erkély vagy loggia maximum 0,50 m-es benyúlását.

2.10.	A Szabályozási Tervlapon megtartásra javasolt magastetős épületekhez magastetővel kell csatlakozni a tető hajlásszögéhez és ereszkiüléséhez igazodva, egyébként a lapostető is megengedett. Egyéb esetben a tető hajlásszöge nem haladhatja meg a 45˚-ot.

2.11.	Új vagy meglévő magastető tetőtérbeépítése esetén a tetőtérben csak egy szintben és csak a fő funkcióhoz tartozó helyiségek alakíthatók ki. Tetőtérben önálló lakás nem alakítható ki.

2.12.	Új lakóépületben az épület bruttó szintterületének legalább 70-nel való osztásából adódó egész számú lakásszám alakítandó ki. (10/2010.(III.22.)

2.13.	Egy épületben a lakások 20%-a lehet 35 m2 nettó alapterületnél kisebb.

2.14.	Az épület gerincének, illetve az épület legmagasabb pontja 22 m lehet. Ez alól kivétel a kémények, szellőzők, antennák.

2.15.	A jellemzően vakolatarchitektúrájú épületek felújításakor az épületek tagozatai, épületdíszei, nyílászárókat keretező elemei eredeti formájukban helyreállítandók, megtartandók.

2.16.	Új beépítés esetén legfeljebb két pinceszint építhető.

2.17.	Az épületek földszintjén csak egy garázskapuval rendelkező teremgarázs is létesíthető.

2.18.	Tömbön belül a kerítést úgy kell kialakítani, hogy a maximum 50 cm magas tömör lábazat feletti rész legalább 75%-a áttört legyen és legfeljebb 1,5 m magas lehet.

3.	Az építési övezetek területére vonatkozó kiegészítő előírások

3.1.	L2-XIII-R jelű építési övezet területére vonatkozó kiegészítő előírások

3.1.1.	Az építési övezet területén a legkisebb kötelező zöldfelületi mérték 100%-os terepszint alatti beépítés esetén 2,0 m-es földtakarással biztosítandó.

3.1.2.	Az építési övezet területén a Csángó utca, Huba utca, Rózsafa utca mindkét oldalán a homlokzatmagasság legfeljebb 15,0 m lehet, a közterületen kialakult légtérarányok megtartandók.

3.2.	I-XIII-Vsz jelű építési övezetre vonatkozó kiegészítő előírások

3.2.1.	Az építési övezet területén az épület 3-ik szintjétől megengedett a lakófunkció.

3.2.2.	Az építés övezetben lévő telkeken megvalósuló épületben a szintterület legfeljebb 50%-át meg nem haladó mértékben létesülhet lakás.

4.	Közlekedés

4.1.	Útvonalak hálózati szerepnek megfelelő tervezési osztályba sorolása (Út 2-1.201.2004 Útügyi műszaki előírásainak megfelelően).

| Közterület neve | Útkategória | Tervezési osztály |
| --- | --- | --- |
| Dózsa György út | II. rendű főút | B.IV.b.C. |
| Kassák Lajos utca | Gyűjtőút | B.V.c.C. |
| Klapka utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Pattantyús utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Csángó utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Huba utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Botond utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Angyalföldi út | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Rózsafa utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Tüzér utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő utak tervezési osztályát a közút kezelője a KSZT módosítása nélkül megváltoztathatja. |

4.2.	A Pattantyús utcában közvetlen gépjármű ingatlan kiszolgálás számára kapubehajtó vagy útcsatlakozás akkor létesíthető, tartható meg, ha az adott építési telek más közterülettel nem határos.

4.3.	Új beépítés esetén felszíni parkoló nem létesíthető.

5.	Közművek

5.1.	Az új transzformátorokat épületben kell elhelyezni, amelyek közterületről közvetlenül szállító járművel megközelíthető, 15-18 m2 alapterületű, 3 méter belmagasságú helyiséget kell biztosítani.

5.2.	Önálló antennatartó szerkezet (torony) a területen nem helyezhető el.

6.	Zöldfelületek

6.1.	A tervezési területen a meglévő fák és fasorok a gyengébb állagú faegyedek lecserélésével megtartandók, illetve a fasorok a domináns fafajjal kiegészítendők.

6.2.	A Csángó utca Angyalföldi út és Kassák Lajos utca közti szakaszán, a Rózsafa utca nyugati oldalán és a Dózsa György út szabályozási tervlapon feltüntetett szakaszán fasor telepítendő.

6.3.	Fasortelepítésnél, -kiegészítésnél várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, "útsorfa" minőségű fák ültetendők min. 8-8 méter távolságban. Az ültetéssel egy időben öntözés lehetőségéről gondoskodni szükséges.

6.4.	A szabályozási tervlapon védelemre javasolt értékes faként feltüntetett fák esetében, a fák törzsétől számított 3 méteres sugarú körön belül földmunka nem végezhető, és kivágásuk, csak szakértő által megállapított súlyos éle. és balesetveszélyt okozó esetekben engedélyezhető.

6.5.	A 27868 hrsz.-ú és a 27887 hrsz.-ú telken álló, a szabályozási tervlapon megjelölt platánfákat, önkormányzati rendelettel helyi védelem alá kell helyezni.

6.6.	A telkek beépítetlen területén, minden teljes 150 m2 után egy lombos fa telepítendő, abban az esetben, ha az udvar legkisebb szélessége 12 méter.

6.7.	Az építési engedély részeként, szaktervező által kidolgozott kertépítészeti munkarészt is be kell nyújtani, amelyben a belső udvarokon az udvarok alaprajzi formájának és adottságainak figyelembevételével a zöldfelületek kialakítására, javaslatot kell tenni.

6.8.	A forgalomcsillapított utcák felületét, a gyalogosövezet kiemelt területeit egységes díszburkolattal és utcabútorokkal kell ellátni, egységes kiviteli terv szerint.

6.9.	A Kassák Lajos utca mentén, a Huba utca keleti végétől a Botond utca keleti végéig tartó háromszög alakú téren a parkolást meg kell szüntetni és parkosított köztérként kell kialakítani.

A szabályozási tervlapon feltüntetett parkosított köztér minimum 20%-át zöldfelületként kell kialakítani.

6.10.	A parkosított köztér kialakításnál az építési engedély részeként, szaktervező által kidolgozott kertépítészeti munkarészt is csatolni kell.

7.	Környezetvédelem

7.1.	A Dózsa György út és a Kassák Lajos utca irányába néző lakóépületek zajérzékeny homlokzatait passzív akusztikai védelemmel kell ellátni. Az építési engedély részeként erre vonatkozó vizsgálatokat és javaslatokat tartalmazó munkarészt is be kell nyújtani.

7.2.	Terepszint alatti építmények mentén a talajvíz szabad áramlását műszaki eszközökkel biztosítani kell.

7.3.	A mélygarázs elszívott levegőjét csak kéményszinten lehet a külső légtérbe vezetni.

8.	Értékvédelem

A területen tervezett földmunkákat (bontás, magas és mélyépítés, közművesítés) csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet elvégezni.

9.	Polgári védelmi létesítmények

Polgári védelmi építmény található (óvóhely) a 27937 hrsz.-ú telken (Kassák Lajos utca 57.). Amennyiben a telken található építmény vagy kiegészítő műtárgyai az esetleges bontások, átalakítások, felújítások, egyéb munkák során érintetté válnak, a polgári védelmi szakhatóságtól az engedélyezési eljárás során a hozzájárulást be kell szerezni.

7.b/4. számú melléklete

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület, Reitter Ferenc utca – Országbíró utca – Szent László út – Ambrus utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez. (29/2006.(IX.11.)

# A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

1.	Az építési övezetek területére vonatkozó kiegészítő előírások

1.1	Az I-XIII-V/Z/A jelű építési övezetre vonatkozó kiegészítő előírások:

1.1.1	Az övezetben a jelenleg meglevő raktározási funkció megtartható.

1.1.2	Új épület építése esetén - a terven „B”, bontandó megjelölésű - az építési hely határán túlnyúló építményeket, építményrészeket legkésőbb a használatbavételig le kell bontani.

1.1.3	Meglevő épület átalakítása, fejlesztése esetén az 1.1.2 bekezdés szerinti építmények, építményrészek nem fejleszthetők, szintterületük nem növelhető.

1.1.4	A kötelező építési vonalon, ill. földszinti beépítési vonalon álló épület középső szakasza hátraléptetett homlokzattal is megvalósítható. Ennek hossza nem lehet nagyobb a homlokzathossz 1/3-nál és legfeljebb 20-20 m lehet.

1.1.5	Meglevő épülethez történő csatlakozás esetén, amennyiben ezen épület a legkisebb előírt ill. legnagyobb megengedett építménymagasságnak megfelel, a csatlakozó homlokzatmagasságtól való legnagyobb eltérés mértéke +/- 1,50 m lehet.

Amennyiben a meglevő épület építménymagassága /homlokzatmagassága/ nem éri el a legkisebb előírt ill. meghaladja a legnagyobb megengedett értéket, és fenti csatlakozási eltérés az övezetben előírt építménymagasság mellett nem biztosítható, úgy a csatlakozó építménymagasság meghatározására előzetesen elvi építési engedély készítendő.

1.1.6	A Reitter Ferenc utcai telekhatártól számított 25 m-es védőtávolságon belül új lakóépület nem létesíthető. Egyéb rendeltetésű főépületben szolgálati lakás kialakítható.

1.2	Az L2-XIII-V jelű építési övezetre vonatkozó kiegészítő előírások

1.2.1	Új épület építése esetén - a terven „B”, bontandó megjelölésű - az építési hely határán túlnyúló építményeket, építményrészeket legkésőbb a használatbavételig le kell bontani.

1.2.2	Meglevő épület átalakítása, fejlesztése esetén az 1.2.1 bekezdés szerinti építmények, építményrészek nem fejleszthetők, szintterülete nem növelhető.

1.2.3	A kötelező építési vonalon, ill. földszinti beépítési vonalon álló épület középső szakasza hátraléptetett homlokzattal is megvalósítható. Ennek hossza nem lehet nagyobb a homlokzathossz 1/3-nál és legfeljebb 20-20 m lehet.

1.2.4	A szomszédos telkek közötti homlokzati illeszkedést a KVSZ 33.§-ában szereplő előírások szerint kell biztosítani. Meglevő épülethez történő csatlakozás esetén, amennyiben ezen épület a legkisebb előírt ill. legnagyobb megengedett építménymagasságnak megfelel, a csatlakozó homlokzatmagasságtól való legnagyobb eltérés mértéke +/- 1,50 m lehet.

Amennyiben a meglevő épület építménymagassága /homlokzatmagassága/ nem éri el a legkisebb előírt ill. meghaladja a legnagyobb megengedett értéket, és fenti csatlakozási eltérés az övezetben előírt építménymagasság mellett nem biztosítható, úgy a csatlakozó építménymagasság meghatározására előzetesen elvi építési engedély készítendő.

1.2.5	A terv területén a Szent László út 52 sz. alatt található polgári védelmi létesítmény. Ha az építmény vagy annak kiegészítő műtárgyai az esetleges bontások, átalakítások, felújítások, egyéb munkák során érintetté válnak, a polgári védelmi szakhatóságot külön engedélyezési eljárás során meg kell keresni.

2.	Örökségvédelem

A szabályozási terv területén földmunkákat (bontás, magas- és mélyépítés, közművesítés) csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet végezni.

3.	Közlekedés

3.1	A terület egyes telkein új építmény építése, illetve a meglévő építmények bővítése esetén az építmény rendeltetésszerű használatához az OTÉK, a BVKSZ és a KVSZ-ben előírt mennyiségű és fajtájú járművek telken belüli elhelyezhetőségének igazolását az építési engedély kérelemhez kell csatolni.

Az egyes építmények használatba vételének feltétele az igazolásban szereplő járműtároló építmények illetve rakodóhelyek megvalósulásának igazolása.

3.2	A közutak szabályozási szélességei a következők:

Reitter Ferenc utca:	25,0 m

Országbíró utca:	 15,0 m

Szent László út 	 15,0 m

Ambrus utca:	 15,0 m

4.	Zöldfelületek

4.1	A területet határoló utcák fasorai megtartandók, a hiányzó fák pótlandók. Telepítés során várostűrő, a fasort jellemző meglévő faállománnyal azonos fajtájú, I. osztályú sorfák telepítendők.

4.2	Az építési telkeken előírt zöldfelületeken 80 m2-ként 1-1 lombhullató díszfa telepítése kötelező.

5.	Környezetvédelem

5.1.	Terepszint alatti létesítmények csak a talajvíz áramlását lehetővé tevő műszaki rendszerek építésével valósíthatók meg.

5.2	A terület a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomerációba tartozik. Új levegőszennyező források telepítése előtt a környezetvédelmi hatóságtól kibocsátási határértéket kell megkérni.

5.3.	A határoló utakra néző lakóépületek utcai homlokzatán a beltéri zajhatárértékek betarthatóságát biztosító passzív zajvédelem eszközei alkalmazandók.

6.	Közmű létesítmények

6.1	 Az ivóvízhálózaton a középmagas épületek ellátására az épület homlokzata előtt, egyéb esetben a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni.

6.2.	A terv területén a gépjárművek közlekedésére és parkolására szolgáló burkolatokon összefolyó csapadékvizeket csak olaj-iszapfogó műtárgyon keresztül szabad a befogadóba juttatni.

6.3.	Új távközlési, hírközlési, vagy telekommunikációs hálózatok vezetékei csak földkábeles kivitelben építhetők.

7. b. / 5.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület, Váci út - MÁV iparvágány - Balzsam utca - Újpalotai út - Szekszárdi utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez( 5 /2007. (II. 20.) Ö.K. rendelet)

I. A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei

1. A KVSZ 7. a. / 5. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a) építési övezet és határa,

b) szabályozási vonal, szabályozási szélesség,

c) kötelező megszüntető jel,

d) építési hely terepszint felett is beépíthető része

e) építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része

f) építési hely telekalakításhoz kötött feltétellel (szabályozási tervlap előírása szerint)

g) új épület elhelyezése esetén bontandó épület,

h) meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal - I,

i) meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal - II,

j) épületbontás esetén kötelező építési vonal

k) terepszint alatt nem beépíthető zöldsáv meghatározott arányú zöldfelülettel,

l) kialakítandó zöldfelület meghatározott arányú beépítéssel,

m) megtartandó / ültetendő fasor, parkolófásítás,

n) Ék.: kialakítandó / kialakítható épületköz (szabályozási tervlap előírása szerint),

o) Éh.: építészeti hangsúly helye,

p) Ém.: építménymagasság (KVSZ 4. sz. melléklete szerint) külön meghatározott legnagyobb értéke,

q) meghatározott minimális – maximális méretek, arányok,

r) szabályozási terv területi hatálya.

2. A KVSZ 7. a. / 5. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap más jogszabályban meghatározott, kötelező szabályozási elemei:

a) 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete (szakági jogszabály),

b) Váci út BVKSZ-ben városképi szempontból kiemelt útvonal

c) Váci út –- MÁV iparvágány - Madarász utca – Szekszárdi utca kerületi városkép szempontjából kiemelt terület.

3. A KVSZ 7. a. / 5. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap nem kötelező (irányadó) szabályozási elemei:

a) irányadó telekhatár,

b) meglévő épület (megtartható vagy bontható),

c) javasolt megszüntetése,

d) javasolt magasság.

II. A Szabályozási Terv kiegészítő rendelkezései

4. Értelmező rendelkezések:

4.1. Az építési hely terepszint felett is beépíthető területrészén: pinceszint, mélygarázs és a beépítésbe beszámító épületrészek, felmenő épületszerkezetek helyezhetők el.

4.2. Az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető területrészén: csak a beépítés mértékébe be nem számító pinceszinti, valamint terepszint alatti építmények és a hozzátartozó műtárgyak (rámpa, lépcső, támfal, mellvéd stb.) létesíthetők.

4.3. Építési hely telekalakításhoz kötött feltétellel: az építési hely terepszint felett csak a szabályozási tervlapon szereplő feltétel szerint építhető be.

4.4. Zártsorú beépítési mód egyéb előírásai: Az épületek a telekhatáron zártsorúan csatlakoznak egymáshoz, kivéve, ahol a szabályozási terv kötelező épületközt határoz meg, vagy ahol épületköz kialakítását lehetővé teszi.

4.5. Épületköz: Az építési helyen belül a szabályozási tervlapon jelölt szakaszon - az ott rögzített minimális szélességgel - épületköz alakítandó ki.

Az épületközre néző homlokzatokat tűzfalasan kialakítani nem lehet.

Amennyiben az épületköz két telekre esik, úgy az épületköz szélességének legalább 6,0 m-es sávja az egyik telekre essen. Az épületközre néző homlokzatok közötti legkisebb (telepítési) távolságot a szabályozási tervlap külön rögzíti.

4.6. Meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal – I.: Az épület homlokzati síkja az építési vonalon legyen a szabályozási tervlapon meghatározott szakaszon, melytől a megadott szakasz legfeljebb 1/3 hosszán, kizárólag a II. emeleti szint felett lehet eltérni. Meglévő épületcsatlakozásnál – a csatlakozástól mért 3,0 m-es sávon belül – a homlokzatsík nem térhet el.

4.7. A meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal -II: Az épület homlokzati síkja az adott vonaltól ± 5,0 m-rel térhet el.

4.8. Terepszint alatt nem beépíthető zöldsáv meghatározott arányú zöldfelülettel: A zöldsávként jelölt területet legalább 50 %-ban zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. A zöldsáv lehatárolt területén a zöldfelületen kívül csak sportpálya, gyalogosfelület létesíthető, felszíni parkoló legfeljebb annak 30%-án alakítható ki.

A lehatároláson belül a teljesértékű, alá nem épített zöldfelület legalább 35% legyen.

4.9. Kialakítandó zöldfelület meghatározott arányú beépítéssel: a lehatárolás legfeljebb területének 10%-án építhető be terepszint felett, és legfeljebb 25%-ában a terepszint alatt, a terület további részén zöldfelület, gyalogosfelület, sportpálya létesíthető.

5. A közterületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

5.1. Az KT-XIII övezetbe tartozó új gyűjtőút kialakítandó közterületének legkisebb szabályozási szélessége:

5.1.1. a volt iparvágány helyén a Váci út és az Újpalotai út között kiépítendő gyűjtőút szélessége 22,0 m,

5.1.2 a Tesco jelenlegi parkoló behajtójától nyugatra 38 m.

A meglévő kialakult közterületek szabályozási szélessége változatlan.

5.2. Az 5.1.1. pont szerinti gyűjtőút keresztmetszeti kialakítása:

5.2.1. 2x1 sávos gyűjtőút (szükség esetén kanyarodósávval),

5.2.2. kétoldali zöldsávval, fasortelepítéssel,

5.2.3. egyoldali járdával.

A gyűjtőút a jelenlegi vasúti töltés koronamagasságában épül ki az Újpalotai és a Tomori utca között. A Tomori utca és a Váci út között az út egyenleges lejtéssel valósítandó meg a jelenlegi töltés visszabontásával úgy, hogy a Váci úti csomópontja a Váci út jelenlegi magasságához csatlakozzon. A szabályozási tervlapon rögzített magasságok irányadóak.

5.3. A már kialakult Szekszárdi utcai közterületi fasort kötelezően meg kell tartani, és fenntartásukról gondoskodni kell, szükség szerint a fasor-rekonstrukciót el kell végezni.

5.4. Az új út kialakításakor a terepmunkák befejezését követően az előfásítást el kell végezni.

6. A telekalakítások előírásai

Az M-XIII-ID, az M-XIII-Ü és az L2/A-XIII övezet területe legfeljebb 6-6 telekre osztható tömbönként.

7. Az M-XIII-ID és az M-XIII-Ü építési övezetbe sorolt területre vonatkozó egyéb rendelkezések

7.1. A meglévő épületek rendeltetése változatlanul megtartható és felújításuk lehetséges, de bővíteni csak a szabályozási tervlapon kötelező bontással nem érintett épületeket lehet.

7.2. A tömbre csak egységes beépítési koncepció alapján lehet a telkek kialakítását, és azokon a beépítést meghatározni.

7.3. A területen az új gyűjtőúttal határos telken új épületre vonatkozó építési engedély kiadásának feltétele - a Váci út menti tömb kivételével - legalább a Váci út és a telket tartalmazó tömb előtti szakaszon a vonatkozó útépítési engedélyezési eljárás megindítása, a használatbavételi engedély feltétele a gyűjtőút megvalósítása.

7.4. A 26035/7 hrsz telken a megengedett beépítési mérték 55 %, amennyiben a telken önálló ipari funkció nem működik és nem létesül. A szintterületi mutató KVSZ szerinti engedménye nem alkalmazható.

7.5. Az épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 30 m-t, a gyűjtőút  mellett jelölt építészeti hangsúly-képzés helyének kivételével, ahol az legfeljebb 36 m lehet, maximum 30 m-es legfelső padlószint kialakítással.

7.6. Új épületek elhelyezésénél az új gyűjtőút út felőli épületek földszinti belmagassága legalább 4,0 m. A földszint és első emeletszint egy épületszint képét mutassa.

7.7. A területen a parkolást:

7.7.1. legalább 50 %-ban terepszint alatt, földszinti vagy I. emeleti teremgarázsban vagy parkolóházban,

7.7.2.legfeljebb 30 %-ban felszíni parkolóban kell biztosítani.

Egy telektömbön belül a parkolás közös parkolóházban is megoldható.

Közös parkolóház létesítése esetén, azt, az  érintett telken 2 éven belül meg kell valósítani. Ez a kötelezettség azon épület beruházásának megkezdésétől számít, amelynek parkolási igényét, vagy annak egy részét a parkolóház biztosítja.

7.8. Mélygarázs a telek határán összeépíthető, és egy közös lehajtóval is megközelíthető a tűzvédelmi szakhatóságok előírásainak figyelembevételével.

7.9. A létesítendő teljes értékű zöldfelület és a tetőkerti zöldfelület együttesen legalább 30%, melynek:

7.9.1. legalább 2/3-a teljes értékű - alá nem épített - zöldfelület, vagy teljes érékűen beszámítható, legalább 2 m talajtakarású tetőkerti zöldfelület, és

7.9.2. legfeljebb 1/3-a - minimum 0,5 m talajtakarású - tetőkerti zöldfelület.

A Váci út –Madarász utca közötti tömb oktatási intézményének zöldfelülete - területbővítés hiányában – 20%.

7.10. A terv szerinti zöldsávokban az egységes kertészeti terv alapján az előfásítást a beruházás megkezdésekor el kell végezni.

7.11. A Tomori és Újpalotai út közötti tömbben új behajtó csak az új gyűjtő út felől alakítható ki.

7.12. Az újpesti alállomásba vezető 120 kV-os távvezeték biztonsági távolsága betartandó a szabályozási terv az alatta be nem építhető sávot külön rögzíti. A sávban épület csak akkor létesíthető, ha a távvezeték kiváltása megtörtént.

8. Örökségvédelem

A terület régészeti érdekű terület, a földmunka – a vasúti töltés elbontási földmunkái kivételével - csak régészeti szakfelügyelet mellett végezhető.

7.b./ 6.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Lehel utca - Dózsa György út - Szabolcs utca - Lőportár utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez (6/2007. (II. 20.) Ö.K. rendelet)

I. A szabályozási tervlap szabályozási elemei:

A KVSZ 7.a./6. számú melléklet szerinti szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a) tervezett szabályozási vonal

b) közhasználat céljára átadandó terület

c) biztosítandó gyalogos kapcsolat

d) kötelező megszüntetés

e) övezet jele, építési övezet jele és paraméterei

f) építési hely

g) építési hely kizárólag térszín alatt

h) építési vonal

i) meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal

j) kötelező tűzfalas csatlakozás

k) maximális párkánymagasság

l) bontandó épület / épületrész

m) megtartandó fa

n) telepítendő fasor

o) tervezési terület határa

II. A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

1. Beépítésre vonatkozó előírások

1.1. A területen új épületet elhelyezni csak a szabályozási tervlapon jelölt tervezett szabályozási vonalak alapján történő telekrendezést követően lehet. A közút céljára leválasztott telekrészek a meglévő közterületi telkekhez csatolandók.

1.2. A szabályozási tervlapon jelölt építési helyen kívül található meglévő épületeken csak állagmegóvási munkálatok végezhetők.

1.3. A már kialakult 800 m2-nél kisebb telkeknél a terepszint alatti beépítés a 100%-ot is elérheti.

1.4. Kötelező építési vonal 100%-án épülethomlokzatnak kell állnia.

1.5. A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal max. 50%-án az épület homlokvonala max. 5,0 m-rel a telek belseje felé hátrahúzható.

1.6. Szomszédos telek felé új takaratlan tűzfal a szabályozási tervlapon jelölt helyek (kötelező tűzfalas csatlakozás) kivételével nem építhető.

Új beépítés esetén az építési helyen belüli meglévő tűzfalak hosszának legalább 70%-ához épülettel kell csatlakozni.

1.7. Telekegyesítés esetén a megszűnő telekhatáron jelölt kötelező tűzfalas csatlakozást nem kell figyelembe venni. Továbbá a megszűnő telekhatáron áthaladó kötelező udvar (a szabályozási tervlapon építési hely kizárólag térszín alatt c. jelölés) helye, ill. alakja is változtatható, a szabályozási tervlapon jelölt alapterületi méretek megtartása mellett.

1.8. A (28137) hrsz.-ú és ennek folytatásaként tervezett közterület esetében a szabályozási tervlapon meghatározott maximális párkánymagassági méret a közterületi határon alkalmazandó. Amennyiben a beépítés hátralép a telek belseje felé, úgy a párkánymagasság növelhető a hátralépés méretének megfelelő értékben, de legfeljebb az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értékéig.

1.9. A Lehel utca és a Dózsa György út mentén kialakuló lakások padlószintje a járdaszinttől mérve min. 8,5 m kell legyen.

1.10. A területen új épület elhelyezésénél a megmaradó épületek lakószobáinak napfény általi megvilágítását biztosítani kell.

2. A közhasználat céljára átadandó területekre vonatkozó előírások

2.1. Közhasználat céljára átadandó területen a gyalogos átközlekedés időbeni korlátozás nélkül biztosítandó.

2.2. A Dózsa György út és a tömbbelsőt feltáró út között időbeni korlátozás nélkül, min. 15 m szélességben gyalogos kapcsolat biztosítandó, amely a II. emeleti szinttől felülépíthető.

3. Közlekedés

3.1. A Lehel utcáról és a Dózsa György útról új gépkocsi behajtó nem létesíthető, kivéve kialakult telek esetén, ha a telken belüli parkolás másképp nem oldható meg.

3.2. A területen a parkolást 100%-ban terepszint alatt, vagy parkolóházban kell biztosítani.

4. Közművek

4.1. A meglévő és tervezett közműlétesítmények (hálózatok és műtárgyak) helyigényét közterületen, a közterület szabályozási szélességén belül kell biztosítani.

4.2. A közüzemi víznyomócső hálózaton csak föld feletti tűzcsapok létesíthetők.

4.3. Tervezett transzformátort épületben, a közterületi megközelítés lehetőségét biztosítva kell elhelyezni.

4.4. Távközléshez tartozó önálló antennatartó szerkezet (torony) a területen nem helyezhető el.

4.5. 6 m-nél nem nagyobb antenna épületek tetőszerkezetén építési engedély alapján létesíthető.

4.6. Mikrocellák az épület homlokfalán csak rejtetten alakíthatók ki.

5. Zöldfelületek

5.1. 100%-os terepszint alatti beépítés esetén a telek min. 10%-án legalább 20 cm földfeltöltésű tetőkert létesítendő.

Ha a terepszint alatti beépítés 100 %-nál kevesebb és az udvar legkisebb mérete eléri a 15 métert, a telek beépítetlen területének minden 150 m2 után egy, közepes lombkoronát fejlesztő fa telepítendő.

5.2. A belső udvarok közötti vizuális kapcsolat biztosítása érdekében, az egymáshoz beépítetlen telekrésszel csatlakozó telkeknél legalább 80%-ban áttört, vagy 1,5 méternél alacsonyabb tömör kerítés építhető.

5.3. A tervlapon megtartandóként jelölt fasorok a beteg, gyenge állagú faegyedek cseréjével megtartandók, illetve a közműépítmények figyelembevételével kiegészítendők. A kiegészítést várostűrő, előnevelt, útsorfa minőségű fák ültetésével kell végezni. Az ültetési távolság legalább 8-8 méter. Az ültetéssel egy időben öntözés lehetőségéről is gondoskodni szükséges.

5.4. A szabályozási tervlapon jelölt közhasználat céljára átadandó terület és a tömbbelsőben kiszabályozott tervezett közterület együttes területének legalább 10 %-án zöldfelület létesítendő.

6. Környezetvédelem

6.1. Az építkezések, bontások és tereprendezések során talált szennyezett talajt be kell vizsgáltatni, majd a környezetvédelmi hatóság előírása alapján kell eljárni.

6.2. A tervezett térszín alatti beépítéseknél a talajvíz szabad áramlását biztosítani kell, valamint védekezni kell a rétegvizek ellen.

6.3. A Dózsa György úti és a Lehel utcai épületek utcára néző zajérzékeny homlokzatain a belső téri zajterhelési határértékek teljesülése érdekében szükséges passzív akusztikai védelmet alkalmazni.

6.4. A tervezési területen hulladékot – tekintet nélkül annak veszélyességére – elhelyezni, lerakni, tárolni (a helyben keletkező hulladékok átmeneti tárolásának kivételével) tilos.

7.b./ 7.

Kiegészítő előírások a XIII. kerület, Esztergomi út – Árbóc utca – Visegrádi utca – Süllő utca által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Tervhez (19/2007. (V. 2.) Ö.K. rendelet)

1. A terület beépítésének feltétele a fejlesztés egyes ütemeihez szükséges közlekedés- és közmű fejlesztések megvalósításáról szóló településrendezési szerződés megkötése.

2. Az építési vonalra helyezett homlokzatok épületrészei 4,5 m magasság felett az építési hely határáig a homlokzati felület 50 %-ban kinyúlhatnak.

3. A Zsilip utca folytatásában tervezett magánutat a Zsilip utcával azonos keresztmetszeti tagolással kell létrehozni. A magánút a közúti űrszelvény felett az úthossz 50 %-ban lefedhető. Az útról a térszín alatti gépkocsi tárolókat és a gazdasági rakodó-kiszolgáló helyeket kell megközelíteni.

4. A Süllő utca menti, beültetési kötelezettséggel terhelt, közhasználat céljára szolgáló zöldfelületet reprezentatív, fásított sétányként kell kialakítani. Az igényes zöldfelület max. 30 %-ban szakítható meg díszburkolattal, vízfelülettel.

5. Az Árbóc utca menti tömb földszintjén időbeli korlátozással (reggel 6 és este 10 óra között) közhasználat céljára megnyitott, városias arculatú, reprezentatív gyalogos passzázst kell kialakítani minimum 8 m átlagszélességgel, egyedileg és igényesen tervezett portálokkal, világítással és burkolattal.

6. A Visegrádi utca – Árbóc utca sarkán a terület presztizsét és a passzázs bejáratát is kiemelő, építészeti hangsúlyt kell képezni.

7. A tömb régészeti érdekű terület, földmunkával járó beruházás esetén a földmunkák régészeti megfigyelése szükséges, amelyre a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

8. A tömbbelsőben igényesen megtervezett zöldfelületet kell kialakítani magas színvonalon megvalósuló tetőkertként vagy tetőteraszként.

7 b/ 8. Nem lépett hatályba.

7.b/ 9.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület, Dózsa György út –Tüzér utca - Taksony utca – Kassák Lajos utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez (33/2007. (X. 25.) ÖK. rendelet)

I. A szabályozási tervlap szabályozási elemei

A KVSZ 7.a./ 9. számú melléklete szerinti szabályozási tervben kötelezőnek kell tekinteni és meg kell tartani:

a) az övezet rendeltetését,

b) az építési övezetek illetve az övezetek határait,

c) a kötelező építési vonalat,

d) az építési helyet,

e) a kizárólag terepszint alatti építési helyet,

f) az övezeti jellemzőket,

g) a meglévő fasorokat és

h) a tervezett fasorokat.

II. A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

1. Telekalakítás

Telket alakítani az építési övezetben meghatározott paraméterek figyelembevételével, valamint úgy lehet, hogy a kialakított teleknek a Kassák Lajos utca, a Taksony utca vagy a Tüzér utca felé is legyen közterületi határa.

2. Építmények elhelyezése

2.1 A területen sorgarázs, valamint lakóépület telkén terepszinten gépkocsi tároló nem alakítható ki.

3. Az építési hely

3.1 Az építési hely határait a szabályozási terv rögzíti.

3.2 Telekosztás esetén a közbenső telek hátsókerti mérete 16,00 méter kell, hogy legyen.

3.3 A kötelező építési vonalon az épület homlokzatának (a homlokzat felületének) legalább 50%-a kell, hogy álljon.

3.4 A szabályozási tervlapon jelölt helyen, az építési vonalon kívül – az építési helyen belül – legalább 3,00 méter felett, legfeljebb 1,0 méterrel nyúlhat túl az építési vonalon: előlépcső, előtető, erkély, párkány.

4. A beépítésre vonatkozó előírások

4.1 Az I-XIII/V/100 övezetben, lakóépület nem helyezhető el.

4.2 Az I-XIII/V/100 övezetben, a telek 100%-os terepszint alatti beépítése esetén a terepszint alatti épületrészek, továbbá a földszint és az első emelet feletti be nem épített födémek legalább 50%-án tetőkertet kell kialakítani.

4.3 Az épületeken a tetőfelépítmények (pl. lift, víztartály, antenna, stb.) területe nem haladhatja meg a beépített alapterület 25%-át.

5. Értékvédelem

A terület régészeti érdekű terület. Bármilyen földmunkával járó építési tevékenység, illetve tereprendezés előtt a tulajdonos (beruházó) köteles a földmunkák kezdési időpontját jelezni az illetékes régészeti szakhatóság felé, a földmunkák figyelemmel kísérése, és az esetleges leletmentés érdekében.

6. Környezetvédelem

6.1 A föld védelme

Az építményeket, a terepszint, illetve az épületek alatt lévő helyiségeket – a talaj szennyezésének elkerülése érdekében – úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony és/vagy veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a talajba.

A területen jelenleg meglévő üzemanyagtöltő állomás megszűnésekor a talajszennyezettség mentességet a területen vett talajminták laboratóriumi vizsgálatával kell igazolni. Talajszennyezettség feltárása esetén a szükséges teendőket az érintett környezetvédelmi hatóság határozza meg.

6.2 Levegőtisztaság-védelem

Minden új, a levegőminőséget befolyásoló emissziós forrás elhelyezésénél az illetékes szakhatóságtól emissziós határérték-meghatározást kell kérni, a létesítmény vagy készülék üzemeltetéséről folyamatos nyilvántartást kell vezetni és a szakhatóság részére azt időszakonként be kell nyújtani.

A terület légszennyezettségi besorolása a vonatkozó jogszabály alapján a következő: Légszennyezettségi agglomeráció, 1. Budapest és környéke, ahol a légszennyezettségi zónabesorolás a következő: kéndioxid E, nitrogéndioxid B, szénmonoxid D, szilárd (PM10) C, benzol E, talajközeli ózon B.

6.3 A víz védelme

A tervezési terület a vonatkozó jogszabály alapján a felszín alatti víz szempontjából érzékeny kategóriába sorolt.

A felszíni vizek elvezetésének módját a tereprendezésre, a (felszíni) vízelvezető-rendszerre és az esetlegesen szükséges szivárgó-rendszerre vonatkozó - a legalább az összefüggően kezelendő területre kidolgozott - terv(ek)ben kell meghatározni.

Az építményeket, a terepszint, illetve az épületek alatt lévő helyiségeket úgy kell kialakítani, hogy az ott keletkező, a környezetet károsító folyékony hulladékok (elfolyó olaj, olajszármazékok, hűtő-, fékfolyadékok) és egyéb (folyékony) veszélyes hulladékok ne kerülhessenek a csapadékvíz-elvezető csatornahálózaton keresztül a befogadóba. Az összefüggő, gépkocsival járt térburkolatok, parkolóhelyek víznyelői csak olaj és zsírfogó műtárgyak beépítése és üzemeltetése mellett alakíthatók ki. Terepszint, illetve épület alatti mélygarázs létesítésekor a felszín alatti vizek áramlás-rendszerét feltáró vizsgálatot kell végezni. A föld alatti létesítmények, építmények elhelyezésénél a talajvíz szabad áramlását lehetővé tevő műszaki megoldások alkalmazandók.

6.4 Élő természet védelme és zöldfelületek kialakítása

A meglévő fasorok hiányzó egyedeit pótolni, fenntartásukról gondoskodni kell.

A közterületeket – egységes kertészeti terv alapján – intenzív zöldfelületekkel kell kialakítani és fenntartani.

A közterületeket, a gyalogutakat és a zöldfelület(ek)et úgy kell kialakítani, hogy az(ok) a mozgásukban korlátozottak számára is elérhető(k) legyen(ek).

6.5 Hulladékgazdálkodás

A területen keletkező hulladék elszállításáig történő tárolásáról, elhelyezéséről a létesítmények kialakítása és átalakítása során úgy kell gondoskodni, hogy az a környezetet a vonatkozó hatályos rendelkezésekben megengedettnél nagyobb mértékben ne terhelje.

A területen olyan üzemi létesítmény, tevékenység, mely veszélyes hulladékok tömeges keletkezését okozza nem helyezhető el.

A területen keletkező kommunális hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállíttatásáról gondoskodni kell.

7. Közlekedési és közterületek

7.1 A közlekedési területek szabályozási szélességét a szabályozási terv rögzíti.

7.2 A Dózsa György úton közvetlen ingatlan kiszolgálást biztosító kapubehajtó, útcsatlakozás nem alakítható ki.

7.3 A területen a közterületek (utcák, gyalogutak stb.) kialakítását, átalakítását az utcák, terek berendezési tárgyainak – köztárgyak - elhelyezését is tartalmazó terv(ek) szerint kell elvégezni, a kertészeti tervekkel összehangolva.

7.4 A területen – a szabályozási tervben meghatározott közterületeken – fasorok kihelyezéséről kell gondoskodni, legalább az utcák egyik oldalán, kivéve, ha a növényzet kihelyezését a műszaki adottságok nem teszik lehetővé, illetve ahol a növényzet kihelyezése veszélyezteti a közlekedés biztonságát.

7.5 A területen a rendeltetési egységekhez előírt parkolók számítása során a parkolóhelyek számának csökkentésére vonatkozó előírások nem alkalmazhatók; a külön jogszabályban meghatározott számú parkolóhely telken belüli elhelyezését biztosítani kell.

7.6 A területen a gyalogosközlekedést szolgáló terek, sétányok és járdák utca- illetve térburkolatát, továbbá berendezését egységes koncepció(k) alapján kell kialakítani akkor is, ha azok ütemezetten kerülnek megvalósításra.

7.7 A területen pavilonok, mobil árusítóhelyek nem helyezhetők el.

8. Közmű építmények elhelyezése

8.1 A meglévő közműhálózatok védelmét biztosítani kell, szükség esetén szakfelügyelet igénylésével.

8.2 Új mérőhelyeket a közterületi vezetékekről leágazva telekhatáron, vagy épületen belül kell kialakítani.

8.3 Házi vízbekötést csak akkor szabad engedélyezni, ha az egyesített rendszerű csatornahálózatra való rákötés megtörtént.

8.4 A továbbtervezés során a talaj- és talajvízviszonyok tisztázása érdekében szakvéleményt kell készíttetni.

8.5 A csapadékvizet az ingatlanról a közterületre kivezetni, illetve a szomszédos telekre átvezetni tilos, elvezését telken belüli zárt csatornával kell megoldani.

8.6 Felhagyott, feleslegessé vált közmű vezetékeket el kell bontani. Felhagyott vezeték nem maradhat sem föld felett, sem föld alatt.

8.7 A területen új (nagy-, közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) villamos energia ellátási, távközlési hálózatot építeni, meglévő hálózat átépítésével járó rekonstrukcióját engedélyezni csak földkábeles elhelyezéssel szabad, szabadvezetéket létesíteni tilos.

8.8 Reklám- és térvilágítással kápráztatást, vakítást, vagy ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan használatát zavarni, korlátozni nem szabad.

7/b./10.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület, Lehel utca – Hun utca – Csata utca – Mohács utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez. (32/2007.(X.25.) rendelet)

A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései:

1. Az építési övezetek területére vonatkozó kiegészítő előírások

1.1 Az I-XIII-Z/B jelű építési övezetre vonatkozó kiegészítő előírások:

1.1.1 A Hun utca és a Mohács utca között javasolt a földszinten gyalogos passzázs kialakítása, közcélra átadott területként, a KVSZ 28. § (1) bekezdése szerinti feltételekkel, jelen rendelet 1.számú mellékletében jelölt módon. Ennek kialakítása esetén a szintterületi mutató mértéke a XIII. kerületi KVSZ 28.§ (2) bekezdésének megengedő előírása alapján 0,5-del növelhető.

1.1.2 Új épület építése esetén - a terven „B”, bontandó megjelölésű - az építési hely határán túlnyúló építményeket, építményrészeket legkésőbb a használatbavételig le kell bontani.

1.1.3 Meglevő épület átalakítása, fejlesztése esetén az 1.2 bekezdés szerinti építmények, építményrészek nem fejleszthetők, szintterületük nem növelhető.

1.1.4 A kötelező építési vonalon álló épület közbenső szakasza hátraléptetett homlokzattal is megvalósítható. Ennek hossza nem lehet nagyobb a homlokzathossz 2/3-nál és legfeljebb 40 m lehet.

1.1.5 Meglevő épülethez történő csatlakozás esetén, amennyiben ezen épület a legkisebb előírt építménymagasságnál nagyobb, illetve legnagyobb megengedett építménymagasságnál kisebb, a csatlakozó homlokzatmagasságtól való legnagyobb eltérés mértéke +/- 3,00 m lehet.

Amennyiben a meglevő épület építménymagassága /homlokzatmagassága/ nem éri el a legkisebb előírt illetve meghaladja a legnagyobb megengedett értéket, és fenti csatlakozási eltérés az övezetben előírt építménymagasság mellett nem biztosítható, úgy a csatlakozó építménymagasság meghatározására előzetesen elvi építési engedély készítendő.

1.1.6 A Hun és Mohács utcai homlokzatok 50 m-t meghaladó vízszintes szakaszai közterület fölé nyúló zárterkélyekkel tagolandók. Az épületrészek kinyúlása legfeljebb 1,50 m lehet. A kiugrás az első emelet fölött, de minimum 4,50 m magasságban kezdődhet. Az oldalhatártól számított 2,00 m-en belül nem lehet kiugrás és a 4,50 m feletti homlokzati felület 50 %-át nem haladhatja meg.

1.1.7. Tűzoltási felvonulási út és terület biztosítása szükséges középmagas és magasépület esetében.

1.1.8. Az épületek mértékadó tűzszakaszának méretétől függő oltóvíz-ellátás biztosítandó középmagas és magasépületek esetében a homlokzat előtti tűzcsapokról, illetve egyéb esetekben 100 m-en belül.

1.1.9. A tűztávolság méretét a Tűzoltóság állapítja meg a szakhatósági egyeztetés vagy az építési engedélyeztetési eljárás során.

1.1.10. Az övezetben épülő új épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 27,0 métert.

1.2. Az I-XIII-Z jelű építési övezetre vonatkozó kiegészítő előírások:

1.2.1 Új épület építése esetén - a terven „B”, bontandó megjelölésű - az építési hely határán túlnyúló építményeket, építményrészeket legkésőbb a használatbavételig le kell bontani.

1.2.2 Meglevő épület átalakítása, fejlesztése esetén az 1.2 bekezdés szerinti építmények, építményrészek nem fejleszthetők, szintterületük nem növelhető.

1.2.3 A kötelező építési vonalon álló épület közbenső szakasza hátraléptetett homlokzattal is megvalósítható. Ennek hossza nem lehet nagyobb a homlokzathossz 2/3-nál és legfeljebb 40 m lehet.

1.2.4 Meglevő épülethez történő csatlakozás esetén, amennyiben ezen épület a legkisebb előírt építménymagasságnál nagyobb, illetve legnagyobb megengedett építménymagasságnál kisebb, a csatlakozó homlokzatmagasságtól való legnagyobb eltérés mértéke +/- 3,00 m lehet.

Amennyiben a meglevő épület építménymagassága /homlokzatmagassága/ nem éri el a legkisebb előírt illetve meghaladja a legnagyobb megengedett értéket, és fenti csatlakozási eltérés az övezetben előírt építménymagasság mellett nem biztosítható, úgy a csatlakozó építménymagasság meghatározására előzetesen elvi építési engedély készítendő.

1.2.5. Tűzoltási felvonulási út és terület biztosítása szükséges középmagas és magasépület esetében.

1.2.6. Az épületek mértékadó tűzszakaszának méretétől függő oltóvíz-ellátás biztosítandó középmagas és magasépületek esetében a homlokzat előtti tűzcsapokról, illetve egyéb esetekben 100 m-en belül.

1.2.7. A tűztávolság méretét a Tűzoltóság állapítja meg a szakhatósági egyeztetés vagy az építési engedélyeztetési eljárás során.

1.2.8. Az övezetben épülő új épület legmagasabb pontja nem haladhatja meg a 24,0 métert.

2. Örökségvédelem

2.1 A szabályozási terv területén földmunkákat (bontás, magas- és mélyépítés, közművesítés) csak régészeti szakfelügyelet mellett lehet végezni. A szakfelügyelet során próba- vagy megelőző feltárásra is sor kerülhet. A régészeti szakfeladatok elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum (Budapest, I., Szent György tér 2. Pf. 4.), jogosult a beruházó költségére. A megelőző feltárásra az örökségvédelmi törvény 22. § (3) bekezdése, valamint a 18/2001. (X.18) NKÖM rendelet 14.§-a szerinti szerződést kell kötnie a beruházónak a Budapesti Történeti Múzeummal.

2.2 A Lehel utca a XIII. kerületi KVSZ 3. számú melléklete alapján kiemelt kerületi közterület.

2.3 A Lehel utcai fasor a BVKSZ 5.sz. melléklete alapján fővárosi védettségű.

3. Közlekedés

3.1 A területen a helyi parkolási rendelet, ennek hiányában az OTÉK alapján számított parkolási igényeket telken belül kell kielégíteni. Több egymás melletti telek esetében megengedett a terepszint alatti tárolók összevonása a KVSZ 35.§ (6) bekezdése szerinti módon. Meglevő épületek funkcióváltozásával, bővítésével járó esetekben a parkolóhely biztosítása helyi parkolási rendelet megengedő előírása alapján 500 m-en belüli elhelyezéssel igazolható, továbbá a KVSZ 35. § (9) bekezdése vehető figyelembe.

3.2 A közutak szabályozási szélessége, tervezési osztályba sorolása a következő:

| Lehel utca | 34,0 m | B.IV.b.C. |
| --- | --- | --- |
| Hun utca | 15,0 m | B.VI.d.B. |
| Csata utca | 15,0 m | B.VI.d.B. |
| Mohács utca | 15,0 m | B.VI.d.B. |

4. Zöldfelületek

4.1 A területet határoló utcák fasorai megtartandók, a hiányzó és beteg fák helyén új fák telepítendők a fasorra jellemző fafaj I. osztályú, sorfa minőségű egyedeiből. „Középmagas” besorolású épület előtti tűzoltási felvonulási terület mentén a fák egymás közötti távolsága 15 m-nél kevesebb nem lehet.

4.2 A kötelező legkisebb (20 illetve 0 %) zöldfelületen felüli zöldfelületi mérték számításába az 1,0 m termőföld feltöltésű, növényzettel beépített tetőkert 100%-kal, az 50 cm termőföld feltöltésű 50 %-kal számítható be.

4.3 Zöldfelület 80 m2-ként 1-1 lombhullató díszfa telepítése kötelező.

4.4 Új zöldfelületek létesítése kertépítészeti engedélyezési terv alapján történhet.

4.5 Közterületek, közterületi és telken belüli gyalogutak, sétányok csak a mozgáskorlátozottak akadálytalan közlekedését lehetővé téve készíthetők.

5. Környezetvédelem

5.1 A területen talaj és talajvízszennyezést okozó tevékenység nem folytatható.

5.2 Feltöltésre csak ellenőrzött minőségű talaj használható.

5.3 Terepszint alatti létesítmények csak a talajvíz áramlását lehetővé tevő drénrendszerek építésével valósíthatók meg.

5.4 A terület a „Budapest és környéke” légszennyezettségi agglomerációba tartozik. Új levegőszennyező források telepítése előtt a környezetvédelmi hatóságtól kibocsátási határértéket kell megkérni.

5.5 A határoló utakra néző épületek utcai homlokzatán a beltéri zajhatárértékek betarthatóságát biztosító szigetelések, nyílászáró szerkezetek (passzív zajvédelem) alkalmazandók.

5.6 A Lehel utca melletti homlokzati sávban új épület építése esetén lakó funkció nem létesíthető. Meglévő lakóépület tetőterének beépítése, illetve emeletráépítése esetén lakó funkció megengedhető.

5.7 Építési engedélyek részeként zajvédelmi munkarész is benyújtandó szakhatósági elbírálásra.

5.8 A tervezési terület a felszín alatti vízminőség-védelmi területek kategóriái szerint, a 33/2000. Korm. rend. alapján „érzékeny” kategóriába sorolt.

5.9 A területen a 8/2002.(XII.2.) KÖM-EÜM együttes zajvédelmi rendeletben előírt, főútvonalak mellet érvényes nappali 65 dB és éjszakai 55 dB határérték, valamint a beltéri határértékek betartandók. Határérték túllépés esetén a túlterhelt homlokzatokon épületakusztikai védelem kialakítása (homlokzatszigetelés, fokozottan védő nyílászáró) szükséges.

6. Közmű létesítmények

6.1 A közműhálózatot közterületen kell megépíteni a folyamatos hozzáférhetőség biztosítása mellett.

6.2 A közműhálózatok, közműépítmények védőtávolságát közterületen, vagy közmű üzemeltető telkén belül kell biztosítani.

6.3 A közművesítésre kerülő telkeknek a közterületi hálózathoz önálló bekötésekkel és mérési helyekkel kell csatlakozni.

6.4 Védőtávolságok az épületek alapjától a MSz 7487/2 szerint:

| Ivóvízvezeték: |  |
| --- | --- |
| - D 300 mm-ig | 3,0 m |
| - 301-700 mm-ig | 5,0 m |
| Csatorna: | 3,0 m |

6.5 A szennyeződésmentes burkolatokon összefolyó, szennyezőanyag mentes csapadékvíz – kivéve a gépjárművek számára kialakított burkolt felületeket – a létesítmények zöldfelületein elszivárogtatható, vagy közvetlenül a közcsatornába vezethető.

6.6 A létesítmények területén a gépjárművek közlekedésére és parkolására szolgáló burkolatokon összefolyó csapadékvizeket csak olaj-iszapfogó műtárgyon keresztül szabad a befogadóba juttatni.

6.7 Az ivóvízhálózaton a középmagas illetve magasépületek ellátására az épület homlokzata előtt, egyéb esetben a védeni kívánt létesítménytől max. 100,0 m megközelítési távolságra föld feletti tűzcsapokat kell telepíteni. A tűzcsapokat egymástól 5 m-nél közelebb nem szabad elhelyezni.

6.8 A föld alatti 120 kV-os; 10 kV-os és 0,4 kV-os földkábel hálózatok, jelző-, mérő-, működtető-, optikai kábelek, vagy alépítmények biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed.

6.9 10/0,4 kV-os transzformátorállomások telepítésénél ki kell építeni a közvetlen közterületi kapcsolatot, a teherautóval történő megközelítést.

6.10 A terv területén a villamosenergia-ellátásra szolgáló új közép- és kisfeszültségű vezetékhálózatok vezetékei csak földkábeles hálózatokkal létesíthetők.

6.11 Épületek közterületre néző homlokzatain gázvezeték, elzáró- vagy szabályozó szelep, nyomásszabályozó berendezés nem helyezhető el.

6.12 Földgázszállító vezetékhálózatok, gázfogadó állomások, körzeti és ipari gáznyomás-szabályozó berendezések biztonsági övezete:

- nagyközépnyomású hálózatoknál 5,0 – 5,0 m

- kisnyomású hálózatoknál 2,0 - 2,0 m

- nagyközép/kisnyomású gáznyomás szabályozónál 10 x 10 m

6.13 Földgázhálózatok részére a közutak burkolata alatt a MSz 7487/2-80 számú szabványban rögzített, az útpálya tájolása szerinti „hideg” oldali közműsávot az egyéb közművezetékektől 0,5-1,0 méteres védőtávolsággal biztosítani kell.

6.14 Új távközlési, hírközlési, vagy telekommunikációs hálózatok vezetékei csak földkábeles kivitelben építhetők, a jelenleg meglévő légvezetékes, légkábeles hálózatokat legkésőbb a következő hálózatrekonstrukció során földkábeles vagy alépítményi hálózatokra kell átépíteni.

6.15 A távközlési hálózatok, föld alatti kábelek és alépítmények biztonsági övezete a nyomvonal két oldalán, arra merőlegesen 1,0 - 1,0 méteres távolságú függőleges síkokig terjed.

6.16. Új távközlési antenna vagy bázisállomás elhelyezésére a tervezett új középmagas épületek tetején van lehetőség, kivéve a Lehel utcát, mely a XIII. kerületi KVSZ 3. számú melléklete alapján kiemelt kerületi közterület.

7.b./ 11.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Váci út – Révész utca - Visegrádi utca - Véső utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez

I. A szabályozási tervlap szabályozási elemei

A szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a) tervezett szabályozási vonal

b) kötelező megszüntetés

c) szabályozással érintett telekrész területe

d) közhasználat céljára átadandó terület helye

e) építési övezet, övezet határa

f) övezet jele, építési övezet jele és paraméterei

g) építési hely

h) építési hely kizárólag előtető számára

i) építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része

j) építési vonal

k) meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal

l) maximális párkánymagasság

m) fa, fasor (megtartandó, telepítendő)

n) megtartandó zöldfelület

o) kialakítandó zöldfelület

p) háromszintesen kialakítandó zöldfelület

q) tervezési terület határa

II. A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

1. Beépítésre vonatkozó előírások

1.1. A területen új épületet elhelyezni csak a szabályozási tervlapon jelölt tervezett szabályozási vonalak alapján történő telekrendezést követően lehet. A telekrendezést úgy kell véghez vinni, hogy a szabályozási tervlapon jelölt, szabályozással érintett telekrészek területe egyforma méretű (T1=T2) legyen. A közút céljára leválasztott telekrész a meglévő közterületi telekhez csatolandó.

1.2. A szabályozási tervlapon jelölt építési helyen kívül található meglévő épületeken csak állagmegóvási munkálatok végezhetők. Az L7-XIII-1 övezetben az építési hely a meglévő épületek kontúrja.

1.3. A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonalon az épülethomlokzat tagoltan alakítandó ki, az alábbiak szerint:

- Az építési vonal max. 60 %-án legfeljebb 25,0 m széles homlokzatú épületrészek állhatnak.

- Az egyes épületrészek között min. 15,0 m széles közöket kell kialakítani, ahol a homlokzat legalább 15,0 m-re a telek belseje felé hátrahúzandó.

1.4. Az I-XIII-SZ/1 és L7-XIII-AI övezetben az építési övezetekre, illetve a 4. sz. mellékletben meghatározott legnagyobb megengedett építménymagassági érték azonos az épületek kialakítható legmagasabb pontjával.

Az I-XIII-V övezetben az épület legmagasabb pontja 25,0 m lehet, amely érték a létesítendő épület alapterületének max. 75 %-án legfeljebb 2,5 m-rel megnövelhető.

1.5. A területen új épület elhelyezésénél a megmaradó épületek lakószobáinak napfény általi megvilágítását biztosítani kell.

2. Az I-XIII-V övezetre vonatkozó előírások

2.1. Az övezet területén lakások nem létesíthetők.

2.2. Az övezetre vonatkozó 4,0-es szintterületi mutató értéke 4,5-re növelhető, ha a telek területéből min. 400 m2 – a szabályozási tervlapon erre a célra jelölt területet is beleszámítva - közhasználat céljára átadásra kerül, továbbá ha az épület földszintjén legalább 500 m2 közönségforgalmú helyiség is kialakításra kerül. A kedvezmény csak a közhasználat céljára átadandó területek kialakításáról szóló - az önkormányzat és a tulajdonos közötti - szerződés létrejötte esetén használható ki.

3. A régészeti értékekre vonatkozó előírások

3.1. A teljes terület régészeti érdekű terület. Földmunkával járó beruházás esetén a földmunkák régészeti megfigyelése szükséges.

3.2. A régészeti megfigyelés elvégzésére a Budapesti Történet Múzeum jogosult.

4. A közhasználat céljára átadandó területekre vonatkozó előírások

4.1. Közhasználat céljára átadandó területen a gyalogos átközlekedés időbeni korlátozás nélkül biztosítandó.

4.2. A közhasználat céljára átadandó területen a terepszinttől mért legalább 5,0 m magas űrszelvényt szabadon kell hagyni, ezen kívül a terület a szabályozási tervlapon jelölteknek megfelelően alul, illetve felülépíthető.

5. Zöldfelületekre vonatkozó előírások

5.1. A szabályozási terven jelölt fák, fasorok megtartandók és szükség szerint a fasorra jellemző fajtájú előnevelt, várostűrő egyedekkel kiegészítendők.

5.2. A Váci út menti fővárosi védelem alatt álló fasor kiegészítendő, 8-8 m-es tőtávolságra ültetett előnevelt nyugati ostorfa példányokkal.

5.3. Az L7-XIII-1 övezetben felszíni parkolóhelyek kialakítása a meglévő fák figyelembevételével, valamint a kialakult zöldfelületi mérték csökkentése nélkül történhet.

5.4. A szabályozási terven jelölt helyen háromszintes (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növényállomány telepítendő.

6. Környezetvédelemmel kapcsolatos előírások

6.1. A terület „kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőségvédelmi kategóriába sorolt a hatályos jogszabály szerint, ezért talaj- és talajvízszennyező tevékenység a területen nem végezhető.

6.2. Mélygarázs építésénél a talajvíz szabad áramlását műszaki eszközökkel (szivárgó-rendszer) biztosítani szükséges.

6.3. A Váci úti zajszint passzív akusztikai védelemmel csökkentendő.

7. Közművekre vonatkozó előírások

Az Esztergomi úti tervezett tehermentesítő csatorna megépítéséig csak a jelenlegi terhelésnek megfelelő szenny- és csapadékvíz mennyiség vezethető a csatornahálózatba.

8. Közlekedéssel kapcsolatos előírások

Az I-XIII-V övezetben történő fejlesztéshez szükséges a Váci út - Révész utca jelzőlámpás forgalomirányítású csomópontjának Révész utcai ágában járműosztályozó kialakítása.

9. A területen új épület elhelyezésének feltétele a településrendezési szerződésben meghatározott infrastruktúrafejlesztések megvalósítása az alábbiakra vonatkozóan:

- Révész utca épület előtti szakaszának felújítása;

- fásítás és parkosított felületek létrehozása az épületközökben a Révész utca északi oldalán;

- az építési vonalon belül létrehozott - részben árkádok alatti gyalogosfelület közhasználatának biztosítása időbeli korlátozás nélkül;

- a rendelkezésre álló szennyvízcsatorna-kapacitással arányos építési ütemezés;

- parkolókapacitás éjszakai hasznosításának biztosítása a lakosság számára;

- az irodaházak vendégforgalmi parkolóinak saját telken történő biztosítása.

7.b./ 12. 13/2008. (V. 30.)

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Madarász utca - Szekszárdi utca –Tomori utca – Berettyó utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez

I. A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei

1. A KVSZ 7.a./ 12. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a) építési hely terepszint felett is beépíthető része,

b) építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része,

c) építési vonal,

d) építményszint eltérő határvonala,

e) Ék: épületköz,

f) egy homlokzat maximális F/L értéke,

g) zöldsáv meghatározott arányú zöldfelülettel,

h) megtartandó fa, fasor,

i) meghatározott minimális – maximális méretek,

j) szabályozási terv területi hatálya.

2. A KVSZ 7.a./ 12. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap nem kötelező (irányadó) szabályozási elemei:

a) meglévő épület (megtartható vagy bontható),

b) megtartásra javasolt fa.

II. A Szabályozási Terv kiegészítő rendelkezései

3. Értelmező rendelkezések:

3.1 Az építési hely terepszint felett is beépíthető területrészén: pinceszint, mélygarázs és a beépítésbe beszámító épületrészek, felmenő épületszerkezetek helyezhetők el.

Új beépítés esetén, az építési helyen kívül eső építmény vagy építményrész elbontandó.

3.2 Az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető területrészén: csak a beépítés mértékébe be nem számító pinceszinti, valamint terepszint alatti építmények és a hozzátartozó műtárgyak (rámpa, lépcső, támfal, mellvéd stb.) létesíthetők.

3.3 Kötelező épületköz: A szabályozási tervlapon jelölt szakaszon épületköz alakítandó ki.

3.3.1. Amennyiben az épületköz két telekre esik, úgy az épületköz szélességének legalább 6,0 m-es sávja az egyik telekre essen.

3.3.2. Az épületközre néző homlokzatokat tűzfalasan kialakítani nem lehet.

3.4. Építményszint eltérő határvonala: az építési hely határához képest távolsággal meghatározott határvonal, melyre eltérő előírások érvényesek.

3.5. Zöldsáv meghatározott arányú zöldfelülettel: A zöldsávként jelölt területet legalább 60 %-ban zöldfelületként kell kialakítani és fenntartani. A zöldsáv területén a zöldfelületen kívül csak gyalogosfelület létesíthető, parkoló, garázslehajtó  nem alakítható ki.

4. Az L2-XIII-K építési övezetbe sorolt terület zártsorúan még be nem épült részére vonatkozó kiegészítő előírások

4.1. Az L2-XIII-K építési övezetbe sorolt terület zártsorúan még be nem épült részét érintő beruházás esetén, az egész területre vonatkozó egységes beépítési koncepció alapján kell a telkek kialakítását, és azokon a beépítést meghatározni.

4.2. Az építési helyen belül az egyes építményszinteknél a következő határvonalakat kell figyelembe venni:

4.2.1. Földszinti határvonal: melyen kívül csak az emeleti szintek építhetők be (Fmin= 2,0m),

4.2.2. Felső szint határvonala: mely esetben a Tomori utca felől a szomszédos épület csatlakozó zárófödéme fölé legalább 2,0 m magasságban emelkedő építményszint távolsága a szomszédos épületcsatlakozástól legalább 10,0 m.

4.3. A földszinti határvonal és az építési hely határa közötti sávba az emeleti szintek építményrészei legfeljebb az adott határvonal hosszának 60 %-án nyúlhatnak

4.4. A telek északi határvonala felé az épületek benyúló keresztszárnyainak az északi telekhatár felé néző egy-egy homlokzatának magassága (F/L) nem haladhatja meg a 16,0 m-t.

4.5. Az előírt parkolóférőhelyeket terepszint alatti építményben kell biztosítani.

4.6. A terület telekosztása esetén a mélygarázsok a telek határán összeépíthetőek, és közös lehajtóval is megközelíthetőek a tűzvédelmi szakhatóságok előírásainak figyelembevételével.

4.7. Új épület elhelyezése előtt a telken lévő gázfogadó állomás áthelyezéséről gondoskodni kell.

4.8. A területen közbenső telek nem alakítható ki.

5. Zöldfelületekre vonatkozó előírások

5.1. A Szabályozási Terven kötelezően megtartandó fa – építés miatt - még visszapótlással sem vágható ki. Ezen faegyedek kivágása csak akkor engedélyezhető, ha a faegyed növény-egészségügyi szempontból való kivágását független kertészeti szakvélemény is igazolja.

5.2. A Szabályozási Terven irányadó elemként megtartásra javasolt telken belüli fák legalább 75 %-a megtartandó.

5.3. A kötelezően megtartandó és kertészeti szakvélemény alapján megtartásra javasolt faegyedek védelme érdekében a törzsnyakra  15 cm-nél vastagabb rétegben földet rátölteni nem szabad. A megmaradó fák törzse körüli, egyéb tereprendezési megoldással nem kiváltható feltöltés csak a törzsnyak levegőzését, "víztelenítését" biztosító megoldással, kertészeti szakvéleményben és tervben meghatározott módon lehetséges, nagy szemcseátmérőjű drén-anyag alkalmazásával, a felszíni- és a pangó talajvíz távoltartásával.

5.4. A földmunkák (pl. alapozás, közművesítés) miatt a kötelezően megtartandó és kertészeti szakvélemény alapján megtartásra jelölt fák felszívó gyökérzónájának legfeljebb egyötöde távolítható el. A kötelezően megtartandónak jelölt faegyedek lombkoronájának legfeljebb egyötödét érintheti az építés miatti koronametsző átalakítás.

5.5. A fák lomkoronájának, felszívó gyökérzónájának és a térszín alatti, valamint feletti építmények térbeli viszonyának kialakításához, értékeléséhez, a fák védelmét biztosító helyes műszaki megoldások kiválasztásához dendrológus vagy kertépítész szakértő bevonása szükséges. Az építési engedélyezési terv kertépítészeti tervdokumentációjának tartalmaznia kell a szakértői véleményt.

5.6. A már kialakult közterületi fasorokat kötelezően meg kell tartani, és fenntartásukról gondoskodni kell, szükség szerint a fasor-rekonstrukciót el kell végezni.

5.7. A teljes értékű zöldfelület és a tetőkerti zöldfelület együttesen legalább 30 %, melynek:

a) legalább 2/3-a teljes értékű - alá nem épített - zöldfelület, és/vagy teljes érékűen beszámítható, legalább 2,0 m talajtakarású tetőkerti zöldfelület, és

b) legfeljebb 1/3-a - minimum 0,5 m talajtakarású - tetőkerti zöldfelület kell legyen.

A terepszint alatti beépítés zárófödémének legalább 50 %-át tetőkerti zöldfelületként kell kialakítani.

5.8. A terepszint alatti beépítés és a zöldfelületi mérték kedvezményes értékei a területen nem alkalmazhatók.

7. b/ 13. 12/2008. (V. 30.)

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület, Béke út – Tahi utca - Jász utca - Zsinór utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez

I. A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei

1. A KVSZ 7.a./ 13. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a) építési övezet és határa,

b) építési hely terepszint alatt és felett is beépíthető része,

c) építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része,

d) építési vonal 1 - meghatározott eltéréssel szabályozott,

e) építési vonal 2 – meghatározott eltéréssel szabályozott,

f) épületköz minimális szélessége,

g) a megadott sávon belül kialakítandó épületköz minimális szélessége,

h) legnagyobb építménymagasság (KVSZ 4. sz. melléklete alapján),

i) megtartandó fa, fasor,

j) legkisebb, legnagyobb méretek,

k) kötelező megszüntetés,

l) szabályozási terv területi hatálya.

2. A KVSZ 7.a./ 13. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap nem kötelező (irányadó) szabályozási elemei:

a) új épület elhelyezése esetén  bontandó épület,

b) meglévő épület (megtartható vagy bontható),

c) javasolt megszüntetés

II. A Szabályozási Terv kiegészítő rendelkezései

3. Értelmező rendelkezések:

3.1. Az építési hely terepszint alatt és felett is beépíthető területrészén: pinceszint, mélygarázs és a beépítésbe beszámító épületrészek, felmenő épületszerkezetek helyezhetők el.

3.2. Az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető területrészén: csak a beépítés mértékébe be nem számító pinceszinti, valamint terepszint alatti építmények és a hozzátartozó műtárgyak (rámpa, lépcső, támfal, mellvéd stb.) létesíthetők.

3.3. Zártsorú beépítési mód egyéb előírásai: Az épületek a telekhatáron zártsorúan csatlakoznak egymáshoz, kivéve, ahol a szabályozási terv kötelező épületközt határoz meg, vagy ahol épületköz kialakítását lehetővé teszi.

3.4. Épületköz: a szabályozási tervlapon jelölt helyen, vagy sávban rögzített minimális szélességgel - részben vagy egészben az építési helyet érintve - legalább egy épületközt ki kell alakítani.

Az épületközre néző homlokzatokat tűzfalasan kialakítani nem lehet.

Amennyiben az épületköz két telekre esik, úgy az épületköz szélességének legalább 6,0 m-es sávja az egyik telekre essen.

Az épületköz legkisebb szélessége 12,0 méter.

3.5. Építési vonal 1 meghatározott eltéréssel: Az épület homlokzati síkja az építési vonalon legyen a szabályozási tervlapon meghatározott szakaszon, melytől a megadott szakasz legfeljebb 1/3 hosszán, kizárólag a II. emeleti szint felett lehet eltérni. Ahol épületköz nem létesül, a telekhatártól mért 6,0 m-es sávon belül a homlokzatsík nem térhet el. Meglévő épület emeletráépítése esetén az építési vonal figyelmen kívül hagyható.

3.6. Építési vonal 2 meghatározott eltéréssel: Az épület homlokzati síkja az építési vonalon kell, hogy legyen, kivéve, ha már meglévő, homlokvonalon álló épület mellé kerül, mely esetben az új épület, vagy épületbővítés homlokzati síkja a homlokvonalra kell épüljön, a szabályozási tervlapon meghatározott szakaszon. Amennyiben az épület homlokzati síkja az építési vonalra kerül, az építési vonaltól a szabályozási tervlapon meghatározott szakaszának legfeljebb 1/3 hosszán lehet eltérni, kizárólag a II. emeleti szint felett. Meglévő épület emeletráépítése esetén az építési vonal figyelmen kívül hagyható.

4. Az I-XIII-V/HZ és az I-XIII-E építési övezetbe sorolt területre vonatkozó egyéb rendelkezések

4.1. A szabályozási tervlapon az új épület elhelyezése esetén bontandónak jelölt épületeket bővíteni legfeljebb az alapterület 25 %-ának megfelelő mértékben és csak a szabályozási tervlapon meghatározott építési hely figyelembevételével lehet.

4.2. Az előírt zöldfelület

4.2.1.legalább 2/3-a teljes értékű - alá nem épített - zöldfelület, vagy teljes érékűen beszámítható, legalább 2 m talajtakarású tetőkerti zöldfelület, és

4.2.2.legfeljebb 1/3-a - minimum 0,5 m talajtakarású - tetőkerti zöldfelület.

4.3. A szabályozási terv alá vont terület régészeti érdekű terület, melyen tereprendezésnél és egyéb földmunkával járó beruházásnál a munkálatokat régészeti szakfelügyelet mellett lehet elvégezni.

4.4. Az I-XIII-V/HZ övezetben lakószoba Béke úti homlokzattal nem létesíthető.

7.b./14 számú melléklet   26/2008. (X. 18.)

Kiegészítő rendelkezések aBudapest XIII. kerület Duna-folyam - Újpesti vasúti híd - Váci út - Meder utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez.

I. A szabályozási tervlap szabályozási elemei

Az 1. számú melléklet (szabályozási tervlap), a KVSZ 7.a/14 számú melléklete kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a) tervezett szabályozási vonal

b) építési övezet határa

c) építési övezet jele és paraméterei

d) tervezési terület határa

e) építési hely

f) építési hely amelyben magasház létesíthető

g) építési hely kizárólag terepszint alatt, ill. közúti űrszelvény feletti magasságban beépíthető része

h) építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része

i) bontandó épület

j) közcélú zöldfelület kialakításának helye

k) meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal

l) legnagyobb homlokzatmagasság

m) szabályozási szélesség

n) övezethatár menti telekhatár

o) időbeni korlátozás nélküli közhasználatra átadandó terület helye

p) kötelező gyalogos kapcsolat irányadó vonala

q) meglévő ill. tervezett a váci utat keresztező kapcsolat

r) kötelező fásítás

s) megtartandó fasor

t) megszüntetés

u) tervezett kerékpárút.

II. A szabályozási terv kiegészítő elemei:

1. A beépítés általános feltételei

1.1. A területen építeni a Közép-Duna-Völgyi Vízügyi Felügyelet, mint I. fokú vízügyi hatóság által 2004. május 13.-án kelt V.01.353-11/2004 ügyszámú és D.2/2/1568 vízikönyvi számú határozatával kiadott vízjogi létesítési engedélyben foglalt árvízvédelmi töltés, elsőrendű fővédvonal kialakítását követően lehet.

1.2. A terület beépítése Településrendezési szerződés alapján lehetséges,

1.3. Meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal hosszának legalább 60%-án épülethomlokzatot úgy kell elhelyezni, hogy az építési vonaltól elmaradni legfeljebb 10 méterrel lehet.

1.4 Zártsorú beépítési módú építési övezetekben az épületek zárt sora helyenként legalább 10 m-es épületközzel megszakítható.

1.5. A időkorlátozás nélküli közhasználatra átadandó területek kialakításáról és fenntartásáról településrendezési szerződésben kell rendelkezni.

2. Közlekedési célú közterületre vonatkozó előírás

A 25953/2 hrsz.-ú közterület közúti űrszelvény feletti magasságban, összességében legfeljebb 20 m szélességben és legfeljebb 8 m magas épületrésszel felülépíthető.

3. Közlekedés

3.1 A szabályozási terv teljes területére vonatkozóan engedélyezési terv, vagy a közlekedési (közúti, tömegközlekedési) és a kapcsolódó közműfejlesztéseket részletesen tartalmazó tanulmány terv készítése szükséges a létesítendő közlekedési infrastruktúra műszaki paramétereinek pontos meghatározására (csomópont kialakítás, sávszélesség, pályaszerkezet, tömegközlekedés viszonylat szervezése,…) és a továbbtervezés koordinációjának biztosítására. A tanulmányterv megfelelősségét az érintett forgalomtechnikai és közút kezelők elvi jóváhagyásának megszerzésével kell igazolni.

3.2. A Cserhalom utca északi meghosszabbítása (Meder utcától a Váci útig), Meder utca Váci út – Cserhalom utca közötti szakasza, és a Gács utca vonalában lévő közterület hálózati szerepe gyűjtő út, tervezési osztálya B.V.c.B.

3.3. A Meder utca Cserhalom utca - Duna part közötti szakaszának hálózati szerepe gyalogos- kerékpárút, tervezési osztálya B.IX. - B.X.

3.4. A 3.2. és 3.3. pontokban nem szereplő közterületek hálózati szerepe kiszolgáló út, tervezési osztálya B. VI. d. C.

3.5. Új beépítések esetén telken belül kell biztosítani a rendeltetésszerű használathoz szükséges kerékpártároló mennyiséget a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően (jelenleg 2-1.2003:2006 Útügyi Műszaki Előírás).

3.6. Mélygarázsok, parkolóházak közúti kapcsolatait biztosító rámpákat épületen belül kell elhelyezni.

3.7. A Váci úton közvetlen ingatlan kiszolgálás biztosítására új kapubehajtó, útcsatlakozás nem hozható létre. Az új beépítések közúti kiszolgálását a gyűjtőútról és a kiszolgáló utakról kell biztosítani.

4. Vízi létesítmények

4.1. A Téli kikötő öblének a tervezési területre eső szakaszán kikötő és veszteglő hely csak olyan partszakaszon létesíthető, mely a vonatkozó jogszabályokon túlmenően az alábbi előírásoknak is megfelel:

a) Tömegközlekedési és turisztikai célú közforgalmú kikötő, valamint csónak kikötő az öböl teljes partvonalán létesíthető.

b) Állóhajó számára kikötő vagy veszteglőhely az öböl 32.-jelű és 39b.-jelű tömbjei közötti partvonalon nem létesíthető.

4.2. A kikötőkben a hajóforgalmat szabályozó kikötőrendnek megfelelő, azzal összhangban lévő közlekedési kapcsolatokat kell létesíteni:

a) a gépjármű és gyalogos megközelítés lehetőségét minden esetben biztosítani kell.

b) turisztikai és szabadidő eltöltése céljából üzemelő hajók rendeltetésszerű használatát biztosító kikötők esetében a szárazföldi tömegközlekedési hálózat legközelebbi megállóhelyétől mért gyaloglási távolság nem haladhatja meg a 300 m-t. A várható utasforgalom alapján szükséges autóbusz és személygépjármű parkolót 300 m-es gyaloglási távolságon belül biztosítani kell.

c) csónak kikötő esetén a rendeltetésszerű használathoz szükséges személygépjármű parkolót 500 m-es gyaloglási távolságon belül biztosítani kell.

d) állóhajók számára (melyek elsődleges célja nem a közlekedés) csak vendéglátási és kulturális célból létesíthető kikötő. A rendeltetésszerű használathoz szükséges parkolók (áruszállítás, autóbusz parkoló, személygépjármű parkoló) esetében a gyaloglási távolság nem haladhatja meg a 150 m-t.

4.3. Kikötőhöz tartozó önálló épület nem létesíthető.

4.4. Úszóművön közlekedést nem szolgáló felépítmény nem helyezhető el.

4.5. a 4.1. - 4.4. pontokhoz tartozó értelmező rendelkezések

a) kikötő: az úszólétesítmények kikötésére kijelölt, vagy azok részére fenntartott partterület, amely alkalmas a vízi közlekedéssel, személyek be- és kiszállításával, árukezeléssel, áruátrakással és elosztással, valamint az úszólétesítmények hajózásra alkalmasságának megőrzésével kapcsolatos tevékenység végzésére. Zárt öbölben, vagy medencében – ha az öböl, illetve medence teljes területén, a befogadóba torkollásig a kikötőhöz tartozik – a hajóutat a kikötőhöz tartozó vízterületnek kell tekinteni.

b) közforgalmú kikötő: melyet a kikötő üzembentartója által meghirdetett feltételekkel bárki igénybe vehet.

c) úszóműves kikötőhely: olyan kikötőhely, amelynél az úszólétesítmények az utasok be- és kiszállása (hajóállomás) vagy rakodási műveletek (úszóműves rakodóhely) céljából a parthoz tartósan kikötött és kikötőeszközzel ellátott úszóműhöz köthetnek ki.

d) veszteglőhely: úszólétesítmények rendeltetésszerű üzemeltetés közbeni, átmeneti tartózkodására kijelölt vízterület és csatlakozó partszakasz.

e) úszómű: helyváltoztatásra általában nem szolgáló, önálló meghajtással nem rendelkező, vízen munkát nem végző úszólétesítmény.

5. Zöldfelületek

5.1. A kertépítészeti terv alapján létesíthető fásított köztér és közkert, valamint a közhasználatra átadandó terület zöldfelületeit egységesen, összefüggően kell kialakítani.

5.2. A Z-KK-XIII és Z-FK-XIII jelű területen árusító pavilon nem helyezhető el és mélygarázs nem létesíthető.

5.3. A 25990/3 hrsz.-ú területen a szabályozási terven jelölt területen belül legalább 10.000 m2 közcélú zöldfelület alakítandó ki.

5.4. A Váci út mentén elhelyezkedő I keretövezetű tömbökben a kötelező legkisebb zöldfelület legalább fele aktív talajkapcsolattal rendelkező zöldfelületként alakítandó ki. A zöldfelületi minimum értékébe a terepszint alatti építmény tetőkertje az alábbiak szerint számítható be:

a) 25 cm feletti termőréteggel kialakított tetőkert esetében a tetőkert területének 25%-a,

b) 50 cm feletti termőréteggel kialakított tetőkert esetében a tetőkert területének legfeljebb 50%-a,

c) 100 cm feletti termőréteggel kialakított tetőkert esetében a tetőkert területén legfeljebb 75%-a.

5.5. A szabályozási terven jelölt fasorok megtartandók, illetve várostűrő fafajokkal kiegészítendők.

5.6. A szabályozási terven jelölt kötelező fásítás a közműépítmények figyelembevételével telepítendő.

5.7. Fasortelepítésnél, -kiegészítésnél várostűrő, előnevelt, többszörösen iskolázott, "útsorfa" minőségű fák ültetendők min. 8-8 méter távolságban, kivéve középmagas épületek tűzoltási felvonulási területe mentén,  illetve ahol külön kertészeti terv készül és ettől eltérően rendelkezik. Az ültetéssel egy időben öntözés lehetőségéről gondoskodni szükséges.

6. Környezetvédelem

6.1. Az építkezések, bontások és tereprendezések során kikerülő talajt be kell vizsgáltatni. Szennyezett talaj esetén a környezetvédelmi hatóság előírása alapján kell eljárni.

6.2. Terepszint alatti építmények mentén a talajvíz szabad áramlását az illetékes környezetvédelmi szakhatóság előírásai szerint kell megtervezni és biztosítani.

6.3. A Váci út menti épületek útra néző zajérzékeny homlokzatain a belső téri zajterhelési határértékek teljesülése érdekében passzív akusztikai védelmet kell alkalmazni.

7. Örökségvédelem

7.1. A terület régészeti lelőhely, ahol földmunkával járó beruházási szándék esetén megelőző régészeti feltárást szükséges végezni.

7.2. Az engedélyezési eljárásba be kell vonni a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt.

8. Közlekedési infrastruktúrafejlesztés

8.1. Az alábbi táblázat szerint meghatározott építési ütemek rendeltetésszerű használatához a 8.2. – 8.6. pontokban nevesített közlekedés-fejlesztések szükségesek:

| Ütem | Megvalósuló ép. szintterület (m2) |
| --- | --- |
| I. (100.000 m2-ig) | 100.000 |
| II. (225.000 m2-ig) | 125.000 |
| III. (300.000 m2-ig) | 75.000 |
| IV. (350.000 m2-ig) | 50.000 |
| V. (mintegy 400.000 m2-ig) | mintegy 50.000 |

8.2. A 8.1. szerinti I. ütemben beépítésre kerülő tömbök teljes területén új épület, vagy funkciót váltó épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a közlekedési hálózatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) A Cserhalom utca északi meghosszabbításának (Meder utcától a Váci útig) gyűjtőútként való kiépítése (2x1 forgalmi sávval és kétoldali párhuzamos parkoló sávval, és/vagy kerékpársávval, kétoldali járdával és zöld sávval, a közlekedéshez szükséges közművekkel).

b) Az adott tömb kiszolgálásához szükséges közterületek, valamint közhasználat céljára átadott területek kiépítése (útpálya, gyalogos burkolatok és kerékpáros burkolatok, közterületi parkoló elemek, zöld felületek, közlekedéshez szükséges közművek).

c) Minimum 50-50 férőhelyes B+R rendszerű kerékpártároló létesítése az Újpest-városkapu és Gyöngyösi utcai metrómegállóknál, a megállótól 150m-es gyaloglási távolságon belül.

d) Az észak-déli metróvonalon minimum 200 utas/óra/irány új kapacitás létrehozása  járatsűrítéssel.

8.3 A 8.1 szerinti II. ütemben beépítésre kerülő tömbök teljes területén új épület, vagy funkciót váltó épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a közlekedési hálózatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) Váci út XIII. kerületi szakasza Vizafogó utca - Árva utca közötti csomópontjainak – beleértve ezen végcsomópontokat is - forgalomtechnikai átalakítása, a keresztirányú gyalogos és kerékpáros kapcsolatok biztosításával.

b) Az adott tömbök kiszolgálásához szükséges közterületek, valamint közhasználat céljára átadott területek kiépítése (útpálya, gyalogos burkolatok és kerékpáros burkolatok, közterületi parkoló elemek, zöld felületek, közlekedéshez szükséges közművek).

c) Az észak-déli metróvonalon minimum 450 utas/óra/irány új kapacitás létrehozása  járatsűrítéssel.

8.4. A 8.1. szerinti III. ütemben beépítésre kerülő tömbök teljes területén új épület, vagy funkciót váltó épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a közlekedési hálózatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) 450 férőhelyes P+R parkoló létesítése parkolóházban és/vagy mélygarázsban az Újpest-városkapu metrómegállótól 300 m-es gyaloglási távolságon belül.

b) Az adott tömbök kiszolgálásához szükséges közterületek, valamint közhasználat céljára átadott területek kiépítése (útpálya, gyalogos burkolatok és kerékpáros burkolatok, közterületi parkoló elemek, zöld felületek, közlekedéshez szükséges közművek).

c) Autóbusz közlekedés bevezetése a Cserhalom utca északi meghosszabbításának (Meder utcától a Váci útig), minimum 250 utas/óra/irány kapacitással.

8.5. A 8.1. szerinti IV. ütemben beépítésre kerülő tömbök teljes területén új épület, vagy funkciót váltó épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a közlekedési hálózatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) Pesti alsó rakpart meghosszabbítása Dráva utca és Vizafogó utca között 2x1 forgalmi sávval, Árpád hídi csomóponti kapcsolatokkal vagy 300 férőhelyes P+R parkoló létesítése parkolóházban és/vagy mélygarázsban az Újpest-városkapu metrómegállótól 300 m-es gyaloglási távolságon belül.

b) Az adott tömbök kiszolgálásához szükséges közterületek, valamint közhasználat céljára átadott területek kiépítése (útpálya, gyalogos burkolatok és kerékpáros burkolatok, közterületi parkoló elemek, zöld felületek, közlekedéshez szükséges közművek).

c) Az észak-déli metróvonalon minimum 200 utas/óra/irány új kapacitás

8.6. A 8.1. szerinti V. ütemben beépítésre kerülő tömbök teljes területén új épület, vagy funkciót váltó épület használatbavételi engedélyének megkérésekor a közlekedési hálózatnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

a) Újpest – Aquincum Duna híd forgalomba helyezése a csatlakozó Körvasút menti körút úthálózatával

b) Az adott tömbök kiszolgálásához szükséges közterületek, valamint közhasználat céljára átadott területek kiépítése (útpálya, gyalogos burkolatok és kerékpáros burkolatok, közterületi parkoló elemek, zöld felületek, közlekedéshez szükséges közművek).

c) A Cserhalom utca északi meghosszabbításának (Meder utcától a Váci útig) - Cserhalom utca -  Esztergomi út  által alkotott útvonalon min. 200 utas/óra/irány kapacitással új autóbuszjárat létesítése, budai átvezetéssel.

7.b./15 számú melléklet   (34/2008. (XII. 15.)

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület, Reitter Ferenc utca – Frangepán utca – Szent László út – Petneházy utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez

I.

### A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei

- A KVSZ 7.a./15. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

  - szabályozási vonal, szabályozási szélesség (K-kialakult),

  - övezet határa,

  - építési övezet jele

  - közlekedési célú közterület,

  - kötelező megszüntető jel,

  - építési hely

  - építési hely korlátozott, megengedett legnagyobb építménymagassága

  - új épület elhelyezése esetén bontandó épület,

  - építési vonal,

  - épületbontás esetén kötelező építési vonal,

  - meglevő, megtartandó faegyed, meglevő, rekonstruálandó fasor

  - telepítendő fasor,

  - A telekhatárok mentén kialakítandó többszintes fásítás,

  - a szabályozási terv területi hatálya.

- A KVSZ 7.a./ 15. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap nem kötelező (irányadó) szabályozási elemei:

a.) meglevő épület (megtartható vagy bontható)

II.

#### A Szabályozási Terv kiegészítő rendelkezései

- A beépítésre és az épületekre vonatkozó általános kiegészítő rendelkezések

1.1. A terv területén zártsorú, hézagos zártsorú beépítés létesíthető.

1.2. Új épület csak lapostetővel létesíthető. A meglevő csatlakozó magastetős épületekhez való csatlakozás magastetővel a homlokzathossz harmadán megengedett.

1.3. Új épület építése esetén - a terven új épület építése esetén bontandó épület megjelölésű - az építési hely határán túlnyúló építményeket, építményrészeket legkésőbb a használatba-vételig le kell bontani.

1.4. Meglevő épület átalakítása, fejlesztése esetén a 3.3. bekezdés szerinti építmények, építményrészek nem fejleszthetők, szintterülete nem növelhető.

1.5. A szomszédos telkek közötti homlokzati illeszkedést a KVSZ 33.§-ában szereplő előírások szerint kell biztosítani. Meglevő épülethez történő csatlakozás esetén, amennyiben ezen épület a legkisebb előírt, illetve legnagyobb megengedett építménymagasságnak megfelel, a csatlakozó homlokzatmagasságtól való legnagyobb eltérés mértéke +/- 1,50 m lehet.

Amennyiben a meglevő épület építménymagassága /homlokzatmagassága/ nem éri el a legkisebb előírt, illetve meghaladja a legnagyobb megengedett értéket, és fenti csatlakozási eltérés az övezetben előírt építménymagasság mellett nem biztosítható, úgy a csatlakozó építménymagasság meghatározására előzetesen elvi építési engedély készítendő.

2. Az L2-XIII-V jelű építési övezetre vonatkozó kiegészítő előírások

2.1. Az építési övezetben az építési telek legnagyobb megengedett terepszint alatti beépítési mértéke 70%, a legkisebb zöldfelületi mértéke 30%, a legkisebb zöldfelületi mértéke saroktelek esetén 25%, az épület legnagyobb megengedett építménymagassága a Reitter Ferenc utca és a Szent László út mentén 16m, a Frangepán utca, a Petneházy utca és a Frangepán köz mentén 14m, a Frangepán köz 27059/2 hrsz telken 10,5m.

2.2. Az építési övezetben az épületek legmagasabb pontja magastető létesítése esetén, a funkcionális szerepet betöltő kéményeket, szellőzőket kivéve 6 m-rel haladhatja meg a területre vonatkozóan megengedett építménymagasság mértékét.

2.3. A tömb határoló utcái mentén a közterületre néző homlokzat földszintjén lakás nem létesíthető, az épület földszintjének közterületre néző részein legalább 50%-ban közforgalmú helyiségeket kell kialakítani.

2.4. A Reitter Ferenc utcára nézően lakóhelyiség nem létesíthető.

2.5 .Új beépítés esetén a szükséges parkolók 100%-át kell mélygarázsban elhelyezni.

2.6. Épületek mélygarázsai terepszint alatt összeköthetők a KVSZ 35.§ (6) bekezdés előírásainak figyelembevételével.

2.7. A felsőbb épületszintekről látható tetőfelületek legalább 60 %-án tetőkertet kell létesíteni.

2.8. Új épület építése, meglévő bontása esetén a beépíthető minimális telekszélesség 18m.

3. A közterületek kialakítására és a közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó rendelkezések

3.1. Az útvonalak hálózati szerepének megfelelő tervezési osztályba sorolása

(Út 2-	1.201.2004. Útügyi műszaki előírásainak megfelelően):

Reitter Ferenc utca 		B.IV.b.C.

Petneházy utca		B.VI.d.B.

Frangepán utca		B.VI.d.B.

Szent László út 		B.VI.d.B

Frangepán köz		B.VI.d.B.

3.2. A közutak szabályozási szélessége:

Reitter Ferenc utca 		25,5m

Petneházy utca 		15m

Frangepán utca		15m

Szent László út		15m

Frangepán köz		9,60 és 10m

3.3. Új beépítés esetén telken belül felszíni parkoló nem létesíthető.

3.4. A Szent László út mentén a Szabályozási tervlap szerinti kötelező 5m-es előkertet a gyalogos forgalom számára megnyitott, közhasználat céljára átadott területrészként kell kialakítani és fenntartani.

3.5. A Frangepán köz közterületéhez csatlakozó telkek 3,0 m széles előkertjeit el nem keríthető telekrészrészként kell fenntartani.

4. Közművek

4.1. A közműhálózatok és közműlétesítmények elhelyezésénél az OTÉK előírásait, valamint a megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani.

4.2. A közműlétesítmények ágazati előírások szerinti védőtávolságait biztosítani kell. A védőtávolságon belül mindennemű tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulása esetén engedélyezhető.

4.3. A területen levő felhagyott közművezetékeket az illetékes szolgáltatók bevonásával meg kell szüntetni, a föld alól ki kell bontani.

4.4. Mindennemű építési tevékenységnél a meglevő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

4.5. Új, a tömbbelső feltárását szolgáló út építésénél annak közvilágításának és vízelvezetésének kiépítésén kívül az érintett telkek teljes közműellátásához szükséges közművek egyidejű kiépítését is meg kell oldani.

4.6. A szénhidrogén és egyéb szennyezésnek kitett felületről összegyűlő csapadékvíz csak hordalék és olajfogó műtárgyon keresztül vezethető a csatornahálózatba.

4.7. Szilárd burkolat nélkül, vagy gyephézagos burkolattal parkoló létesítése tilos.

4.8. Villamosenergia (közép-, kisfeszültségű, valamint közvilágítási) és vezetékes elektronikus hírközlési (távközlési és műsorszórási) hálózatot létesíteni, meglevő rekonstrukcióját engedélyezni, további közműveket (telken belüli bekötéseket) is csak föld alatti elhelyezéssel szabad.

4.9. A környezetterhelés csökkentése érdekében energiaellátás csak vezetékes energiahordozóval engedélyezhető.

4.10. Reklámvilágítással, telken belüli térvilágítással kápráztatást, vakítást, ártó fényhatást okozni, egyéb ingatlan, közterület használatát korlátozni nem szabad.

4.11. Parapet konvektoros fűtés olyan helyiségben, amelynek csak egy ablaka van, illetve többszintes épületben nem létesíthető.

4.12. Az új transzformátorokat épületben kell elhelyezni, közterületről közvetlenül szállító járművel megközelíthetően. A transzformátor elhelyezésére 15-18 m2 alapterületű, 3 méter belmagasságú helyiséget kell biztosítani.

4.13. Önálló antennatartó szerkezet (torony) a területen nem helyezhető el.

5 Zöldfelületek

5.1. Az építési engedélyezési dokumentáció részeként, a belső udvarok szabad területeinek, zöldfelületeinek kertépítészeti kialakítására szaktervező által készített kertépítészeti munkarészt is be kell nyújtani.

6. Környezetvédelem

6.1. Terepszint alatti építmények a talajvíz szabad áramlását biztosító műszaki megoldással létesíthetők.

6.2. A mélygarázsok szellőző berendezéseinek légszennyezőanyag kibocsátási magasságát a fűtőberendezések kéményszintjén, a környezetvédelmi engedélyben meghatározott módon kell kialakítani.

6.3. A mélygarázs-szellőzők gépészeti berendezéseinek üzemi zajkibocsátását és a berendezés elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy az üzemi zajterhelés szintje a jogszabályban a lakóövezetre vonatkozóan előírt határértékeknek megfeleljen.

6.4. A Reitter Ferenc utcai lakóépület/ek engedélyezési tervének akusztikai szakértői munkarészt is tartalmaznia kell. Az akusztikai számításoknak igazolnia kell, hogy a védendő lakóhelyiségek nem zajos homlokzatra szervezésével, „zajárnyékba” helyezésével, illetve szükség szerint passzív akusztikai zajvédelem (zajgátló épületszerkezet és zajgátló nyílászárók) alkalmazása esetén a védendő lakóhelyiségek (lakószoba – háló, nappali) beltéri zajhatárértéke nappal és éjjel egyaránt biztosítható.

7. Értékvédelem

7.1. A szabályozási terv alá vont terület régészeti érdekű terület.

7.2. A régészeti örökség elemei a régészeti érdekűnek minősülő területről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el. Ezért a területen a földmunkával járó beruházások megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell végezni, amelynek módszere a próbaásatás. Ennek hiányában bármiféle földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. E régészeti szakfeladatok elvégzésére – a beruházó költségére – a Budapesti Történeti Múzeum jogosult. A beruházónak a régészeti megfigyelés biztosítása érdekében a munkálatok megkezdése előtt 8 munkanappal fel kell vennie a kapcsolatot a Múzeummal.

7.b./16 számú melléklet   (35/2008. (XII. 15.)

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Váci út – Apály utca – Angyalföldi út – Dunyov István utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez

I.

A szabályozási tervlap szabályozási elemei

A KVSZ 7.a./ 16. számú melléklet szerinti szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a)	építési övezet, övezet jele és paraméterei,

b)	építési hely,

c)	építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része,

d)	fővárosi rendeletben védett épület kötelezően megtartandó része (eredeti nyílásrendszerű homlokzata),

e)	építési vonal,

f)	meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal,

g)	minimális homlokzat hátraléptetés a 16,5 m-nél magasabb épületrészeknél,

h)	csatlakozó párkánymagasság,

i)	biztosítandó gyalogos átközlekedés,

j)	megtartandó fa, fasor,

k)	megtartandó zöldfelület,

l)	háromszintesen kialakítandó zöldfelület aláépítetlen talajon,

m)	tervezési terület határa.

II.

A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

- Beépítésre vonatkozó előírások

1.1.	A szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül a 27833/3 hrsz.-ú telekre vonatkozóan az alábbiak betartásával lehet új épületet elhelyezni:

a) 	Kötelezően megtartandó a fővárosi rendeletben védett épület Váci út – Dunyov István utca menti F+2 szintes épületrészének homlokzata az alábbi rendelkezések betartásával:

- A megtartandó homlokzat mögé a homlokzattagolástól eltérő - de max. a meglévő párkánymagasságig kialakítható – szintszámú új épület építhető. A párkánymagasságot meghaladó épületrészek, a szabályozási tervlapon jelöltek szerint, hátra léptetendők, előttük tetőkertet kell létesíteni.

- Az egykori gyárépület tömegének érzékeltetése érdekében megtartandó Váci úti homlokzat mellett a csatlakozó új homlokzatot legalább 4,5 m-es szakaszon a telek belseje felé hátra kell húzni, legalább - az előző pontban említett – a felsőbb szintek hátraléptetésének vonaláig.

b)	A szabályozási tervlapon jelölt, meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal mentén az új épület max. 6,0 méterrel a telek belseje felé hátrahúzható.

1.2.	A szabályozási tervlapon jelölt helyeken az új épület csatlakozó párkánymagassága   nem haladhatja meg a meglévő épület párkánymagasságát.

1.3.	Az új épület legmagassabb pontja max. 30 m lehet.

1.4.	Új épület építése esetén minden visszateraszozó tetősíkon tetőkertet kell kialakítani.

1.5.	A Váci úti homlokzaton és a bemenő keresztutcai homlokzatokon, a Váci úttól számított 15,0 m mélységig újonnan létesítendő lakószoba nem helyezhető el.

- A régészeti értékekre vonatkozó előírások

A szabályozási terv alá vont terület régészeti érdekű terület. Földmunkával járó beruházás esetén a földmunkák régészeti megfigyelése szükséges. A régészeti megfigyelés elvégzésére a Budapesti Történeti Múzeum jogosult.

- Közlekedési előírások

3.1.	A szabályozási tervlapon jelölt, biztosítandó gyalogos átközlekedés területét kizárólag éjszakára lezárható módon úgy kell kialakítani az épületek földszintjén, hogy szélessége min. 5,0 m, belmagassága min. 4,5 m legyen.

3.2.	A közutak tervezési osztálya:

Váci út főpálya I. rendű főút 	B.III.a.

Váci út szervizút kiszolgáló út	B.VI.d.

Dunyov István utca kiszolgáló út	B.VI.d.

Angyalföldi út kiszolgáló út	B.VI.d.

Apály utca kiszolgáló út	B.VI.d.

- Zöldfelületekre vonatkozó előírások

4.1. 	A szabályozási tervlapon jelölt fák, fasorok megtartandók és a közműépítmények figyelembevételével szükség szerint a fasorra jellemző fajtájú előnevelt, várostűrő egyedekkel kiegészítendők.

4.2.	A Váci út menti fővárosi védelem alatt álló fasor előnevelt nyugati ostorfa példánnyal kiegészítendő.

4.3.	A szabályozási tervlapon jelölt helyen háromszintes (gyep-, cserje- és lombkoronaszint) növényállomány aláépítetlen talajon telepítendő.

  - A legkisebb kötelező zöldfelület mértékének felét teljes értékű zöldfelületként kell kialakítani, másik felét úgy kell létesíteni, hogy a terepszint alatti létesítmény feletti földtakarás legalább 1,0 m vastagságú legyen. A terepszinten kialakított további tetőkertek minimálisan 50 cm termőközeg-vastagsággal létesítendők.

- Környezetvédelemmel kapcsolatos előírások

5.1.	Mélygarázs építésénél a talajvíz szabad áramlását műszaki eszközökkel (szivárgó-rendszer) biztosítani szükséges.

5.2.	Az építkezések, bontások és tereprendezések során talált szennyezett talajt be kell vizsgálni, majd a környezetvédelmi hatóság előírása alapján kell eljárni.

5.3.	Új beépítés esetén a Váci úti zajszint passzív épületakusztikai védelemmel csökkentendő.

5.4.	A területen hulladékot – tekintet nélkül annak veszélyességére – elhelyezni, lerakni, tárolni tilos.

7.b./17 számú melléklet   (8/2009. (III.20.)

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Pozsonyi út – Ipoly utca – Kárpát utca - Victor Hugo utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez

A Szabályozási Terv kiegészítő rendelkezései

- Új épület legmagasabb pontja legfeljebb 25,0 m  lehet, kivételt képeznek a tetőfelület 7 %-át meg nem haladó gépészeti berendezések, melyek legfeljebb 3,0 m magasságúak lehetnek.

- A meglévő épületállomány építménymagassága eléri a 25 m-es magasságot, így ezekre további szint nem építhető. A tetőfelület 7 %-át meg nem haladó gépészeti berendezések helyezhetők el a tető felületen.

- Meglévő épület bontása esetén a jelenlegi épület kontúrja határozza meg az építési helyet. A szint alatti építési hely gépkocsi tárolás részére elérheti a 100 %-ot.

- Az OTÉK szerinti szükséges gépkocsiszámot épületen belül, illetve térszint alatt kell elhelyezni.

- A térszint alatti beépítésnél a talajvíz szabad áramlását műszaki megoldásokkal biztosítani kell.

- A Szabályozási Terven kötelezően megtartandó fa még visszapótlással sem vágható ki építés miatt. Fát kivágni csak növény-egészségügyi okból, kertészeti szakvélemény alapján lehet. Az építési engedélyezési tervhez szaktervező által készített favédelmi terv csatolandó.

7.b./18 számú melléklet   (20/2009. (IX.11.)

Kiegészítő rendelkezések a Budapest XIII. kerület Béke utca – Országbíró utca – Üteg utca – Petneházy utca által határolt terület kerületi szabályozási tervéhez

I.

A szabályozási tervlap szabályozási elemei

A KVSZ 7.a./18 számú melléklet szerinti szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

a)	építési övezet, övezet jele,

b)	építési övezet, övezet paraméterei,

c)	építési hely,

d)	építési hely kizárólag földszinten beépíthető része,

e)	építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető része,

f)	meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal,

g)	meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonal földszintre vonatkozóan,

h)	közhasználat céljára átadandó terület helye,

i)	biztosítandó gyalogos kapcsolat iránya,

j)	fa, fasor (megtartandó, telepítendő),

k)	kialakítandó zöldfelület.

II.

A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

1. Beépítésre vonatkozó általános előírások

1.1. A területen a szabályozási tervlapon jelölt építési helyeken belül az alábbiak betartásával lehet új épületet elhelyezni:

a) két szomszédos telek határa mentén legalább a legnagyobb építménymagasság felével megegyező oldalkertet kell biztosítani,

b) új lakás homlokzatának telepítési távolsága – a közterület felőli homlokzat kivételével – bármilyen másik homlokzattól mérve legalább a nagyobbik homlokzatmagasság értéke,

c) a meglévő, megmaradó közművezetékeken, illetve a védőtávolságukban épület nem helyezhető el.

1.2. A területen új épület elhelyezésénél a megmaradó épületek lakószobáinak napfény általi megvilágítását biztosítani kell.

1.3. Felsőbb épületszintekről látható tetőfelületeket tetőkertként kell kialakítani.

2. Az I-XIII-V/SZ1 övezetre vonatkozó előírások

2.1. A meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonalon az épülethomlokzat legalább 60%-át kell elhelyezni.

2.2. Épület földszintjének közterületre néző részein legalább 50%-ban közforgalmú helyiségeket kell kialakítani.

2.3. Új épület építése esetén a lakásokhoz tartozó parkolókat épületben kell elhelyezni.

2.4. Új építés esetén a telken építhető bruttó szintterületének 100-zal való osztásából adódó egész számú lakásszám alakítható ki.

2.5. Épülethomlokzat és közterület között kerítés nem építhető. Tömbön belül kerítést csak úgy lehet építeni, hogy a maximum 50 cm magas tömör lábazat feletti rész legalább 75%-a áttört legyen, magassága nem haladhatja meg az 1,5 m-t.

2.6. A 26276/9 hrsz.-ú telken lévő épület emeletráépítése csak telken belüli parkoló férőhelyszám biztosítása esetén lehetséges.

2.7. Építési helyen kívülre eső épületrészt (erkély stb.) nem szabad létesíteni.

2.8. A Petneházy utcában a meghatározott eltérésekkel szabályozott építési vonaltól az építési helyen belüli 15,0 m-en belül 22,0 m lehet az épület legmagasabb pontja, egyéb építési helyeken max. 25,0 m.

2.9. A Petneházy utcában elhelyezhető új épület Petneházy utcai homlokzatát tagoltan kell kialakítani.

2.10. A szabályozási tervlapon jelölt „kialakítandó zöldfelület” határa a telekalakítással összhangban legfeljebb + 8,0 m eltéréssel határozandó meg.

3. Az I-XIII-SZ/2 övezete vonatkozó előírások

3.1. Az épület földszintjén az emeleti funkciók megközelítését szolgáló területek kivételével csak közforgalmú funkciók helyezhetők el.

3.2. A telken kerítés nem építhető.

4. A régészeti értékekre vonatkozó előírások

4.1. A teljes terület régészeti érdekű terület. Földmunkával járó beruházás esetén a földmunkák régészeti megfigyelése szükséges.

4.2. A régészeti megfigyelés elvégzésére a Budapesti Történet Múzeum jogosult.

5. A közhasználat céljára átadandó területekre vonatkozó előírások

5.1. Közhasználat céljára átadandó területen a gyalogos átközlekedés időbeni korlátozás nélkül biztosítandó.

5.2. A közhasználat céljára átadandó területen a terepszinttől mért legalább 5,0 m magas űrszelvényt szabadon kell hagyni, ezen kívül a terület a szabályozási tervlapon jelölteknek megfelelően alul, ill. felülépíthető.

6. Zöldfelületekre vonatkozó előírások

6.1. Az aktív zöldfelületek  legalább 50%-án háromszintes növényállományt kell telepíteni.

6.2. Az épületrészek felsőbb szintekről látható tetőfelületének 50%-án legalább extenzív zöldtetőt kell kialakítani.

6.3. A terepszint alatti építmények az épületek kontúrjából túlnyúló födémén tetőkertet kell kialakítani.

6.4. A közhasználatú terület szabad látogathatóságát a nappali időszakban korlátozni nem lehet.

6.5. A szabályozási tervlapon „kialakítandó zöldfelület”-ként jelölt területre kertépítészeti terv készítendő.

7. Környezetvédelemmel kapcsolatos előírások

7.1. Építmények elhelyezése során a felszín alatti vizek szabad áramlásáról gondoskodni kell.

7.2 Az építkezések, bontások és tereprendezések során kikerülő szennyezett talaj esetén a környezetvédelmi hatóság előírása alapján kell eljárni.

7.3. A területen a feltöltések kialakítására csak az arra akkreditált laborban bevizsgált, minősített anyag használható.

7.4. A Béke út menti emeletráépítések esetén a zajérzékeny homlokzatokat passzív akusztikai védelemmel kell ellátni.

8. Közlekedéssel kapcsolatos előírások

8.1. Közutak osztálybasorolása:

| Közterület neve | Hálózati szerep |
| --- | --- |
| Béke utca | II. rendű főút |
| Petneházy utca | gyűjtőút |
| Üteg utca | kiszolgáló út |
| Országbíró utca Béke utca - szerviz út között | kiszolgáló út |
| Országbíró utca a szerviz út – Üteg utca között, és az Üteg utcán történő átvezetés | gyalogos út |

8.2. Az Országbíró utca gyalogos út szakaszáról gépjármű ingatlan kiszolgálás nem biztosítható.

8.3 A Petneházy utcán garázsbejárat nem létesíthető, amennyiben az adott ingatlan kiszolgáló úthálózati szereppel rendelkező közterülettel is határos.

7.b./19 számú melléklet   (21/2009. (IX.11.)

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület Dagály Fürdő területére vonatkozó (Népfürdő utca – (25833) hrsz. – Árpád híd – Duna – Rákos-patak által határolt terület) kerületi szabályozási tervhez

I.

A szabályozási tervlap szabályozási elemei

A KVSZ 7.a./19. számú melléklet szerinti szabályozási tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

- tervezett szabályozási vonal

- kötelező megszüntetés

- övezet jele, építési övezet jele és paraméterei

- építési hely és sorszáma

- építési hely a rakparti út megépítéséig, kizárólag ideiglenesen üzemelő építmények elhelyezésére

- bontandó épület

- tervezett rakparti út sétánnyal lefedendő szakasza

- közterületi építési hely a parti sétányon

- a Dagály strand működéséhez szükséges felszíni parkoló céljára felhasználható terület

- parkoló/parkolóház minimális kapacitása

- kikötő elhelyezési területe

- kerékpárút

- biztosítandó gyalogos kapcsolat

- megtartandó fa

- telepítendő fasor

- tervezési terület határa.

II.

A szabályozási terv kiegészítő rendelkezései

- Beépítésre vonatkozó előírások

  - A területen új épületet elhelyezni csak a szabályozási tervlapon jelölt tervezett szabályozási vonalak alapján történő telekrendezést követően lehet. A közút céljára leválasztott telekrészek a meglévő közterületi telkekhez csatolandók.

  - A Népfürdő utcai épületsor egységes építészeti megjelenése építészeti tervpályázat alapján biztosítandó.

  - A területen szálláshely szolgáltató épület csak akkor létesíthető, ha az elsőrendű árvízvédelmi vonal áthelyezésre került, és az érintett telekterület nem minősül hullámtérnek. Az árvízvédelmi vonal áthelyezése csak oly módon valósítható meg, hogy a tervezett rakparti út megépítését ne akadályozza.

  - A meglévő irodaépület csak emeletráépítéssel, a terület alaprendeltetését szolgáló irodai funkciókkal bővíthető.

  - A szabályozási tervlapon jelölt építési helyen kívül található meglévő épületeken csak állagmegóvási munkálatok végezhetők.

  - A területen medence a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen felül, a megtartandő fák figyelembevételével is létesíthető, legalább 20,0 m előkert biztosítása mellett.

  - A medencék a szabályozási tervlapon jelölt építési helytől függetlenül ideiglenes jelleggel (idénytől függően) lefedhetők.

  - A téli fürdőzéshez szükséges kifutók a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen felül is létesíthetők.

  - A parti sétány megépülte után telkenként egy max. 25 m2-es porta vagy bejárati épület a Duna felőli oldalon - a meglévő fák megtartása mellett – a szabályozási tervlapon jelölt építési helyen felül is létesíthető.

  - A szabályozási tervlapon jelölt építési helyen belül a rakparti út megépítéséig ideiglenes szerkezetű vendéglátó terasz - a meglévő fák megtartásával – létesíthető. Legkésőbb a rakparti út használatbavételekor ez az építmény elbontandó.

  - Az épület legmagasabb pontja a tetőfelépítmények nélkül nem haladhatja meg:

- az 1. jelű építési helyen belül a 25 m-t,

- a 2. és 3. jelű építési helyen belül a 12 m-t,

- a 4., 5. és 6. jelű építési helyen belül a 7,5 m-t.

  - Az 5. és 6. jelű építési helyen belül egy épület bruttó alapterülete nem haladhatja meg az 400 m2-t, a szabályozási terven jelölt építési hely legfeljebb 50%-a vehető igénybe.

1.13.	A területen a Duna mentén csak olyan kerítés helyezhető el, amelynél a max. 40 cm-es lábazat feletti rész legalább 90%-ban áttört.

- A közterületeken és a Dunán elhelyezhető létesítményekre vonatkozó előírások

  - A tervezett rakparti út szabályozási tervlapon jelölt szakasza fölött - min. 3,9 m-es űrszelvény biztosítása mellett – gyalogos forgalmú műtárgy (parti sétány) létesítendő. A sétány és a Duna menti terepszint között legalább 150 méterenként gyalogos közlekedést biztosító kapcsolatok létesítendők.

  - A sétány területén a szabályozási tervlapon jelölt helyen kizárólag vendéglátó létesítmény elhelyezhető.

  - A szabályozási tervlapon jelölt helyeken úszóműves kikötők létesíthetők, kizárólag menetrendszerű személyforgalmi célra.

3. 	Örökségvédelem

  - A terület régészetileg védetté nyilvánított lelőhely, ezért földmunkával járó beruházást csak megelőző régészeti feltárás után lehet végezni.

A 2001. évi LXIV. törvény (a kulturális örökség védelemről) 13. § (1) bekezdése értelmében védetté nyilvánított régészeti lelőhelyeken nem lehet olyan tevékenységet folytatni, amely a lelőhely akár részleges állapotromlását eredményezheti. A védetté nyilvánított lelőhelyen végzendő, 30 cm mélységet meghaladó földmunkával járó, illetőleg a terület jellegét veszélyeztető, befolyásoló, egyébként építési vagy más hatósági engedélyhez nem kötött munkálatokhoz, változtatásokhoz a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal örökségvédelmi hatósági engedélyét kell beszerezni.

3.2. 	Az engedélyezési eljárásba be kell vonni szakhatóságként a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt. Az engedélyköteles tevékenységek jegyzéke a 10/2006.(V.9.) sz. NKÖM rendelet (a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal eljárására vonatkozó szabályokról) 8. § (1) bekezdésében található.

4. 	Közlekedés

4.1.	A tervezett rakparti út (hrsz.: 25666/2) hálózati szerepe II. rendű főút.

4.2.	A Népfürdő utca (Dagály utca – Vizafogó utca közötti szakasz) hálózati szerepe a rakparti út forgalomba helyezése után gyűjtő útra módosul.

4.3.	A rakparti úton (hrsz.: 25666/2) közvetlen ingatlan kiszolgálást biztosító útcsatlakozás, kapubehajtó nem alakítható ki.

4.4	Új létesítmény elhelyezése esetén a funkcióhoz szükséges parkolók legalább 90%-át épületen belül kell kialakítani.

4.5.	Az IZ-XIII-ST/D jelű építési övezetben felszíni parkoló csak a Népfürdő utca menti max. 30 m széles teleksávban helyezhető el, kivételt képez ez alól a 4.6. pontban foglalt parkoló.

4.6.	A 25879 hrsz-ú telken a szabályozási tervlapon jelölt területen a Dagály strand működéséhez szükséges közhasználat céljára átadott, felszíni parkoló alakítandó ki, biztosítva a Rakparti út kiépítése utáni zavartalan működést is. A parkoló minimális kapacitása 150 férőhely.

4.7.	A Dagály Fürdő területén épületet bővíteni és új épületet elhelyezni csak a telken belüli min. 110 férőhelyes parkolóház, és a 4.6. pontban említett felszíni parkolóhelyek használatbavételét követően lehet.

5. 	Közművek

5.1.	Az Angyalföldi szivattyútelepről kiinduló DN 2000 mm-es szennyvíznyomócsövet és a 400/470 cm-es gravitációs csatornát, amely a Dagály Fürdő telkén áthalad, adottságként kell kezelni. A nyomócső és csatorna fölé építmény nem helyezhető el. A nyomócső építménytől való védőtávolsága 8,0 m, a gravitációs csatornáé 3,0 m.

5.2.	Hullámtéren történő építkezés esetén a tervezett épületekben a huzamos tartózkodást szolgáló helyiségek padlószintjét min. 105,30 m Bf. szintre kell kiemelni.

5.3.	Új transzformátort épületben szállítójárművel közvetlenül közterületről megközelíthető helyiségben kell elhelyezni.

5.4.	Mobiltelefon bázisállomás a területen önálló antennatartó szerkezeten (torony ) nem helyezhető el.

6. 	Zöldfelületek

6.1.	Az IZ-XIII-ST/D jelű építési övezetben az építési engedélyezési eljáráshoz szakági tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített kertépítészeti engedélyezési terv benyújtása kötelező, amely: M=1:200 v. 1:250 léptékben készül és vizsgálati lapot, valamint kertrendezési tervet egyaránt tartalmaz. A vizsgálati tervlapot a jellemző tereppontok magasságának megjelölésével, a meglévő növényállomány felmérésével és értékelésével kell készíteni. A kertrendezési tervet a tervezett terepmagasságokkal, növényelrendezéssel, a domináns növényfajták megjelölésével, kerti burkolatok és műtárgyak ábrázolásával, műszaki leírással és területkimutatási számításokkal kell kidolgozni.

6.2.	A területet érintő bármely bontási-építési engedélyezési eljárás során az engedély-kérelemhez szakági tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által készített favédelmi tervet kell benyújtani.

Építés során a megtartandó és megtartható fák favédelméről a favédelmi terv alapján gondoskodni kell.

6.3.	A szabályozási tervlapon megtartandónak jelölt fák törzsétől számított 3 m-en belül alapozási munkát, a gyökérzónát érintő bármely tereprendezési munkát végezni nem lehet.

6.4.	A terület árvízvédelme a meglévő növényzet védelme érdekében csak a rakparti út menti támfal kialakításával oldható meg, magas part jellegű (földfeltöltéses) megoldás nem engedélyezhető.

6.5.	A meglévő megtartandó vagy megmaradó fák törzsét 50 cm-nél több feltöltés nem érintheti.

6.6.	Új fa telepítésénél az ültetőgödör 1x1x1m-es szelvényében talajcseréről és termőtalajjal való feltöltéséről gondoskodni kell.

6.7.	Zöldfelületet, fasort létesíteni csak öntözőhálózat egyidejű kiépítésével lehet.

7. 	Környezetvédelem

7.1.	Építéselőkészítési munkák, tereprendezés során a munkálatokkal érintett területen meglévő termőföld védelméről, előzetes letermeléséről, szakszerű deponálásáról és zöldfelület létesítésénél való felhasználásáról az építtetőnek gondoskodni kell.

A termőtalaj szakszerű depóniában is csak legfeljebb fél évig tárolható.

7.2.	Feltöltésre, visszatöltésre szennyezett talaj, szennyezett termőföld nem használható. A talajvédelmi hatóságtól beszerzett előzetes minőség-tanúsítvány nélküli töltőanyag nem építhető be.

7.3.	Ha a bontási-építési munka során szennyezett talaj, vagy bármilyen hulladék kerül elő, azt haladéktalanul be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi hatóságnak, és a bontást-építést az intézkedésekig szüneteltetni kell. A szennyezett talaj vagy hulladék helyszíni kezelése, elszállítása csak az illetékes környezetvédelmi- és talajvédelmi hatóság előírásai alapján történhet.

7.4.	Élő vízfolyásba csak a vonatkozó határértékeknek megfelelő minőségű vizet lehet bevezetni. Előtisztító létesítését az illetékes környezetvédelmi hatóság előzetes véleménye alapján elő lehet írni.

7.5.	Mélyalapozás, földalatti létesítmények elhelyezése csak talajmechanikai szakvélemény alapján, a rétegvizek szabad áramlásának biztosítása mellett megengedett.

7.6.	Az érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi kategóriának megfelelő vonatkozó határértékek betartása kötelező.

7.7.	A területen 50 férőhelynél nagyobb parkoló csak burkoltan létesíthető, összefolyó csapadékvizei csak olajfogó műtárgyon keresztül vezethetők csatornába. A parkoló felületének legalább 50 %-át kúszónövénnyel befuttatott kerti elemmel (pergola, lugas, növényrács) fedetten kell kialakítani.

7.8.	Üzemi tevékenységből és építési munkából eredő zajterhelés nem haladhatja meg az érvényes zajvédelmi határértékeket. Amennyiben határérték túllépés következik be a megfelelő zajgátló berendezések elhelyezése, a zaj és rezgésterhelésből származó kárelhárítás a káros hatás keltőjének feladata. A védelem - elhárítás módját az illetékes környezetvédelmi hatósággal történő egyeztetés és annak előírásai szerint kell elvégezni.

7.9.	Új közút építése csak zajvédelmi munkarészt is tartalmazó terv alapján engedélyezhető. Új közutak mellett a közlekedésből eredő, határértéket meghaladó zaj és rezgésterhelés továbbterjedését védőberendezésekkel, védőlétesítményekkel kell megakadályozni. A zajvédelmi létesítmények megépítése a tulajdonos-, kezelése, fenntartása a kezelő feladata.

7.b/20.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület, Esztergomi út – Róbert Károly körút – Népfürdő utca – Róbert Károly körút – Dagály utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez (31/2009.(XI.13.)

I.

### A Szabályozási Tervlap szabályozási elemei

- A KVSZ 7.a./20. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap kötelezően betartandó szabályozási elemei:

  - építési övezet, övezet jele

  - építési övezet, övezet határa

  - kötelező megszüntető jel,

  - terepszint alatti építési hely határa,

  - feltétel teljesítése esetén terepszint alatti építési hely,

  - védendő faegyed, fasor.

- A KVSZ 7.a./20. számú melléklet szerinti Szabályozási Tervlap más jogszabályban meghatározott szabályozási elemei:

- 120 kV-os távvezeték biztonsági övezete,

- Népfürdő utca a BVKSZ-ben városképi szempontból kiemelt útvonal,

- a terv hatálya alá tartozó terület a BVKSZ-ben a városkép szempontjából kiemelt terület.

II.

#### A Szabályozási Terv kiegészítő rendelkezései

1. A közterületek kialakítására vonatkozó rendelkezések

1.1. A közpark területén kijelölt terepszint alatti építési helyen mélygarázs létesíthető. A terepszint alatti beépítés bruttó alapterülete nem lehet nagyobb a közpark övezet 20 %-nál, tehát 2790 m2-nél.

1.2. A feltétel teljesüléséhez kötött építési hely csak abban az esetben építhető be, ha az itt haladó NÁ 600-as középnyomású gázvezeték kiváltásra kerül.

1.3. Közhasználatú mélygarázs esetén

1.3.1.   a  labdapályát legalább a jelenlegi méretben vissza kell állítani,

1.3.2. az építési hely fölött a földtakarás 80 cm-nél vastagabb termőrétegű legyen háromszintes növényállomány telepítésével.

1.4. A mélygarázs közúti kapcsolata kizárólag a szervizútról biztosítható olyan módon, hogy az a meglévő lakóépületek számára új környezeti terhelést ne okozzon.

1.5. A közutak szabályozási szélessége:

Róbert Károly krt. 		min. 44 m,

az Esztergomi útnál tervezett fel- és lehajtónál 70 m

Róbert Károly krt. (lakóutca)	12 m

Népfürdő utca 			24 m (meglévő)

Esztergomi út			jellemzően 35 m, de min. 26 m,

2. Közművek

2.1. A 120 kV-os távvezeték biztonsága övezetét a földkábelbe helyezés időpontjáig biztosítani kell.

2.2. A vezetéket legkésőbb az esedékes felújításakor földkábellel ki kell váltani.

2.3. A közpark területen haladó ø 800 vízvezeték védőövezete a vezetéktől számított 7-7 m, az NA 600 középnyomású gázvezeték biztonsága sávja a vezetéktől számított 5-5 m.

3. Zöldfelületek

3.1. Az Esztergomi út elválasztott sávú átépítése, ill. az út alatt új szennyvíz-főgyűjtő létesítése csak a meglévő út menti fasor megtartásával, ill. a fennmaradásához szükséges élettér biztosításával történhet. A fasor hiányzó elemeinek pótlását, illetve az új pálya melletti kísérő fásítást a megvalósítás részeként kell elvégezni.

3.2. Az út és közműépítések, ill. a közpark területén a mélygarázs építése során a meglévő fákat csak a legszükségesebb mértékben szabad kivágni és a kivágott fákat a vonatkozó jogszabályok szerint az ingatlanon belül pótolni kell.

4. Környezetvédelem

4.1. Terepszint alatti építmények a talajvíz szabad áramlását biztosító műszaki megoldással létesíthetők.

4.2. A mélygarázs szellőző berendezéseinek légszennyezőanyag kibocsátási magasságát a környezetvédelmi engedélyben meghatározott módon kell kialakítani.

4.3. A mélygarázs-szellőző gépészeti berendezéseinek üzemi zajkibocsátását és a berendezés elhelyezését úgy kell megválasztani, hogy az üzemi zajterhelés szintje a jogszabályban a lakóövezetre vonatkozóan előírt határértékeknek megfeleljen.

5. Örökségvédelem

A terület régészeti érdekű terület, ahol földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető.

7.b/21.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület Újpalotai út – Berettyó utca – Tomori utca – Szekszárdi utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez (36/2009.(XII.14.)

Értelmező rendelkezések:

Eltéréssel szabályozott építési vonal: a tetőemelet, illetve magastető utcai homlokzatát nem számítva új épület utcai homlokzati felületének legalább a 65%-a az építési vonalon kell, hogy álljon. Az építési vonaltól a telek oldalhatárától számított 3,0 méteres hosszon eltérni nem lehet, egyébként az eltérés legfeljebb 2,0 méter mélységű lehet, a vonalon kívülre csak erkély, előlépcső és előtető nyúlhat.

Az előkertesen kialakított építési hely előkerti határvonalától számított 2,0 méteres mélységében erkély, előlépcső és előtető kivételével csak terepszint alatti építményrészek telepíthetők.

Alá nem épített teljes értékű zöldfelület létesítésének elsődleges helye: a lehatárolással érintett telkek esetében ezen lehatároláson belül kell biztosítani a legkisebb kötelező zöldfelületi mérték legalább 1/3-át.

Ha a telken belül a lehatárolás területe nem éri el a fent meghatározott mértéket, akkor annak egésze alá nem épített zöldfelületként alakítandó ki.

A fentiek szerinti zöldfelületek hátsókerti csatlakozásai biztosítandók, területükön háromszintes növényállomány telepítendő.

Javasolt gyalogos átvezetés: a tömbbelsőben gyalogos átjárás biztosítása javasolt, ebben az esetben a közterületi végpontok a szabályozás tervlapon megadott szakaszokon belülre essenek. A gyalogos átvezetés közterületi végpontjában építészeti hangsúly kialakítása javasolt.

Javasolt közterületi zöldsáv: A szabályozási tervlapon jelölt lehatárolásban – a telkek közterületi határa / homlokvonala és az útszegély között –a lehatárolás legalább 30 %-ában zöldfelület kialakítása javasolt. Ebben az esetben a zöldsávnak magába kell foglalnia a Telepítendő fasort is.

Telekalakítás

Átmenő telek megosztása esetén a kialakuló telek mérete legalább 1000 m2, és homlokvonala legalább 24,0 méter kell, hogy legyen.

Új telek oldalhatára legalább 20,0 méteres hosszon merőleges kell, hogy legyen a telek homlokvonalára.

Rendelkezések a terület beépítésére vonatkozóan

Javasolt gyalogos átvezetés biztosítása esetén a KVSZ 28.§ (2) alapján:

- az övezetben meghatározott szintterületi mutató mértéke 0,15-el növelhető, és

- az épületen való gyalogos átvezetés területe ez esetben a szintterületbe nem számítandó be.

Javasolt gyalogos átvezetés biztosítása esetén az 3.1. pontban foglalt kedvezmények érvényesítésének feltétele elvi építési engedély iránti kérelem benyújtása az építési engedély megkérése előtt, a gyalogos átvezetéssel érintett valamennyi telekre együttesen a beépítéssel, valamint az építészeti hangsúlyokkal kapcsolatos követelmények tisztázására.

Rendelkezések a területen a terepszint feletti építmény(rész)ek elhelyezésére és kialakítására vonatkozóan

A zártsorú épületcsatlakozás

- legalább 14,0 méter, legfeljebb 20,0 méter,

- amennyiben a szomszéd telken épület már áll – a bontásra javasolt épületek kivételével -, azzal megegyező

mélységben alakítandó ki.

Takaratlan tűzfal nem alakulhat ki.

A telek oldalhatárára néző homlokzatok telekhatártól való távolsága nem lehet kisebb az erre néző homlokzatmagasság felénél.

A telek homlokvonaltól számított 25,0 méteres –az Újpalotai út mentén 20,0 méteres – mélységén túl épületrész akkor telepíthető,

- ha a telek mérete legalább 1000 m2 és homlokvonala legalább 24,0 méter

- ha a hátsó telekhatártól való távolságuk legalább 9,0 méter,

- ha legmagasabb pontjuk

beépített alapterületük legfeljebb 50%-án haladja meg a 13,0 métert, és

nem haladja meg a 16,0 métert.

Kerítés az előkertes telek homlokvonalán nem létesíthető, csak az utcai homlokzatok vonalában és a tömbbelsőben. A tömbbelsőben egységes kivitel, és legalább 50%-os áttörtség biztosítandó. Gyalogos átvezetés helyén legalább 3,00 méter széles szabad átjárást kell biztosítani.

A közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó előírások

A közhasználat céljára átadott területet a terepszinten úgy kell kialakítani, mintha gyalogos közterület lenne, és akadálymentesítésükről gondoskodni kell.

Az időben korlátozásra kerülő közhasználat céljára átadott terület az utcai homlokzatok vonalában áttört térhatároló szerkezettel lezárható a településrendezési szerződésben meghatározott időtartamra.

A közhasználat céljára átadott terület további kialakítására és használatára vonatkozó szabályokat a tulajdonos és az önkormányzat közötti külön szerződés rögzíti.

Zöldfelületek

Az előírt zöldfelület

legalább 2/3-a teljes értékű alá nem épített zöldfelület, vagy teljes értékűen beszámítható, legalább 2 m talajtakarású tetőkerti zöldfelület, és

- legfeljebb 1/3-a lehet - minimum 0,5 m talajtakarású - tetőkerti zöldfelület.

Fasor telepítendő az Újpalotai út és a Berettyó utca mentén a szabályozási tervlapon jelölt sávban, előnevelt legalább 18-20 cm törzskörméretű egyedekkel. A faegyedeket egymástól 15 méternél, vagy a tűzoltó szakhatóság előírásai szerint meghatározott minimális méretnél nagyobb távolságra ültetni nem szabad.

A közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen csak automata öntözőrendszer kiépítésével együtt telepíthetők fasorok és zöldfelületek.

Környezetvédelem

A volt ipari ingatlan (hrsz.: 26055) területére vonatkozó építési engedély iránti kérelem benyújtása előtt a talaj szennyezettségének vizsgálatára fúrásminták elemzésével laboratóriumi mérések készítendők.

A talajszennyezés eltávolításának – megsemmisítésének módjáról a mérések alapján a környezetvédelmi hatóság bevonásával kell az építési engedélyezési eljárás során intézkedni.

Régészet

A volt ipari ingatlan (hrsz.: 26055) nyilvántartott régészeti lelőhely, a tereprendezésnél és egyéb földmunkával járó beruházásnál a munkálatokat az illetékes hatóság előírásai szerint lehet elvégezni.

7.b/22.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület Reitter Ferenc utca – Szegedi út – Jász utca – Országbíró utca által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez (7/2010.(II.12.)

- Értelmező rendelkezések:

Az építési hely terepszint alatt és felett is beépíthető területrészén (a továbbiakban terepszint feletti építési hely): a beépítés mértékébe beszámító és nem beszámító épületrészek a lehatároláson belül egyaránt elhelyezhetők.

Az építési hely kizárólag terepszint alatt beépíthető területrészén: csak a beépítés mértékébe be nem számító pinceszinti, valamint terepszint alatti építmények és a hozzátartozó műtárgyak (rámpa, lépcső, támfal, mellvéd stb.) helyezhetők el a lehatároláson belül.

Zártsorú, hézagosan zártsorú beépítési mód: Az épületek a telek oldalhatárán zártsorúan csatlakoznak egymáshoz, kivéve, ahol a szabályozási terv kötelező épületközt határoz meg, vagy ahol épületköz kialakítását lehetővé teszi.

Épületköz kialakítása esetén a közre néző homlokzatokat tűzfalasan kialakítani nem lehet, és amennyiben az épületköz két telekre esik, úgy az épületköz szélességének legalább 6,0 m-es sávja az egyik telekre kell, hogy essen.

- Épületköz és minimális szélessége: a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a rögzített szélességgel a terepszint felett épületköz alakítandó ki az építési hely teljes mélységében. Az épületközt határoló homlokzatok között átkötő, áthidaló épületrészek kialakítása nem lehetséges.

Megadott szakaszon belül kialakítandó épületköz és minimális szélessége: a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a feltüntetett sávon belül a rögzített minimális szélességgel épületköz alakítandó ki, az építési hely teljes mélységében.

Megadott szakaszon belül épületköz kialakítható: a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a feltüntetett sávon belül épületköz kialakítható.

A b) és c) pont szerinti épületközök esetében az épületközt határoló homlokzatok között átkötő, áthidaló épületrészek kialakítása lehetséges, de legfeljebb az építési hely mélységének 1/3-ában, a terepszinttől számított 7,0 méter magasság fölött.

Megadott szakaszon belül a homlokzat maximális F/L értéke: az érintett homlokzat szabályozási tervlapon jelölt szakaszán legfeljebb a maximálisan megadott F/L érték érhető el.

Teljes értékű zöldfelület létesítésének elsődleges helye: Telkenként a lehatárolás területének legalább:

- 60%-án, illetve

a gyalogos átvezetéssel érintett telkek esetén 45%-án

háromszintes növényállomány telepítendő.

Teljes értékű zöldfelület alakítandó ki meghatározott arányban: A lehatárolás területének legalább 20%-án teljes értékű, alá nem épített zöldfelület alakítandó ki.

Gyalogos átvezetés (a két végpontja kötelező, az iránya nem): a tömbbelsőben gyalogos átjárás biztosítandó, a Jász utcai és a Reitter Ferenc utcai végpontok rögzítettek.

Létesíthető parkolóház ajánlott helye: A szabályozási tervlapon jelölt helyen és maximális férőhelyszámmal parkolóház létesíthető.

Felülépítés: épületrészek közötti átkötő, áthidaló épületrész, mely a terepszinttől számított 7,0 méter magasság fölött kerül kialakításra.

Telekalakítás

Új telek homlokvonala 30,0 méternél kisebb nem lehet.

Új telek mélysége a  Reitter Ferenc utca, a Szegedi út, és a Jász utca mentén 40,0 méternél, az Országbíró utca mentén 30,0 méternél kisebb nem lehet.

Rendelkezések a tervszerű telekalakítás és városképi megújulás érdekében

A tömb rendezése érdekében szabályos méretű telkek akkor is kialakíthatók, ha a kialakuló, illetve visszamaradó telkek meglévő építményeinek figyelembevételével számított:

- beépítési paraméterek, illetve

a telepítési távolságok, elő-, oldal- és hátsókerti méretek

nem felelnek meg az általánosan előírtaknak.

A szabályozási tervlapon bontandónak, illetve új épület használatba vételéig bontandónak jelölt épületek nem bővíthetők.

Rendelkezések a terület beépítésére, építmények elhelyezésére és kialakítására vonatkozóan

A beépítési mérték legfeljebb +5%-os kedvezménye akkor érvényesíthető, ha

- a telek 2500 m²-nél kisebb saroktelek, és amelynek legalább az egyik homlokvonala nem haladja meg a 40 métert, vagy

- a telken megőrzésre kerül a szabályozási tervlapon megtartásra javasolt épület, vagy

- a gyalogosátvezetés biztosítására  - az erről szóló külön szerződés alapján – közhasználat céljára átadásra kerül a telek egy része, vagy

- a telken felülépítés(ek) kerülnek kialakításra rendezett terepszinttől 7,0 méternél magasabb alsó síkkal.

További legfeljebb +5%-os kedvezmény érvényesíthető, ha a fenti feltételek közül egyszerre legalább kettő teljesül.

A b), c) és d) esetekben a kedvezmények érvényesítésének további részletes feltételei településrendezési szerződésben rögzítendők.

Amennyiben a 4.1. pont részben vagy egészben érvényesítésre kerül, a tényleges többlet beépítési mértékkel azonos %-kal csökkenthető a legkisebb kötelező zöldfelület.

A szintterületi mutató +0,2 –es kedvezménye akkor érvényesíthető, ha:

- a telek 2500 m²-nél kisebb saroktelek, vagy

- a telken megőrzésre kerül a szabályozási tervlapon megtartásra javasolt épület, vagy

- a gyalogosátvezetés biztosítására - az erről szóló külön szerződés alapján –  közhasználat céljára átadásra kerül a telek egy része.

A b) és c) esetekben a kedvezmények érvényesítésének további részletes feltételei településrendezési szerződésben rögzítendők.

A KVSZ 4. számú melléklete alapján a 22 méteres legnagyobb megengedett építménymagasság alkalmazható, épület legmagasabb pontja a 25 métert nem haladhatja meg.

A szabályozási tervlapon jelölt, „Szabadon állóan is telepíthető építmények helye” elnevezésű lehatárolásban szabadon állóan is telepíthetők építmények a telepítési távolságok betartásával, melyek legkisebb építménymagassága 8,00 méter lehet.

Az építménymagasság legkisebb értéke legfeljebb 12,0 méter lehet, de az utcai homlokzat F/L értéke ez esetben legalább:

- 16,0 méter, illetve

megtartásra javasolt épület bővítése esetén 13,0 méter legyen.

Elvi építési engedély iránti kérelem benyújtása kötelező az építési engedély megkérése előtt:

- két vagy több telek együttes beépítése, illetve

a szabályozási tervlapon megtartásra javasolt épületek megtartása

esetén a beépítéssel kapcsolatos követelmények és a településképi és építészeti követelmények tisztázására. Az elvi engedélyben tisztázni kell a telekhatáron való épületcsatlakozás vagy épületköz kialakításának módját. Elvi engedélyezési eljárás nélkül a 4.8. és 4.9. pontok rendelkezéseit kell betartani.

Elvi engedélyezési eljárás nélkül telek oldalhatárától számítva, a terepszint feletti építési hely előkerti határvonalán legalább 6-6 méter hosszon homlokzatnak kell állnia.

Zártsorú épületcsatlakozás esetén – elvi építési engedélyezési eljárás nélkül – az épület oldalfala/tűzfala - a terepszint feletti építési hely előkerti határvonalától számított :

- legalább 14,0 méteres mélységig a telek oldalhatárán legyen tűzfalas kialakítással,

14,0 m-től:

ba) nyílászáróval ellátott homlokzat esetén a telekhatártól legalább az övezet legnagyobb építménymagasságának fele távolságra építhető.

bb) telekhatáron csatlakozó épület fsz, illetve fsz+1 szintjei feletti homlokzata esetén a telekhatártól legalább az övezet legnagyobb építménymagasságának fele távolságra építhető.

bc) legfeljebb 20 m-ig az oldalhatáron állhat tűzfalas kialakítás esetén, amennyiben a szomszédos telek meglévő vagy tervezett beépítését az nem korlátozza.

20 m-en túl a telek oldalhatárán állhat, amennyiben a szomszédos telek meglévő vagy tervezett beépítését az nem korlátozza, és az építmény ezen sávba eső legmagasabb pontja nem haladja meg a 10,0 m-t.

Épület hátsó telekhatár felé néző homlokzata és ezen telekhatár közötti távolság nem lehet kisebb:

- a hátsó telekhatárra néző homlokzat F/L értékének felénél, illetve

8,0 méternél.

Az I-XIII-V/HZ/1 övezetben Reitter Ferenc utcai és Szegedi úti homlokzattal nem létesíthető:

- lakás,

gyermekintézmény,

egészségügyi intézmény.

Kerítés a telek homlokvonalán nem létesíthető, csak az utcai homlokzatok vonalában és a tömbbelsőben, kivéve a gyalogos átvezetés helyét, ahol legalább 10,0 méter széles szabad átjárást kell biztosítani.

A közterület felőli homlokzatok legalább 30%-án téglaburkolatot kell alkalmazni.

A közhasználat céljára átadott területekre vonatkozó előírások

A közhasználat céljára átadott területet a terepszinten úgy kell kialakítani, mintha gyalogos közterület lenne, és akadálymentesítésükről gondoskodni kell.

Amennyiben a közhasználat céljára átadott terület használata időben korlátozásra kerül, az az utcai homlokzatok vonalában áttört térhatároló szerkezettel lezárható a településrendezési szerződésben meghatározott időtartamra.

A közhasználat céljára átadott terület további kialakítására és használatára vonatkozó szabályokat a tulajdonos és az önkormányzat közötti külön szerződés rögzíti.

Közlekedés

A Szegedi úton közvetlen gépjármű kiszolgálást biztosító útcsatlakozás, kapubehajtó, mélygarázs lehajtó nem létesíthető.

A Jász utcában max. 500 férőhelyes parkolóház létesítése lehetséges a szabályozási tervlapon jelölt helyen, a tömb telkein létesülő funkciók parkoló férőhely igényének részbeni  kielégítésére.

Parkolóház létesítés esetén a használatbavétel feltétele, a Jász utca és a Szegedi út csomópontjának megfelelő forgalomtechnikai kialakítása.

A mélygarázsok telekhatáron összenyithatók a tűzvédelmi szakhatóság előírásainak figyelembevételével.

Közművek

Új transzformátor csak épületben helyezhető el, szállítójárművel közvetlenül megközelíthető helyiségben.

6 méternél magasabb elektronikus hírközlési építmény - beleértve a műtárgynak minősülő antennatartó szerkezetet is - a területen nem helyezhető el.

Kisméretű távközlési antenna (mikrocella) az épületek homlokzatán nem látható módon helyezhető el.

Zöldfelületek

Fasor telepítendő a Szegedi út mentén a szabályozási tervlapon jelölt sávban, előnevelt legalább 18-20 cm törzs körméretű egyedekkel. A faegyedeket egymástól 10 méternél, vagy a tűzoltó szakhatóság előírásai szerint meghatározott minimális méretnél nagyobb távolságra ültetni nem szabad.

A közterületen, vagy közhasználat céljára átadott területen csak automata öntözőrendszer kiépítésével együtt telepíthetők fasorok és zöldfelületek.

A I-XIII-V/HZ/1 építési övezet területén a telek beépítetlen területének minden megkezdett 400 m²-e után egy lombos fa telepítendő.

Az előírt zöldfelület

- legalább 2/3-a teljes értékű alá nem épített zöldfelület,

- legfeljebb 1/3-a lehet - minimum 0,5 m talajtakarású - tetőkerti zöldfelület.

- a zöldfelületbe a vízfelületek területük 30%-ának mértékéig számíthatók be.

Környezetvédelem

A Szegedi út és a Reitter Ferenc utca irányába néző épületek zajérzékeny homlokzatait passzív akusztikai védelemmel kell ellátni.

Régészet

A szabályozási terv alá vont terület régészeti érdekű terület, melyen tereprendezésnél és egyéb földmunkával járó beruházásnál a munkálatokat az illetékes hatóság előírásai szerint lehet elvégezni.

7.b/23.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület Váci út – Huba utca – Angyalföldi út – Dózsa György út által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez (8/2010.(II.12.)

1.	Beépítésre vonatkozó előírások

1.1.	A terv területén lakások nem építhetők.

1.2.	Sem a közterületi határvonalon, sem az építési övezetek területén kerítés nem építhető.

1.3.	A meghatározott eltéréssel szabályozott építési vonal legalább 60%-án épülethomlokzatot kell kialakítani.

1.4.	Az előírt parkoló férőhelyeket terepszint alatti építményben kell elhelyezni.

1.5.	Az I-XIII-V jelű építési övezet területén a szintterületi mutató értéke legfeljebb 0,5-tel növelhető, amennyiben megállapodás alapján legalább 300 m2, a Z-FK-XIII övezethez szervesen kapcsolódó telekterület közhasználat számára átadásra kerül.

1.6.	Épületrészek azon lapostető felületeit, amelyekre a telektömbön belüli épületek magasabb szintjeiről rálátás adódik, tetőkertként kell kialakítani.

2.	A közlekedésre vonatkozó előírások

2.1.    	A Váci útról közvetlen ingatlan kiszolgálást biztosító kapubehajtó, útcsatlakozás nem alakítható ki.

2.2.   A Váci út és az Angyalföldi út között az I-XIII-V jelű építési övezeten keresztül gyalogos kapcsolatot kell biztosítani.

3.	Zöldfelületi kialakításra vonatkozó előírás

A fásított közteret és az azzal határos, 27896/2 hrsz.-ú telek zöldfelületeit kertépítészeti szempontból egységesen kell megtervezni.

4.	A régészeti értékekre vonatkozó előírás

A terület régészeti érdekű terület, ahol földmunka csak régészeti megfigyelés mellett végezhető.

7.b/24.

Kiegészítő rendelkezések a Budapest, XIII. kerület Bulcsú utca – Lehel utca – Lőportár utca – Lőportár utca folytatása – kerülethatár által határolt terület Kerületi Szabályozási Tervéhez (15/2010.(V.28.)

1.	Beépítésre vonatkozó előírások

  - Az építési telkek közterületi telekhatárainak legalább 50 %-án épületnek kell állnia, a többi szakaszon az épület homlokvonala max. 5,0 m-rel a telek belseje felé hátrahúzható.

  - A szabályozási tervlapon meghatározott maximális párkánymagassági méret a közterületi határon alkalmazandó. Amennyiben a beépítés hátralép a telek belseje felé, úgy a párkánymagasság növelhető a hátralépés méretének megfelelő értékben, de legfeljebb az építési övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értékéig.

  - A két különböző párkánymagassági értékkel jelölt szomszédos telkek esetében a telkek közös határvonalától mért 10 m - 10 m-es sávon belül kell biztosítani a magassági különbség átmenetét, mely építészetileg és városképileg is megfelelően tud illeszkedni az utcaképbe. A közös telekhatárok vonalában kialakuló új épületek párkánymagasságának értékei max. 1,5 m-t térhetnek el a csatlakozásnál.

  - Az I-XIII-R/1 építési övezet Vágány utca meghosszabbítása (hrsz.:28224/36) menti telkein kollégium, szálloda, egészségügyi létesítmény elhelyezése esetén a szintterületi mutató értéke 0,5 m2/m2-el emelhető.

  - Az I-XIII-R/3 építési övezetben lakóépület építése esetén e rendelet 68. § (12) bekezdése figyelmen kívül hagyható, de ebben az esetben a terepszínt alatti beépítési mérték legfeljebb 60% lehet, a zöldfelületi mérték legalább 35% kell legyen.

A közhasználat céljára átadandó területekre vonatkozó előírások:

1.6.  	A közhasználat céljára átadandó területeken a gyalogos átközlekedés a 28087 hrsz.-ú telek esetében időbeni korlátozás nélkül, a Szabolcs és Vágány utca közötti területen időbeni korlátozással biztosítandó.

1.7.	A közhasználat céljára átadott területek felülépíthetőek a szabályozási terven jelölt építési helyeken.

1.8. 	A Szabolcs és Vágány utca közötti közhasználat céljára átadott terület felülépítése esetén a földszintet és az első emelet szabadon kell hagyni.

Az építési helyekre vonatkozó előírások:

1.9.	A szabályozási terven jelölt „építési hely feltételhez kötött része” csak akkor minősül építési helynek, ha az érintett területen lévő telkek összevonásra kerültek.

A telekalakításra vonatkozó előírások:

1.10.	Új telek alakításánál a kialakuló telek mélysége legfeljebb háromszorosa lehet a szélességi értéknek.

2. 	A közművekre vonatkozó előírások

Tervezett transzformátort épületben, a közterületi megközelítés lehetőségét biztosítva kell elhelyezni.

3.	Zöldfelületre és környezetre vonatkozó előírások

3.1.	Az utak fásítására előnevelt, többször iskolázott, útsorfa minőségű fagyedeket kell telepíteni várostűrő fafajok alkalmazásával.

3.2.	Helyiséget tartalmazó új építmény építésekor az építési engedélyezési dokumentációnak tervezési jogosultsággal rendelkező táj- és kertépítész által készített kertépítészeti engedélyezési tervet is kell tartalmaznia, amennyiben tetőkertet vagy egyéb zöldfelületet alakítanak ki.

3.3.	Épületrészek, építményrészek azon lapostető felületeit, amelyekre a tömbben lévő magasabb épületek szintjeiről rálátás adódik, tetőkertként kell kialakítani.

3.4.	A belső udvarok közötti vizuális kapcsolat biztosítása érdekében, az egymáshoz beépítetlen telekrésszel csatlakozó telkeknél legalább 80%-ban áttört, vagy 1,5 méternél alacsonyabb tömör kerítés építhető.

3.5.	A bontások, mélyépítés és tereprendezés során esetlegesen talált szennyezett talajt be kell vizsgáltatni, majd a környezetvédelmi hatóság előírása alapján kell eljárni.

3.6.	A tervezett térszín alatti építményeknél a talajvíz áramlásának lehetőségét biztosítani kell műszaki eszközökkel, a talajvíz szintjének lokális emelkedését elkerülendő.

3.7.	A Lehel – Bulcsú – Vágány utcai épületek utcára néző zajérzékeny homlokzatain passzív akusztikai védelmet szükséges alkalmazni a belső téri zaj határértékek teljesülése érdekében.

4. 	Közlekedésre vonatkozó előírások

Útvonalak hálózati szerepnek megfelelő tervezési osztályba sorolása (Út 2-1.201.2008 Útügyi műszaki előírásainak megfelelően).

| Közterület neve | Útkategória | Tervezési osztály |
| --- | --- | --- |
| Lehel utca | II. rendű főút | B.IV.b.C |
| Bulcsú utca | Gyűjtőút | B.V.c.C |
| Lőportár utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Szabolcs utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |
| Dévai utca | Kiszolgáló út | B.VI.d.D. |

1. számú függelék

A hatályban lévő KSZT-ek jegyzéke

| Ö.K. rendelet száma | Tervtári szám | Kerületi Szabályozási Tervek területi lehatárolása |
| --- | --- | --- |
| 15/1999.(IV.15.) | TRT/XIII/1. | Frangepán u. – Lomb u. –Fáy u. – Váci út |
| 3/2000.(I.17.) | TRT/XIII/2. | Dráva u. –Kárpát u. – Révész u. – Párkány u. – Viza u. –Népfürdő u. – Latorca u. – Duna |
| 16/2000.(V.15.) mód. 6/2007.(II.20.) és 15/2010.(V.28.) | TRT/XIII/3. | Hatályban van a Lőportár utca-– Szabolcs utca – Dózsa György út – vágány által határolt területre |
| 21/2000.(VII.10.) mód. 42/2004.(XII.20.) | TRT/XIII/4. | Váci út – Frangepán u. – Röppentyű u. –Petneházy u., Teve u. – Gömb u. - Pap Károly u. – Róbert Károly krt. |
| 23/2000.(IX.18.) | TRT/XIII/5. | Népsziget |
| 24/2000.(IX.18.) mód.24/2006.(VII.5.) mód. 15/2010.(V.28.) | TRT/XIII/6. | Meder u. – Váci út – Cserhalom u. – Rákospatak (hatályban van a Meder utca – Váci út – Csavargyár utca – Cserhalom utca által határolt területre) |
| 26/2000.(IX.18.) | TRT/XIII/8. | Turbina u. – Váci út – Karikás Frigyes u. – Dagály u. |
| 27/2000.(IX.18.) | TRT/XIII/9. | Váci út – Babér u. – Madarász V. u. – Fiastyúk u. |
| 30/2000.(X.16.) | TRT/XIII/10. | Lehel u. – Dévai u. – Tüzér u. – Lőportár u. |
| 31/2000.(X.16.) | TRT/XIII/11. | Röppentyű u. – Petneházy u. – Teve u. – Frangepán u. |
| 32/2000.(X.16.) | TRT/XIII/12. | Váci út – Turbina u. – Esztergomi út – Vizafogó u. |
| 38/2000.(XI.15.) | TRT/XIII/13. | Szegedi út – Szent László u. – Kerekes u. – Palóc u. |
| 1/2001.(I.22.) | TRT/XIII/14. | Visegrádi utca- Bessenyei u.- Hegedűs Gyula u.- Tutaj u. |
| 2/2001.(I.22.) | TRT/XIII/15. | Hajdú utca - Fáy utca- Csizma utca- Frangepán utca |
| 13/2001.(V.2) mód. 5/2007.(II.20.) | TRT/XIII/16. | Váci út- Gács utca- Balzsam utca- MÁV iparvágány |
| Hatályon kívül helyezte a 24/2010.(IX.6.) sz. rendelet | TRT/XIII/17. | Lehel utca- Róbert Károly krt.- Reitter Ferenc utca- Mohács utca |
| 22/2001.(VII.9.) mód. 5/2006.(II.27.) | TRT/XIII/18. | Váci út- Dózsa György út- Kassák Lajos utca- Bulcsú utca- Lehel utca - Lehel tér (hatályban van a Váci út – Taksony utca – Angyalföldi út - Dózsa György út - Kassák Lajos utca - Bulcsú utca - Lehel utca - Lehel tér által határolt területre) |
| 21/2001.(VII.9.) mód. 15/2005.(VI.1.) | TRT/XIII/19. | Váci út- Csanády utca- Kresz Géza utca- Balzac utca |
| 23/2001.(VII.9.) | TRT/XIII/20. | Kárpát utca- Victor Hugó utca- Ipoly utca- Pannónia utca |
| 30/2001.(IX.20.) | TRT/XIII/21. | Váci út- Véső utca- Visegrádi utca- Süllő utca |
| 29/2001.(IX.20.) | TRT/XIII/22. | Lomb utca- Forgách utca- Teve utca- Rozsnyai utca |
| 31/2001.(IX.20.) | TRT/XIII/23. | Lehel utca- Gömb utca- Csata utca- Kartács utca |
| 38/2001.(X.20.) | TRT/XIII/24. | Kárpát utca- Ipoly utca- Pannónia utca- Gogol utca |
| 40/2001.(X.20.) | TRT/XIII/25. | Madarász Viktor utca- Babér utca- Csuka utca- Agyag utca |
| 43/2001.(X.20.) | TRT/XIII/26. | Váci út- Vág utca – Visegrádi utca – Tisza utca |
| Hatályon kívül helyezte a 8/2010.(II.12.) sz. rendelet | TRT/XIII/27. | Váci út – Huba utca – Angyalföldi utca – Dózsa György út |
| 41/2001.(X.20.) mód. 29/2005.(XII.15.) mód. 33/2007.(X.25.) | TRT/XIII/28. | Dózsa György út – Kassák Lajos utca – Bulcsú utca – Lehel utca – Dévai utca – Tüzér utca – Lőportár utca - Lehel utca (hatályban van a Dózsa György út – Tüzér utca – Taksony utca - Kassák Lajos utca – Bulcsú utca – Lehel utca – Dévai utca – Tüzér utca – Lőportár utca - Lehel utca által határolt területre) |
| 37/2001.(X.20.) | TRT/XIII/30. | Duna- Meder utca- Cserhalom utca- Rákos-patak |
| 48/2001.(XI.15.) | TRT/XIII/31. | Dráva utca - Visegrádi utca - Révész utca – Hegedűs Gyula utca |
| 57/2001.(XII.20.) | TRT/XIII/32. | Apály u. - Váci út – Klapka u. – Kassák Lajos u. – Róbert K. krt. – Gidófalvy u. |
| 9/2002.(III.25.) | TRT/XIII/33. | Lehel utca - Gömb utca – Csata utca – Béke tér |
| 6/2002.(III.25.) | TRT/XIII/34. | Béke utca - Fáy utca – Jász utca – Zsinór utca |
| 7/2002.(III.25.) | TRT/XIII/35. | Róbert Károly Krt. - Üteg utca – Kartács utca – Lehel utca |
| 8/2002.(III.25.) | TRT/XIII/37. | Váci út – Fiastyúk utca – Madarász Viktor utca – Föveny utca |
| 21/2002.(IX.10.) mód.29/2003.(VI.2.) 19/2008.(IX.15.) | TRT/XIII/38. | Kámfor u.- Béke utca- Gyöngyösi utca – Nővér utca- Fiastyúk utca- Göncöl utca |
| 5/2003.(I.13.) mód.8/2008.(III.26.) | TRT/XIII/39. | Szent István körút - Visegrádi utca - Katona József utca - Hegedűs Gyula utca |
| 13/2003.(III.17.) | TRT/XIII/41. | Szabolcs utca - Mohács utca - Vágány utca - Hun utca |
| 12/2003.(III.17.) | TRT/XIII/42. | Váci út - Klapka utca - Angyalföldi út - Csángó utca |
| 19/2003.(IV.28.) | TRT/XIII/43. | Lehel utca - Dózsa György út - Szabolcs utca - Mohács utca |
| 26/2003.(VI.2.) | TRT/XIII/44. | Frangepán utca – Reitter Ferenc utca - Fáy utca – Szent László utca |
| 25/2003.(VI.2.) | TRT/XIII/45. | Petneházy utca – Jász utca – Szegedi út –Béke utca |
| 27/2003.(VI.2.) | TRT/XIII/46. | Visegrádi utca- Vág utca- Hegedűs Gyula utca- Tutaj utca |
| 28/2003.(VI.2.) | TRT/XIII/47. | Esztergomi út –Süllő utca –Párkány utca- Névtelen utca |
| 24/2003.(VI.2.) | TRT/XIII/48. | Szegedi utca – Reitter Ferenc utca - Róbert Károly krt. - Jász utca |
| 33/2003.(VII.2.) | TRT/XIII/49. | Szegedi utca – Szent László utca – Kerekes utca – Palóc utca – Szegedi út – Dévényi utca – Róbert Károl y krt. – Reitter Ferenc utca |
| 35/2003.(IX.22.) | TRT/XIII/50. | Tahi utca – Reitter Ferenc utca – Futár utca – Tatai utca |
| 39/2003.(IX.22.) mód.28/2005.(XII.19.) | TRT/XIII/51. | Vizafogó utca – Esztergomi utca – Dagály utca – Népfürdő utca (hatályban van a Vizafogó utca – Esztergomi utca – Jakab József utca - Dagály utca – Népfürdő utca által határolt területre) |
| 37/2003.(IX.22.) mód.42/2004.(XII.20.) | TRT/XIII/52. | Röppentyű utca – Frangepán utca – Hajdú utca – Petneházy utca |
| 38/2003.(IX.22.) | TRT/XIII/53. | Béke utca – Kámfor utca – Tatai utca - Rokolya utca – Reitter Ferenc utca – Keszkenő utca – Jász utca – Rokolya utca |
| 36/2003.(IX.22.) | TRT/XIII/54. | Róbert Károly krt. – Hajdú utca – Gömb utca – Szegedi út – Csata utca – Kartács utca – Üteg utca |
| 45/2003.(X.15.) | TRT/XIII/55. | Váci út – Szobor utca – Madarász Viktor utca – Szekszárdi utca |
| 8/2004.(III.25.) mód.42/2004.(XII.20.) | TRT/XIII/56. | Lomb utca – Forgách utca – Teve utca – Rozsnyai utca – Röppentyű utca - Forgách utca – Hajdú utca – Frangepán utca – Röppentyű utca - Fáy utca - Teve utca – Frangepán utca |
| 57/2003.(XI.20.) | TRT/XIII/57. | Róbert K. krt.- Csata utca – Mohács utca – Tar utca |
| 17/2004.(V.24.) | TRT/XIII/58. | Béke utca – Fáy utca – Jász utca – Frangepán utca |
| 19/2004.(VI.28.) | TRT/XIII/59. | Róbert Károly krt. – Hajdú utca – Gömb utca – Pap Károly utca |
| 32/2004.(IX.13.) | TRT/XIII/60. | Váci út - Rozsnyai utca - Lomb utca - Forgách utca |
| 39/2004.(XI.22.) | TRT/XIII/61. | Váci út – Dráva utca –Visegrádi utca – Pulszky utca |
| 38/2004.(XI.22.) | TRT/XIII/62. | Váci út – Szobor utca – Madarász utca – Berettyó utca – Újpalotai út -26.085/136 közt. – Göncöl u. – Gyöngyösi út – Madarász u. – Faludi u. |
| 1/2005.(I.17.) | TRT/XIII/63. | Szegedi út – Reitter Ferenc utca – Ambrus utca – Szent László utca |
| 6/2005.(III.21.) | TRT/XIII/64. | Váci út – Gács utca – Balzsam utca – Árva utca |
| 25/2005.(XI.14.) | TRT/XIII/65. | Frangepán utca – Béke utca – Fáy utca – Csizma utca |
| 27/2005.(XII.19.) | TRT/XIII/66. | Teve utca - Fáy utca – Röppentyű utca – Frangepán utca |
| 28/2005.(XII.19.) | TRT/XIII/67. | Esztergomi út – Dagály utca – Jakab József utca – 28.884/47 hrsz.-u telek |
| 5/2006.(II.27.) | TRT/XIII/68 | Váci út – Dózsa György út – Angyalföldi út– Taksony utca |
| 24/2006.(VII.5.) | TRT/XIII./69 | Váci út – Csavargyár utca – Cserhalom utca – Rákospatak |
| 23/2006.(VII.5.) | TRT/XIII/70. KVSZ. 7/1 | Béke utca – Fáy utca – Hajdú utca – Forgách utca – Röppentyű utca – Tahi utca |
| 29/2006.(IX.11.) | TRT/XIII/71. KVSZ. 7/2 | Reitter Ferenc utca – Országbíró utca – Szent László utca – Ambrus utca |
| 27/2006.(IX.11) | TRT/XIII/72. KVSZ. 7/3 | Újpalotai út – Göncöl utca – 26.085 hrsz.-u közterület |
| 28/2006.(IX.11.) | TRT/XIII/73. KVSZ. 7/4 | Tűzér utca – Dózsa György út – Angyalföldi út – Klapka utca |
| 5/2007. (II. 20.) | TRT/XIII/74. KVSZ. 7/5 | Váci út - MÁV iparvágány - Balzsam utca - Újpalotai út - Szekszárdi utca |
| 6/2007. (II. 20.) | TRT/XIII/75. KVSZ. 7/6 | Lehel utca - Dózsa György út - Szabolcs utca - Lőportár utca |
| 19/2007. (V.2.) | TRT/XIII/76. KVSZ. 7/7 | Esztergomi út – Árbóc utca – Visegrádi utca – Süllő utca |
| 33/2007. (X.25.) | TRT/XIII/77. KVSZ. 7/9 | Dózsa György út –Tüzér utca - Taksony utca – Kassák Lajos utca |
| 32/2007.(X.25.) | TRT/XIII/78. KVSZ. 7/10 | Lehel utca – Hun utca – Csata utca – Mohács utca |
| 7/2008.(III.26.) | TRT/XIII/79. KVSZ. 7/11 | Váci út – Révész utca – Visegrádi utca – Véső utca |
| 13/2008.(V.30.) | TRT/XIII/80. KVSZ. 7/12 | Madarász utca - Szekszárdi utca –Tomori utca – Berettyó utca |
| 12/2008.(V.30.) | TRT/XIII/81. KVSZ. 7/13 | Béke út – Tahi utca - Jász utca - Zsinór utca |
| 26/2008. (X.18.) | TRT/XIII/82. KVSZ. 7/14 | Váci út - Meder utca - Duna folyam - északi összekötő vasúti híd |
| 34/2008. (XII.15.) mód.12/2009.( IV.27.) | TRT/XIII/83. KVSZ. 7/15 | Reitter Ferenc utca – Frangepán utca – Szent László út – Petneházy utca |
| 35/2008. (XII.15.) | TRT/XIII/84. KVSZ. 7/16 | Váci út – Apály utca – Angyalföldi út – Dunyov utca |
| 8/2009. (III.20.) | TRT/XIII/85. KVSZ. 7/17 | Pozsonyi út – Ipoly utca – Kárpát utca – Victor Hugo utca |
| 20/2009. (IX.11.) | TRT/XIII/86. KVSZ. 7/18 | Béke utca – Országbíró utca – Üteg utca – Petneházy utca |
| 21/2009. (IX.11.) | TRT/XIII/87. KVSZ. 7/19 | Dagály Fürdő területe (Népfürdő utca – (25833) hrsz. – Árpád híd – Duna – Rákos-patak) |
| 31/2009. (XI.13.) | TRT/XIII/88. KVSZ. 7/20 | Esztergomi út – Róbert Károly körút – Népfürdő utca – Róbert Károly körút – Dagály utca |
| 36/2009.(XII.14.) | TRT/XIII/89. KVSZ. 7/21 | Újpalotai út – Berettyó utca – Tomori utca – Szekszárdi utca |
| 7/2010.(II.12.) | TRT/XIII/90. KVSZ. 7/22 | Reitter Ferenc utca – Szegedi út – Jász utca – Országbíró utca |
| 8/2010.(II.12.) | TRT/XIII/90. KVSZ. 7/23 | Váci út – Huba utca – Angyalföldi út – Dózsa György út |

- számú függelék

| ORSZÁGOS VÉDELEM ALATT ÁLLÓ ÉPÜLETEK JEGYZÉKE |
| --- |
| HRSZ | CÍM | MEGNEVEZÉS |
| 23800/2 | Margitsziget | Premontrei templom és kolostor romjai |
| 23800/3 | Margitsziget | Domonkos apácák kolostorának és templomának romjai |
| 23800/3 | Margitsziget | Vasbeton víztorony |
| 23800/4 | Margitsziget | Palatinus strandfürdő fogadó-öltöző épület |
| 23800/5 | Margitsziget | Ferences templom és kolostor romjai |
| 23800/7 | Margitsziget | Nemzeti Sportuszoda |
| 25066 | Váci út 4. | Lakóház |
| 25069/2 | Váci út 6. | Lakóház |
| 25079 | Szt. István krt. 18. | Lakóház |
| 25094 | Szt. István krt. 16.- Ditrói Mór u. 1. | Lakóház |
| 25896 | Váci út 152. -Turbina u. | Láng gépgyár |
| 25941 | Váci út 172. | Fertőtlenítő Intézet |
| 25999 | Váci út 201.előtt | Villamos végállomás üzemi épülete |
| 26000/1 | Váci út 201. | Villamos kocsiszín |
| 25076 | Visegrádi utca 4. | Lakóház |
| 27793 | Frangepán u. 2-6. - Váci út 87. - Lomb u. 18. | Lakóház |
| 25.113. | Hollán Ernő utca 7. | Lakóépület és mozi |
| 25.964/4 | Meder u. 9. | Favázas csarnok |
| 25.662 | Dráva utca 2. | ELMŰ Rt. Központi telephely |

Műemléki környezet:

- 25.638, 25.639, 25.646, 25.647, 25.654, 25.655, 25.660, 25.649, 25.661/2 (11/2006.(V.9.) NKÖM rendelet)

- 25077 és 25075 (10/2000.(V.26.) NKÖM rendelet

3. számú függelék

54/1993. (1994.II.1.) Főv. Kgy. Rendeletben védetté nyilvánított épületek és épületegyüttesek jegyzéke

1. Épületek, építmények

| Alig utca 3. | 25.459/17 | Lakóház Hofstätter Béla, 1942 |
| --- | --- | --- |
| Alig utca 11. Lásd: Visegrádi utca 47/C,D. |  |  |
| Angyalföldi út 1-3. = Lőportár utca 29. | 28.204 | Óvoda Forrai Sándor 1898-1899 |
| Angyalföldi út 5/B. Lásd: Dózsa György út 152. |  |  |
| Angyalföldi út 36.-38. = Janicsár 4. = Déryné köz | 27.817/10 | Székesfőváros kislakásos bérház Szabó Gyula 1909-1910 |
| Babér utca 17/A-B Lásd: Tomori utca 8/A-B |  |  |
| Balzac utca 1. Lásd: Váci út 28. |  |  |
| Balzac u. 8.-10 = Kresz Géza utca 31. | 25.220 | „Lóránt-ház”; Ágoston Emil, 1909-1910 |
| Balzac utca 21. = Pannónia utca 31. | 25.297 | Lakóház 1900 körül |
| Balzac utca 31. = Tátra utca 30/A | 25.264/4 | Lakóház, Hamburger István, 1935. |
| Balzac utca 33. | 25.264/5 | Lakóház, Krausz Gábor, 1936-37. |
| Balzac utca 44/A. Lásd: Tátra utca 28. |  |  |
| Csanády utca 2. = Váci út 34. | 25.330 | „Krayer-ház”; Ágonston Emil, 1909-1910. |
| Csanády utca 14. Lásd: Hegedűs Gyula utca 34. |  |  |
| Csanády utca 19. | 25.354 | iskola és lakóház |
| Csata utca 20. = Gömb utca 51.-53. | 27.464 | Elemi iskola Baumhorn Lipót, 1910 |
| Dévai utca 15/A | 28.112 | Tüdőbeteggondozó |
| Dolmány utca 45. Lásd: Szent László utca 133-143. |  |  |
| Dózsa György út 55. Lásd: Tüzér utca 26-28. |  |  |
| Dózsa György út 136. Lásd: Lehel út 16. |  |  |
| Dózsa György út 138-142. = Tüzér utca 19-23. = Taksony utca 3-5. | 28.159 | Székesfővárosi kislakásos bérházak Rerrich Béla, 1910-1911. |
| Dózsa György út 152. = Angyalföldi út 5/B | 28.197/1 | Népszálló Schoditsch Lajos és Eberling Béla, 1909-1911 |
| Dráva utca 12. Lásd: Hegedűs Gyula utca 92-94. |  |  |
| Dunyov István utca 1. Lásd: Váci út 47/E |  |  |
| Gergely Győző utca 5. Lásd: Tátra utca 23/A. |  |  |
| Gergely Győző utca 6. Lásd: Tátra utca 24. |  |  |
| Gergely Győző utca 7. Lásd: Tátra utca 26. |  |  |
| Gergely Győző utca 11. Lásd: Hollán Ernő utca 38/A. |  |  |
| Gömb utca 51-53. Lásd: Csata utca 20. |  |  |
| Hegedűs Gyula utca 8. = Katona József utca 8. | 25.086 | Lakóház, Révész Sámuel, Kollár József, 1909 |
| Hegedűs Gyula utca 10. Lásd: Katona József utca 21. |  |  |
| Hegedűs Gyula utca 15. | 25.166 | „Rosenfeld –ház” Porgesz József, 1910 |
| Hegedűs Gyula utca 20. = Radnóti Miklós utca 20. | 25.174 | Lakóépület, Révész Sámuel és Kollár József, 1910 |
| Hegedűs Gyula utca 20/A. = Radnóti Miklós utca 19/A. | 25.243/13 | Lakóház, Kósa Zoltán, 1935 |
| Hegedűs Gyula utca 32. | 25.287 | „Prágai-ház” Vermes József, 1912. |
| Hegedűs Gyula utca 34. = Csanády utca 14. | 25.286 | „Rosenfeld-ház”, Porgesz József, 1911 |
| Hegedűs Gyula utca 40. | 25.351/2 | Lakóház 1910 körül |
| Hegedűs Gyula utca 82-84. Lásd: Pannónia utca 81. |  |  |
| Hegedűs Gyula utca 88-90. = Tisza utca 18. = Vág utca 19-21. | 25.627/4 | Székesfővárosi kislakásos bérház, Ney-Strausz, Morbitzer,1909-1910. |
| Hegedűs Gyula utca 92-94. = Dráva utca 12. = Tisza utca 11. | 25.627/7 25.627/8 | Székesfővárosi kislakásos bérház Habicht-Komor-Jakab, 1909-1910. |
| Hollán Ernő utca 3. | 25114 | lakóház Reiss Zoltán, 1912. |
| Hollán Ernő utca 18. | 25.204/7 | Lakóház, dr. Barát Béla és Nováki Ede, 1933 |
| Hollán Ernő utca 22. = Raoul Wallenberg utca 10. | 25.204/9 | Lakóház 1930 körül |
| Hollán Ernő utca 38/A. = Gergely Győző utca 11. | 25.266/8 | Lakóház, Körner József és Rosenberg József, 1937. |
| Huba utca 12. = Rózsafa utca 2. | 27.868 | Karmelita-templom és kolostor |
| Ipoly utca 5/A Lásd: Kárpát 7/B |  |  |
| Janicsár utca 2. Lásd: Váci út 57-61 |  |  |
| Janicsár 4. Lásd: Angyalföldi út 36.-38. |  |  |
| Katona József utca 8. Lásd: Hegedűs Gyula utca 8. |  |  |
| Katona József utca 21. = Hegedűs Gyula utca 10. | 25.169 | Lakóház 1906. |
| Katona József utca 23/B Lásd: Pannónia utca 9. |  |  |
| Katona József utca 25-27. Lásd: Pannónia utca 16-20. |  |  |
| Kárpát 7/B = Ipoly utca 5/A | 25.432 | Tisztviselőház, Wellisch Alfréd, 1910-1911 |
| Kresz Géza utca 16. | 25.145 | lakóház Kármán Géza-Ullmann Gyula, 1910 körül |
| Kresz Géza utca 18. | 25.146 | lakóház Kármán Géza-Ullmann Gyula, 1910 körül |
| Kresz Géza utca 22. Lásd: Radnóti Miklós utca 9. |  |  |
| Kresz Géza utca 23. Lásd: Radnóti Miklós utca 6. |  |  |
| Kresz Géza utca 31. Lásd:Radnóti Miklós utca 8-10. |  |  |
| Kresz Géza utca 36. | 25.314 | Lakóház; Vermes József, 1911. |
| Lehel tér | 28222/4 | Árpád-házi Szent Margit templom |
| Lehel út 4/C | 28.170 | Fábián-ház, Román Miklós és Ernő, 1913 körül |
| Lehel út 14. = Taksony utca 1/A-B | 28.158 | Székesfővárosi műhelybérház, Medgyes Messinger Alajos, 1910-1911. |
| Lehel út 16. = Dózsa György út 136. | 28.157 | elemi iskola, Balázs Ernő, 1909-1912. |
| Lőportár utca 29. Lásd: Angyalföldi út 1-3. |  |  |
| Nővér utca 15-17. | 26.543/6 | gimnázium Kozma Lajos, 1946-1949. |
| Pannónia utca 6. | 25.099 | lakóház, Jónás Zsigmond és Dávid, 1909. |
| Pannónia utca 8. | 25.100 | lakóház, Orth Ambrus és Somló Emil, 1910 körül |
| Pannónia utca 9. = Katona József utca 23/B | 25.182 | lakóház, Löffler Sándor és Béla 1915. |
| Pannónia utca 16-20. = Katona József utca 25-27. = Tátra utca 9-13. = Raoul Wallenberg utca 2-4. | 25.183/1-6 | Phőnix-házak |
| Pannónia utca 28. Lásd: Radnóti Miklós utca 24-26. |  |  |
| Pannónia utca 30. = Radnóti utca 23. | 25.249 | Lakóház, Román Miklós – Jelinek Frigyes, 1914. |
| Pannónia utca 31. Lásd: Balzac utca 21. |  |  |
| Pannónia utca 81. = Hegedűs Gyula utca 82-84. = Tutaj utca 7-11. | 25.564/4 | elemi iskola, Schulek János, 1910 körül |
| Pozsonyi út 33/a | 25.266/11 | lakóépület, Vámos Imre 1940 |
| Pozsonyi út 53-55. = Wahrmann Mór köz 2. | 25.398/3 | lakóépület, Hámor István, 1941. |
| Pozsonyi út 58. | 25.123/3 | Református templom Tóth Imre, Halászy Jenő, 1936 |
| Radnóti Miklós utca 6. = Kresz Géza utca 23. | 25.138 | Lakóház, Komor Marcell és Jakab Dezső, 1903. |
| Radnóti Miklós utca 9. = Kresz Géza utca 22. | 25.225 | Lakóház, Kosztolányi Kann Gyula, 1904-1905. |
| Radnóti utca 12. Lásd: Visegrádi utca 17. |  |  |
| Radnóti utca 13. Lásd: Visegrádi utca 19. |  |  |
| Radnóti Miklós utca 19/A. Lásd: Hegedűs Gyula utca 20/A. |  |  |
| Radnóti Miklós utca 20. Lásd: Hegedűs Gyula utca 20. |  |  |
| Radnóti utca 23. Lásd: Pannónia utca 30. |  |  |
| Radnóti Miklós utca 24-26. = Pannónia utca 28. = Tátra utca 17. | 25.189 | Lakóház, Fischer József és Mueller Félex, 1925. |
| Radnóti Miklós utca 25. = Tátra utca 19. | 25.250 | Pollák-ház, Román Miklós és Ernő, 1913 körül |
| Raoul Wallenberg utca 2-4. Lásd: Pannónia utca 16-20. |  |  |
| Raoul Wallenberg utca 10. Hollán Ernő utca 22. |  |  |
| Révész utca 18. = Újpesti rakpart 45-46 | 25.671 | Hőerőmű épülete |
| Révész utca 27-31. | 25.721/4 | Gyárépület |
| Rokolya utca 50. Lásd: Szent László utca 133-143. |  |  |
| Ronyva utca 3. | 25.589/20 | Lakóház Gerlóczy Gedeon, 1941 |
| Röntgen utca 7. | 25.459/58 | Lakóház Platschek Imre, 1942 |
| Röntgen utca 9. | 25.459/57 | Lakóház Platschek Imre, 1942 |
| Röntgen utca 12. Lásd: Alig utca 11. |  |  |
| Rózsafa utca 2. Lásd: Huba utca 12. |  |  |
| Szegedi út 43. Lásd: Szent László utca 26. |  |  |
| Szent László utca 26. = Szegedi út 43. | 27.297 | kápolna |
| Szent László utca 133-143. = Dolmány utca 45. = Tatai út 120-130. = Rokolya utca 50. | 26.749 | MÁV tisztviselő lakótelep |
| Taksony utca 1/A-B Lásd: Lehel út 14. |  |  |
| Taksony utca 3-5. Lásd: Dózsa György út 138-142. |  |  |
| Tatai út 120-130. Lásd: Szent László utca 133-143. |  |  |
| Tátra utca 3. | 25.104 | Back-ház, Málnai Béla és Haász Gyula, 1911-1912. |
| Tátra utca 4. | 25.107 | Haász-ház, Málnai Béla és Haász Gyula, 1911-1912. |
| Tátra utca 5/C. | 25.103/5 | Lakóház, Farkas Endre és Farkas György, 1936-37. |
| Tátra utca 19. Lásd: Radnóti Miklós utca 25. |  |  |
| Tátra utca 9-13 Lásd: Pannónia utca 16-20. |  |  |
| Tátra utca 17. Lásd: Radnóti Miklós utca 24-26. |  |  |
| Tátra utca 19. Lásd: Radnóti Miklós utca 25. |  |  |
| Tátra utca 23/A. = Gergely Győző utca 5. | 25.272/24 | Lakóház, Farkas Endre és Farkas György, 1936. |
| Tátra utca 24. = Gergely Győző utca 6. | 25.272/22 | Lakóház, Hofstätter Béla,, 1932 |
| Tátra utca 26. = Gergely Győző utca 7. | 25.272/17 | Lakóház, Hofstätter Béla,, 1932 |
| Tátra utca 28. = Balzac utca 44/A. | 25263/3 | Lakóház, Ginzler Hermann, 1937. |
| Tátra utca 30/A Lásd: Balzac utca 31. |  |  |
| Tisza utca 18. Lásd: Hegedűs Gyula utca 88-90. |  |  |
| Tomori utca 8/A-B = Babér utca 17/A-B | 26085/172 | Római katolikus templom és plébánia Foerk Ernő, 1930 |
| Tüzér utca 19-23. Lásd: Dózsa György út 138-142. |  |  |
| Tüzér utca 26-28. = Dózsa György út 55. | 27.913/1 | Zsinagóga (Jelenleg sportcsarnok), Baumhorn Lipót, 1908. |
| Újpesti rakpart 45-46 Lásd: Révész utca 18. |  |  |
| Váci út 28. = Balzac utca 1. | 25.327 | Lakóház 1890 körül |
| Váci út 34. Lásd: Csanády utca 2. |  |  |
| Váci út 46/B = Victor Hugo utca 2/A | 25.391/5 | Lakóház, Fischer József, 1941 körül |
| Váci út 48/E-F = Ipoly utca 23.-29. = Röntgen utca 1-3. | 25.459/34 | Volt Modianó Szivarka –papírgyár Szőke Imre, 1931 |
| Váci út 47/E = Dunyov István utca 1. | 27.833/3 | gyárépület 1910 körül |
| Váci út 57-61. = Janicsár utca 2. = Déryné köz | 27.817/5 | Iskola Kauser József, 1909-1910. |
| Vág utca 12-14. | 25.581. | Volt Népház, Orth Ambrus és Somló Emil, 1909. |
| Vág utca 19-21. Lásd: Hegedűs Gyula utca 88-90. |  |  |
| Véső utca 6. = Visegrádi utca 108. | 25.728 | Schmoll paszta-ház |
| Victor Hugó utca 45. = Wahrmann Mór köz 1. | 25.398/8 | Lakóház 1930 körül |
| Visegrádi utca 13 | 25.151 | Lakóház Kármán Géza -Ullmann Gyula, 1905 körül |
| Visegrádi utca 14. = Katona József utca 15. | 25.154 | Lakóház, Ungar Vilmos, 1906 |
| Visegrádi utca 15 | 25.150 | Lakóház Kármán Géza -Ullmann Gyula, 1905 körül |
| Visegrádi utca 17. = Radnóti utca 12. | 25.149 | Lakóház, Vágó József és László, 1903. |
| Visegrádi utca 19. = Radnóti utca 13. | 25.233 | Hertzka-Mikó ház Kosztolányi Kann Gyula, 1904-1905 |
| Visegrádi utca 23. | 25.230 | "Förster-ház", Málnai Béla és Haász Gyula, 1910. |
| Visegrádi utca 29. | 25.309 | „Spitzer-ház” Klinger József, 1912-13. |
| Visegrádi utca 47/C,D. = Alig utca 11. = Röntgen utca 12. | 25.459/43 | OTI rendelő Ifj. Masirevich György, 1936. |
| Visegrádi utca 52/B. = Thurzó utca 23. | 25.423/12 | Lakóház, Falus Ferenc, 1937-38. |
| Visegrádi utca 54/A. = Thurzó utca 20/B. | 25.457/4 | Lakóház, Falus Ferenc, 1937-38. |
| Visegrádi utca 60. = Gogol utca 19. | 25.487 | Lakóépület, Wellisch Alfréd, 1912. |
| Visegrádi utca 108. Lásd: Véső utca 6. |  |  |
| Wahrmann Mór köz 1. Lásd: Victor Hugó utca 45. |  |  |
| Wahrmann Mór köz 2. Lásd: Pozsonyi út 53-55. |  |  |

2. Épületegyüttesek

- Radnóti Miklós utca - Pozsonyi út - Hollán Ernő utca - Victor Hugo utca - Poszonyi út - Ipoly utca -Újpesti rakpart által határolt terület (Szent István park környezete).

- Szent István körút páros oldala a Jászai Mari tértől a Nyugati térig.

- Pozsonyi út páratlan oldala a Pozsonyi út 9.-től a Pozsonyi út 25.-ig, illetve a Pozsonyi út páratlan oldala a Pozsonyi út 33/B.-től a Pozsonyi út 41.-ig

# Footnotes

A szabályzat hatályba lépésekor a Budapesti Történeti Múzeum

A szabályzat hatályba lépésekor a 4/2002.(X.7.) KvVM rendelet

A szabályzat hatályba lépésekor a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet

# Text boxes

Ém

Bm

B%

Szm

min 12 m-es épületmélység

L1-XIII-K

##### Hátsókert

HK

HK

HK

b)

a)

min 16,0 m

min 45o

hátsókert minimális méretének megállapítása a KSZT-ben, ha az OTÉK szerinti méret nem teljesülhet.

utcafront

min 1,5 m ha nem merőleges a telekhatárra

min 45o

1,5 m-en belül, csak 1,80 m parapet

min 45o

min 60o

min 6,0 m

c)

nyílászáró

nyílászáró

HK

min. 12 m

45 (

45 (

Hátsó telekhatár

Tt

Z%

b1)

##### Hátsókert

b2)

a)

3. ábra

c2)

c1)

##### H

##### H

##### H

##### H

##### Általában :

##### H ≥ 16,0 m

KSZT alapján vagy ha a telekszélesség és építménymagasság indokolja:

H ≥ 12,0 m

Ahol H, a nagyobb udvari, vagy hátsókerti homlokzat építménymagassági értéke

##### H

min 12 m

min 12 m

2. ábra

Közterületi telekhatár (homlokvonal)

Oldalhatár

Keretes beépítési mód telkenkénti

építési helyeinek meghatározása

Építési hely határa